1		ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ.

1.1		Пояснительная записка.

1.1.1 	Общая часть.

Проект планировки территории малоэтажной жилой застройки, расположенной в юго-западной части города Слободского (в районе д.Щуково) Кировской области выполнен в соответствии с действующими градостроительными, санитарно-гигиеническими и противопожарными нормами и правилами.

В соответствии с документами по планировке территория проектируемого микрорайона определена для застройки индивидуальными 1-2-этажными 1-квартирными жилыми домами с земельными участками от 841 м2 до 1000 м2.

1.1.2 Характеристика участка застройки

и местные условия строительства.

Площадка под планируемую застройку индивидуальными жилыми домами расположена в границе населенного пункта г.Слободской Кировской области и входит в кадастровый квартал 43:44:320175.

Застройщиками земельных участков являются физические лица в индивидуальном порядке и администрация г.Слободского.

Проектируемый участок ограничен с северной и западной сторонами границей населенного пункта г.Слободской, с восточной  южной – железной дорогой.

Рельеф местности спокойный, благоприятный для строительства.

Проектирование участков под индивидуальное жилищное строительство велось с учетом границ земельного участка Дёмина О.А., расположенного на проектируемом участке.

# 1.1.3 Архитектурно- планировочная и объемно-пространственная организация застройки.

В г.Слободском имеется спрос на земельные участки для строительства малоэтажных жилых домов, поэтому возникла необходимость в разработке проекта планировки свободной территории. Проектирование новой жилой территории велось с учетом существующей застройки.

Размещение зданий и сооружений выполнено в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, с учетом степени огнестойкости зданий и противопожарными расстояниями между ними (не менее 15 м).

1.1.4 Жилая застройка.

Данная жилая застройка согласно СП 30-102-99 “Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства” по табл. 1 относится к территории типа Б “Жилые образования сельских поселений, малых, средних и больших городов и поселков”.

Застройка предполагается 1-2-этажными жилыми домами индивидуальной планировки от 80 до 250 м2 общей площади квартир.

Расположение и планировка домов обеспечивают нормативную инсоляцию существующей и проектируемой застройки.

# 1.1.5 Предприятия и учреждения обслуживания.

Проектируемая жилая застройка обеспечивается следующими предприятиями и учреждениями г.Слободского, расположенными в пределах 20-минутной доступности:

-школа;

-дошкольное учреждение - детский сад;

-предприятие общепита;

-клуб;

-аптека;

-отделение банка;

-предприятия торговли (в радиусе 500 м);

-медицинское  учреждение - фельдшерский  пункт;

-магазин;

-телефон-автомат;

-почтовое отделение.

1.1.6 Транспорт и улично-дорожная сеть.

Проектируемая улично-дорожная сеть увязана с существующей автодорогой и имеет вид непрерывной системы с учетом функционального назначения улицы, интенсивности движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Расчетные параметры проезжей части приняты по СНиП 2.07.01-89*, таб.9, а именно - как улицы в жилой застройке для связи с главной улицей (существующей).

# 1.1.7 Противопожарные мероприятия.

Главной целью разработки данного раздела является обеспечение жизнедеятельности жителей и обеспечение возможности проведения спасательных работ и тушения пожара пожарными подразделениями.

Проектируемые одноэтажные индивидуальные дома имеют V- III  степень огнестойкости.

Площадь застройки каждого дома не превышает 250 м2.

Проектируемые здания размещены друг от друга на расстояниях не менее 15м (нормативный противопожарный разрыв между зданиями и сооружениями V степени огнестойкости в соответствие с табл. 1* прил. 1* СНиП 2.07.01-89*).

С территории на автодорогу запроектировано два выезда. Покрытие проезжей части улицы из асфальтобетонной смеси, проездов – из щебня.

Наружное пожаротушение предусматривается от двух пожарных резервуаров. Размещение пожрезервуаров обеспечивает пожаротушение каждого защищаемого здания. Зона доступности каждого пожрезервуара 200 метров. Расход воды на наружное пожаротушение, согласно СНиП 2.04.02-84* п. 2.12 и табл.5, составит 10 л/с.

Г.Слободской обслуживает ПЧ-48, расположенная по адресу г.Слободской, ул.Советская 130.

# 1.1.8 Благоустройство и озеленение.

На застраиваемой территории предусмотрена хозяйственная площадка (для мусороконтейнеров). Площадки для сушки белья и места для хранения средств личного автотранспорта предусматриваются на территории земельных участков собственников.

Тротуары и отмостки предлагается выполнять с асфальтобетонным покрытием.

Территория проектируемого участка максимально озеленяется посадкой деревьев, кустарников, засевом газонов травами. На отдельных перекрестках проездов и в местах размещения инженерных сооружений (пожрезервуары) предусмотрены посадки деревьев и кустарников.

1.1.9 Расчеты по плану застройки.

# Расчетная численность населения

# Площадь территории проектируемого участка – 4.5 га.

Нормативная плотность населения (прил.4 СНиП 2.07.01-89*, табл.2) - 75 чел/га.

Расчетное население проектируемой части: 4,5х75=337 чел.

# Озеленение проектируемого микрорайона

Согласно табл.3 СНиП 2.07.01-89* площадь озеленения для проектируемого микрорайона должна составлять 8x337=2696 м2. Площадь озеленения по проекту соответствует норме.

Технико-экономические показатели по благоустройству в границах проекта планировки

Площадь участка                              4.5 га

Площадь застройки                            2,8 га

Площадь покрытий                             0,7 га

Площадь озеленения                           0,3 га

Земли общего пользования                   1,3 га

2  		ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

2.1		Пояснительная записка.

2.1.1	Пояснения к разбивочному плану,

плану межевания.

Линейные объекты: ЛЭП-6кВ.

Объекты капитального строительства федерального, регионального и местного значения отсутствуют.

Объекты культурного наследия отсутствуют.

Существует 2 зоны с особыми условиями использования:

- охранная зона ЛЭП-6кВ (1 линия).

2.1.2		Пояснения к градостроительным планам

земельных участков.

В соответствии с основным документом градостроительного зонирования – “Правилами землепользования и застройки в городе Слободском” проектируемый земельный участок относится к зоне Ж-1А – зона жилой застройки усадебного типа.

Данная зона предназначена для размещения и функционирования жилой застройки усадебного типа, состоящей преимущественно из усадебных жилых домов, одноквартирных жилых домов и блокированных жилых домов с приквартирными земельными участками.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- усадебные жилые дома;

- одноквартирные жилые дома;

- блокированные жилые дома.

На проектируемой территории публичные сервитуты отсутствуют.

Параметры объектов капитального строительства: одно-двухэтажный, одноквартирный жилой дом.

2.2.1 	Разбивочный план. План межевания

2.2.2	Градостроительные планы земельных участков

# ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

# совместно с

# ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ

территории, находящейся в юго-западной

части г.Слободского (в районе д.Щуково)

Кировской области.

Заказчик: Администрация г.Слободского

# Исполнитель: ООО «Азимут-Вятка»

г.Слободской 2007 г.

# Text boxes

2.2.2

Градостроительные планы земельных участков

2.2.1

Лит.

Пояснительная

записка

Плотников А.Г.

Исполнитель

Степанов В.А.

ГАП

Шишкин С.В.

ГИП

2007.9

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Разбивочный план. План межевания

2.2

Чертежи межевания территории

2.1.2

Пояснения к градостроительным планам земельных участков

2.1.1

Пояснения к разбивочному плану, плану межевания

2.1

Пояснительная записка

2

Проект межевания территории

1.2.5

Документы согласования

1.2.4

Задание на проектирование

1.2.3

Схема инженерной подготовки

1.2.2

Транспортная схема

1.2.1

Схема расположения элемента планировочной структуры

1.2

Проект планировки территории

1.1.9

Расчеты по плану застройки

1.1.8

Благоустройство и озеленение

1.1.7

Противопожарные мероприятия

1.1.6

Транспорт и улично- дорожная сеть

1.1.5

Предприятия и учреждения обслуживания

1.1.4

Жилая застройка

1.1.3

Архитектурно- планировочная и объемно- пространственная организация застройки

1.1.2

Характеристика участка застройки и местные условия строительства

1.1.1

Общая часть

1.1

Пояснительная записка

1

Проект планировки

Стр.

Примечание

Наименование

ООО «Азимут-Вятка»

Листов

Лит.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Плотников А.Г.

Исполнитель

Степанов В.А.

ГАП

Шишкин С.В.

ГИП

2007.9

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Поз.
обозн.

Листов

ООО «Азимут-Вятка»

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2007.9

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2007.9

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

2007.9

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

2007.9

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

2007.9

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

2007.9

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

2007.9

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

2007.9

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2007.9

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2007.9