# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

# КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.04.2014   № 306

г. Слободской Кировской области

# Об утверждении схемы водоотведения

муниципального образования «город Слободской» до 2024 года

В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоотведения муниципального образования «город Слободской» до 2024 года. Прилагается.

2. Организационному отделу администрации города (Н.В.Сушкова) обнародовать постановление об утверждении схемы водоотведения на официальном сайте города Слободского.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Слободского Рязанова А.Н.

Глава администрации

города Слободского    	С.А.Кашин

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации

г.Слободского

от  28.04.2014  № 306

Схема    ВОДоотведения

МУНИЦИПАЛЬНОГО    ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД СЛОБОДСКОЙ»

До 2024 года

Оглавление

1. Общая часть…….……………………………….………………………………3

1.1. Основание для разработки…………………………………………..…..3

1.2. Общие положения……………………………………………………..…3

1.3. Основные цели и задачи схемы водоснабжения……….…..…….….…4

2. Краткая характеристика муниципального образования «город Слободской»……………………………………………………………………….4

2.1. Краткая географическая характеристика…………………………….....4

2.2. Краткая характеристика по численности населения и хозяйственно-экономическому состоянию……………………………………………………...5

3. Существующее положение в сфере водоотведения………………..…...…6

4. Направление развития централизованных систем водоотведения……...13

5. Тарифы…………….…………………………………………..….……..…..12

5. Баланс сточных вод в системе водоотведения……………..………….….15

6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения и оценка объемов капитальных вложений…………………………………………………….……22

7. Приложение 1……………………………………………………………….24

1. Общая часть

1.1. Основание для разработки

Основанием для разработки схемы водоснабжения муниципального образования «город Слободской» являются:

-	Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-	постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

-   Правила разработки схем водоснабжения и водоотведения;

-	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

-   СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети водоснабжения и канализации»;

Схема водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и развития систем коммунальной инфраструктуры г.Слободского, а также с учетом схем теплоснабжения и газификации. Схема водоотведения разрабатывается на 10 лет.

1.2. Общие положения

Схема водоотведения муниципального образования «город Слободской» -  это документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования в области ресурсосбережения и повышения  эффективности.

Мероприятия по развитию системы водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу организаций, осуществляющих водоотведение  и, как следствие, могут быть включены в тариф соответствующих организаций коммунального комплекса.

1.3. Основные цели и задачи схемы водоотведения

Основными целями и задачами схемы водоотведения муниципального образования «город Слободской» являются:

- определение возможности подключения к сетям водоотведения объектов капитального строительства и организаций, обязанных при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоотведения;

- развитие коммунальной инфраструктуры в целях улучшения качества жизни населения.

2. Краткая характеристика муниципального образования «город Слободской»

2.1. Краткая географическая характеристика

Муниципальное образование «город Слободской»  расположено на северо-востоке европейской части России в зоне умеренно-континентального климата и является  одним из 45 муниципальных образований Кировской области. Город Слободской расположен на правом коренном берегу реки Вятки в 35 километрах к северо-востоку от города Кирова.

В  состав  территории  муниципального  образования  «город  Слободской»  входят  территории  собственно  города  Слободского с микрорайоном Первомайский  и  сельских  населенных  пунктов,  не  являющихся отдельными муниципальными  образованиями:  поселка  Межколхозстрой,  села  Успенского,  деревень  Оглоблино  и  Соковни.   Общая  площадь территории муниципального  образования -  49,6  квадратных  километров.

Внешние транспортные связи г. Слободского осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

К городу подходит тупиковая железнодорожная линия от ст. Гирсово на магистральном направлении Киров-Котлас, связывающая его с различными районами страны. Через Слободской проходит автомобильная дорога регионального значения III технической категории Киров – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево - граница Пермской области, также дающая выход (через город Киров) на различные направления.

2.2. Краткая характеристика по численности населения и хозяйственно-экономическому состоянию

Численность населения муниципального образования «город Слободской» на начало 2012 года  составила 34332 человека.  За 15 лет она сократилась на 8,7 тысяч человек, это более чем на 20%. Ежегодно естественная убыль населения составляет 150-200 человек в год.  Естественная убыль населения, как главная причина депопуляции, имеет устойчивый и долговременный характер.

Численность мужского населения составляет 44% населения города, женского 56%. Возрастная структура населения остаётся неблагополучной, так как численность и доля детей и подростков в возрасте 16 лет меньше, чем лиц пенсионного возраста. Детей до 16 лет примерно 5,4 тыс. человек, пенсионеров 10,6 тыс.  Основная причина сокращения численности детей - это невысокий уровень доходов значительной части  молодёжи, неуверенность в завтрашнем дне, отсутствие перспективы на получение жилья и как следствие -  уменьшение рождаемости.

Исторически сложившийся как один из промышленных центров Кировской области сегодня город Слободской продолжает динамично развиваться. Он имеет достаточно развитую, многоотраслевую структуру экономики, в городе представлены практически все виды экономической деятельности, предприятия располагают квалифицированными кадрами. Сложившаяся структура выпускаемой продукции промышленности города сохраняется в течение многих лет, претерпевая лишь некоторые структурные изменения.
       В промышленности приоритетными остаются традиционные для города отрасли:
       - деревопереработка (ЗАО "Красный якорь", ООО "Спичечная фабрика "Белка-Фаворит");
        - производство пищевых продуктов (ОАО "Слободской мясокомбинат", ООО "Слободской хлеб", ООО "Кондитерская фабрика", Слободское районное потребительское общество);

- производство машин и оборудования (ОАО "Слободской машиностроительный завод");

- производство меховых изделий (Слободское меховое ООО "Белка").

3. Существующее положение в сфере водоотведения

Схема водоотведения муниципального образования «город Слободской» содержит следующие эксплуатационные зоны:

- центральная часть города Слободского;

- бывший поселок Опорное;

- бывшая деревня Пестово;

- село Успенское;

- деревня Оглоблино;

- деревня Соковни;

- поселок Межколхозстрой.

Все вышеперечисленные поселения административно входят в границу муниципального образования «город Слободской».

Схема водоотведения муниципального образования «город Слободской» базируется на основе существующей, сложившейся системы водоотведения в соответствии с увеличением потребности на основе разработанного генерального плана с учетом фактического состояния сетей и сооружений. Система водоотведения – объединенная схема канализации с приёмом хозяйственно-бытовых и промышленных стоков. Системы поселка Опорное  деревни Пестово, а также деревень Оглоблино и Соковни являются отдельно обособленными системами нецентрализованной канализации с местными выгребами. Системы села Успенское и поселка Межколхозстрой являются отдельно обособленными системами централизованной канализации с отстойниками и сбросом на рельеф. Системы ливневой канализации отсутствуют. Количество абонентов, обслуживаемых системой водоотведения, составляет на 01 января 2014 года 23633 человека.

Схема водоотведения муниципального образования «город Слободской»  представлена самотечными коллекторами, внутриквартальными и уличными канализационными линиями, напорными канализационными коллекторами, насосными станциями перекачки сточных вод (КНС) и очистными сооружениями канализации (ОСК).

Сбор канализационных стоков от жилых домов и предприятий с разных микрорайонов  муниципального образования «город Слободской»    производится на КНС №1,2,3,4,5 и перекачивается между канализационными насосными станциями или непосредственно на очистные сооружения канализации (ОСК). Канализационная насосная станция №5 (работает в автоматическом режиме) собирает и перекачивает стоки от двух жилых домов и одного производственного комплекса, далее через самотечную линию канализации стоки поступают на КНС№1. На канализационную насосную станцию №1 также собираются канализационные сбросы от жилых домов и предприятий от улицы Горького и улицы Свердлова до северного микрорайона города Слободского по самотечным коллекторам, с КНС №1 стоки по напорным коллекторам подаются до самотечного коллектора, далее по самотечному коллектору попадают на канализационную насосную станцию №2. С КНС №2 стоки по напорному канализационному коллектору перекачиваются непосредственно на городские очистные сооружения. Канализационная насосная станция №3 (работает в автоматическом режиме) собирает канализационные стоки по самотечным коллекторам от жилого микрорайона улицы Лебедева и с промышленной площадки переулка Бакулевского (бывший завод ЖБИ) далее по напорному коллектору перекачивает на ОСК. Канализационные сточные воды от жилых домов и предприятий микрорайона Первомайского по самотечным сетям собираются на КНС №4, затем по напорным коллекторам перекачиваются на очистные сооружения канализации города Слободского.

В состав городских очистных сооружений канализации города Слободского входят:

- приёмная камера (камера гашения напора) – 1шт.;

- песколовка с круговым движением – 2шт.;

- лоток Вентури – 1шт.;

- первичный отстойник – 1шт.;

- аэротенк – 1шт.;

- вторичный отстойник – 1шт.;

- аэробный стабилизатор – 1шт.;

- контактный резервуар очищенной воды – 2шт.;

- оголовок выпуска – 1шт.;

- воздуходувная насосная станция – 1шт.;

- дренажная насосная станция – 1шт.;

- иловые площадки – 4шт.;

- производственное здание.

Канализационные стоки канализационными насосными станциями подаются на ОСК в приемную камеру. Далее сточная вода по лоткам поступает в песколовки. Минеральные частицы (песок) через щелевое отверстие в лотке сползает в нижнюю часть песколовки, а вода по отводящему лотку направляется на дальнейшую очистку. После песколовок стоки проходят водоизмерительный лоток Вентури, после которого распределяются на блок емкостей.  В блоке емкостей сточная вода проходит последовательно – первичный отстойник, аэробный стабилизатор, аэротенк, вторичный отстойник. В первичном отстойнике происходит очистка от крупного мусора. В аэробном стабилизаторе происходит перемешивание сточной воды с биологически активным илом, сюда же подаётся осадок с первичных отстойников и избыточный активный ил из аэротенков. В аэротенках происходит биологическая очистка сточной воды при помощи активного ила. Во вторичном отстойнике происходит  очистка воды от остаточного активного ила, затем через контактный резервуар и оголовок выпуска самотеком в реку Вятка. Аэробно-сброженный осадок из аэробного стабилизатора перекачивается на иловые площадки. Осушенный и обезвоженный ил хранится на площадках в течении трех лет, после чего вывозится на поля в качестве удобрения. Обеззараживание сточной воды производится двумя ультрафиолетовыми установками УВП-50м-8СА-10-10, в качестве резервного обеззараживания может применятся хлорирование. Проектная мощность очистных сооружений канализации города Слободского составляет 18000 метров кубических в сутки.

Кроме упомянутых очистных сооружений канализации города Слободского существуют очистные сооружения, принадлежащие ЗАО «Красный якорь», мощностью 900 метров кубических в сутки, на которых производится очистка промышленных стоков самого комбината с последующей передачей для доочистки на городские очистные, а также очистные сооружения ООО «Коммунальщик» мощностью 6400 метров кубических в сутки, на которых происходит очистка канализационных стоков микрорайонов улицы Грина, первого и второго рабочих поселков, фанерного комбината.

На территории муниципального образования «город Слободской»  протяженность наружных канализационных сетей составляет 72,9 километра с количеством канализационных колодцев 1894 штуки. Трубопроводы самотечной канализации выполнены из керамических, асбестоцементных, чугунных, полипропиленовых, полиэтиленовых и железобетонных труб диаметром от 150 до 500 миллиметров. Напорные коллекторы представлены чугунными и стальными трубопроводами диаметрами 200, 250, 400 и 600 миллиметров. Износ наружных сетей канализации составляет 65 процентов, капитального ремонта (замены) требуют 12 километров.

Канализационные насосные станции оснащены следующим насосным оборудованием:

| Номер КНС | Адрес КНС | Насосное оборудование |
| --- | --- | --- |
|  |  | марка насоса | объем перекачиваемых стоков, Q, м³/час | высота подъема, H, м | кол-во, шт |
| КНС №1 | ул.Советская, 11а | СМ 150-125-400-4 | 200 | 50 | 2 |
|  |  | SEWANTC D 80-315G | 170 | 50 | 1 |
|  |  | Иртыш 450ПК | 200 | 50 | 1 |
| КНС №2 | ул.Советская, 106 | СМ 200-150-500а-4 | 380 | 64 | 1 |
|  |  | СД 450/95-2б | 350 | 65 | 1 |
|  |  | СМ 200-150-500б-4 | 360 | 50 | 2 |
|  |  | СМ 150-125-400-4 | 200 | 50 | 1 |
| КНС №3 | пер.Бакулевский, 2 | СМ 100-65-250-4 | 50 | 20 | 1 |
|  |  | Иртыш ПФ2 50/200.185-11/2-06 | 45 | 34 | 1 |
| КНС №4 | пер. Солнечный, 3а | СМ 100-65-200-2 | 100 | 50 | 3 |
| КНС №5 | ул.М.Конева, 57 | Иртыш ПФ1 65/160.132-3/2-016 | 25 | 15 | 1 |

Для сбросов в реку Вятка разработаны и утверждены нормативы допустимого сброса (НДС).

4. Направление развития централизованных систем водоотведения

Основными целями и задачами направления развития централизованных систем водоотведения являются:

- определение возможности подключения к сетям водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение потребности жителей муниципального образования «город Слободской» при необходимости в подключении к сетям водоотведения.

Согласно генеральному плану муниципального образования «город Слободской» намечаются следующие участки жилой застройки:

- район деревни Щуково (ул.Родниковая);

- Первомайский микрорайон – два участка;

- район бывшего поселка Опорное.

Водоотведение жилой застройки района деревни Щуково (ул.Родниковая) возможно осуществлять двумя вариантами. Первый вариант – местная канализация (герметичные выгреба). Второй вариант – строительство самотечной централизованной канализации, строительство канализационной насосной станции, напорного коллектора с подключением к существующим сетям на улице Меховщиков.

Водоотведение участков, выделенных под жилую застройку в Первомайском микрорайоне, планируется осуществлять двумя способами. Один участок будет подключаться к существующим сетям ООО «Коммунальщик» с прокладкой самотечной канализации. Для другого участка необходимо строительство канализационной насосной станции, напорного коллектора и уличной самотечной канализации с подключением к существующим сетям микрорайона Первомайский.

Водоотведение жилой застройки района п.Опорное планируется осуществлять в местные герметичные выгреба из-за отсутствия централизованной канализации.

5. Тарифы

Тарифы на услуги систем водоотведения, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Водопроводное канализационное хозяйство г.Слободского» на территории муниципального образования «город Слободской»:

| Наименование услуги | Ед.изм в руб за 1м3 | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.01-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-31.12 | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Водоотведение | руб. | 29,26 | 34,54 | 34,54 | 36,62 | 38,6 | 38,6 | 40,52 | 40,52 | 42,21 |
| Транспортировка сточных вод | руб. | 1,32 | 1,4 | 1,4 | 1,49 | 1,57 | 1,57 | 1,63 | 1,63 | 10,15 |
| Очистка сточных вод | руб. | 8,5 | 8,5 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 9,75 | 9,75 | 1,70 |

Прогнозируемые тарифы складываются с учетом тенденции роста последних двух лет и политики государства в тарифном регулировании (не более четырех процентов по году):

| Наименование услуги | Ед.изм в руб за 1м3 | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение | руб. | 43,9 | 45,7 | 47,5 | 49,4 | 51,4 | 53,5 | 55,6 | 57,8 |
| Транспортировка сточных вод | руб. | 10,56 | 10,98 | 11,42 | 11,88 | 12,35 | 12,84 | 13,36 | 13,9 |
| Очистка сточных вод | руб. | 1,77 | 1,84 | 1,91 | 1,98 | 2,06 | 2,14 | 2,22 | 2,3 |

Тарифы рассматриваются и утверждаются Региональной службой по тарифам Кировской области, с 2012 года тарифы утверждаются один раз в год с разбивкой по полугодиям.

Затраты, включаемые в тариф:

- заработная плата и страховые взносы;

- амортизация;

- затраты на ремонтные работы;

- затраты на электроэнергию и отопление;

- прочие прямые расходы;

- общие эксплуатационные и цеховые расходы.

5. Баланс сточных вод в системе водоотведения

Баланс водоотведения – количество фактически отводимых сточных вод за рассматриваемый период. Баланс водоотведения муниципального образования «город Слободской» по данным предприятия МУП «Водопроводное канализационное хозяйство».

| № п/п | Наименование показателя | 2010 г. (факт) | 2011 г. (факт) | 2012 г. (факт) | 2013 г (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пропущено сточных вод, тыс.м3 | 1874,0 | 1901,4 | 1743,2 | 1758,3 |
| 2. | Расход на собственные нужды водопроводного хозяйства, тыс.м3 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
| 3. | Получено от потребителей тыс.м3, в том числе | 1818,0 | 1845,4 | 1687,20 | 1702,3 |
| 4. | Население | 1150,3 | 1058,9 | 976,0 | 965,2 |
| 5. | Категориям потребителей, финансируемым из бюджетов всех уровней | 169,3 | 147,0 | 132,2 | 123,7 |
| 6. | Прочие потребители | 498,4 | 639,5 | 579 | 613,4 |
| 7. | Пропущено через очистные сооружения ,тыс.м3 | 1259,8 | 1266,8 | 1152,5 | 1177,7 |

Исходя из данных таблицы видно,  что основной категорией потребителей является      население и его доля составляет 59 процентов. Доля бюджетных организаций в водопотреблении составляет 8 процентов, прочие 33 процента.

Прогнозные балансы потребления водоотведения:

| № п/п | Наименование показателя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пропущено сточных вод, тыс.м3 | 1750,0 | 1745,4 | 1743,2 | 1744,3 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
| 2. | Расход на собственные нужды водопроводного хозяйства, тыс.м3 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
| 3. | Получено от потребителей тыс.м3, в том числе | 1694,0 | 1689,4 | 1687,2 | 1680,3 | 1684,0 | 1684,0 | 1684,0 | 1684,0 | 1684,0 | 1684,0 |
| 4. | Население | 960,0 | 958 | 955 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 5. | Категориям потребителей, финансируемым из бюджетов всех уровней | 122 | 122 | 121 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 6. | Прочие потребители | 613 | 609,4 | 611,2 | 618,3 | 614,0 | 614,0 | 614,0 | 614,0 | 614,0 | 614,0 |
| 7. | Пропущено через очистные сооружения ,тыс.м3 | 1170,0 | 1165,0 | 1166,0 | 1160,0 | 1158,0 | 1158,0 | 1158,0 | 1158,0 | 1158,0 | 1158,0 |

В период  с 2012 года по 2018 год  произошло и ожидается  дальнейшая тенденция к снижению объемов по приему сточных вод на очистные сооружения г.Слободского. Судя по прогнозному балансу наблюдается тенденция  к  снижению объемов реализации всеми категориями потребителей  водоотведения. Планируется стабилизировать объемы водоотведения с 2018 года, когда будут полностью охвачены приборами учета все абоненты в муниципальном образовании «город Слободской».

Статусом гарантирующей организации по муниципальному образованию «город Слободской» наделено муниципальное унитарное предприятие «Водопроводное канализационное хозяйство г.Слободского», которое выполняет работы по:

-  сбору, транспортировке и очистке канализационных сточных вод;

-  подключение потребителей к системе водоотведения;

-  обслуживание канализационных сетей;

-  демонтаж и монтаж линий водоотведения;

-  демонтаж и монтаж оборудования объектов канализации.

6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения и оценка объемов капитальных вложений

Для нормального функционирования существующей системы водоотведения муниципального образования «город Слободской»  необходимо постоянное квалифицированное обслуживание сетей и оборудования, замена вышедшего расходного оборудования (фекальные насосы, запорная арматура, сигнальная аппаратура и т.п.) и комплектующих, а так же замена ветхих наружных сетей водоотведения, порядка 300 метров в год. Для предотвращения аварийного несанкционированного сброса неочищенных сточных вод в реку Вятка необходимо проектирование и строительство второй нитки напорного коллектора от канализационной насосной станции №2 до очистных сооружений канализации. При этом объем капитальных вложений по замене канализационных линий с разбивкой по годам будет выглядеть следующим образом:

| Год | Сумма средств, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 400 | Гарантирующая организация |
| 2016 | 400 | Гарантирующая организация |
| 2017 | 400 | Гарантирующая организация |
| 2018 | 400 | Гарантирующая организация |
| 2019 | 400 | Гарантирующая организация |
| 2020 | 400 | Гарантирующая организация |
| 2021 | 400 | Гарантирующая организация |
| 2022 | 400 | Гарантирующая организация |
| 2023 | 400 | Гарантирующая организация |
| 2024 | 400 | Гарантирующая организация |

Сметный расчет представлен в приложении 1 к настоящей схеме.

Для проектирования и строительства второй нитки напорного коллектора необходимо порядка пятидесяти миллионов рублей.

Таким образом, разработка и использование настоящей схемы водоотведения муниципального образования «город Слободской» позволит реализовать основные цели и решить определенные задачи по пропуску необходимых объемов сточных и канализационных вод, определить возможность подключения к сетям водоотведения объектов капитального строительства и организаций,  повысить надежность работы систем водоотведения в соответствии с нормативными требованиями, снизить затраты на водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, осуществить строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоотведения, развить коммунальную инфраструктуры в целях улучшения качества жизни населения.

Приложение 1

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | Замена канализационных линий в г.Слободском |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет

«Замена канализационных линий в г.Слободском»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 396 670,99 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 261,77 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 29 420,22 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы |
| 1 | ТЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 [Накл.:k=0,85;81%;Сметн.пр.:k=0,8;40%] | 0,5 1000 м3 грунта | 3290,61 104,90 | 3185,71 377,31 | 0,00 | 1645,30 | 52,45 | 1592,86 188,66 | 0,00 | 13,57 6,79 |  |
| 2 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 [Накл.:k=0,85;68%;Сметн.пр.:k=0,8;36%] | 0,01 100 м3 грунта | 1190,42 1190,42 | 0,00 0,00 | 0,00 | 11,90 | 11,90 | 0,00 0,00 | 0,00 | 154,00 1,54 |  |
| 3 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 [Накл.:k=0,85;68%;Сметн.пр.:k=0,8;36%] | 0,01 100 м3 грунта | 657,56 657,56 | 0,00 0,00 | 0,00 | 6,58 | 6,58 | 0,00 0,00 | 0,00 | 88,50 0,89 |  |
| 4 | ТЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 [Накл.:k=0,85;81%;Сметн.пр.:k=0,8;40%] | 0,5 1000 м3 грунта | 696,46 0,00 | 696,46 83,45 | 0,00 | 348,23 | 0,00 | 348,23 41,72 | 0,00 | 0,00 0,00 |  |
| 5 | ТЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 [Накл.:k=0,85;81%;Сметн.пр.:k=0,8;40%] | 0,1 1000 м3 грунта | 4918,98 116,57 | 4797,69 557,90 | 4,72 | 491,90 | 11,66 | 479,77 55,79 | 0,47 | 15,08 1,51 |  |
| 6 | 311-01-144-1 | Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках : грунт растительного слоя (земля, перегной), (погрузка) [Накл.:k=0,85;100%;Сметн.пр.:k=0,8;60%] | 160 тонна | 3,91 0,00 | 3,91 0,37 | 0,00 | 625,60 | 0,00 | 625,60 59,20 | 0,00 | 0,00 0,00 |  |
| 7 | 310-3003-1 | Расстояние перевозки 3 км, 1 класс груза | 160 руб. за 1 тонну | 4,87 0,00 | 4,87 0,00 | 0,00 | 779,20 | 0,00 | 779,20 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |  |
| 8 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы песчаного с обратной засыпкой толщиной 500 мм [Накл.:k=0,85;111%;Сметн.пр.:k=0,8;71%] | 10 10 м3 основания | 593,14 82,52 | 32,12 3,34 | 478,50 | 5931,40 | 825,20 | 321,20 33,40 | 4785,00 | 10,20 102,00 |  |
| 9 | ТЕР22-01-021-03 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм (К=0 к материалам) [Накл.:k=0,85;111%;Сметн.пр.:k=0,8;71%] | 0,06 1 км трубопровода | 5444,61 2070,37 | 3374,24 382,74 | 0,00 | 326,68 | 124,22 | 202,45 22,96 | 0,00 | 225,04 13,50 |  |
| 10 | ООО "Полихимпласт" | Труба ПВХ для наружной канализации Ду-110 L=3000 мм Цена 344:5,38:1,18 | 20 шт | 54,19 0,00 | 0,00 0,00 | 54,19 | 1083,80 | 0,00 | 0,00 0,00 | 1083,80 | 0,00 0,00 |  |
| 11 | ТЕР22-01-021-05 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм (К=0 к материалам) [Накл.:k=0,85;111%;Сметн.пр.:k=0,8;71%] | 0,06 1 км трубопровода | 7466,22 2604,47 | 4861,75 540,21 | 0,00 | 447,97 | 156,27 | 291,70 32,41 | 0,00 | 286,52 17,19 |  |
| 12 | ООО "Полихимпласт" | Труба ПВХ для наружных работ Ду-160 L=3000 мм Цена 633:5,38:1,18 | 20 шт | 99,71 0,00 | 0,00 0,00 | 99,71 | 1994,20 | 0,00 | 0,00 0,00 | 1994,20 | 0,00 0,00 |  |
| 13 | ТЕР22-01-021-06 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм (К=0 к материалам) [Накл.:k=0,85;111%;Сметн.пр.:k=0,8;71%] | 0,06 1 км трубопровода | 9476,79 3015,70 | 6461,09 706,42 | 0,00 | 568,61 | 180,94 | 387,67 42,39 | 0,00 | 331,76 19,91 |  |
| 14 | ООО "Полихимпласт" | Труба ПВХ для наружных работ Ду-200 L=3000 мм Цена 962:5,38:1,18 | 20 шт | 151,53 0,00 | 0,00 0,00 | 151,53 | 3030,60 | 0,00 | 0,00 0,00 | 3030,60 | 0,00 0,00 |  |
| 15 | ТЕР22-01-021-07 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм (К=0 к материалам) [Накл.:k=0,85;111%;Сметн.пр.:k=0,8;71%] | 0,06 1 км трубопровода | 10444,37 3094,24 | 7350,13 793,04 | 0,00 | 626,66 | 185,65 | 441,01 47,58 | 0,00 | 340,40 20,42 |  |
| 16 | ООО "Полихимпласт" | Труба ПВХ для наружных работ Ду-250 L=3000 мм Цена 1402:5,38:1,18 | 20 шт | 220,84 0,00 | 0,00 0,00 | 220,84 | 4416,80 | 0,00 | 0,00 0,00 | 4416,80 | 0,00 0,00 |  |
| 17 | ТЕР22-01-021-08 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм (К=0 к материалам) [Накл.:k=0,85;111%;Сметн.пр.:k=0,8;71%] | 0,12 1 км трубопровода | 11408,58 3198,77 | 8209,81 883,13 | 0,00 | 1369,03 | 383,85 | 985,18 105,98 | 0,00 | 351,90 42,23 |  |
| 18 | ООО "Полихимпласт" | Труба ПВХ для наружных работ Ду-315 L=3000 мм Цена 2070:5,38:1,18 | 40 шт | 326,07 0,00 | 0,00 0,00 | 326,07 | 13042,80 | 0,00 | 0,00 0,00 | 13042,80 | 0,00 0,00 |  |
| 19 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка [Накл.:k=0,85;121%;Сметн.пр.:k=0,8;76%] | 0,8 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 2408,49 124,82 | 2266,17 162,26 | 17,50 | 1926,79 | 99,86 | 1812,94 129,81 | 13,99 | 15,72 12,58 |  |
|  | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | 80 м3 | 43,50 0,00 | 0,00 0,00 | 43,50 | 3480,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 3480,00 | 0,00 0,00 |  |
| 20 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня [Накл.:k=0,85;121%;Сметн.пр.:k=0,8;76%] | 0,96 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 3800,58 193,76 | 3582,32 253,59 | 24,50 | 3648,56 | 186,01 | 3439,03 243,45 | 23,52 | 24,19 23,22 |  |
| 21 | 408-0028 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм | 0,96 м3 | 238,00 0,00 | 0,00 0,00 | 238,00 | 228,48 | 0,00 | 0,00 0,00 | 228,48 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 46031,09 | 2224,59 | 11706,84 1003,35 | 32099,66 | 261,77 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  | 3708,48 |  |  | 3708,48 |  |  |
| В с е г о |  |  | 46031,09 | 2224,59 | 11706,84 1003,35 | 32099,66 | 261,77 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  | 3708,48 |  |  | 3708,48 |  |  |
| Итого с учетом: Слободской Северный коэффициент. Согласно постановления №1114 от 23.09.1988 и постановления № 546/25-5 от 17.10.1988 k=1,15 на зарплату |  |  | 46364,78 | 2558,28 | 11706,84 1153,85 | 32099,66 | 261,77 | 102 |
| Итого в текущих ценах {бюллетень ноябрь 2013 к базе ТЕР-2001, в ред 2009 по видам} k=11,5 на зарплату k=6,07 на эксплуатацию машин k=5,38 на материалы k=5,38 на основные материалы |  |  | 273176,91 | 29420,22 | 71060,52 13269,28 | 172696,17 | 261,77 | 103 |
| В том числе основные материалы |  |  | 19951,62 |  |  | 19951,62 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 273 176,91 |
| Накладные расходы (ГЭСН-01 механизированный способ) | 0,85 | 81 | 3 189,51 |
| Накладные расходы (ГЭСН-01 ручной способ) | 0,85 | 68 | 141,25 |
| Накладные расходы (Погрузочно-разгрузочные работы) | 0,85 | 100 | 665,48 |
| Накладные расходы (ГЭСН-22,23,24 Наружные сети водопровода,канализации,теплоснабжения,газопроводы) | 0,85 | 111 | 26 713,09 |
| Накладные расходы (ГЭСН-27 Автомобильные дороги (кроме раздела 10)) | 0,85 | 121 | 8 965,43 |
| Итого накладных расходов |  |  | 39 674,77 |
| Итого |  |  | 312 851,67 |
| Сметная прибыль (ГЭСН-01 механизированный способ) | 0,8 | 40 | 1 482,42 |
| Сметная прибыль (ГЭСН-01 ручной способ) | 0,8 | 36 | 70,38 |
| Сметная прибыль (Погрузочно-разгрузочные работы) | 0,8 | 60 | 375,80 |
| Сметная прибыль (ГЭСН-22,23,24 Наружные сети водопровода,канализации,теплоснабжения,газопроводы) | 0,8 | 71 | 16 081,65 |
| Сметная прибыль (ГЭСН-27 Автомобильные дороги (кроме раздела 10)) | 0,8 | 76 | 5 299,94 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 23 310,18 |
| Итого |  |  | 336 161,86 |
| НДС |  | 18 | 60 509,13 |
| ИТОГО |  |  | 396 670,99 |
| В С Е Г О |  |  | 396 670,99 |

| Составил | А.И.Слободин |
| --- | --- |