Генеральный план

муниципального образования

городской округ «город Слободской»

Кировской области

Том II

Материалы по обоснованию проекта

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД СЛОБОДСКОЙ»

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Том II

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Материалы по обоснованию

Заказчик: Администрация муниципального образования «город Слободской»

Договор: Муниципальный контракт № 20/08 от 01.08.2008.

Исполнитель: ООО НИЦ «Земля и Город»

Директор                                                                                                                     П.И. Комаров

Главный архитектор                                                                                                    А.М. Щагин

Главный инженер проекта                                                                                          С.И. Крылов

г. Нижний Новгород

2009 год

Состав специалистов,  принимающих участие в разработке Генерального плана:

| Наименование раздела | Состав и количество участников |
| --- | --- |
| Архитектурно-планировочная часть | ГАП Щагин А.М. ГИП Крылов С.И. Инженер Черкасов Е.С. |
| При участии |  |
| Охрана окружающей среды | Эколог Никанова Т.С. |
| Экономическая часть | ГАП Щагин А.М. |
| Улично-дорожная сеть и транспорт | ГИП Крылов С.И. Инженер Бурлакова Н.А. |
| Инженерное оборудование | Главный специалист Щагина Э.М. Инженер ( ВК ) Петрова Н. Инженер ( ЭС ) Хомутинин А. Инженер ( ТГ ) Логинова Н. |
| ГО и ЧС | Специалист Латышев В.И. |
| Оформление и компьютерная графика | Инженер Резникова А. Инженер Панферова Н. |

Состав проекта:

| № п/п | Наименование | Материал использования | Кол-во экземпляров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка. Генеральный план. | Бумага. Переплет |  |
| 2 | Пояснительная записка. Мероприятия ГО и ЧС с графическими материалами. | Бумага. Переплет |  |
| 3 | Графические материалы | Бумага. Компьютерная графика |  |

Перечень графических материалов:

| № п/п | Наименование | Материал использования | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема положения города в системе расселения | Бумага. Компьютерная графика | М 1:20 000 |
| 2 | Схема существующего состояния и использования территории | Бумага. Компьютерная графика | М 1:10 000 |
| 3 | Схема экологических ограничений природного характера | Бумага. Компьютерная графика | М 1:10 000 |
| 4 | Схема экологических ограничений антропогенного характера | Бумага. Компьютерная графика | М 1:10 000 |
| 5 | Схема зон охраны | Бумага. Компьютерная графика | М 1:10 000 |
| 6 | Схема развития объектов и сетей электроснабжения и связи | Бумага. Компьютерная графика | М 1:10 000 |
| 7 | Схема развития объектов и сетей водоснабжения и канализации | Бумага. Компьютерная графика | М 1:10 000 |
| 8 | Схема развития объектов и сетей тепло-газоснабжения | Бумага. Компьютерная графика | М 1:10 000 |
| 9 | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры | Бумага. Компьютерная графика | М 1:10 000 |
| 10 | Схема инженерной подготовки | Бумага. Компьютерная графика | М 1:10 000 |
| 11 | Основной чертеж. (Сводная схема) | Бумага. Компьютерная графика | М 1:10 000 |
| 12 | Схема мероприятий ГО | Бумага. Компьютерная графика | М 1:10 000 |
| 13 | Схема административных границ | Бумага. Компьютерная графика | М 1:10 000 |

Авторы выражают благодарность за предоставленные материалы и помощь в работе Администрации Муниципального образования «город Слободской». В проекте учтены все предложения и замечания, полученные в процессе рассмотрения и обсуждения на предварительном совещании по рассмотрению проекта.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Содержание:

|  | Материалы по обоснованию проекта Том 2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 9 |
| I | Анализ современного состояния | 10 |
|  | I.1 | Особенности размещения г. Слободской в групповой системе населенных мест | 10 |
|  | I.2 | Краткая инженерно – строительная характеристика. Природно-климатические условия. Инженерно-геологическая характеристика | 12 |
|  | I.3 | Описание административных границ муниципального образования город Слободской» | 18 |
|  | I.4 | Анализ реализации предшествующих работ по генплану города Слободской | 20 |
|  | I.5 | Социально-экономическая база развития г. Слободской | 28 |
|  | I.6 | Природно-ресурсный потенциал | 29 |
|  | 1.7 | Историко-культурный потенциал | 32 |
| II | Основные направления градостроительного развития | 39 |
|  | II.1 | Демографический прогноз численности населения | 39 |
|  | II.2 | Существующая (на 2008 г.) организация территории. Баланс территории. Архитектурно - ландшафтная оценка территории. | 46 |
|  | II.3 | Жилой фонд | 47 |
|  | II.4 | Производственные зоны (промышленные и коммунально–складские территории, зоны специального назначения) | 54 |
|  | II.5 | Общественно – деловые зоны (учреждения и предприятия социального и культурно – бытового обслуживания) | 55 |
|  | II.6 | Зоны сельскохозяйственного назначения | 59 |
|  | II.7 | Зоны специального назначения | 59 |
|  | II.8 | Рекреационные зоны. Зеленые насаждения | 62 |
| III | Транспортная инфраструктура (улично – дорожная сеть и транспорт) | 65 |
|  | III.1 | Внешний транспорт и дороги | 65 |
|  | III.2 | Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание | 66 |
|  | III.3 | Сооружения транспортного обслуживания | 72 |
| IV | Инженерная инфраструктура (инженерное оборудование и инженерная подготовка территории) | 75 |
|  | IV.1 | Водоснабжение | 75 |
|  | IV.2 | Противопожарное водоснабжение | 99 |
|  | IV.3 | Канализация | 100 |
|  | IV.4 | Теплоснабжение | 106 |
|  | IV.5 | Газоснабжение | 122 |
|  | IV.6 | Электроснабжение | 124 |
|  | IV.7 | Телефонизация (связь) | 128 |
|  | IV.8 | Инженерная подготовка территории. Существующее положение | 133 |
| V | Охрана окружающей среды с материалами оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду | 137 |
|  |  | Введение | 137 |
|  | V.1 | Анализ экологических проблем и природных особенностей территории | 139 |
|  | V.2 | Санитарная очистка территории | 141 |
|  | V.3 | Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению воздушного бассейна поселка | 147 |
|  | V.4 | Оценка состояния подземных и поверхностных вод | 170 |
|  | V.5 | Оценка состояния природного комплекса и предложения по улучшению ландшафта | 182 |
|  | V.6 | Оценка состояния и мероприятия по охране почв | 188 |
|  | V.7 | Оценка влияния физических факторов на окружающую среду | 193 |
|  | V.8 | Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов | 199 |
|  | V.9 | Санитарно-эпидемиологическая обстановка | 200 |
|  | V.10 | Экологическое зонирование территории | 201 |
|  | V.11 | Мероприятия по улучшения состояния окружающей среды | 203 |
| VI | Гражданская оборона | 204 |
| VII | Основные технико-экономические показатели. Баланс территории | 205 |

ВВЕДЕНИЕ

Предыдущий генеральный план был выполнен в 1988 году Кировским государственным институтом по проектированию городского и сельского строительства «Кировгипрогорсельстрой» на расчетный срок 2010 г. и был утвержден в 1988 году.

По основным параметрам генеральный план не был реализован: ни численность населения, ни территориальное развитие, ни объемы строительства не соответствуют прогнозам.

Новая редакция генерального плана муниципального образования 
"городской округ город Слободской Кировской области" разработана с проектными периодами:

2015-2025 г. – расчетный срок;

2010-2015 г. – первая очередь строительства.

Корректура генерального плана вызвана новыми экономическими условиями, сложившимися за последнее десятилетие в стране, изменением градостроительной базы:

- Процессы разгосударствления и демократизации общества, установления рыночных механизмов хозяйствования, происходящие в России, привели к острейшей необходимости, с одной стороны, установления порядка в использовании территории, и с другой стороны – в пополнении знаний о перспективных направлениях развития городских территорий, о возможности устойчивого развития. Сегодня продолжается начатая после перестройки реформа административно-правовой базы, которая затрагивает сферу управления, градостроительство, жилищно-коммунальное хозяйство, другие сферы, напрямую влияющие на разработку генерального плана МО город Слободской.

- Новый генеральный план учитывает то, что социально-экономическая база градостроительных решений определяется не директивными указаниями, а основывается на анализе существенных для развития внешних факторов, экономического и культурного потенциала, которым обладает г. Слободской.

- Отличительная особенность новых условий состоит в том, что градостроительное развитие осуществляется за счет многих источников, преимущественно частных инвестиций в строительство, а не только за счет государственного финансирования, как было раньше. Это заставляет при разработке градостроительных решений учитывать не только общественные и государственные интересы, но и интересы рынка: спрос на землю и объекты недвижимости, предпочтения и платежеспособность населения, иные рыночные закономерности развития городской территории.

- Решения проекта генерального плана ориентированы на принятый в декабре 2004 года Градостроительный кодекс РФ.

Разработка настоящего проекта проводится в соответствии с действующими законами РФ, нормативными документами и  местными территориальными актами, в том числе учтены:

- 	Градостроительный кодекс Российской Федерации, №190–ФЗ;

- 	Региональные нормативы градостроительного проектирования Кировской области

- 	Земельный Кодекс  Российской Федерации №136-ФЗ;

- 	Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ

- 	Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года N 74-ФЗ

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

-	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

- 	СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- 	СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», и др.

-	Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года N 7-ФЗ СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»

-	Закон Кировской области «Об установлении границ муниципальных образований Кировской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа, городского поселения, сельского поселения» от 7 декабря 2004 года N 284-ЗО

-	Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. N 1420

-	Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ

- 	СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»

- 	СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- 	СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

- 	СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»

- 	РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»

- 	РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети»

- 	СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»

- 	СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

- 	СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»

- 	СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов

- 	НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»

ГЛАВА I

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ

I.1 Особенности размещения муниципального образования городской округ

«город Слободской» Кировской области в групповой системе населённых мест

Историческая справка

Город Слободской расположен на правом берегу реки Вятки в 35 километрах к северо-востоку от города Кирова.

Слободской является типичным старинным русским городом северной России, отнесенным к категории малых городов. В 1944 году г. Слободской выделен из состава Слободского района в самостоятельную административную единицу и отнесен к категории городов областного подчинения.

В  состав  территории  муниципального  образования  «город  Слободской»  входят  территории  собственно  города  Слободского с микрорайоном Первомайский  и  сельских  населенных  пунктов,  не  являющихся  муниципальными  образованиями:  поселка  Межколхозстрой,  села  Успенского,  деревень  Оглоблино  и  Соковни.   Общая  площадь территории муниципального  образования -  49,6  квадратных  километра, что по площади уступает только областному центру - г.Кирову и г.Кирову-Чепецку.

Первое упоминание о Слободском как укрепленном пункте русских поселенцев относится к 1489 году, хотя к настоящему периоду сложилась историографическая традиция, по которой временем основания города Слободского считается 1505 год, когда Иваном III была подписана грамота о пожаловании наместнику А.И.Племянникову в кормление "Слободского городка на Вятке". До 1599 года город именовался Слободой, Слободой Верхней, Слободским Городком, Слободским посадом.

По археологическим данным, древнерусское поселение на месте кремля возникло не позднее 14 века, оно являлось крепостью на севере Вятской (Хлыновской) волости независимой Вятской земли, а в 1489 году взято войском Ивана III.

В 1489-1558 годах город являлся центром самостоятельного наместничества в составе Московского государства, затем стал волостным и уездным центром объединившейся Вятской земли, с 1780 года - Вятского наместничества, в 1797-1929 годах - Вятской губернии, в 1929-1930 годах - районный центр Вятского округа, в 1930-1936 годах - районный центр Нижегородского (Горьковского) и Кировского краев, и, наконец - Кировской области.

С конца 18 века город Слободской являлся опорным пунктом торгового пути из Архангельска в Вятку. Часть товаров, в том числе меха и кожи, оседала в Слободском, что привело к возникновению здесь кожевенно-мехового промысла. По своей торговой и промышленной деятельности уже в начале 18 века Слободской занимал одно из видных мест в губернии, являлся значительным торговым центром благодаря вывозу хлеба, кожи, мыла, мехов, льна и других товаров через Архангельск в страны Западной Европы и в Северную Америку через Атлантический океан.

В 1897 году в Слободском действовали фосфорно-спичечная фабрика и 45 заводов, в том числе: винокуренный, 4 кожевенных, 9 овчинно-шубных, медоваренный.

В начале 20 века по объему промышленной продукции Слободской занимал первое место в губернии, был экспортером кож, овчинно-шубной продукции, водки, спичек. Особенно в России были известны слободские поддужные колокольчики Макаровых, Бакулевых, самовары, а также каповые изделия династии Макаровых.

К началу века XX город принадлежал к лучшим городам на Вятке,. Вот что пишет по этому поводу Энциклопедия земли Вятской: "… в купе с уездом, в Слободском была самая крупная промышленность в губернии".

К 1926 году в городе насчитывалось 10,9 тыс. жителей, в 1951 г. – 22,3 тыс. жителей, в 1961 г. – 33,5 тыс. На 1988 г. – 43,2 тыс., а на 2008 г. - 35,5 тыс. человек, из них 34,9 тыс. человек городского населения, 600 человек – сельского.

Первоначальный лучевой характер планировочной структуры города определили направления главных дорог, идущих от торговой площади на Вятку, Глазов, Кай. В структуре города определились три активных композиционных центра: торговая площадь в центре – средоточие главных храмов, Богоявленский монастырь на севере, Христорождественский на юго-западе, архитектурные ансамбли которых складывались на протяжении XVII-XIX веков.

Прямоугольная сетка улиц генерального плана города 1784 года сделала планировку города регулярной, сохранила главенствующую роль торговой площади, а строительство колокольни на площади в 1823 году еще более усилило композиционное значение храмов древнего Торга. Главная достопримечательность и подлинное украшение города Слободского - храмы. Каждый из них имеет свою историю. Когда-то церкви образовывали целые ансамбли, формируя неповторимый облик города. Сейчас в Слободском пять действующих храмов.

Храмы древнего Торга, Богоявленский и Христорождественский монастыри, связанные в системе города регулярной сеткой улиц, композиционно взаимодействовали с вертикалями древних и вновь возводимых церквей и в сочетании с ландшафтом создавали единый городской ансамбль.

В 30-40 годы XX столетия город лишился целого ряда великолепных храмов, а в 70-80 годы XX века закрылся со стороны реки стеной примитивных пятиэтажек. И тем не менее город во многом сохранил свое историческое обаяние. И сейчас можно увидеть бывшие купеческие особняки с колоннами, возлегающими на пилонах с каменными львами.

Слободской - это город, сохранивший самобытную архитектуру, свою красоту и культурные традиции. В 1970 году постановлением Госстроя и Министерства культуры РСФСР город Слободской включен в состав 115 исторических городов России.

В отличие от многих молодых городов Слободской имеет богатую историю, неповторимую судьбу. Он сохранил свою самобытность. Многочисленные памятники архитектуры (из них- 16 памятников федерального значения) - немые свидетели многих событий и исторических эпох, пережитых городом.

Срубленная преподобным Трифоном Вятским Михаило-Архангельская надвратная часовня в начале 17 века - самое древнее здание на территории Кировской области.

Рядом с ней находится колокольня Спасо-Преображенской церкви.

Куранты, установленные на колокольне крепостным мастером Василием Рысевым в 1851 году, ставшие символом города, более полутора сотен лет отсчитывают ход времени.

I.2 Краткая инженерно - строительная характеристика

Природно-климатические условия.

Раздел составлен на основе данных СНиП 23-01-89* Строительная климатология» (Москва, 2003 г.). В соответствии со СНиП 23.01-99 территория города Слободской относится к району –     I В климатического районирования.

Характерной особенностью климата можно отметить большое разнообразие и неустойчивость погоды как при переходе от одного сезона к другому, так и в течение одного сезона.

Температура наружного воздуха

Таблица I.2.1 - Средняя месячная и годовая температура воздуха,  °С

| Населенный пункт | Месяцы года |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Слободской (Вятка) | -14,4 | -12,9 | -6,7 | 2,2 | 10,0 | 15,4 | 17,9 | 15,3 | 9,0 | 1,5 | -5,7 | -11,8 | 1,6 |

Таблица I.2.2 - Климатические параметры холодного периода года

| Наименование | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 | °С | -39 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92 | °С | -37 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98 | °С | -35 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченность0,92 | °С | -33 |
| Температура воздуха, , обеспеченностью 0,94 | °С | -19 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, | °С | -45 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, | °С | 7,2 |
| Продолжительность, и средняя температура воздуха, периода со средней суточной температурой воздуха: |  |  |
| ( 0(С продолжительность | сутки | 168 |
| ( 0(С средняя температура | °С | -9 |
| ( 8(С продолжительность | сутки | 231 |
| ( 8(С средняя температура | °С | -5,4 |
| ( 10(С продолжительность | сутки | 247 |
| ( 10(С средняя температура | °С | -4,8 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, | % | 86 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца,. | % | 82 |
| Количество осадков за ноябрь-март, мм |  | 167 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль |  | Ю |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с |  | 5,3 |
| Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ( 8 (С |  | 3,9 |

Таблица I.2.3 - Климатические параметры теплого периода года

| Наименование | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Барометрическое давление | гПа | 995 |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,95 | (С | 21,8 |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,98 | (С | 25,7 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца | (С | 23,1 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха, | (С | 37 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, | (С | 10,1 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, | % | 70 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, | % | 57 |
| Количество осадков за апрель-октябрь, | мм | 415 |
| Суточный максимум осадков, | мм | 137 |
| Преобладающее направление ветра за июнь-август |  | З |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, | м/с | 4 |

Январь – самый холодный месяц в году. Самая низкая среднемесячная температура в январе составляет -14,2о. Абсолютный минимум равен -45 о.  Абсолютный максимум равен +37 о. Глубина промерзания грунта принимается равной 1,70 м.  Июль – наиболее теплый месяц в году. Средняя температура месяца составляет +17,8 о. В течение лета в среднем отмечается 20-30 дней с жаркой погодой и со среднесуточной температурой воздуха выше +20 о. Абсолютный максимум +37 о.

Продолжительность безморозного периода составляет 122 дней. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны -33˚ и -33˚.

Таблица I.2.4 - Направление  ветра в % по румбам

| Период | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Из средних скоростей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 7 | 6 | 11 | 19 | 17 | 15 | 16 | 9 | max 5,1-5,8 |
| июль | 16 | 13 | 13 | 10 | 6 | 8 | 15 | 19 | max 3,9-4,6 |
| год | 10 | 7 | 10 | 13 | 12 | 15 | 18 | 15 |  |

Примечание:

Max и min скорость ветра в м/с.

Преобладающие ветры юго – западные, среднегодовая скорость ветра 5,0 м/сек.

Зимой преобладают ветры южной четверти, летом – северо - западные

Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков составляет 550-600 мм, 70% осадков выпадает в теплый период, зимние осадки имеют меньшую интенсивность, небольшую продолжительность.

Снежный покров образуется в конце октября. Устойчивый снежный покров образуется в середине ноября. Наибольшей высоты он достигает в конце февраля. Средняя высота покрова составляет 70-75 см на защищенных участках и 50-60 см на открытых.

Глубина промерзания грунтов 170 см.

Туманы на территории района образуются довольно часто. В среднем за год наблюдается около 40 дней с туманами. Метели, как правило, возникают при ветрах южной четверти. В среднем за год наблюдается 45-50 дней с метелями, 1-1,5 дня с градом и 20-25 дней с грозами.

Инженерно – геологическая характеристика

Город расположен на правом коренном берегу р. Вятки. В северной части территории города протекает речка Спировка с притоком, в южной части  - река Пятериха с притоками. Все речки впадают в р. Вятку. По гидрологическому районированию территория города расположена в области Волжско – Северо – Двинских водоразделов.

Рельеф поверхности довольно спокойный с равномерными уклонами. Абсолютные отметки земли колеблются в пределах  120-180 м над уровнем моря. Отличительной особенностью рельефа является его расчлененность, обусловленная развитием малых рек и оврагов, образующих множество холмов, увалов и небольших плоских возвышенностей.

В южной части города абсолютные отметки поверхности земли понижаются до отметок     р. Пятерихи, а в северной – до отметок р. Спировки. Центральная часть города между улицами Гоголя и Советской образуют невысокий плоский водораздел между западной и восточной частью города. Территория от ул. Маршала Конева до ул. Гоголя представляют собой пониженную ложбину, по которой протекает ручей, питающийся грунтовыми водами. По долинам ручьев, речек встречаются заболоченные участки.

Коренной крутой берег реки Вятки возвышается над уровнем воды на 20-40 метров. Берег изрезан оврагами, по которым текут ручьи, питающиеся грунтовыми водами, атмосферными осадками. Берег реки Вятки в районе города Слободского подвержен оползневым явлениям. Активизация оползневых процессов наблюдается в период снеготаяния. Одним из факторов, способствующих оползнеобразованию, является деятельность человека. В частности, оползень образовался в результате подрезки коренного склона при строительстве моста через реку Вятку.

Геологическое строение

По геологическому районированию район г. Слободской относится к западным отрогам Марийско – Вятской антиклинали. Вся полоса Марийско - Вятского вала сложена осадочными породами верхней Перми, прикрытых сверху сплошным покровом четвертичных отложений. Верхнепермские отложения представлены переслаиванием пестроцветных мергелей, глины и песчаников с серыми известняками. Почти повсеместно верхнепермские отложения начинаются красно – бурыми,  коричневыми глинами, нередко с маломощными прослойками мергелей и известняков 0,3-0,9 м. Мощность слоев верхнепермских пород колеблются от 0,5 до 15,5 м.

С поверхности коренные отложения прикрыты эллювиально - делювиальными образованиями четвертичного возраста, которые  обычно бывают развиты по склонам балок и оврагов. Представлены образования пестроцветными выветрелыми коренными глинами, легкими суглинками, супесями, песками.

Глины и суглинки развиты повсеместно; залегают либо с поверхности, либо они прикрыты сверху растительным слоем или песками. Мощность отдельных слоев глин и суглинков не выдержана и колеблется от 0,5 до 2 м, редко 3-5 м.

Пески и супеси залегают в виде линз или отдельных невыдержанных слоев, подстилаемых суглинками, глинами. Мощность песка колеблется от 0,5 м до 2,0 м, а на отдельных участках до 3,5 – 5 м, супеси – 0,4 м – 2 м.

Наиболее часто пески встречаются в северной и южной части города, реже в западной. Супеси встречаются наиболее часто в центральной части города.

Благодаря тому, что пески залегают с поверхности и подстилаются слабоводопроницаемыми суглинками и глинами, создаются благоприятные условия для образования «верховодки», которая в пониженных местах вызывает заболоченность. Исходя из геологического строения естественным основанием на глубине до 2 метров на большой части территории будут служить глины и суглинки, реже пески и супеси с расчетным сопротивлением 2 кг/см2 и более.

В большей своей части территория города пригодна для застройки без проведения инженерной подготовки. Грунтовые воды залегают здесь ниже 2–х метров, рельеф сравнительно ровный.

К территориям ограниченно пригодным для строительства отнесены участки с уклоном более 10% и с залеганием грунтовых вод меньше 2-х метров от поверхности земли.

К территориям не пригодным для строительства относятся поймы речек, склон р. Вятки.

Гидрогеологическая характеристика

Гидрогеологические условия района определяются его геологическим строением и характеризуются наличием артезианских пластово-трещинных вод в коренных породах верхней перми и грунтовых вод четвертичных оснований.

Водоносными породами в районе являются породы свит татарского яруса и казанские породы – трещиноватые песчаники, известняки, мергеля, песчаные прослои.

Для трещиноватых пород верхней перми характерно отсутствие ясновыраженных горизонтов – невыдержанность и выклинивание водосодержащих пород как по мощности, так и по простиранию. Такой характер запластований пород ограничивает возможность значительного  накопления запасов подземных вод и ограничивает распространение водоносных горизонтов. Нередко воды верхних водоносных горизонтов дренируются низлежащими водоносными горизонтами, которые и являются более водообильными.

По данным химических анализов, произведенных Кировской СЭС, вода верхнепермских отложений в районе г. Слободской значительно минерализована.

Гидрографическая характеристика

Город Слободской расположен на реке Вятке – одного из крупнейших притоков р. Камы. В северной части города протекает речка Спировка с притоками (наиболее значительный – р. Котлянка). В южной части протекает р. Пятериха с притоками (р. Подрезовка).

Течение реки быстрое, река быстро разрушает свои берега, чем объясняется множество кос, перекатов. Также мелеет р.Вятка в связи с вырубкой лесов. Все это делает невозможным развитие судоходства.

Ширина реки в районе города 170 м. Уклон ложа до 0,0014. Нуль водомерного поста у города 110,38. Наивысший уровень воды был зафиксирован в 1979 году и составил 116,65 м.

Вятка – река преимущественно снегового питания. Значительный сток дают и дождевые воды. Начало половодья в конце апреля, спад в конце мая. Осенний подъем наблюдается ежегодно, но не более 1,0-1,5м над летним меженным.

Расход воды у города 40,3 м3 /сек, средняя скорость течения 12,0 м/мин.

Речка Спировка протяженность 7 км берет свое начало в болотах. Питание речки за счет грунтовых вод и отвода их в р. Вятку. Вода в речке сильно загрязнена сбрасываемыми в нее сточными водами промпредприятий.

То же самое можно сказать и о другой речке – Пятерихе, протяженность ее также 7 км и она тоже пока играет роль сточной канавы.

I.3 Описание административных границ муниципального образования

«город Слободской»

По границе с землями Денисовского сельского округа.

Северная часть муниципального образования «города Слободской»

Линия административной границы города Слободского проходит от точки «А», расположенной в русле реки Вятки, далее по середине квартальных просек, кварталов № 39,40,41,42,43 Гослесфонда Слободского лесничества Слободского лесхоза на восток до пересечения с лесной дорогой (от городского поселения Опорное и до деревни Петрино) до точки «Б».

По границе с землями Ильинского сельского округа.

Восточная часть муниципального образования «города Слободской»

От точки «Б» линия административной границы города Слободского проходит по квартальным просекам кварталов № 43,71 Гослесфонда Слободского лесничества на юг до пересечения с автодорогой город Киров - город Белая Холуница (в районе ответвления дороги на городское поселение Опорное). От автодороги город Киров - город Белая Холуница на юг по середине квартальных просек кварталов №71,83,91 Гослесфонда Слободского лесничества до точки «В», расположенной в среднем течении река Белая Холуница.

По границе с землями Стуловского сельского округа.

Восточная часть муниципального образования «города Слободской»

От точки "В" вниз по среднему течению реки Белая Холуница до бывшей автодороги, далее на восток вдоль озера Поткова до полевой дороги, далее на юго-восток вдоль опушки леса и вдоль лесного массива на юго-восток до окраины городского поселения Каринскии перевоз, пересекая улицу Глазовскую, и далее на северо-запад вдоль границы сенокосных угодий сельскохозяйственного производственного кооператива сельхозартель колхоз «Слободской» и земельных участков граждан до полевой дороги, далее на юг до окраины городского поселения Каринскии перевоз, точки № 86 (она же точка «Г») границы города Слободской.

Южная часть муниципального образования «города Слободской»

От точки № 86 («Г») черта города Слободского проходит в юго-западном направлении по полевой дороге, по левому коренному берегу реки Вятка, по полевой дороге, далее пересекая реку Вятку до точки «Д», являющейся поворотной точкой черты поселка городского типа Первомайский.

Западная часть муниципального образования «города Слободской»

По границе с землями Стуловского сельского округа.

От точки «Д» линия границы проходит по установленной черте города Слободского до точки «Е», расположенной на пересечении черты города Слободского с Линией электропередачи мощность 10 киловатт.

От точки «Е» линия границы проходит по трассе линии электропередачи, далее по западной границе населенного пункта Оглоблино, далее на север по полевой дороге до границы населенного пункта Соковни, огибая черту поселения. Далее линия границы поворачивает на юг и проходит по восточным границам населенных пунктов деревня Оглоблино, деревня Соковни, до точки «Ж», являющейся точкой установленной черты города Слободского. От точки «Ж» линия границы проходит по полосе отвода Горьковской железной дороги в восточном направлении до точки «И».

От точки «И» линия границы проходит по восточной стороне автомобильной дороги до производственной базы асфальтобетонного завода Слободского дорожного управления № 4, далее огибая земли отвода производственной базы асфальтобетонного завода с севера, востока и юга до точки «К». От точки «К» линия границы проходит в восточном направлении по северной границе уреза реки Вятки и далее по полевой дороге до озера Курья, далее по северному урезу воды озера Курья до границы установленной черты города Слободского (точка № 87, она же точка «Л»).

От точки «Л» линия границы города Слободской проходит в общем северном направлении по ранее установленной черте до точки «М», расположенной в среднем течении малой реки Путиловки. По границе с землями Денисовского сельского округа.

Северная часть муниципального образования «города Слободской»

От точки пересечения границ Стуловского сельского округа, Денисовского сельского округа и города Слободского точка «М» (в районе русла реки Путиловки) на восток по центру квартальных просек № 53, 54, 57, 58, 59 Слободского сельского лесхоза, по южному краю пашни сельскохозяйственного производственного кооператива колхоз «Труд» до полевой дороги на урочище Мули, по центру которой на юго-восток до реки Спировки, далее на восток по руслу реки, по северной границе садоводческого товарищества «Юбилейный», далее на север по границе садоводческих товариществ «Север-2», «Северянка-1» и «Северянка» до пересечения автодороги город Слободской - село Совье, у восточной окраины деревни Ерусалимы, по руслу ручья вдоль края пашни, далее по кромке леса на северо-восток до пересечения с автодорогой город Слободской - Нагорск. Далее на северо-восток по краю пашни сельскохозяйственного производственного кооператива колхоз «Труд», далее на юг вдоль края пашни до середины лесной просеки квартала      № 38 Гослесфонда Слободского лесхоза, по которой на восток до края пашни и пересечения с автодорогой город Слободской — деревня Стеклофилины. Далее на восток, север и восток по лесной просеке Слободского лесхоза Гослесфонда, до карьера песчано-гравийной смеси, до точки «А».

I.4 Анализ реализации предшествующих работ по генплану Муниципального образования «г. Слободской»

(1990-2010 года)

Экономический и структурный кризисы, охватившие в начале 90-х годов Российскую Федерацию и Кировскую область в частности, в значительной степени повлияли на экономику города, подорвав устойчивое развитие и формирование современной городской среды. Это, прежде всего, сказалось на резком сокращении объемов жилищного, и социально-бытового строительства.

Анализ реализации выполнен по  двум направлениям:

- Сравнение количественных показателей развития города с намеченными в проектной документации.

- Рассмотрение хода реализации основных планировочных решений проекта.

Проанализированы показатели, характеризующие изменения численности населения, уровня обеспеченности на одного жителя общей площадью, общий объем жилого фонда, объемы объектов культурно бытового назначения.

В результате:

- Не подтвердилась численность населения, т.к. на протяжении анализируемого периода естественное движение было отрицательным вследствие превышения смертности над рождаемостью (35,5 тыс. вместо 50 тыс. запланированных).

- Структура нового строительства нацелена скорее на увеличение индивидуальной застройки.

- Ввод жилья меньше намеченного на 132,4 тыс. кв. м.

- Обеспеченность жилым фондом на 1 жителя увеличилась  (на 7 кв.м/чел), т.к. темпы сокращения населения превысили темпы сокращения строительства.

- Не достигнут запланированный уровень развития сети культурно-бытового обслуживания почти по всем видам основных учреждений. Процент реализации колеблется от 9 до 160%.

Такое положение связано не только с сократившейся потребностью в росте вместимости учреждений обслуживания из-за невыполнения увеличения численности населения, но и с невысокими темпами строительства объектов культурно-бытового назначения.

- Практически не развивалось дорожное строительство.

- Развитие инженерных коммуникаций происходило, в основном,  в соответствии с генеральным планом, но с малым процентом выполнения и с большим опозданием.

- Не были осуществлены мероприятия по инженерной подготовке территории.

Таким образом, можно сделать вывод: предыдущий проект Генерального плана получил малый процент реализации.

Таблица I.4.1 - Анализ  реализации   ГП   МО город Слободской

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | ГП г. Слободской 1987г. | Существующ. положение 2008г. | % реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исходный год 1987г. | Проектные предложения |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный срок (2010г.) | в том числе I очередь стр-ва (1995г.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Общая территория МО | га | 4359,5 | 4376 | 4376 | 4960 | 113 |
| 2 | Численность населения | тыс. человек | 41 | 50 | 44 | 35,33 | 71 |
| 3 | Жилищный фонд Всего: | т.м2 общ.площ. | 568,2 | 900 | 637,8 | 787,5 | 87,3 |
|  | в т.ч.: - существующий сохраняемый | -«- |  | 419,0 | 475,5 | 745,7 | 177 |
|  | - новое строительство | -«- |  | 481,0 | 162,3 |  |  |
| 4 | Структура жилого фонда. Всего: | т.м2 /% | 557,4 | 900 | 637,8 | 787,5 | 87,3 |
|  | в т.ч.: - 1 этажный | т.м2 /% | 128,1/24 | 51,4/5,5 | 99,7/15,5 |  |  |
|  | - 2-3 этажный | т.м2 /% | 141,9/25 | 382,6/42,5 | 180,5/29 |  |  |
|  | - 4-5 этажный | т.м2 /% | 287,4/51 | 466,0/52 | 357,6/55,5 |  |  |
| 5 | Обеспеченность жилым фондом | м2 общ. площ. на 1 человека | 14,1 | 18,0 | 14,5 | 22,26 | 124 |
| 6 | Ежегодный ввод жилья | т.м2 общ.площ. |  |  |  | 3,656 |  |
| 7 | Территория зеленых насаждений общего пользования | га | 12 | 35 | 30 | 11,5 | 32,8 |
| 8 | Спортивные территории | га | 2,9 | 43 | 2,9 | 6,3 | 14,6 |
| 9 | Дошкольные учреждения | мест | 3350 | 4500 | 3350 | 1902 | 42,2 |
| 10 | Школы | -«- | 4000 | 8000 | 4000 | 3367 | 42,1 |
| 11 | Учреждения профессионального образования | -«- |  |  |  | 1082 |  |
| 12 | Учреждения дополнительного образования |  |  |  |  | 2582 |  |
| 13 | Больницы | коек | 595 | 600 | 595 | 549 | 91,5 |
| 14 | Поликлиники | посещ. в смену | 1120 | 1300 | 1120 | 756 | 58,15 |
| 15 | Торговые центры, магазины продовольственные и непродовольственные | м2 торг. площ. | 7130 | 9250 | 8100 |  |  |
| 16 | Учреждения общественного питания | посад, мест | 440 | 1400 | 1200 |  |  |
| 17 | Культурно-развлекательные учреждения и досуговые центры | мест | 1870 | 2000 | 1550 | 3570 | 178,5 |
| 18 | Гостиницы |  | 40 | 300 | 220 | 0 | 0 |
| 19 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 220 | 550 | 330 | 811 | 147,5 |
| 20 | Пожарные депо | Маш. | 9 | 10 | 9 | 9 | 91,5 |
| Транспорт |
| 1 | Дороги с твердым покрытием | км | 49,1 |  |  | 129,8 |  |
| 2 | Плотность транспортной сети | км/10 кв.км | 21,9 | 24 | 27 | 26,07 | 105 |
| 3 | Автостанция | объект/вмест. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 4 | Индивидуальные гаражи | шт. | 1500 | 7500 | 6600 | 4500 | 60 |
| 5 | Мост | шт. | 4 | 5 | 4 | 4 | 80 |
| 6 | АЗС | Объект/колонок | 2 | 4 | 3 | 3/8 |  |
| 7 | СТО | Объект/постов | 2 | 5 | 4 | 2/9 |  |
| Инженерная подготовка территории |
| 1 | Организация поверхностного стока |  |  |  |  |  | Не выполн. |
| 2 | Понижение уровня грунтовых вод |  |  |  |  |  | Не выполн. |
| 3 | Благоустройство речных долин и оврагов |  |  |  |  |  | Не выполн. |
| 4 | Укрепление берега реки Вятки |  |  |  |  |  | Не выполн. |
| 5 | Вертикальная планировка |  |  |  |  |  | Не выполн. |
| Водоснабжение |
| 1 | Мощность водозаборных сооружений | т.м3/сут. | 24,5 | 32,288 | 20,865 | 14,535 | 45 |
| 2 | Протяженность | км |  |  |  | 79,3 |  |
| Канализация бытовая |
| 1 | Мощность очистных сооружений | тыс.м3/сут. | 7,4 | 46,94 | 32,03 | 15,7 |  |
| 2 | Протяженность сетей | км |  |  |  | 59,1 |  |
| Дождевая канализация |
| 1 | Протяженность сетей | км | - |  |  | - | Отсутствует |
| Электроснабжение |
| 1 | Суммарное потребление эл. энергии | Млн.кВт-час в год | 33,9 | 187,86 | 148,44 |  |  |
| 2 | Количество понизительных подстанций 110-35(10) кВ, питающих МО город Слободской | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| Связь |
| 1 | Количество телефонных станций, включая подстанции | шт. | 2 | 4 | 4 | 4 |  |
| 2 | Количество установленных телефонов | шт. | 4300 | 20900 | 12800 | 10948 |  |
| Теплоснабжение |
| 1 | Тепловая нагрузка централизованных источников | Гкал/ч |  | 507,2 | 389,4 | 298 | 58,7 |
| 2 | в том числе: бытовые нужды |  |  | 127,4 | 88,66 | 196 | 153,8 |
| Газоснабжение |
| 1 | Потребление газа всего | тыс.м3/ год | н/д | н/д | н/д | 40046 |  |
|  | В том числе: бытовые нужды | -«- | н/д | н/д | н/д | 24233 |  |

I.5 Социально-экономическая база развития г. Слободской

Общая характеристика

Муниципальное образование «город Слободской»  расположено на северо-востоке европейской части России в зоне умеренно-континентального климата и является  одним из 45 муниципальных образований Кировской области. Город Слободской расположен на правом коренном берегу реки Вятки в 35 километрах к северо-востоку от города Кирова.

В  состав  территории  муниципального  образования  «город  Слободской»  входят  территории  собственно  города  Слободского с микрорайоном Первомайский  и  сельских  населенных  пунктов,  не  являющихся  муниципальными  образованиями:  поселка  Межколхозстрой,  села  Успенского,  деревень  Оглоблино  и  Соковни.   Общая  площадь территории муниципального  образования -  49,6  квадратных  километра.

Внешние транспортные связи г. Слободского осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

К городу подходит тупиковая железнодорожная линия от ст. Гирсово на магистральном направлении Киров-Котлас, связывающая его с различными районами страны. Через Слободской проходит автомобильная дорога регионального значения III технической категории Киров – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево- граница Пермской области, также дающая выход (через город Киров) на различные направления.

# Город основан в 1505 году и является типичным старинным русским городом северной России, отнесённым к  категории малого города.

Слободской – это город с богатой историей, неповторимой архитектурой, промышленной мощью. Город Слободской  расположен на правом высоком берегу р. Вятки. Ввиду того, что в городе большой процент усадебной застройки, он довольно хорошо озеленён. А поймы рек, ложбины, овраги позволяют организовать зелёные насаждения в единую систему. Храмы - одна из достопримечательностей города. Каждый из них имеет свою неповторимую историю, свою судьбу. Сегодня  в  Слободском  пять  действующих  храмов. Слободской - один из русских городов, сохранивших свою красоту и самобытность. В 1970 году постановлением Госстроя и Министерства культуры РСФСР Слободской включен в состав 115  исторических городов России.

I.6 Природно-ресурсный потенциал

I.6.1. Минерально-сырьевые ресурсы.

На территории города Слободского расположены в основном общераспространённые полезные ископаемые (Таблица):

Таблица I.6.1 -  Информация о наличии месторождений полезных ископаемых

| Название месторож-дения | Местоположение | Мощность полезной толщины, м | Площадь полсчёта запасов, тыс.м2 | Балансовые запасы промышленных категорий | Характеристика продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пески стекольные ( в тыс. т) |
| Стеклозавод | В 6 км ССВ г. Слободского | 3,1 | 41 |  | Пригодны для производства стеклоплитки |
| Пески формовочные (тыс.т) |
| Слободское | В 1 км к СВ от г. Слободского | 5,3 | 2925,7 | 14992 | Гравий пригоден для производства бетона марок «300-450». Пески пригодны для производства силикатного кирпича, а также как заполнители для тяжёлого бетона |
| Глины кирпичные |
| Ерусалим | В 3 км к СЗ от г. Слободской | 2 | 61 |  | Глины пригодны для производства кирпича и керамзита |
| Карповский | На северной окраине г. Слободской | 1,7 | 49 |  | Для производства кирпича |
| Слободское | В 1 км СВ от г. Слободского | 1,4 | 602 | 822 | Для производства обыкновенного кирпича марки «75» |
| Слободское «Белка» | В 7 км к ЮЮЗ от г. Слободского, в 1,5 км к ЮВ от ст. Белка | 2,20 | 733 |  | Сырьё пригодно для производства кирпича М «100» |
| Глины керамзитовые (тыс. м3) |
| Александровская дача | В 1,5 км СВ г. Слободского на правой пойменной террасе р. Вятка | 1,5 | 122 |  | Полузаводскими испытаниями получен керамзит марки «600», «700» |
| Верхние Кропачи | В 0,8 км к ССВ от г. Слободского | 1,7 | 561 |  | -«»- |
| Карбонатные породы на строительный камень и известняковую муку (тыс. м.куб.) |
| Жуковское, Северный и Южный участки | Правый берег Р.Вятки в 7 км к Ю от г. Слободской | 4,3 | 884 | 3931 | Известняки пригодны для получения известняковой муки I и II сорта |
| Салтыки | В 7 км В г. Слободского | 0,6-2,1 | 25 |  | -«»- |
| Скоковы | В 5 км СЗ г. Слободского | 2 | 5 |  | -«»- |
| Грунты для строительства дорог (тыс. м. куб.) |
| Кропачевское | 2,3 км СВ г. Слободское | 1 | 10,4 | 10 | Для борьбы с обледенением автодорог в зимнее время |
| Подземные воды (тыс. м куб. / сутки) |
| Городской участок (Водозаборы г. Слободской) | ЮВ часть г Слободского |  |  | 4 | Хозяйственно-питьевое водоснабжение |
| Мулинское | 2 км к З от г. Слободского |  |  | 14 | -«»- |

Наибольший интерес для  промышленных разработок представляют:

- месторождение Жуковское

С целью добычи известняка для производства известняковой муки соответствующих ГОСТов разрабатывается Жуковское месторождение карбонатных пород. Утвержденные запасы пород составляют 140,4 тыс. тонн. Полезная толща месторождения (породы  сухонской свиты представлены тремя пачками: нижняя - подстилающая; средняя  - полезная толща; верхняя – вскрышная) отрабатывается одним уступом с предварительным рыхлением буровзрывным способом. Основные требования промышленности к качеству известняковой муки регламентируются в карбонатных породах по прочности – до 60 МПа, суммарному содержанию  суммы карбонатов Са и Мg – не менее    88 %, массовой доли влаги – не более 1,5 %.

МУП «Жуковский комбинат строительных материалов» (Лицензия КИР 00481 ТЭ с 15.08.2000  по 31.12.2020) выпускает следующие виды продукции:

- известняковая мука марки А, 1 класса ГОСТ 14050-93;

- известняковая мука марки С, 2 класса ГОСТ 14050-93;

- неактивированный минеральный порошок для асфальтобетонных смесей ГОСТ           Р 52129-2003;

- мука известняковая для производства комбикормов и подкормки сельскохозяйственных животных и птиц ГОСТ 14050-93.

Предприятием проводятся ежегодные лабораторные испытания сырья (имеются паспорта и удостоверения качества, протоколы и сертификаты).

Кроме того, на предприятии в эксплуатации находятся 3 артезианские скважины. В 2004 году затомпонированы  2 недействующие скважины. Количество извлекаемой воды -21,5 тыс. м3 /год. Вода соответствует СанПин 21.4 1074-01 «Вода питьевая».

-  месторождение Мулинское

МУП «Водоканал» имеет 38 артезианских скважин, из них имеют оформленные лицензии  35 скважин. Количество извлекаемой воды - 6,9 тыс. м3 в сутки, 2513 тыс. м3 /год.

Уровень  добычи  минерального  сырья:

-  карбонатные  породы   9,1-33,4  тыс.куб.м/год;

-  песчано-гравийная  смесь 1,6-8  тыс.куб.м/год, перспективные запасы 10 –15 лет;

-  песок  строительный  до  70  тыс.куб.м/год.

Данные полезные ископаемые являются потенциалом для развития местной промышленности строительных материалов, дорожного строительства, жилищно-коммунальной сферы и сельского хозяйства. Какими-либо уникальными полезными ископаемыми муниципальное образование не обладает.

I.6.2 Водные ресурсы.

Для  водоснабжения    г. Слободского  используются  2 месторождения.  Достаточно высок потенциал участка с высокой водообильностью пород  в долине р. Мулино (в 2 км северо-западнее города). Балансовые  запасы этого  месторождения составляют 14 тыс. м3  воды в сутки, потенциал данного месторождения достаточно высок, более 10 тыс. м3  воды  в сутки остаются пока не востребованными.

Обеспеченность водными ресурсами города составляет 6,5 млрд.м3/ год (15% водных ресурсов области), из них возможны к использованию – 205 млн. м3.  Потребность города на хозяйственно-питьевые и производственные нужды составляет около 5 млн. м3  в год. Обеспеченность города водой осуществляется из поверхностных (1,6 млн. м3) и подземных (3,4 млн. м3)  источников.

I.6.3 Земельные ресурсы

Земельный фонд города составляет 4926,69 га, в основном это:

- земли лесного фонда- 1582,43 га;

- земли водного фонда -119,5 га;

- земли запаса – 21,6га;

- земли промышленности, транспорта, инженерных коммуникаций-129,73 га;

- земли населенных пунктов – 3073,43.

1.6.4 Лесной фонд

Зональным  типом  являются  ельники-зеленомощники. Лесной фонд представлен преимущественно хвойными породами (51%), преобладают ель с примесью пихты, сосны, берёзы, осины. Биологические запасы ягод и грибов незначительны и не имеют промышленного значения. Рыбные запасы рек Вятка и Белая Холуница используются только для любительской ловли. В  целом  лесопарковая  зона  и  р. Вятка  используются  преимущественно  для  отдыха  и  оздоровления  населения.

I.7 Историко-культурный потенциал

Слободской - это город, сохранивший самобытную архитектуру, свою красоту и культурные традиции. В 1970 году постановлением Госстроя и Министерства культуры РСФСР город Слободской включен в состав 115 исторических городов России.

Главная достопримечательность и подлинное украшение города Слободского - храмы. Каждый из них имеет свою историю. Когда-то церкви образовывали целые ансамбли, формируя неповторимый облик города. Сейчас в Слободском четыре действующих храма.

Редкие памятники деревянного зодчества, которые сохранились, свидетельствуют о замечательном мастерстве наших предков. До сих пор украшает город деревянная Михаило-Архангельская церковь с надвратной часовней - самое древнее деревянное сооружение на территории нашей области.

Слободской сохранил свой старинный облик до наших дней и сейчас можно увидеть бывшие купеческие особняки.

В городе Слободском находятся 16 памятников архитектуры федерального значения.

Проектом генерального плана предполагается сохранение всех памятников и создание у наиболее значимых комплексов исторических зданий охранных зон. Особое внимание следует уделить комплексному памятнику — Подчуршинскому городищу. Следует разработать программу мероприятий по обустройству Городища и регламентировать  его использование субъектами хозяйствования.

На территории МО городской округ «город Слободской» комплексные историко-археологические исследования не проводились. Однако на данной территории могут находиться объекты археологического наследия. Поэтому на территории, подлежащей хозяйственному освоению, должно предусматриваться изучение территории (в том числе археологические полевые работы) на предмет обнаружения объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия до проведения земляных работ.

Таблица 1.7.1 – Перечень памятников архитектуры, природы, истории, культуры и археологии

| № п/п | Наименование | Категория охраны | Месторасположение. Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ, СОСТОЯЩИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ |
| 1 | Христорождественская церковь, 1827 г. | Р | Ансамбль Христорождественского женского монастыря. Построен в 1827 г. Церковь надвратная с купольным перекрытием. Стиль - псевдорусский |
| 2 | Колокольня, 1897-1898 гг. | Р | Ансамбль Христорождественского женского монастыря. Построена в 1897-1898 гг. Является второй по величине городской доминантой. Стиль - псевдорусский |
| 3 | Угловые башни(3 шт), ворота и ограда | Р | Ансамбль Христорождественского женского монастыря. Построены в конце XIX в. Выполнены в едином псевдорусском стиле |
| 4 | Церковь Екатерининская, 1699 г. | Ф | ул. Володарского, д. 54. Каменная, построена в 1699 г. на месте сгоревшей деревянной. Стиль – вятское барокко. Церковь входила в состав ансамбля главной торговой площади города. |
| 5 | Церковь Благовещения, 1784 г. | Ф | пл. Революции. Каменная, построена в 1784 г. на месте сгоревшего собора. Церковь одноэтажная трапезного типа с двухсветным центральным кубом. Увенчана куполом с большой главкой на высоком барабане. |
| 6 | Колокольня Спасо-Преображенского собора, 1823 г., архитекторы И. Дюссар де Невиль и Тюрин Федор | Ф | пл. Революции. Выстроена в 1823 г. Куранты установлены в 1851 г. мастером Рысевым, высота – 66 м |
| 7 | Михайло-Архангельская надвратная; надвратная (деревянная) часовня бывшего Благовещенского (Верхне-Чепецкого) мужского монастыря | Ф | пл. Революции; ул. Первомайская, д. 54. Построена в 1610 г., памятник является примером традиционного русского деревянного зодчества |
| 8 | Комплекс гостиного двора, начала ХIХ в. | Ф | ул. Советская, д. 64. Построен в 1876-1896 гг. и являлось составной частью ансамбля торговой площади города. Стиль – провинциальный классицизм |
| 9 | Торговые ряды, 1876-1896 гг. | Ф | ул. Советская, д. 66. Построены в начале XIX в. Фланкировало главную торговую площадь с юго-западной стороны |
| 10 | Здание банка Анфилатова (Управа городская), 1809 г. | Ф | ул. Советская, д. 69. Построено в 1809 г. главным фасадом на торговую площадь. Стиль – национальный романтизм |
| 11 | Усадьба Плюснина (ворота, дом, сад), начала XIX века |  | ул. Советская, д. 80. Построена в начале XIX в. на главной улице города. Стиль – провинциальный классицизм |
| 12 | Усадьба Гусева, середина ХIХ века (ограда с воротами) | Ф | ул. Советская, д. 82. Построена в середине XIX в. Стиль - провинциальный классицизм. |
| 13 | Усадьба Гусева, середина ХIХ века (ограда с воротами) | Ф | ул. Советская, д. 84. Построена в середине XIX в. Стиль - провинциальный классицизм. |
| 14 | Усадьба Гусева, середина ХIХ века (дом, ограда с воротами) | Ф | ул. Советская, д. 92. Построена в середине XIX в. Стиль - провинциальный классицизм. |
| 15 | Усадьба Гусева, сер. ХIХ в. (флигель) | Ф | ул. Советская, д. 94 Построена в середине XIX в. Стиль - провинциальный классицизм. |
| 16 | Часовня-ротонда Иоанна Предтечи, 1858 г. | Ф | Каменная, построена в середине XIX в. Расположена в северной части кладбища у дороги. Стиль - классицизм |
| 17 | Церковь Святой Троицы (кладбищенские ворота, 1773-1774 гг.) | Ф | ул. Советская, д. 98. Построены в 1772-1775 гг. на старом кладбище на южной окраине города. Стиль – вятское барокко |
| 18 | Дом культуры им. Горького, 1937 г. | Р | ул. Советская, д. 100. Построен в 1937 г. Стиль - конструктивизм |
| 19 | Дом Платунова, середины XIX века | Ф | ул. Советская, д. 75 |
| ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СОСТОЯЩИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ |
| 20 | Дом, в котором жил председатель Вятского комитета РСДРП Горбачев Василий Александрович, 1903-1906 гг. | Р | ул. Володарского, д. 96. В этом доме жил председатель Вятского комитета РСДРП |
| 21 | Дом, где находясь в ссылке, в 1899-1903 гг. жил латышский поэт Ян Райнис | Ф | ул. Вятская, д. 24. Латышский поэт жил в этом доме, находясь в ссылке с 1899 по 1903 гг. |
| 22 | Дом, в котором жил, находясь в ссылке, видный партийный и государственный деятель Стучка Петр Иванович, 1899-1901 | Р | ул. П. Стучки, д. 31. Видный партийный и государственный деятель жил здесь, находясь в ссылке с 1899 по 1903 гг. |
| 23 | Дом Анфилатова, 1775 г. | Ф | ул. Ленина, д. 61. Построен в 1775 г. Одно из старейших каменных гражданских зданий на Вятке. Стиль – барокко. |
| 24 | Здание, в котором работал первый уездный исполком Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, 1918-1920 гг. | Р | ул. Ленина, д. 90. Здание построено в конце XIX в., стиль – провинциальный классицизм. |
| 25 | Здание, в котором находился Слободской уездный комитет РКП(б), 1918-1920 гг. | Р | ул. Свердлова, д. 5. Здесь, с участием Блюхера В.К. обсуждался план обороны города, в апреле 1919 г. |
| 26 | Памятное место, где проходили маевки и нелегальные собрания рабочих, 1902-1907 гг. | Р | Заречный парк. Писатель жил здесь с 1902 по 1923 гг. Здание построено в середине XIX в. Стиль – провинциальный классицизм |
| 27 | Здание бывшего манежа, где проходили митинги и собрания трудящихся города Слободского в поддержку революционно- го движения, 1905-1906 гг., 1917 | Р | МОУ ДОД ДЮСШ, стадион «Труд», ул. Советская, д. 98-ф. Здесь проходили митинги и собрания трудящихся города Слободского в поддержку революционного движения, 1905-1906 гг, 1917 г. |
| 28 | Могилы воинов Советской Армии, умерших от ран в эвакогоспиталях в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг. | Р | Городское кладбище |
| 29 | Здание городского тюремного замка, 2-ая половина XIX – начало XX вв. | В | ул. Гоголя, д. 97. Построено в середине XIX в. в классическом стиле |
|  | Подчуршинское городище. Место древнего некрополя, крепости и первых православных храмов Вятского края, связанного с жизнью и деятельностью пионеров меховой промышленности Рылова Н.П. и Лесникова Ф.П. |  |  |
| ЗДАНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ К ПОСТАНОВКЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ, КАК ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ |
| 30 | Никольская церковь |  | ул. Советская, д. 68. Построена в конце XIX в. в псевдорусском стиле. Расположена недалеко от торговой площади города |
| 31 | Винодельческие заводы купца Александрова с воротами и оградой |  | ул. Советская, д. 102, 106, 194. Архитектурный ансамбль промышленных зданий конца XIX начала XX века. Стиль -кирпичный |
| 32 | Церковь Святого Духа |  | ул. Советская, д. 110. Построена в начале XX века в русском стиле |
| 33 | Здание городского казначейства |  | ул. Гоголя, д. 103. Построено в конце XIX в. Стиль – национальный романтизм |
| 34 | Усадьба купца Ончукова |  | ул. Советская, д. 91. Построена в конце XIX в. на главной улице города. Стиль – национальный романтизм. Представляют интерес сохранившиеся интерьеры |
| 35 | Здание кинотеатра «Аврора» |  | ул. Советская, д. 70. Построено в XX веке. Стиль – конструктивизм. Здание расположено на главной улице города |
| 36 | Жилой дом XIX века |  | ул. Вятская, д. 2. Здание расположено на пересечении двух главных улиц города и формирует юго-западную оконечность торговой площади. Стиль - классицизм |
| 37 | Здание начала XX века |  | ул. Свердлова, д. 12. Здание расположено в южной части города и включает высотный элемент – водонапорную башню. Построено в 1912 г. Стиль – кирпичный с элементами национального романтизма |
| 38 | Производственное здание спиртоводочно- го завода в слободе Демьянка |  | Сл. Демьянка. Характерный образец промышленного предприятия конца XIX начала XX века |
| 39 | Старая трапезная, 1894 г. |  | Ансамбль Христорождественского женского монастыря |
| 40 | Свечной завод, 1874 г. |  | Ансамбль Христорождественского женского монастыря |
| 41 | Кельи, 1874 г. |  | Ансамбль Христорождественского женского монастыря |
| 42 | Старые кельи, 1784 г. |  | Ансамбль Христорождественского женского монастыря |
| 43 | Сторожка, 1893 г., архитектор В.М. Дружинин |  | Ансамбль Христорождественского женского монастыря |
| 44 | Настоятельный корпус, 1887 г., архитектор В.М. Дружинин, А.Н. Шкляев |  | Ансамбль Христорождественского женского монастыря |
| 45 | Новая трапезная, 1898 г. |  | Ансамбль Христорождественского женского монастыря. Построена в конце XIX начале XX вв. Стиль - псевдорусский |
| 46 | Епархиальное училище, второклассная школа 1899 г. |  | Ансамбль Христорождественского женского монастыря |
| 47 | Иконописная мастерская, 1874 г. |  | Ансамбль Христорождественского женского монастыря |
| 48 | Больничный корпус, 1885 г. |  | Ансамбль Христорождественского женского монастыря |
| ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ |
| 49 | Вечный огонь | М | ул. Набережная |
| 50 | Памятник А.М. Горькому | М | ул. Советская, д. 100 |
| 51 | Памятник В.И. Ленину | М | Площадь Революции |
| 52 | Памятник В.И. Ленину | М | ул. Советская, д. 86 |
| 53 | Памятник В.И. Ленину | М | ул. Советская, д. 115 |
| 54 | Стела «Алый парус» | М | Берег реки Вятка в районе моста |
| 55 | Мемориал, посвященный годовщине Октябрьской революции | М | ул. Ленина, район автостанции |
| 56 | Мемориал «Городу Слободскому 500 лет» | М | ул. Большевиков |
| 57 | Самолет АН-24 | М | ул. Ленина, д. 115 |
| 58 | Мемориальная стела в память слобожанам-участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС | М | Сквер по ул. Вятская |
| 59 | Братские могилы | М | Между старым кладбищем и городским садом |
| 60 | Памятник «На память нашим в плену умершим воинам 1914-1918 гг.» | М | Городской сад |
| 61 | Памятник «Рабочий и колхозница» | М | Перекресток ул. Грина и Ленина |
| 62 | Памятник Яну Райнису и Аспазии | М | У дома-музея Я. Райниса |
| 63 | Памятник А.С. Пушкину | М | Детский парк |
| 64 | Памятник Григорию Булатову | М | Городское кладбище |
| 65 | Памятник В.И. Кряжеву | М | Городское кладбище |
| 66 | Мемориал погибшим воинам-первомайцам, павшим в боях за родину 1941-1945 гг. | М | ул. Слободская, д. 90 |
| ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ |
| 67 | Слободской кремль, XIV-XVI вв. | Р | г. Слободской, центр |
| 68 | Подчуршинское городище, X-XII вв. | Р | мкр. Первомайский. |
| ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ И ГЕОЛОГИИ |
|  | Подчуршинское городище. Самые крупные плодоносящие посадки сибирской сосны-кедра в Вятском крае |  | мкр. Первомайский. |

ГЛАВА II

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

II.1 Демографический прогноз численности населения

II.1.1 Оценка демографической ситуации

Численность наличного населения МО «город Слободской» на начало 2008 года  составила 35526 человек, из них 0,6 тыс. – сельское население,  за 15 лет она сократилась на 7,7 тысяч человек, это более чем на 20%. Ежегодно естественная убыль населения составляет 150-200 человек.  Естественная убыль населения, как главная причина депопуляции, имеет устойчивый и долговременный характер, число умерших в 2 раза превышает число родившихся. Начиная с 2004 года, отмечается миграционная убыль населения, в 2005 году она составила 270 человек.

Численность мужского населения составляет 44% населения города, женского - 56%. Возрастная структура населения остаётся неблагополучной, так как численность и доля детей и подростков в возрасте 16 лет меньше, чем лиц пенсионного возраста. Детей до 16 лет примерно 5,4 тыс. человек, пенсионеров 10,6 тыс.  Основная причина сокращения численности детей - это невысокий уровень доходов значительной части  молодёжи, неуверенность в завтрашнем дне, отсутствие перспективы на получение жилья и как следствие -  уменьшение рождаемости.

Таблица II.1.1.1 - Характеристика населения г. Слободской

| Год/Наименование показателя |  | 1987 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения МО (на конец года статсборник) | чел. | 41513 | 37126 | 36571 | 36569 | 35947 | 35679 | 35526 | 35224 |
| моложе трудоспособного возраста | чел. | 9368 | 6139 | 5840 | 5671 | 5530 | 5353 | 5402 |  |
| трудоспособного возраста | чел. | 21745 | 22584 | 22609 | 22774 | 22457 | 22393 | 22108 |  |
| старше трудоспособного возраста | чел. | 10400 | 8403 | 8122 | 8124 | 7960 | 7933 | 8016 |  |
| Численность занятых в экономике города (среднегодовая) | чел. | 22703 | 16725 | 16810 | 18110 | 19141 | 17986 | 17657 |  |
| Количество родившихся (по данным РОССТАТа) | чел. | 616 | 353 | 330 | 351 | 367 | 370 | 446 | 411 |
| Количество умерших | чел. | 503 | 752 | 793 | 759 | 719 | 637 | 592 | 612 |
| умерших до года | чел. |  | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| Естественная убыль населения | чел. | +113 | -399 | -463 | -408 | -358 | -267 | -146 | -201 |
| Рождаемость на 1000 жителей |  | 14,8 | 9,5 | 9,0 | 9,7 | 10,1 | 10,3 | 12,5 | 11,6 |
| Смертность на 1000 жителей |  | 12,1 | 20,2 | 21,5 | 20,9 | 19,8 | 17,8 | 16,6 | 17,3 |
| Естественная убыль населения | чел. | прибыль +113 | -399 | -463 | -408 | -358 | -267 | -146 | -201 |
| Миграционный пророст (убыль) | чел. | +362 | -25 | -95 | -193 | -270 | -1 | -7 | -101 |

Таблица II.1.1.2  – Динамика численности населения

| Наименование | на 01.01. 2001 г. | на 01.01. 2002 г. | на 01.01. 2003 г. | на 01.01. 2004 г. | на 01.01. 2005 г. | на 01.01. 2006 г. | на 01.01. 2007 г. | на 01.01. 2008 г. | на 01.01. 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения, чел. | 38525 | 38279 | 37126 | 35571 | 36569 | 35947 | 35679 | 35526 | 35224 |
| Естественная убыль по годам, чел. | -376 | -326 | -399 | -463 | -408 | -352 | -267 | -146 | -201 |
| Механический прирост по годам, чел. | +160 | +72 | -25 | -95 | -193 | -270 | -1 | -7 | -101 |

Таблица II.1.1.3 –Численность  населения (по факту прописки) по сельским населенным пунктам

| Название населенного пункта | Численность на 1 января 2008 |
| --- | --- |
| поселок Межколхозстрой | 420 |
| деревня Оглоблино | 29 |
| деревня Соковни | 1 |
| село Успенское | 132 |

Всего численность трудовых ресурсов в городе  по оценке на данный период составляет примерно  22,0 тыс. человек, к 2010 году ожидается  снижение до 21,5 тыс.человек.

Естественная убыль населения в анализируемый период относительно стабильна и составляет в среднем (-) 10 человек на 1 тыс. жителей, где средний удельный показатель рождаемости 10, а смертности – 19. Уровень смертности в 1,9 раз превышает рождаемость. Механическое движение населения характеризуется в среднем ежегодной убылью - 7 человек на     1 тыс. жителей.

Если данная тенденция сохранится, то это может привести к дальнейшему сокращению численности населения, сокращению удельного веса детей в общей структуре населения, «постарению» населения. Все вышеперечисленные показатели – это показатели демографического кризиса, возникшего как в результате чисто демографических колебаний, так и в силу причин экономического характера.

Экономический кризис 90-х резко понизил уровень жизни большей части населения, вызвал трудности с занятостью населения, что и отразилось на демографической ситуации в городе. Сохранилось превышение уровня смертности над рождаемостью, снизилась продолжительность жизни населения.

Однако, этот показатель зависит не только от факторов социальной среды, но и от возрастной структуры населения, которая определяется активно идущим процессом старения населения, вызванным многолетним низким уровнем рождаемости.

Для выхода из демографического кризиса потребуется время. В связи с этим, уже в настоящее время разрабатываются программы на улучшение демографических показателей, которая должна опираться на программу социально-экономического развития, в первую очередь это относится к социальной защите молодых семей и семей с детьми.

Кроме того, при условии стабилизации экономики в стране, выхода из экономического кризиса, развития рыночных отношений, улучшения экологической обстановки появятся предпосылки для роста материального положения населения и, как следствие, увеличение рождаемости и продолжительности жизни, повышение уровня занятости.

В этом случае после неизбежного непродолжительного периода падения естественного и механического прироста, вновь можно ожидать положительных изменений в показателях демографических и миграционных процессов, а также в изменении численности населения.

Расчет населения методом трудового баланса:

Где Ч - перспективная численность населения города, чел.;

А   - абсолютная численность градообразующей группы, чел.;

У0 - удельный вес обслуживающих кадров, % к общей численности населения;

Ун - удельный вес несамодеятельного населения, % к общей численности населения;

А=14370 чел

У0=13,8%

Ун=45,6%

В результате вышеизложенного, прогнозируемая численность населения г. Слободской проектом принимается на окончание первой очереди строительства (2015 год) – 34,7 тысяч человек, на окончание расчётного срока (2025 год) – 35,9 тыс. человек, как оптимистический вариант при условии выполнения вышеназванных мероприятий.

II.1.2 Оценка трудовых ресурсов

Динамика численности трудовых ресурсов пока носит отрицательный характер.  До 2005 года происходил рост трудовых ресурсов за счет вступления в трудоспособный возраст лиц, родившихся в 1980-90 гг. и  превышения данной численности над лицами, уходящими на пенсию с годом рождения  военных лет (1941-1945г.г.).  Начиная с 2006 года, тенденция в корне изменилась. С 1990 года происходит снижение рождаемости и количество лиц, достигающих трудоспособного возраста в 2006 и последующих годах снизилась, а количество пенсионеров  стало расти  в связи с выходом на пенсию лиц послевоенных годов рождения.

Всего численность трудовых ресурсов в городе  по оценке на данный период составляет примерно  22,0 тыс. человек, к 2010 году ожидается  снижение до 21,5 тыс.человек.

Основная часть экономически активного трудоспособного населения  занята  в сферах материального производства - 88%, промышленным производством  занят 41% работающих, торговлей - 18%, оказанием услуг транспорта и связи - 8%.

Отраслевая направленность работающих в промышленности выглядит следующим образом:

Таблица II.1.2.1 – Отраслевая направленность

| Наименование отраслей | 2007 год |
| --- | --- |
|  | Всего | % |
| Всего занято в экономике (чел.), в том числе: | 17657 | 100 |
| промышленность | 6990 | 39,6 |
| сельское хозяйство | 10 | 0,06 |
| лесное хозяйство | 212 | 1,2 |
| строительство | 299 | 1,69 |
| транспорт, связь (в части обслуживания производства) | 1157 | 6,55 |
| оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | 3031 | 17,2 |
| гостиницы и рестораны | 147 | 0,83 |
| образование | 1808 | 10,2 |
| здравоохранение и социальное обеспечение | 1311 | 7,4 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности | 886 | 5,02 |
| финансовая деятельность и страхование | 288 | 1,63 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 567 | 3,2 |
| прочие виды экономической деятельности | 950 | 5,38 |

В тоже  время, достаточно большая часть рабочих мест сосредоточена в непроизводственной сфере: в сфере образования трудятся 10,2% работающих, в здравоохранении – 7,4%. Это позволяет рассматривать город Слободской и как формирующийся многоплановый сервисный центр.

Таблица II.1.2.2 - Предприятия по отраслям

| Разделы | Количество предприятий и организаций |
| --- | --- |
| Обрабатывающие производства | 83 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 19 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 7 |
| Строительство | 22 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий | 97 |
| Гостиницы и рестораны | 3 |
| Транспорт и связь | 32 |
| Финансовая деятельность | 17 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 130 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение | 21 |
| Образование | 37 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 14 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 80 |

Итого:                               551

Численность зарегистрированных безработных на 2007 год составила по городу 169 человек. Официальный уровень безработицы 0,8. Однако число граждан, занятых поиском работы, значительно больше и составляет  около 1,8 тыс. чел. Численность реальных безработных не покрывается наличием вакантных мест. Подобное несоответствие создаёт  социальную напряженность в городе.

Структура безработных в городе Слободском по уровню образования:

- Высшее профессиональное - 26;

- Высшее профессиональное (бакалавр) - 1;

- Начальное профессиональное - 36;

- Не имеющие основного общего - 4;

- Основное общее (9 кл.) - 10;

- Основное общее (11 кл.) - 37;

- Среднее профессиональное - 55 чел.

В данный момент происходит незначительное снижение безработицы,  но беспокоит скрытая безработица, когда люди не состоят на официальном учете в центре занятости и в то же время не работают и не пытаются самостоятельно трудоустроиться.

II.1.3 Оценка   уровня жизни населения

Решение проблем экономического роста предприятий промышленности возможно при постепенном восстановлении платёжеспособного спроса населения, повышении его доходов.

Анализ данных сравнительной оценки уровня жизни в городе показывает, что средний уровень заработной платы крупных и средних предприятий города сопоставим со средним по области и стране, так, средняя заработная плата  в 2008 на предприятиях города (без учета малого предпринимательства) составляет  около 10,258 тыс. рублей, т.е. 88,8 % от среднего областного показателя. В тоже время  на фоне достаточно высокого среднего уровня оплаты труда по городу заработки в ряде отраслей промышленности, у работников здравоохранения, образования, культуры и искусства не достигают среднегородского уровня. Заработная плата работников здравоохранения, образования, культуры, где трудится  более 2200 человек,  на 38 и более процентов ниже средней зарплаты по городу. Основной задачей в области оплаты труда является повышение покупательной способности заработной платы на основе опережающего её роста  по сравнению с ростом потребительских цен.

Второй составляющей денежных доходов населения являются социальные трансферты (1/5 общей суммы), а среди них пенсии.  Средний размер пенсии по городу составляет около 3000 рублей.  К 2010 году  средний размер  пенсии  прогнозируется в размере 3800 рублей. Индикаторами эффективности пенсионного обеспечения считаются показатели соотношения средней пенсии и средней заработной платы, а также обеспеченность величины прожиточного минимума для пенсионера пенсией. В последние 6 лет средний размер пенсий занимает 50% среднего уровня оплаты труда на предприятиях и в организациях. Обеспеченность величины прожиточного минимума пенсией составляет на данный момент 130,8%.

Доля населения со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума (получателей пособий) в Слободском составляла в 2005 году около 25% от числа жителей, к 2009 году  она достигнет 28%.  1815 малообеспеченных семей получают детские пособия. 31,8% жителей города являются получателями жилищных субсидий.

Выявляются лица без определённого места жительства, хотя должного учета нет, но число данных лиц неуклонно растёт. В тоже время появились слои обеспеченных и состоятельных людей, ориентированных на более высокий, по сравнению со среднедушевым, уровень потребления материальных благ.

Выводы:

1. Преобладающие тенденции динамики численности населения характеризуются сокращением численности населения  моложе и старше  трудоспособного  возраста.

2. Наблюдается регрессивный тип возрастной структуры населения, что ведёт к процессу медленного старения.

3. Превышение смертности над рождаемостью населения началось с 1990 года  и на протяжении ряда лет этот коэффициент составляет 180-200%.

4. Начиная с 2003 года, начинается рост миграционной убыли населения.

5. Происходит перераспределение занятости. Снижается число занятых в материальном производстве, растёт число занятых в непроизводственной сфере.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

- Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем, реформированию и модернизации ЖКХ;

- Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которая повлечет увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечет в город кадры из других регионов;

- Развитие сферы туризма, которая также повлечет увеличение благосостояния жителей города, рост количества рабочих мест;

- Создание предпосылок для развития малого предпринимательства;

- Поддержка и развитие социальной сферы, такие как:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

- 	оВ целом, в последние годы система образования г. слободские школьники заняли призовые места.

беспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

- усиление  адресной поддержки социально незащищённым слоям населения;

- Оказание содействия переселению граждан в МО «г. Слободской» из других регионов.

II.2  Существующая (на 2008 г.) организация территории. Баланс

территории. Архитектурно-ландшафтная оценка территории.

В  состав  территории  муниципального  образования  «город  Слободской»  входят  территории  собственно  города  Слободского с микрорайоном Первомайский  и  территории сельских  населенных  пунктов,  не  являющихся  муниципальными  образованиями:  поселка  Межколхозстрой,  села  Успенского,  деревень  Оглоблино  и  Соковни.

Город Слободской  расположен на правом высоком берегу р. Вятки. Он прекрасно раскрывается из–за реки, а с высокого городского берега открываются живописные заречные дали. При въезде в город со стороны города Кирова по Вятскому тракту имеются видовые точки, позволяющие обозревать комплекс церквей и колоколен в центральной части города.

Рельеф городской территории довольно спокойный с равномерными уклонами в сторону ложбин, малых речек, оврагов, которые образуют множество холмов, увалов, небольших плоских возвышенностей. В целом рельеф города довольно живописный, позволяющий обозревать всю застройку и ее фрагменты с различных районов и ракурсов. Ввиду того, что в городе довольно большой процент усадебной застройки, он довольно хорошо озеленен. А поймы речек, ложбины, овраги позволяют организовывать зеленые насаждения в единую систему.

Неблагоустроенный в настоящее время район набережной предполагает организацию нижней и верхней террасы набережной, что станет прекрасной зоной отдыха жителей города и близлежащих населенных пунктов.

Южнее города Слободской расположен микрорайон Первомайский. Он также расположен на высоком берегу р.Вятки.

На севере от мкр. Первомайский, на правом высоком берегу Вятки, расположен пос. Межколхозстрой.

На западе от мкр. Первомайский расположены деревни Оглоблино и Соковни.

На востоке от мкр. Первомайский , у самого берега р. Вятки расположено село Успенское.

Архитектурно-планировочная характеристика. Баланс территории.

### Земельный фонд города составляет 4960 га.:

- земли лесного фонда- 1900 га;

- земли водного фонда - 424 га;

- земли сельхозназначения - 490 га;

- земли рекреации -8 га;

- земли под жилой застройкой - 488 га;

- земли под общественно-деловой застройкой - 49 га;

- земли промышленности, транспорта, инженерных коммуникаций - 408 га;

- земли общего пользования - 498 га;

- земли госзапаса, военных объектов и специального назначения -134 га;

- земли, не вовлечённые в градостроительную или иную деятельность - 561 га.

II.3 Жилой фонд

Жилой фонд МО город Слободской на 01.01.2008 года составил – 784,1 тыс. м2 общей площади, в том числе сельского жилого фонда – 9,6 тыс. м2.

Средняя обеспеченность по городу общей площадью на 1 человека – 
22,26 м2 при населении 35,5 тыс. человек (в том числе сельского – 0,6 тыс. человек).

Ветхий и аварийный жилищный фонд – 42 ,2 тыс. м2 общей площади (в том числе сельского – 0,3 тыс. м2 общей площади) или 5,4 % всего жилищного фонда (5,5% для городского и 3,1% для сельского), в котором проживает 3117 человек.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по муниципальному образованию - 75,5%.

Уровень благоустройства жилищного фонда отдельными видами инженерного оборудования по муниципальному образованию составляет (%):

Таблица II.3.1 - Степень обеспеченности жилого фонда инженерным оборудованием

|  | Городского | Сельского | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопроводом | 87,7 | 82,3 | 87,6 |
| Канализацией | 74,0 | 82,3 | 74,1 |
| Отоплением | 75,5 | 100 | 75,8 |
| Ваннами (душем) | 66,0 | - | 65,2 |
| Газом | 90,8 | - | 89,6 |
| Горячим водоснабжением | 59,9 | - | 59,2 |
| Напольными электроплитами | 1,2 | - | 1,2 |

Таблица II.3.2 - Распределение жилого фонда МО «Слободской» по материалу стен (тыс.м2 общей площади)

|  | Городского | Сельского | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Каменных, кирпичных | 273,6 | 3,0 | 276,6 |
| Панельных | 237,5 | - | 237,5 |
| Блочных | 18,5 | - | 18,5 |
| Смешанных | 49,0 | 0,9 | 49,9 |
| Деревянных | 187,1 | 5,7 | 192,8 |
| Прочих | 3,8 | - | 3,8 |

Таблица II.3.3 - Распределение жилого фонда МО «Слободской» по времени постройки (тыс. м2 общей площади):

|  | Городского | Сельского | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| До 1920 | 33,2 | 0,6 | 33,8 |
| 1921-1945 | 22,5 | 0,2 | 22,7 |
| 1946-1970 | 243,3 | 1,7 | 245,0 |
| 1971-1995 | 431,2 | 7,1 | 438,3 |
| После 1995 | 39,3 | - | 39,3 |

Таблица II.3.4 - Распределение жилого фонда МО «Слободской» по проценту износа (тыс. м2 общей площади):

| Процент износа |  | Городского | Сельского | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| До 30 |  | 484,7 | 5,9 | 490,6 |
| 31-65 |  | 242,7 | 3,3 | 246,0 |
| 66-70 | ветхий | 29,6 | 0,4 | 30,0 |
| Свыше 70 |  | 12,5 | - | 12,5 |

Физическое выбытие по ветхости составляет в среднем 0,2 тыс. м2 общей площади        (выбытие сельского жилого фонда за последние годы отсутствует). Износ жилищного фонда определен высоким процентом  износа домов в деревянном исполнении.

В результате анализа современного состояния жилищного фонда можно сделать следующие выводы:

1. Жилой фонд МО «Слободской» в основном в кирпичном и панельном исполнении – 35,5% и 30,5% соответственно, деревянные дома составляют 
24,7 %, а блочные, смешанные и из прочих материалов – лишь 9,3 %.

2. Наибольший удельный вес (56,6%) составляют дома, находящиеся в эксплуатации  от 30 до 10 лет, то есть дома 70-х, 80-х годов постройки. Около 8% домов это дома, построенные 75-100 и более лет назад. Состояние жилищного фонда характеризуется высокой степенью наличия ветхого и аварийного жилья.

3. В городе большой процент частной собственности – 53,3 %, чуть меньше процент муниципальной собственности – 36,6 %.

4. Жилой фонд города обеспечен водопроводом на 87,6 %, канализацией, центральным отоплением и газом от 74,1 % до 89,6 %. Таким образом, жилой фонд МО г. Слободской находится в хорошем состоянии.

Ввод разноэтажного жилья в МО г. Слободской в 1998-2005-х годах был нестабилен и составлял от 0 м2 в 2001 до 6200 м2 в 2004 году.

В основном строительство жилья ведётся преимущественно индивидуальными  застройщиками. С 2002 году объемы индивидуального строительства растут.

Ликвидация ветхого и аварийного жилья позволит размещать на освободившихся и реконструируемых территориях новые социально-значимые объекты,  новые жилые дома, изменить и сделать привлекательнее облик города.

Таблица II.3.5 – Площадки нового жилищного строительства на первую очередь строительства  (до 2015 год)

| №№ п/п | Размещение нового строительства | Описание застройки | Население в новом строит-ве, чел | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые кварталы пер. Солнечный мкр. Первомайский | Индивидуальная жилая застройка | 150 | Свободная площадка |
| 2 | Грина, Маршала Конева, Железнодорожная | Жилая 3 – 5 этажная застройка | 206 | Площадка на реконструкции |
| 3 | Большевиков, Вятский тракт, Горького, Загородная | Жилая 3 – 5 этажная застройка | 333 | Площадка на реконструкции |
| 4 | Жилой район в деревне Щуково | Индивидуальная жилая застройка | 108 | Свободная площадка |
| 5 | Жилые кварталы ул. МСО | Индивидуальная жилая застройка | 20 | Свободная площадка |
| 6 | Жилые кварталы около д. Успенское | Индивидуальная жилая застройка | 30 | Свободная площадка |
| 7 | Жилые кварталы в Опорном | Индивидуальная жилая застройка | 40 | Свободная площадка |
|  | ИТОГО: новое строительство |  | 887 |  |

Таблица II.3.6 – Площадки нового жилищного строительства на расчетный срок (до 2030)

| №№ п/п | Размещение нового строительства | Описание застройки | Население в новом строит-ве, чел | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первомайская, Советская, К.Маркса, Ленина | Жилая 2 – 3 этажная застройка | 302 | Площадка на реконструкции |
| 2 | К.Маркса, Гоголя, Стучки, Красноармейская | Жилая 3 – 5 этажная застройка | 150 | Площадка на реконструкции |
| 3 | К.Маркса, Красноармейская, Стучки, Дерышева | Жилая 3 – 5 этажная застройка | 72 | Площадка на реконструкции |
| 4 | Вятская, Вятский тракт, Загородная, Большевиков | Жилая 3 – 5 этажная застройка | 80 | Площадка на реконструкции |
| 5 | Большевиков, Вятский тракт, Горького, Загородная | Жилая 3 – 5 этажная застройка | 350 | Площадка на реконструкции |
| 6 | Большевиков, Красноармейская, С.Халтурина, Дерышева | Жилая 3 – 5 этажная застройка | 80 | Площадка на реконструкции |
| 7 | Вятская, Красноармейская, Большевиков, Дерышева | Жилая 2 – 3 этажная застройка | 135 | Площадка на реконструкции |
| 8 | С. Халтурина, Красноармейская, Горького, Дерышева | Жилая 3 – 5 этажная застройка | 240 | Площадка на реконструкции |
| 9 | С.Халтурина, Ленина, Горького, Гоголя | Жилая 3 – 5 этажная застройка | 80 | Площадка на реконструкции |
| 10 | Горького, Гоголя, Свердлова, Красноармейская | Жилая 3 – 5 этажная застройка | 300 | Площадка на реконструкции |
| 11 | Свердлова, Гоголя, Грина, Красноармейская | Жилая 3 – 5 этажная застройка | 200 | Площадка на реконструкции |
| 12 | Грина, Полевая, Железнодорожная | Жилая 3 – 5 этажная застройка | 808 | Площадка на реконструкции |
| 13 | Красноармейская, Грина, Гоголя | Жилая 3 – 5 этажная застройка | 200 | Площадка на реконструкции |
| 14 | Гоголя, Маршала Конева, Ленина | Жилая 3 – 5 этажная застройка | 300 | Площадка на реконструкции |
| 15 | Кирова, Мира, Профсоюзная, Ключевая | Жилая 3 – 5 этажная застройка | 978 | Площадка на реконструкции |
| 16 | Жилые кварталы у п. Межколхозстрой | Индивидуальная жилая застройка | 437 | Свободная площадка |
| 17 | Энгельса, Дерышева, Вятская, Маршала Конева | Жилая 3 – 5 этажная застройка | 108 | Площадка на реконструкции |
| 18 | Стучки, Энгельса, Дерышева, Красноармейская | Жилая 3 – 5 этажная застройка |  | Площадка на реконструкции |
| - | ИТОГО: новое строительство |  | 4820 |  |

Таблица II.3.7 – Основные технико-экономические показатели по жилому фонду

|  | 2008 | I очередь | II очередь |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд, всего (тыс.м2) | 787,5 | 798,1 | 876,88 |
| Новое строительство, м2: - индивидуальная застройка; - секционная застройка |  | 5934 25806 | 10511 93725 |
| Жилищный фонд с износом более 66%, % | 42,2 | 30 | 0 |
| Жилищная обеспеченность, м2/чел | 22,26 | 23 | 24,4 |

II.4 Производственные зоны (промышленные и коммунально-складские

территории)

Явно выражены три основных пятна промышленных и складских территорий. Это северная зона, где расположены ОАО «Слободской машиностроительный завод», ОАО «Слободской мебельный комбинат», ОАО «Автоколонна «1215»», ООО «РСУ Окимо», АООТ «Слободской мясокомбинат», ООО «Фабрика художественных изделий» и др.

Это центральная промзона, где расположены ОАО «Фанерный комбинат «Красный якорь», меховая фабрика ОАО «Белка», ОАО «Спиртоводочный комбинат», коммунально-складская территория и др.

Это южная промзона в мкр. Первомайском, где расположены ОАО «Слободская спичечная фабрика «Белка», меховая фабрика ОАО «Белка – элита», МУП «Жуковский комбинат стройматериалов» и др.

Некоторые предприятия хаотично разбросаны по городу.

Такая чересполосица жилых и промышленных зон создает множество негативных сторон планировочного, экологического и экономического характера. К тому же транзитная автомагистраль, проходящая по ул. Грина играет свою отрицательную роль, а отсутствие объездной дороги превращает жилые улицы в транспортную магистраль.

Такое размещение промышленных площадок, коммунально-складских территорий, кладбищ практически перекрыло возможность развития  жилых территорий по направлению на запад от г. Слободской.

Проектом генплана предусмотрено создание двух новых промплощадок. Первая находится на севере города Слободской и занимает территорию бывшего полигона ТБО, площадью 6,8 га.  Вторая на востоке от поселка Межколхозстрой, площадью 34,5 га. На данных территориях разрешается размещение предприятий  4 и 5 класса вредности с санитарно-защитными зонами 100 и    50 метров соответственно.

Для реализации проекта выноса промышленных предприятий с зоны жилой застройки, рекомендуется предоставление территорий на новых промплощадках  на льготных условиях.

В  санитарно-защитных зонах заводов и фабрик в настоящее время находится более           50 тыс. м2 жилого фонда.

II.5 Общественно-деловые зоны (учреждения и предприятия

социального и культурно-бытового обслуживания)

Город Слободской является центром социального обслуживания муниципального образования.

Учреждения г. Слободской обслуживают как население самого города, так и муниципального  образования в целом, имеющего с городом тесную социально-экономическую связь.

В настоящее время большинство учреждений обслуживания сосредоточено в исторической части города. Проектом генплана рекомендуется сохранять и развивать такую тенденцию.

Меньшая часть учреждений обслуживания населения расположена неравномерно и зачастую в неприспособленных помещениях.

Так в части школ классы укомплектованы учениками наполовину, в других школах приходится учиться во вторую смену.

Не хватает объектов обслуживания также в сельской местности.

Расчет объектов обслуживания эпизодического и периодического спроса   г. Слободской велся на основании СНиП 2.07.01-89* с корректурой на изменившиеся социально-экономические условия и с поправкой на некоторые нормативные распоряжения, в частности «Региональные нормативы градостроительного проектирования Кировской области».

Расчетные показатели учитывали, как само население г. Слободской, так и сопряженное население, т.е. эпизодическую посещаемость учреждений обслуживания населением населенных пунктов МО.

Размещение и  вместимость новых объектов культурно-бытового значения необходимо принимать с учетом радиусов обслуживания. Учреждения и предприятия обслуживания размещаются во всех зонах: жилой, производственной, рекреационной, формируя общественные центры  разного ранга  на уровне города и его планировочных элементов,   в   увязке   с   сетью   общественного   пассажирского   транспорта.   При размещении необходимого количества учреждений и  предприятий обслуживания учитывается  их  функциональное   назначение   и   разделение   на  две  категории: социально-ориентированную (учреждения образования, социального обеспечения, просвещения,   культуры,   управления)   и  рыночно - ориентированную  (предприятия торговли и общественного питания, зрелищные и развлекательные учреждения, коммунального назначения и другие).

Таблица II.5.1 - Обеспеченность основными учреждениями культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Необходимо по норме | Существ, положение | % Обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские сады, ясли | мест | 1747,6 | 1902 | 108 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 2905 | 3617 | 124 |
| 3 | Средние специальные учебные заведения | мест | 411 | 1082 | 263 |
| 4 | Внешкольные учебные заведения (дома творчества, худ., муз. школы) | мест | 2048 | 1217 | 59 |
| 5 | Межшкольный учебный производственный комбинат | мест | 309 | 2582 | 835 |
| 6 | Больницы | коек | 493 | 549 | 113,5 |
| 7 | Поликлиники | Посещ. в смену | 816 | 741 | 90 |
| 8 | Аптеки | объект | 4 | 3 | 75 |
| 9 | Раздаток детского питания | объект | 2 |  |  |
| 10 | Станции скорой помощи | Маш. | 4 |  |  |
| 11 | Комплекс спортивных сооружений | га. | 15,35 | 3,05 | 32 |
| 12 | Спортивные залы | м2 площ. зала | 5355 | 5000 | 95 |
| 13 | Бассейн крытый | м зеркала воды | 428,4 | 0 |  |
| 14 | Культурно-развлекательные учреждения и досуговые центры | мест | 1250 | 3000 | 240 |
| 15 | Библиотеки | тыс. том. чит. мест | 125 | 173,5 | 138 |
| 16 | Музей | объект | Не норм. | 9 |  |
| 17 | Торговые центры, магазины продовольственные и непродовольственные | м торг. площ. | 17850 | 14500 | 92 |
| 18 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 1428 | 450 | 35 |
| 19 | Рынки | Торг. мест | 107 | 100 | 92 |
| 20 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 324 | 80 | 28 |
| 21 | Прачечная самообслуживания | объект | 1 | 1 | 100 |
| 22 | Химчистка | объект | 1 | 1 | 100 |
| 23 | Бани | мест | 252 | 120 | 47 |
| 24 | Отделения связи | объект | 2 | 3 | 150 |
| 25 | Сберкассы (Банки) | объект | Не норм. | 9 |  |
| 26 | Гостиница | мест | 180 | отс. | 0 |
| 27 | Пожарное депо | объект маш. |  | 2/9 |  |

Пожарные депо

В настоящее время в МО «город Слободской» существуют два пожарных депо, которые располагаются:

- На пересечении ул. Большевиков и ул. Ленина

- На пересечении ул. Советской и ул. Кирова

Радиусы обслуживания пожарных депо не покрывают мкр. Первомайский, с Успенское, д.Cоковни,  д.Оглоблино и п. Межколхозстрой.

На настоящий момент разрабатывается проект переноса пожарного депо находящегося в квартале с ценной застройкой, на пересечении ул. Большевиков и ул. Ленина на новую площадку размером 1,2 га, находящуюся в квартале на пересечении Вятского тракта и ул. Грина.  Проект предусматривает строительство пожарного депо на 800 м2. Объемно планировочные и конструктивные решения зданий пожарных депо следует принимать согласно НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

В связи с наличием в городе зданий высотой 4 этажа и более обязательным является оснащение пожарной части следующей специальной пожарной техникой:

Автолестница и автоподъемник – 1 шт.;

Автомобиль газодымозащитной службы – 1 шт.

Также проект генерального плана рекомендует строительство пожарного депо  II  типа на 2 автомобиля для обслуживания южной части МО на улице Слободской около южной части       п. Межколхозстрой. Площадь участка для строительства 0,8 га. Общее количество пожарных автомобилей в МО «город Слободской»  должно быть не менее 12 ед.

Спортивные сооружения

Планируется на I очередь строительство плавательного бассейна в квартале улиц Гоголя, Красноармейской, Халтурина, Большевиков. В дневное время бассейн будет использоваться для занятий физкультурой школьниками, вечером будет открыт для свободного посещения.

Детские дошкольные учреждения

Проектом рекомендуется строительство детского сада на 100 мест на территории участка под жилую застройку около п. Межколхозстрой.

В квартале, ограниченном ул. Энгельса, Дерышева, Вятской,  М. Конева планируется строительство детского сада на 116 мест.

Учреждения торговли

Планируется строительство торгового центра на пересечении ул. Грина и ул. Ленина.

В квартале ограниченном улицами Дерышева, Энгельса,  Красноармейской, Вятской  планируется строительство  торгового центра с расчетной торговой площадью 900 м2.

Также следует предусматривать строительство торгово-бытовых учреждений в районах новой застройки с учетом соблюдения 800 метрового радиуса доступности.

Административно – деловые учреждения

Проектом предлагается вынос промышленных предприятий из центральной части города на окраины. На освободившейся территории предлагается разместить общественно – деловые учреждения и организации.

Это благоприятно повлияет на экологическую ситуацию муниципального образования, т.к. снизятся транспортные потоки в центр города, в связи с тем, что общественно-деловые учреждения будут находиться в радиусе пешеходной доступности.

Общественно деловые учреждение

На первую очередь предусматривается строительство гостиницы на 50 мест по ул. Грина, 34.

На вторую очередь планируется строительство делового центра с рестораном в квартале ограниченном улицами Дерышева, Энгельса,  Красноармейской, Вятской.

Необходимо предусмотреть создание туристско-информационного центра.

Предусматривается организация центра социально – бытового обслуживания на территории участка под жилую застройку около п. Межколхозстрой.

II.6 Зоны сельскохозяйственного назначения

В их состав входят:

- пашни;

- сельскохозяйственные угодья;

- пастбища;

- сенокосы;

- сады;

- территории садоводческих товариществ и дачного хозяйства.

На территории МО «город Слободской» территории сельхозназначения занимают территорию около 490 га.

На территории МО расположены участки около 50-ти садоводческих товариществ. Эти территории расположены на окраинах. Проектом предлагается размещение новых садовых участков в районе Опорное и  в  районе деревни Соковни.

Территории сельских населенных пунктов входящих в состав МО за исключением            п. Межколхозстрой используются в основном для сезонного проживания и как дачи. То же можно сказать и про район Опорное. Эти территории предполагается и дальше развивать под садово–огородные участки. Большие территории, ранее используемые под пашни, в последнее время заброшены и их планируется переводить под жилищное и промышленное строительство.

II.7 Зоны специального назначения

В их состав входят:

- территории кладбищ;

- территории свалок и полигонов складирования ТБО;

- снежных свалок;

- территории военных объектов.

Свалки и полигоны складирования ТБО

В городе до середины 2008 года для захоронения отходов использовалась свалка твёрдо-бытовых отходов, которая находилась в ведении МУП «Благоустройство». Это же предприятие в основном занималось  и вывозом твердых бытовых отходов.  Численность населения, охваченного услугой по сбору и вывозу ТБО, составляет порядка 29 тыс. чел.  Свалка твёрдых бытовых отходов  находилась на окраине города  в непосредственной близости от жилых районов. Таким образом,   перед городом остро встала проблема утилизации твёрдых бытовых отходов и перенос объекта их складирования на расстояние значительно удалённое от города. Очень долго выбиралось место для дислокации полигона ТБО. Но потом все-таки определили его на урочище Худышино, что находится вдоль Совьинского тракта в десяти километрах от города. При проектировании учитывались близость населенных пунктов и ландшафт местности. Так, до ближайшей деревни Скоковы от нового полигона ТБО - четыре километра.

В 2008 году свалка МУП «Благоустройство», находящаяся на севере города, была закрыта в связи с запуском первой очереди нового полигона ТБО, вдоль Совьинского тракта.

Территория кладбищ

В настоящее время на территории г. Слободской  расположены 4 кладбища, общей площадью 31,4 га, из них 2 кладбища действующие.

Ниже приводится характеристика существующих объектов.

Кладбище площадью 4,3 га на улице Советской в настоящее время закрыто, размер  санитарно-защитной зоны по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 50м, жилая застройка в СЗЗ отсутствует. Кладбище расположено в водоохранной зоне реки Вятка.

Кладбище на улице Энгельса занимает площадь 21,9 га - действующее. Кладбище расположено на северо-западной окраине города, рядом с проектируемой объездной дорогой. Размер  санитарно-защитной зоны по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 500м, в СЗЗ расположена территория жилой застройки города Слободской и коллективные сады. Проектом предлагается на «первую очередь» окончательное закрытие кладбища, что приведет к уменьшению санитарно-защитной зоны до 50 метров.

Кладбище в пос. Первомайском расположено в юго-восточной части поселка на улице Слободская. Кладбище занимает площадь 5,2га. Размер  санитарно-защитной зоны по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 50м, жилая застройка в СЗЗ отсутствует. В СЗЗ попадают садовые участки.

На расчетный срок потребность в местах захоронения составит 8,4 га по СНиП 2.07.01-89*.  Проектируемое кладбище вблизи деревни Зяблицы Стуловского СП полностью удовлетворяет этой потребности. Площадь кладбища на «расчетный срок» - около 60 га.

При устройстве новых участков кладбищ необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» и «Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации», МДС 13-2.2000.

Территории военных объектов

В их состав входят: территории воинских частей, ИТК.

На территории города Слободского находятся войсковые части:

- Войсковая часть 58087 на ул. Гоголя;

- Войсковая часть 58087 на ул. Трактовой;

- Войсковая часть 32055;

- Войсковая часть 93229.

Войсковую часть 58087 на ул. Гоголя проектом генплана предлагается расформировать, так как она находится в исторической части города. Территорию, на которой  раньше располагалась воинская часть, планируется перевести под общественно-деловую застройку. Историческую застройку перевести под музей.

II.8 Рекреационные зоны. Зеленые насаждения.

Зеленые насаждения

Зеленые      насаждения      занимают      важное      место      в формировании      и функционировании городской среды. Каждый элемент системы озеленения участвует в организации территории и формировании архитектурно-художественного облика города:  обеспечивает рекреационные потребности населения, защищает от транспортного   и   другого   шума,   от   выхлопных  газов, пыли и вредных выбросов предприятий; регулирует температурно-влажностный, радиационный  и  ветровой режимы; а также создает условия, способствующие нормальной жизнедеятельности экосистемы поселкового пространства.

В зависимости от сохранности всех природных экосистем и их компонентов, характера и свойств растительности, животного мира и степени урбанизации, природный комплекс округа подразделяется на природные и озелененные территории.

Природные территории города представлены:

- лесопарковыми массивами;

- рекой Вяткой и малыми реками города;

- озерами и прудами;

- незастроенными пойменными территориями и оврагами.

Озелененные территории включают:

- зеленые насаждения общего пользования (городские парки, скверы, бульвары);

- 	особо охраняемые природные территории – памятники природы, включающие в себя участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты;

- зеленые насаждения ограниченного пользования (садоводческие товарищества, участки учреждений культурно-бытового обслуживания, озелененные территории жилых зон;

-	 зеленые насаждения спецназначения (территории кладбищ, зеленые насаждения водоохранных зон рек, защитные полосы вдоль дорог, озеленение улиц).

К особо охраняемым природным территориям в границах муниципального образования «город Слободской» относятся: зеленая зона городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского (особо охраняемая территория регионального значения), в границы которой входят, в том числе, и городские леса, и памятник природы регионального значения «Посадки кедра на Подчюршинской горе» в мкр. Первомайский. Описание режима особой охраны приведено в разделе V.10 «Экологическое зонирование территории».

Зональным  типом  являются  ельники-зеленомощники. Лесной фонд представлен преимущественно хвойными породами (51%), преобладают ель с примесью пихты, сосны, берёзы, осины. Биологические запасы ягод и грибов незначительны и не имеют промышленного значения. Рыбные запасы рек Вятка и Белая Холуница используются только для любительской ловли. В  целом  лесопарковая  зона  и  р. Вятка  используются  преимущественно  для  отдыха  и  оздоровления  населения.

В настоящее время общей системы озеленения города и его центральной части нет, ввиду отсутствия соответствующего благоустройства, хотя природная ситуация дает большие потенциальные возможности для создания активных зон отдыха городского значения.

Сейчас в городе один благоустроенный парк в районе старого кладбища, благоустроена территория старого торга с выходом на набережную реки Вятка. Имеется несколько скверов перед общественными зданиями, питомник по Вятскому тракту.

Зеленых зон отдыха в пос. Первомайском практически нет (имеющиеся попадают в санитарно-защитную зону). Благоустроенные зеленые насаждения расположены в центральной части города и занимают 12 га, что составляет 3 м2 на человека, при норме  7 м2 на человека.

Проектом предлагается, насколько это возможно, создание единой системы озеленения, где главную роль играет озеленение набережной реки Вятка, частично ее поймы, к которой выходят зоны речек, оврагов, ложбин, заходящих вглубь города. Это, прежде всего, благоустройство реки Котлянка в центре города, реки Подрезовки в южной части, прибрежной зоны в            пос. Первомайском.

Общую систему озеленения поддерживают озелененные участки детских учреждений, спортивные площадки, расположенные по возможности смежно с общегородскими зелеными зонами.

Неухоженный в настоящее время Заречный парк, должен превратиться в полноценное место отдыха с выходом в лесопарковую пригородную зону. Хороший зеленый выход город имеет в северо-западном направлении по реке Спировке.

Постоянного ухода требуют 339,2 га общей площади зелёных насаждений в пределах города, из них 172 га - это места общего пользования (парки, сады, бульвары, лесопарковая зона). Цветочное оформление города составляет 600 м2, где ежегодно высаживается 12,8 тыс. цветов.

На 1 человека приходится:

- 48,6 м2 зеленых насаждений;

- 0,017 м2 цветочного оформления (0,03% от озелененных территорий).

Планируется благоустроить для мест отдыха и рекреации населения, следующие территории:

- Заречный парк;

- овраг-ложбину в центре города, начинающуюся от сквера у дома Яна Райниса;

- пруд в пойме реки Козульки, со всевозможными аттракционами;

- пруд на речке у деревни Нижние Кропачи;

- пруд на реке Котлянке;

- озеро Перемчаловское (Перемчаловский парк).

Глава III

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

(УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ И ТРАНСПОРТ)

III.1 Внешний транспорт и дороги

Большое значение для развития инфраструктуры города и создания благоприятного климата имеет состояние транспорта. Транспорт – это система города, без которой невозможно развитие экономики. Слободской располагает значительной транспортной системой, в состав которой входят два вида транспорта: железнодорожный и автомобильный.

Железнодорожный транспорт

Железнодорожная ветка г. Слободской - ст. Гирсово на магистральном направлении Киров- Котлас,  имеет значительный товарооборот. Так, ежегодно объём перевозок железнодорожным транспортом составляет более 550 тыс. тон грузов, из них 60% - отправляемые грузы, 40%- грузы прибытия. В основном железнодорожным транспортом доставляются в город и район уголь  (25-26%), нефтяные грузы (32%), лесные грузы (23,%). Среди грузов, отправляемых из      г. Слободского, преобладают лесные - 90 и более процентов.

Развитие железнодорожного транспорта на ближайшее время не предполагается.

Автомобильный транспорт

Перевозка грузов автотранспортом составляет ежегодно примерно 350-400 тыс. тон и более. Из числа автомобильного парка предприятий и организаций  около 50% приходится на грузовые автомобили.

Через город проходит автомобильная дорога регионального значения III технической категории Киров – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево - граница Пермской области.

Водный транспорт

Водный транспорт практически не востребован. Из-за ухудшения экологической обстановки, вырубки лесов происходит процесс обмеления реки, вследствие чего река оказалась не судоходной для судов с большим и средним водоизмещением.

III.2 Улично–дорожная сеть и транспортное обслуживание

Протяженность городских дорог – 135  км, в том числе с асфальтобетонным покрытием – 129,8  км,  из них 20 км требуют капитального ремонта.

Недостатком транспортной сети города являются единственная связь центра с южной частью по ул. Советской и единственный выход по ул. Ленина из города на ул. Шестаковскую и далее на автодорогу Слободской – Нагорск.  Наличие единственных магистральных связей центральной с северной и южной частями создаёт в настоящее время их значительную загрузку.

Наибольшая нагрузка в связи с  транзитным движением ложится на ул. Грина, ул. Советскую, ул. Ленина, ул. Гоголя. Сеть внешних автомобильных дорог в районе г. Слободского определена  шестью направлениями:

- два относятся к дороге республиканского значения: Киров – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево - граница Пермской области (III техническая категория);

- два – к дорогам областного назначения: Слободской - Нагорск ( IV техническая категория), Слободской – Зуевка, соединяет Слободской, Зуевский и Фалёнские районы (покрытие гравийное);

- четыре - к дорогам местного значения: на  дер. Совье и Первомайский микрорайон.

Пересечение городского участка внешней автодороги Киров - Белая Холуница с городскими улицами решается простыми перекрёстками, что снижает их пропускную способность.

В настоящее время улично-дорожная сеть города имеет низкий уровень благоустройства. Большая часть проезжих частей дорог имеют асфальтобетонное покрытие в неудовлетворительном состоянии.  Недостатком благоустройства улиц является открытый водоотвод и недостаточный радиус закруглений кромок проезжей части на перекрёстках. Отсутствие ливневой канализации вызывает необходимость устройства открытой системы водоотвода, что портит внешний вид улиц, создаёт неудобства пешеходам и снижает уровень озеленения и срок службы дороги.

Транзитная автомагистраль Киров – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево - граница Пермской области, проходящая по улице Грина, играет свою отрицательную роль, а отсутствие объездной дороги превращает жилые улицы в транспортные магистрали. Проектом генплана рекомендуется строительство объездной дороги, что было предложено еще генпланом 1988 года, но не было осуществлено.

Пассажирские перевозки

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация обслуживания населения - вопрос местного значения.  Состояние городского муниципального пассажирского парка определяет уровень бюджетных расходов, анализ данной сферы хозяйства немаловажен с точки зрения оптимизации бюджетных отношений. Основная нагрузка по перевозке пассажиров приходится  на муниципальное предприятие «Слободские пассажирские перевозки». Это предприятие имеет производственную базу (г. Слободской, ул. Бакулева, 6а), автостанцию с прилегающей территорией (г. Слободской, ул. Ленина, 109), автотранспорт – всего 65 единиц. Обслуживают население города и района  58 автобусов, на городских маршрутах работают в среднем 11 автобусов. Количество обслуживаемых маршрутов – 20: 7 городских общей протяженностью 68 км и 13 пригородных общей протяженностью 337 км. Среднее количество поездок  1572 в день (по городу 110), 47155 – в месяц (по городу 4076). Основная проблема автопредприятия - износ автопарка, он составляет около 80%. В год перевозится около 4,5-5 млн. человек.  С 2001 года численность пассажиров, перевезенных муниципальным автотранспортом,  начинает снижаться. К 2005 году  она сократилась до  70% . Данная тенденция была обусловлена тем, что  с 2002 года к транспортному обслуживанию  населения активно подключился малый бизнес. К 2006 году зарегистрировано более 100 ИП, оказывающих транспортные услуги по перевозке пассажиров общественным транспортом, находящимся в частной собственности,  задействовано 65 транспортных единиц, из них на 8 городских маршрутах  работают 16 автобусов ПАЗ, 8 ГАЗелей, на междугородних маршрутах - 26 ГАЗелей и 10 автобусов ПАЗ, 2 автобуса занимаются туристическим обслуживанием. Доля частного транспорта в общем объёме пассажиро-перевозок  в 2005 году составляла  по городу 66%, в целом по городу и району - 40%.

Автобусные остановки г. Слободского

Ул. Шестаковская: Пестовы-Пестовы

По требованию–сады – По требованию–сады

«Слобожанка» - «Слобожанка»

Мебельный комбинат - Мебельный комбинат

Ул.  Первомайская - Ул.  Первомайская

Ул. Советская:     Ясли - Ясли

«Космос» - «Космос»

Аптека – Аптека

Гастроном – Гастроном

Заводская – Заводская

Фанерный к-т - Фанерный к-т

Конечная (авт. №1) – Конечная (авт. №1)

Ул. Октябрьская:       Ул. Октябрьская - Ул. Октябрьская

Ул. Рабочая - Ул. Рабочая

Рабочий поселок (конечная)

Ул. Мира:                   Ул. Мира - Ул. Мира

Ул. Первомайская:     Ул. Красноармейская - Ул. Красноармейская

Мясокомбинат – Мясокомбинат

Ул. Маршала Конева:                Ул. Урицкого – Ул. Урицкого

Школа – интернат - Школа – интернат

Ул. Энгельса:             Конечная (авт. №3)

Ул. Луговая - Ул. Луговая

Ул. Вятская:               Ул. Загородная - Ул. Загородная

Школа №7 - Школа №7

Музей Я. Райниса - Музей Я. Райниса

Ул. Ленина:                Ул. Вятская – Ул. Вятская

Рынок – Рынок

Поликлиника – Поликлиника

Автостанция – Автостанция

Ул. Красноармейская: Ул. Ст. Халтурина - Ул. Ст. Халтурина

Ул. Красноармейская - Ул. Красноармейская

Ул. Грина:                  Посад/площадка – Ул. Грина

Магазин - Магазин

МСО:             МСО – Вторчермет - МСО – Вторчермет

МСО – по требованию - МСО – по требованию

Мкр. Первомайский:      Боярская – Боярская

Фабрика «Спичка» - Фабрика «Спичка»

Конечная (авт. №3)

Таблица III.2.1 - Данные по пассажирообороту по маршрутам (2008 г.)

| Маршрут | Пассажирооборот (месячный) | Пассажирооборот (дневной) | Протяженность | Количество подвижного состава | Средний интервал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город №1 | 6462 | 208 | 10,5/5,25 | 2 | 20 мин. |
| Город №2 | 224250 | 7234 | 15/7,5 | 4 | 15 мин. |
| Город №3 | 52398 | 1690 | 21/10,5 | 2 | 10 мин. |
| Город №5 | 64944 | 2095 | 13/6,5 | 2 | 25 мин. |
| Каринский перевоз (№24) | 15321 | 494 | 42/21 | 1 | 4 рейса в день |
| Стеклозавод (№107) | 25083 | 809 | 14/7 | 1 | 8 рейсов в день |
| Город №7 | 120717 | 3895 | 19,4/9,7 | 2 | 30 мин. |
| Итого по городским перевозкам | 509175 | 16425 | 134,9/67,45 | 14 |  |
| №100 Вахруши | 15538 | 501 | 23/11,5 | 2 | 2 рейса в день |
| №102 Киров | 2748174 | 88651 | 79,5/39,75 | 20 | 10 мин. |
| №104 Карино | 64873 | 2093 | 40/20 | 1 | 3 рейса в день |
| №105 Лекма | 50028 | 1614 | 87,5/43,75 | 1 | 2 рейса в день |
| №106 Октябрьский | 151971 | 4902 | 56/28 | 1 | 5 рейсов в день |
| №110 Роговая | 82810 | 2671 | 89/44,5 | 1 | 3 рейса в день |
| №111 Шестаково | 38203 | 1232 | 51,5/25,75 | 1 | 2 рейса в день |
| №112 Закаринье | 26184 | 845 | 73/36,5 | 1 | 3 рейса в день |
| №114 В.Мочагино | 17353 | 560 | 52/26 | 1 | 3 рейса в день |
| №103 Волково | 8070 | 260 | 41/20,5 | 1 | 2 рейса в день |
| №119 Бобино | 0 | 0 | 69/34,5 | 1 | 2 рейса в день |
| №101 Слободка | 11624 | 375 | 49/24,5 | 1 | 2 рейса в день |
| №124 Белая Холуница | 57384 | 1851 | 88,5/44,25 | 1 | 2 рейса в день |
| №130 Киров-экспресс | 413681 | 13345 |  |  |  |
| Итого по пригородным перевозкам | 3685893 | 118900 | 799/399,5 | 33 |  |
| №928 заказные | 51281 | 1654 |  |  |  |
| Итого | 4246349 | 136979 | 933,9/466,95 | 47 |  |

Таблица III.2.2 - Данные по пассажиропотоку и пассажирообороту по МУП «Слободские пассажирские перевозки» за 2007 год

| Пассажиры (тыс. чел.): | городские перевозки | 1981 |
| --- | --- | --- |
|  | пригородные перевозки | 2306 |
|  | Всего по перевозкам | 4287 |
| Пассажирооборот (тыс. пасс./км): | городские перевозки | 5943 |
|  | пригородные перевозки | 40306 |
|  | Всего по перевозкам | 46249 |
| Процент льготных пассажиров: | городские перевозки | 56 |
|  | пригородные перевозки | 47,4 |
|  | Всего по перевозкам | 51,7 |

Недостатки транспортной системы:

- 	неудовлетворительное состояние дорог;

- 	отсутствие объездной дороги для исключения движения транзитного транспорта через город;

- 	постоянное увеличение количества транспорта увеличивает потребность в стоянках для кратковременного пребывания и гаражах;

- 	гаражи размещаются на пригодных для жилищного строительства территориях, в то время как жилая застройка подчас расположена в санитарно-защитных зонах;

- 	нарастает потребность в строительстве нового моста.

Проектные предложения

Проектом предлагается продление автобусного маршрута проходящего по ул. Слободской с заездом в с. Успенское. Необходимо устройство разворотной площадки и остановочного пункта. Для проезда транспорта в период весеннего бездорожья необходимо устройство асфальтового покрытия в с. Успенское по основным улицам. Расчетное продление маршрута – 1,5 км в одну сторону.

Крайне необходим ремонт дорожного полотна по ул. Ленина на участке между ул. Первомайская и  ул. Вятская.

Необходимо продление движение маршрутного транспорта по ул. Красноармейской с    ул. Первомайской до ул. Вятской с установкой 2  остановочных пунктов по обе стороны маршрута. Расчетное продление маршрута – 1,0 км в одну сторону.

Проектом предусматривается ремонт дорожного полотна по ул. Лебедева и продление автобусного движения с устройством разворотной площадки и остановочного пункта. Расчетное продление маршрута – 0,6  км в одну сторону.

В связи с проектированием в районе п. Межколхозстрой  пожарного депо необходимо произвести укладку асфальтобетонного покрытия от  пожарного депо до ул. Слободской.

Проектом закладывается строительство на 2 очередь дороги в обход города. Необходимость строительства дороги назрела уже давно, объездная дорога была заложена еще предыдущим проектом генерального плана. Необходимость строительства дороги обусловлена следующими факторами:

- проходящая по территории города автодорога регионального значения Киров-Белая Холуница-Омутинск-Афанасьево-граница Пермской области крайне негативно влияет на экологию города;

- проходящий большегрузный транспорт вызывает повышенный уровень вибрации и шума, что сказывается не только на здоровье горожан, но и повышает износ дорожного полотна и близлежащих зданий;

- при проходе через территорию населенных пунктов снижается скорость транспортного потока.

Проектная дорога предполагает пуск транспорта в обход не только МО «город Слободской», но также и п. Стулово. Дорога огибает территорию населенных пунктов, проходит по проектируемому автомобильному мосту через р. Вятку и южнее района Опорное выходит на автомагистраль.

Протяженность объездной дороги – 14,7 км, из них по территории муниципального образования – 6,98 км.

Проектом генерального плана предполагается строительство дорог районного значения для сообщения центральной части города Слободской с мкр Первомайский. На данный момент лишь одна дорога связывает город Слободской и мкр Первомайский. Еще одна дорога через деревни Оглоблино и Соковни дает выход микрорайона на автомагистраль.

Одна из проектируемых дорог проходит через п. Стулово , д. Щуково  (Стуловское СП) и выходит на ул. Слободскую.

Вторая дорога дает выход на Первомайский через деревню Нижние Кропачи.

Проектом генерального плана предполагается строительство дорог местного значения. В районе бывшего Горгаза, планируется проложить дорогу для связи ул. Красноармейской и        ул. Железнодорожной. Протяженность – 261 м.

От ул. Слободская в районе планируемого пожарного депо и далее в сторону с. Успенское и к набережной р. Вятка следует проложить дорогу с твердым покрытием. Протяженность –   1300 м.

III.3 Сооружения транспортного обслуживания (гаражи, автостоянки, предприятия по обслуживанию автомобилей)

Гаражи для хранения индивидуальных автомобилей

По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Кировской области в г. Слободском в 2008 году зарегистрировано 4500 единиц легковых автомобилей.

Существующий уровень автомобилизации – 127 маш./тыс. жителей. Учитывая динамику, проектный уровень автомобилизации:

- I очередь – 200 машин/тыс. жителей;

- расчётный срок – 350 машин/тыс. жителей.

Ожидаемое количество автомашин:

- I очередь – 6940 машин;

- расчётный срок – 8975 машин.

В городе зарегистрировано 4200 индивидуальных гаражей (101,7% от требуемого количества гаражей). Гаражи боксового типа, одноэтажные. Расчёт необходимого количества мест для постоянного хранения индивидуальных автомобилей на I очередь и расчётный срок выполнен в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области:

Таблица III.3.1 – Необходимое количество мест для хранения автомобилей

| Наименование | Существующее количество | Требуемое количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Количество мест хранения | 4200 | 6940 | 8975 |
| Новое строительство | - | 2740 | 2035 |

В связи с тем, что потребность в строительстве новых машиномест для индивидуального транспорта постоянно увеличивается и на I очередь возрастёт в 1,6 раза по сравнению с существующим положением, а на расчётный срок в 1,3 раза, строительство одноэтажных боксовых гаражей неэффективно.

Проектом предусматривается новое строительство гаражей и отапливаемых стоянок в 2-3 уровня на территории северной промзоны.

В  районе ул. Новая планируется выделение участков площадью 1,9 га под гаражное строительство. Данное решение обусловлено нахождением жилых территорий в СЗЗ от мясокомбината.

В  районе промплощадки  бывшего Горгаза планируется выделение 5,3 га под гаражное строительство.

В квартале ограниченном ул. Энгельса, Маршала Конева, Дерышева и Вятской планируется строительство подземного гаража на 30 мест.

Размещение мест хранения автомобилей на территории коттеджной и малоэтажной усадебной застройки предусматривается на индивидуальных приусадебных участках.

Во вновь строящихся секционных жилых домах, по возможности, предусматриваются подземные и полуподземные гаражи-стоянки.

После утверждения Генерального плана необходима разработка специализированной схемы по размещению гаражей.

Автозаправочные станции (АЗС)

В городе функционируют 3 АЗС по адресам: Шестаковская, 15; Красноармейская, 151; Вятский тракт. Существующее количество заправочных колонок - 7 единиц.

Исходя из норм СНиП 2.07.01-89 (п.6.42) (1 колонка АЗС на каждые 1200 единиц инвентарного парка автомобилей), выполнен расчёт требуемого количества колонок АЗС. Расчёт приведён в таблице III.3.2.

Таблица III.3.2 – Требуемое количество колонок АЗС

| Расчетный период | Расчетное количество автомобилей | Количество автомобилей на 1 колонку АЗС | Требуемое количество колонок АЗС |
| --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства | 6940 | 1200 | 6 |
| Расчетный срок | 8972 | 1200 | 8 |

Таким образом, в городе есть потенциал для строительства новой АЗС.

Станции технического обслуживания автомобилей

В городе имеются крупная станция технического обслуживания автомобилей на улице Горького - ООО «Автосервис» и несколько мелких.

Согласно СНиП 2.07.01-89 (п.6.40), потребуется к расчётному сроку следующее количество постов:

Таблица III.3.3 – Требуемое количество станций технического обслуживания

| Расчетный период | Расчетное количество автомобилей | Количество автомобилей на 1 пост СТО | Требуемое количество постов СТО |
| --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства | 6940 | 200 | 35 |
| Расчётный срок | 8972 | 200 | 45 |

Проектом рекомендуется обеспечить потребность в постах технического обслуживания автомобилей и автозаправочных станций за счёт широкой сети частных фирм, при условии соблюдения экологических нормативов размещаемых объектов.

Глава IV

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

(ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНЖЕНЕРНАЯ

ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ)

IV.1 Водоснабжение

Существующее положение

Источником водоснабжения города Слободского, микрорайона Первомайский, сельских поселений и деревень в настоящее время являются артезианские скважины (см. табл. IV.1.1). На территории города и поселений по состоянию на 1 января 2008г. насчитывается 37 скважин, из которых 7 – резервные. Общая производительность скважин в г. Слободском и в сельских населенных пунктах составляет 14 532 м3/сут из них:

- по действующим скважинам – 12 816 м3/сут;

- по резервным скважинам – 1716 м3/сут.

Производительность артскважин в г. Слободском, в т.ч. микрорайоне Первомайский составляет 14 064 м3/сут; по сельским поселениям  - 468 м3/сут.

Водопотребление г. Слободского, в т.ч. микрорайона Первомайского составляет:

- 	население – 7 569,8 м3/сут;

- 	бюджетные организации, промышленные предприятия и частные предприниматели -  5 609 м3/сут;

- полив территории – 2 094 м3/сут;

- 	всего – 15 272,8 м3/сут.

Водопотребление сельских поселений:

- население –104,1 м3/сут;

-	бюджетные организации, промышленные предприятия и частные предприниматели -  19,9 м3/сут;

- полив территории – 36 м3/сут;

- всего – 160 м3/сут.

В целом водопотребление по МО «Город Слободской» составляет 15 432,8 м3/сут.

Перечень абонентов МУП «Водопроводное канализационное хозяйство г.Слободского и их расходы представлены в таблице IV.1.2.

Подсчет расходов водопотребления представлен в таблице IV.1.3.

Таблица IV.1.1 – Список водозаборных скважин, принадлежащих муниципальному унитарному предприятию «Водопроводное канализационное хозяйство г. Слободского» по состоянию на 1 марта 2008 года

| № п/п | Номер скважины | Режим работы скважины (круглосуточно, посменно и т.д.) | Сведения об уровне воды (если есть данные об уровне при замене насоса), метод определения | Техническое состояние скважины: действующая; резервная; бездействующая (т.е. подлежит ликвидации) | Наличие водомера, крана для отбора воды | Тип водозаборного сооружения (одиночная скважина, кольцевая система скважин) | ЗСО 1 пояса огорожена (указать радиус в м) или не огорожена | Дебит | Качество воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м3/час | м3/сут | Дата исследования | Параметры несоответ-ствия СанПиН 2.1.4.1074-01 | Показатель, превышающий ПДК | Коэффициент превышения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | (3) ул. П. Морозова | круглосуточно | статический уровень-30 м.; замером | ЦЦВ 6-10-140 эксплуатируется | ВВ-80, водоразборный кран | кольцевая система | огорожена-30 м | 10 | 240 | 04.10.00 | Интенсивность запаха | 6 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рН водород. показатель | 9,2 | 1,0 |
| 2 | (5) ул. Подгорная, 30 | круглосуточно | статический уровень-21м.; замером | ЭЦВ 6-10-80 эксплуатируется | ВВ-80 водоразборный кран | кольцевая система | огорожена-30 м | 35 | 840 | 04.10.00 | фторид F- | 2,38 | 1,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рН водород. показатель | 9,3 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Интенсивность запаха | 6 | 3,0 |
| 3 | 66725/10/ ул.Набережная, 44 | круглосуточно | статический уровень-56 м.; замером | ЭЦВ 6-10-80 эксплуатируется | ВВ-80 водоразборный кран | кольцевая система | огорожена- 20 м | 10 | 240 | 30.11.00 | фторид F- | 3,4 | 2,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рН водород. показатель | 6 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Интенсивность запаха | 9,1 | 1,0 |
| 4 | 47668/11/ ул. Набережная у стадиона | круглосуточно | статический уровень-45м.; замером | ЭЦВ 6-10-80 эксплуатируется | ВВ-80 водоразборный кран | кольцевая система | огорожена-20 м | 11 | 264 | 24.04.81 | Интенсивность запаха | 6 | 3,0 |
| 5 | 28772/17/ ул. Свердлова, 10 | круглосуточно | статический уровень-68 м.; замером | ЭЦВ 6-10-140 эксплуатируется | ВВ-80 водоразборный кран | кольцевая система | не огорожена-20 м | 9 | 216 | 26.09.00 | Интенсивность запаха | 6 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сухой остаток эксперимен-тальный | 1240 | 1,2 |
| 6 | 37938/28/ ул. Набережная у дома 27 | круглосуточно | статический уровень-36м.; замером | ЭЦВ 10-63-110 эксплуатируется | нет | кольцевая система | не огорожена-28 м | 50 | 1200 | 11.10.00 | Бор суммарно В | 2,7 | 5,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фторид F- | 2,25 | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рН водород. показатель | 9,2 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Интенсивность запаха | 6 | 3,0 |
| 7 | 37948/29/ ул.Набережная у дома 27 | круглосуточно | статический уровень-26 м.; замером | ЭЦВ 6-10-80 эксплуатируется | нет | кольцевая система | не огорожена-20 м | 5 | 120 | 11.04.00 | рН водород. показатель | 9,3 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Интенсивность запаха | 6 | 3,0 |
| 8 | 54810/7/ очистные сооружения д. Радионово | в автоматическом режиме | статический уровень-40 м.; замером | ЭЦВ 6-6,5-80 эксплуатируется | нет | кольцевая система | огорожена-24 м | 7 | 168 | 24.10.00 | силикат SiO3- | 37,4 | 1,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Интенсивность запаха | 6 | 3,0 |
| 9 | 50922/19/ в районе д. Мули | круглосуточно | статический уровень-5 м.; замером | ЭЦВ 10-63-110 эксплуатируется | нет | кольцевая система | огорожена-30 м | 50 | 1200 | 03.11.00 | силикат SiO3- | 34,4 | 1,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Интенсивность запаха | 6 | 3,0 |
| 10 | 50933/18/ в районе д. Мули | круглосуточно | статический уровень-5 м.; замером | ЭЦВ 8-40-90 эксплуатируется | 'РСЦ-100 водоразборный кран | кольцевая система | огорожена-30 м | 45,8 | 1099 | 03.11.00 | Интенсивность запаха | 6 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | силикат SiO3- | 32,4 | 1,2 |
| 11 | 50928/20/ в районе д. Мули | круглосуточно | статический уровень-6 м.; замером | ЭЦВ 10-63-15 эксплуатируется | РСЦ-100 водоразборный кран | кольцевая система | огорожена-30 м | 50 | 1200 | 13.11.00 | силикат SiO3- | 27,3 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Интенсивность запаха | 6 | 3,0 |
| 12 | 50930/21/ в районе д. Мули | круглосуточно | статический уровень-2 м.; замером | ЭЦВ 8-40-120 эксплуатируется | ВВ-80 водоразборный кран | кольцевая система | огорожена-26 м | 30 | 720 | 13.11.00 | Интенсивность запаха | 6 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | силикат SiO3- | 44,3 | 1,6 |
| 13 | 50926/22/ в районе д. Мули | круглосуточно | статический уровень-2 м.; замером | ЭЦВ 10-63-110 эксплуатируется | РСЦ-100 водоразборный кран | кольцевая система | огорожена-24 м | 50 | 1200 | 21.11.00 | силикат SiO3- | 37,2 | 1,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Интенсивность запаха | 6 | 3,0 |
| 14 | 76641/23/ в районе д. Мули |  | статический уровень-2 м.; замером | ЭЦВ 6-10-110 в резерве | ВВ-80 водоразборный кран | кольцевая система | огорожена-30 м | 21 | 504 | 27.10.98 | силикат SiO3- | 49,3 | 1,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Интенсивность запаха | 6 | 3,0 |
| 15 | 43549/32/ ул. Корто у подстанции |  | статический уровень-21 м.; замером | ЭЦВ 8-16-140 в резерве | ВВ-80 водоразборный кран | кольцевая система | огорожена-25 м | 6 | 144 | 11.08.00 | Бор суммарно В | 1,1 | 2,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | силикат SiO3- | 28,6 | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Интенсивность запаха | 6 | 3,0 |
| 16 | 32537/33/ ул. Корто у д/с № 18 |  | статический уровень-30 м.;замером | ЭЦВ 8-10-110 в резерве | ВВ-80 водоразборный кран | кольцевая система | не огорожена-30 м | 16 | 384 | 11.08.00 | Бор суммарно В | 2 | 4,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Интенсивность запаха | 6 | 3,0 |
| 17 | 58963/34/ д. Щуково у развилки ж/д |  | статический уровень -17м; замером | ЭЦВ 6-10-140 в резерве | ВВ-80 водоразборный кран | кольцевая система | огорожена-27 м | 13 | 312 | 28.10.99 | жесткость общая | 7,4 | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Интенсивность запаха | 6 | 3,0 |
| 18 | 47661/6/ ул. Труда р-н БАМа | в автоматическом режиме | статический уровень-31 м.; замером | ЭЦВ 6-10-80 эксплуатируется | ВВ-50 водоразборный кран | кольцевая система | огорожена-30 м | 16,2 | 388,8 | 12.09.00 | Интенсивность запаха | 6 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | силикат SiO3- | 30,3 | 1,1 |
| 19 | 20994/8/ у ЖБИ | в автоматическом режиме | статический уровень-6 м.; замером | ЭЦВ 6-10-140 эксплуатируется | ВВ-50 водоразборный кран | кольцевая система | огорожена-22 м | 5 | 120 | 24.10.00 | Интенсивность запаха | 6 | 3,0 |
| 20 | 111 Правый берег р. Спировки, в 2-х км. северо-западнее д. Стулово | круглосуточно | статический уровень-5 м.; замером | ЭЦВ 10-63-110 эксплуатируется | СТВ-100 водоразборный кран | кольцевая система | огорожена-30 м | 50 | 1200 |  |  |  |  |
| 21 | 1761/9/ п. Опорное | в автоматическом режиме | статический уровень-55 м.; замером | ЭЦВ 6-6,3-80 эксплуатируется | ВВ-50 водоразборный кран | одиночная скважина | огорожена-18 м | 2 | 48 | 08.12.98 | рН водород. показатель | 9,45 | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Интенсивность запаха | 6 | 3,0 |
| 22 | 33563 п. Пестово |  | статический уровень-22 м.; замером | ЭЦВ 6-10-140 в резерве | водоразборный кран | кольцевая система | огорожена-22 м | 2 | 48 | 21.09.01 | Интенсив-ность запаха | 6 | 3,0 |
| 23 | 42 А п. Пестово | в автоматичес-ком режиме | статический уровень-45 м.; замером | ЭЦВ 6-10-80 эксплуатируется | СТВ-80 водоразборный кран | кольцевая система | огорожена-30 м | 10 | 240 |  |  |  |  |
| 24 | 76847/26/ д. Радионово | в автоматичес-ком режиме | статический уровень-38 м.; замером | ЭЦВ 6-10-140 эксплуатируется | ВВ-50 водоразборный кран | кольцевая система | огорожена-25 м | 10 | 240 | 12.09.01 | Бор суммарно В | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | окисляемость перманганатная | 5,6 | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Интенсивность запаха | 6 | 3,0 |
| 25 | 66603 д. Радионово фанерское подсобное |  | статический уровень-40 м.; замером | ЭЦВ 6-10-140 в резерве | нет | кольцевая система | не огорожена-30 м | 7 | 168 | 31.03.92 | Соответствует СанПиН |  |  |
| 26 | 18836 ул. Шестаковская | в автоматичес-ком режиме | статический уровень-23 м.; замером | ЭЦВ 6-6,3-85 эксплуатируется | СТВ-50 водоразборный кран | кольцевая система | огорожена-18 м | 6 | 144 | 14.03.01 | Интенсивность запаха | 6 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бор суммарно В | 2,1 | 4,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | жесткость общая | 8 | 1,1 |
|  | Всего по г. Слободскому |  |  |  |  |  |  | 527 | 12648 |  |  |  |  |
|  | Первомайский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 3215/2/ ул. Кедровая | в автоматичес-ком режиме | статический уровень-45 м.; замером | ЭЦВ 6-10-140 эксплуатируется | ВТ-80 водоразборный кран | кольцевая система | огорожена-25 м | 6,5 | 156 | 24.04.00 | Интенсивность запаха | 6 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | жесткость общая | 12,1 | 1,7 |
| 28 | 66750 а /8/ ул. Лётчика Харина | круглосуточно | статический уровень-22 м.; замером | ЭЦВ 8-25-100 эксплуатируется | ВВ-80 водоразборный кран | кольцевая система | огорожена-30 м | 6,5 | 156 | 09.03.87 | хлорид Cl- | 355 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вкус (привкус) | 10 | 5,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | жесткость общая | 17,5 | 2,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сухой остаток эксперимен-тальный | 1056 | 1,1 |
| 29 | 54762/3/ ул. Слободская(д. Жуковка) | круглосуточно | статический уровень-30 м.; замером | ЭЦВ 6-10-140 эксплуатируется | ТВГ-80 водоразборный кран | кольцевая система | огорожена-20 м | 6,5 | 156 | 21.02.00 | силикат SiO3- | 31,6 | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | жесткость общая | 12,3 | 1,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сухой остаток | 1040 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Интенсивность запаха | 6 | 3,0 |
| 30 | 3232/7/ пер. Молодёжный | круглосуточно | статический уровень-63 м.; замером | ЭЦВ 6-10-140 эксплуатируется | ТВГ-80 водоразборный кран | кольцевая система | огорожена-25 м | 6,5 | 156 | 26.06.00 | Интенсивность запаха | 6 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | жесткость общая | 11,1 | 1,6 |
| 31 | 1263/5/ ул. Кедровая | в автоматическом режиме | статический уровень-54 м.; замером | ЭЦВ 6-10-140 эксплуатируется | ТВГ-80 водоразборный кран | кольцевая система | огорожена-30 м | 6,5 | 156 | 08.02.00 | Интенсивность запаха | 6 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | силикат SiO3- | 37,9 | 1,4 |
| 32 | 28778/6/ ул. Слободская | в автоматическом режиме | статический уровень-58 м.; замером | ЭЦВ 6-10-140 эксплуатируется | ТВГ-80 водоразборный кран | кольцевая система | огорожена-28 м | 6,5 | 156 | 26.06.00 | жесткость общая | 12,9 | 1,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бор суммарно В | 3,5 | 7,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Интенсивность запаха | 6 | 3,0 |
| 33 | 5585/1/ ЖКСМ ул. Преображенская у дороги 300 м на восток | в автоматичес-ком режиме | статический уровень-63 м.; замером | ЭЦВ 6-10-140 эксплуатируется | ВКСМ 90-40 водоразборный кран | кольцевая система | огорожена-13м | 10 | 240 | 06.08.01 | железо суммарно Fe | 0,79 | 2,6 |
| 34 | 20590/2/ ЖКСМ пер. Полевой | в автоматическом режиме | статический уровень-52 м.; замером | ЭЦВ 6-10-140 эксплуатируется | ВКСМ 90-40 водоразборный кран | кольцевая система | огорожена-9 м | 10 | 240 | 06.08.01 | железо суммарно Fe | 0,45 | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нитрат NO3- | 50 | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | жесткость общая | 12,1 | 1,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Интенсивность запаха | 6 | 3,0 |
|  | Всего по микрорайону Первомайскому |  |  |  |  |  |  | 59 | 1416 |  |  |  |  |
|  | Всего по г.Слободскому в т.ч. Первомайскому мик-ону |  |  |  |  |  |  | 586 | 14064 |  |  |  |  |
| 35 | 11833 д. Оглоблино | в автоматическом режиме | статический уровень-6 м.; замером | ЭЦВ 6-10-140 эксплуатируется | ВВ-50 водоразборный кран | кольцевая система | не огорожена | 6,5 | 156 | 16.09.80 | Соответствует СанПиН |  |  |
| 36 | 50616 д. Оглоблино |  | статический уровень-6 м.; замером | ЭЦВ 6-10-140 в резерве | нет | кольцевая система | не огорожена | 6,5 | 156 | 04.10.80 | Соответствует СанПиН |  |  |
| 37 | 1015 д. Успенское | в автоматичес-ком режиме | статический уровень-30 м.; замером | ЭЦВ 6-10-140 эксплуатируется | ВКСМ 90-40 водоразборный кран | одиночная скважина | не огорожена | 6,5 | 156 |  | Соответствует СанПиН |  |  |
|  | Всего по сельским поселениям |  |  |  |  |  |  | 19,5 | 468 |  |  |  |  |
|  | Всего по таблице |  |  |  |  |  |  | 606 | 14532 |  |  |  |  |

Таблица IV.1.2 – Водопотребление бюджетными организациями, промышленными предприятиями и частными предпринимателями

| п/п | Наименование | Кол-во дней работы в год | Передано свежей воды | Принято сточной воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/сут | тыс.м3/год | м3/сут | тыс.м3/год |
|  | г. СЛОБОДСКОЙ |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные организации |  |  |  |  |  |
| 1 | Сл.родильный дом | 365 | 100,00 | 36,5 | 100,00 | 36,5 |
| 2 | Управление ЗАГС | 252 | 0,12 | 0,03 | 0,12 | 0,03 |
| 3 | Станция скорой помощи | 365 | 1,37 | 0,5 | 1,37 | 0,5 |
| 4 | Противотуберкул.диспансер | 365 | 10,96 | 4 | 10,96 | 4 |
| 5 | Центр соц.помощи семье | 252 | 20,24 | 5,1 | 20,24 | 5,1 |
| 6 | Городская больница | 365 | 246,58 | 90 | 246,58 | 90 |
| 7 | Детская худож.школа | 220 | 6,82 | 1,5 | 6,82 | 1,5 |
| 8 | Гор.библиотека им.Грина | 252 | 3,97 | 1 | 3,97 | 1 |
| 9 | Детская город.больница | 365 | 41,10 | 15 | 41,10 | 15 |
| 10 | Дом культуры им.Горького | 365 | 16,44 | 6 | 16,44 | 6 |
| 11 | Медицин.центр "Резерв" | 252 | 3,97 | 1 | 3,97 | 1 |
| 12 | Гос.колледж педогог.и соц. | 220 | 290,91 | 64 | 290,91 | 64 |
| 13 | Коммиссариат | 252 | 0,79 | 0,2 | 0,79 | 0,2 |
| 14 | Центр гигиены и эпидемиолог | 252 | 67,46 | 17 | 67,46 | 17 |
| 15 | Служба судебных приставов | 252 | 11,90 | 3 | 11,90 | 3 |
| 16 | ПУ-17 | 252 | 213,10 | 53,7 | 213,10 | 53,7 |
| 17 | Управл.судебного департам. | 252 | 0,00 | 0 | 1,98 | 0,5 |
| 18 | Управл.госнаркоконтроля | 365 | 147,12 | 53,7 | 147,12 | 53,7 |
| 19 | Слободской РОВД | 365 | 39,18 | 14,3 | 39,18 | 14,3 |
| 20 | Слободской РЦЗН | 252 | 3,97 | 1 | 3,97 | 1 |
| 21 | Мин.обороны КЭЧ | 252 | 84,52 | 21,3 | 84,52 | 21,3 |
| 22 | ОГПС-11 | 365 | 3,84 | 1,4 | 3,84 | 1,4 |
| 23 | Отдел вневедомств.охраны | 252 | 0,40 | 0,1 | 0,40 | 0,1 |
| 24 | Упр.Пенсионного фонда | 252 | 5,16 | 1,3 | 5,16 | 1,3 |
| 25 | Администрация г.Слободского | 252 | 11,90 | 3 | 11,90 | 3 |
| 26 | Музейно-выставочный центр | 252 | 0,40 | 0,1 | 0,40 | 0,1 |
| 27 | ДШИ им.Чайковского | 220 | 4,55 | 1 | 4,55 | 1 |
| 28 | Депортамент по об.мир.судьи | 252 | 0,79 | 0,2 | 0,79 | 0,2 |
| 29 | МОУ СОШ № 5 | 220 | 95,45 | 21 | 95,45 | 21 |
| 30 | МОУ СОШ № 7 | 220 | 54,55 | 12 | 54,55 | 12 |
| 31 | МОУ СОШ № 9 | 220 | 40,00 | 8,8 | 40,00 | 8,8 |
| 32 | МОУ Спец.школа интернат | 303 | 33,00 | 10 | 33,00 | 10 |
| 33 | МДОУ д/с "Алёнушка" | 242 | 15,70 | 3,8 | 15,70 | 3,8 |
| 34 | МДОУ д/с "Колокольчик" | 242 | 48,76 | 11,8 | 48,76 | 11,8 |
| 35 | МДОУ д/с "Колобок" | 242 | 11,57 | 2,8 | 11,57 | 2,8 |
| 36 | МДОУ д/с "Золотой ключик" | 242 | 15,70 | 3,8 | 15,70 | 3,8 |
| 37 | МДОУ д/с "Огонёк" | 242 | 28,10 | 6,8 | 28,10 | 6,8 |
| 38 | МДОУ д/с "Тополёк" | 242 | 17,77 | 4,3 | 17,77 | 4,3 |
| 39 | МДОУ д/с "Зввездочка" | 242 | 11,16 | 2,7 | 11,16 | 2,7 |
| 40 | МДОУ д/с "Солнышко" | 242 | 28,93 | 7 |  | 0 |
| 41 | МДОУ д/с "Золотой петушок" | 242 | 27,69 | 6,7 |  | 0 |
| 42 | МДОУ д/с "Родничок" | 242 | 38,02 | 9,2 |  | 0 |
| 43 | МДОУ д/с "Крепыш" | 242 | 22,73 | 5,5 |  | 0 |
| 44 | МДОУ "Дом детского творч." | 252 | 6,75 | 1,7 | 6,75 | 1 |
| 45 | МДОУ "Станция юн.техников" | 252 | 1,19 | 0,3 | 1,19 | 0,3 |
| 46 | МОУ ДОД ДЮСШ | 252 | 144,05 | 36,3 | 144,05 | 36,3 |
| 47 | МУ ЭХГ | 252 | 6,75 | 1,7 | 6,75 | 1,7 |
| 48 | МУ Метод.кабинет | 252 | 0,79 | 0,2 | 0,79 | 0,2 |
| 49 | МОУ Гимназия | 220 | 17,27 | 3,8 | 17,27 | 3,8 |
| 50 | МУК Слоб.централ.библ.сист | 252 | 1,19 | 0,3 | 1,19 | 0,3 |
| 51 | ООО"Сл.УППВОС" | 252 | 31,75 | 8 |  | 0 |
| 52 | МУ "Центр пред.субсидий" | 252 | 0,20 | 0,05 | 0,20 | 0,05 |
| 53 | Казначейство | 252 | 2,58 | 0,65 | 2,58 | 0,65 |
| 54 | Рай СББЖ | 252 | 1,59 | 0,4 | 1,59 | 0,4 |
|  | ИТОГО (по приборам учёта) |  | 2040,76 | 565,53 | 1893,63 | 528,93 |
|  | Промышленные предприятия и частные предприниматели |  |  |  |  |  |
| 1 | АООТ "Мясокомбинат" | 365 | 328,77 | 120 | 328,77 | 120 |
| 2 | ООО"Авто-Кар" | 252 | 7,94 | 2 | 7,94 | 2 |
| 3 | ООО"Чепецкнефтепродукт" | 252 | 1,19 | 0,3 |  | 0 |
| 4 | Северные эл. Сети | 365 | 2,74 | 1 |  | 0 |
| 5 | ООО ВТК "Стулово" | 252 | 132,14 | 33,3 |  | 0 |
| 6 | Сл.автошкола ОСТО | 252 | 0,40 | 0,1 |  | 0 |
| 7 | ООО"Престиж" | 252 | 7,94 | 2 | 7,94 | 1 |
| 8 | АКБ "РОСБАНК" | 252 | 0,12 | 0,03 | 0,12 | 0,03 |
| 9 | ОАО Коммунэнерго | 252 | 5,56 | 1,4 | 5,56 | 1,4 |
| 10 | ООО"Конд.ф-ка Слободкая" | 252 | 192,46 | 48,5 | 160,32 | 40,4 |
| 12 | Слободское ДЭП-4 | 252 | 6,75 | 1,7 |  | 0 |
| 14 | ОАО"Белохолн. Завод" | 252 | 1,19 | 0,3 |  | 0 |
| 15 | Сл.филиал ОАО "Кировоблгаз" | 252 | 2,58 | 0,65 | 2,58 | 0,65 |
| 16 | Сл спиртоводочный завод | 252 | 476,19 | 120 | 476,19 | 120 |
| 17 | Торговый дом "Дымка" | 252 | 31,35 | 7,9 | 31,35 | 3,9 |
| 19 | ФГУП"Почта России" | 365 | 1,37 | 0,5 | 1,37 | 0,5 |
| 20 | КОГУП"Сл.аптека" | 306 | 13,07 | 4 | 13,07 | 4 |
| 21 | ООО "Сл к-т хлебопрод" | 252 | 7,14 | 1,8 | 7,14 | 1,8 |
| 22 | ООО"Локон" | 252 | 0,12 | 0,03 | 0,12 | 0,03 |
| 23 | ООО"Слайд фотография" | 252 | 1,19 | 0,3 | 1,19 | 0,3 |
| 24 | ДГУП"Сл.БТИ" | 252 | 0,32 | 0,08 | 0,32 | 0,08 |
| 25 | Слободское РАЙПО | 252 | 63,49 | 16 | 63,49 | 10 |
| 26 | Сл.о-во рыб.и охотников | 252 | 0,40 | 0,1 | 0,40 | 0,1 |
| 28 | ООО"Контакт" | 252 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
| 29 | ООО"Чародейка" | 252 | 0,79 | 0,2 | 0,79 | 0,2 |
| 30 | АО "Слободской хлебокомбинат" | 365 | 30,14 | 11 | 30,14 | 11 |
| 31 | ВДПО | 252 | 0,32 | 0,08 |  | 0 |
| 32 | ОАО "Ростелеком" | 252 | 15,87 | 4 |  | 0 |
| 33 | ООО "Янтарь" | 252 | 1,98 | 0,5 | 1,98 | 0,5 |
| 34 | Филиал ООО РГС-Поволжье | 252 | 15,87 | 4 | 15,87 | 4 |
| 35 | АК СБ РФ № 4387 | 252 | 2,38 | 0,6 | 2,38 | 0,6 |
| 36 | ООО"Атлант-Сервис" | 252 | 8,73 | 2,2 | 8,73 | 2,2 |
| 37 | Приход Екат.феод.собора | 365 | 2,05 | 0,75 |  | 0 |
| 38 | Приход Троицкой церкви | 365 | 0,27 | 0,1 |  | 0 |
| 39 | ЗАО"Северянка" | 252 | 32,94 | 8,3 | 32,94 | 8,3 |
| 40 | ООО"Лукойл-Пермнефтепр" | 252 | 3,17 | 0,8 |  | 0 |
| 41 | ООО"Березка" | 252 | 0,40 | 0,1 | 0,40 | 0,1 |
| 42 | ТОО"Мечта" | 252 | 0,40 | 0,1 | 0,40 | 0,1 |
| 43 | ООО М-Н"Культовары" | 252 | 0,79 | 0,2 | 0,79 | 0,2 |
| 44 | ООО"Эдельвейс" | 252 | 19,84 | 5 | 19,84 | 5 |
| 45 | Сл меховое ООО"Белка" | 252 | 0,79 | 0,2 | 0,79 | 0,2 |
| 47 | ООО"Эрдерт-Вятка" | 252 | 2,78 | 0,7 | 2,78 | 0,7 |
| 48 | ООО ТКТТ"Алмис" | 252 | 0,40 | 0,1 | 0,40 | 0,1 |
| 49 | ООО м-н"Березка2" | 252 | 0,79 | 0,2 | 0,79 | 0,2 |
| 50 | ЗАО "Биотэк-Киров" | 252 | 0,28 | 0,07 | 0,28 | 0,07 |
| 51 | Штаб ЛДПР | 252 | 0,08 | 0,02 |  | 0 |
| 52 | Юр. Аген." Фемида" | 252 | 0,12 | 0,03 | 0,12 | 0,03 |
| 53 | ООО"Мастер" | 252 | 0,28 | 0,07 | 0,28 | 0,07 |
| 54 | Сл.ф-л Вятск.с.э.института | 252 | 6,75 | 1,7 | 6,75 | 1,7 |
| 56 | ООО"Вега-кулинар" | 252 | 17,86 | 4,5 | 17,86 | 4,5 |
| 57 | ОАО"ВолгаТелеком" | 252 | 55,56 | 14 | 55,56 | 14 |
| 58 | Обьедин.Росинкас | 252 | 0,32 | 0,08 | 0,32 | 0,08 |
| 59 | ООО ПТФ"Мягкое золото" | 252 | 4,76 | 1,2 | 4,76 | 1,2 |
| 60 | ООО"Вега" | 252 | 39,68 | 10 | 39,68 | 10 |
| 61 | ООО"Сл. Рынок" | 252 | 15,87 | 4 | 15,87 | 4 |
| 62 | ООО"Коммунальщик" | 252 | 1,59 | 0,4 |  | 0 |
| 63 | ООО"СВ" | 252 | 13,49 | 3,4 | 8,13 | 2,05 |
| 64 | ООО"Весна" | 252 | 6,75 | 1,7 | 4,05 | 1,02 |
| 65 | Доп.офисОАО КБ Хлынов | 365 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| 66 | Российск.железные.дороги | 252 | 7,34 | 1,85 | 4,01 | 1,01 |
| 67 | ЗАО "Слобода" | 252 | 0,32 | 0,08 | 0,20 | 0,05 |
| 68 | ООО"Олимп" | 252 | 5,95 | 1,5 | 3,17 | 0,8 |
| 69 | ЗАО "Кировкнига" | 252 | 0,08 | 0,02 | 0,04 | 0,01 |
| 70 | МУП "Слободские пассажирские перевозки" | 252 | 25,00 | 6,3 | 9,05 | 2,28 |
| 71 | ЧП Утробин Э.Е. | 252 | 0,32 | 0,08 | 0,20 | 0,05 |
| 72 | ЧП Наймушина | 252 | 0,40 | 0,1 | 0,24 | 0,06 |
| 73 | ЧП Шуплецов | 252 | 3,17 | 0,8 | 1,98 | 0,5 |
| 75 | ЧП Герасимова | 252 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
| 76 | ЧП Кудрявцева | 252 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
| 77 | ЧП Быков | 252 | 2,78 | 0,7 | 2,78 | 0,7 |
| 78 | ЧП Веселков | 252 | 1,19 | 0,3 | 1,19 | 0,3 |
| 79 | ЧП Желвакова | 252 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
| 80 | ЧП Смирнов | 252 | 0,79 | 0,2 | 0,79 | 0,2 |
| 81 | Парикмахерская "Катюша" | 252 | 0,08 | 0,02 |  | 0 |
| 82 | ЧП ЖилинаНВ | 252 | 0,12 | 0,03 | 0,12 | 0,03 |
| 84 | ЧП Лопаткин | 252 | 1,98 | 0,5 | 1,98 | 0,5 |
| 85 | ЧП Агалаков | 252 | 0,40 | 0,1 | 0,40 | 0,1 |
| 86 | ЧП Болтачев | 252 | 0,28 | 0,07 | 0,28 | 0,07 |
| 87 | ИП Бердинских | 252 | 0,08 | 0,02 |  | 0 |
| 88 | ЧП Быданова | 252 | 0,28 | 0,07 |  | 0 |
| 89 | ЧП Колесов | 252 | 5,56 | 1,4 |  | 0 |
| 90 | ЧП Распопов | 252 | 0,79 | 0,2 | 0,79 | 0,2 |
| 91 | ЧП Кузнецов | 252 | 3,17 | 0,8 | 3,17 | 0,8 |
| 92 | ЧП Рычков С.А. | 252 | 3,17 | 0,8 | 3,17 | 0,8 |
| 93 | ЧП Южанина | 252 | 1,19 | 0,3 | 1,19 | 0,3 |
| 94 | ЧП Южанин С.Л. | 252 | 0,40 | 0,1 | 0,40 | 0,1 |
| 95 | ООО"Перекресток" | 252 | 1,19 | 0,3 | 1,19 | 0,3 |
| 97 | ЧП Мухачева Н.Ф. | 252 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
| 98 | ЧП Помелов | 252 | 0,79 | 0,2 | 0,79 | 0,2 |
| 99 | ЧП Мулев | 252 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
| 100 | ЧП Пестова | 252 | 0,28 | 0,07 | 0,28 | 0,07 |
| 101 | ЧП Кайсина | 252 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
| 102 | ЧП Олюшин Д.Г. | 252 | 0,12 | 0,03 | 0,12 | 0,03 |
| 103 | ЧП Коротаева Е.Н. | 252 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
| 104 | ЧП Суходоева | 252 | 1,98 | 0,5 | 1,98 | 0,5 |
| 105 | ИП Сапега Н.Н. | 252 | 0,20 | 0,05 | 0,20 | 0,05 |
| 106 | ЧП Луппова А.Я. | 252 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
| 107 | ЧП Петрашевский Д.А. | 252 | 0,79 | 0,2 |  | 0 |
| 108 | ЧП Бурмистров | 252 | 1,98 | 0,5 | 1,98 | 0,5 |
| 109 | ЧП Коршунов | 252 | 9,52 | 2,4 | 9,52 | 2,4 |
| 110 | ИП Вахрушева Л.Г. | 252 | 0,12 | 0,03 | 0,12 | 0,03 |
| 111 | ЧП Носова | 252 | 0,12 | 0,03 | 0,12 | 0,03 |
| 112 | МУП "Теплосервис" | 365 | 212,05 | 77,4 | 212,05 | 77,4 |
| 113 | Слободские ПКиТС | 365 | 410,96 | 150 | 410,96 | 150 |
| 114 | ООО "Компьютер-сер" | 252 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
| 115 | ЧП Потехин А.Н. | 252 | 0,20 | 0,05 | 0,20 | 0,05 |
| 116 | ЧП Карпова В И | 252 | 0,28 | 0,07 | 0,28 | 0,07 |
| 117 | ЧП Шуплецов | 252 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 |
| 118 | ЧП Морозов Р Е | 252 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 |
| 119 | ЧП Кропотова Л В | 252 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 |
| 120 | ЧП Минчакова Н И | 252 | 0,12 | 0,03 | 0,12 | 0,03 |
| 121 | ЧП Солкина Л П | 252 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
| 122 | ООО,,Улыбка, | 252 | 0,40 | 0,1 | 0,40 | 0,1 |
| 123 | ИП Копысов А А | 252 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
| 124 | ЧП Никишкин И А | 252 | 0,12 | 0,03 | 0,12 | 0,03 |
| 125 | Сл МУП КХ | 252 | 1,59 | 0,4 | 1,19 | 0,3 |
| 126 | МУП"Благоустройство" | 252 | 14,29 | 3,6 | 14,29 | 3,6 |
| 127 | ИП Рубцов А.М. | 252 | 11,90 | 3 | 11,90 | 3 |
| 128 | ЧП Рубцов А Л | 252 | 0,99 | 0,25 | 0,99 | 0,25 |
| 129 | ЧП Шведчиков А.В. | 252 | 1,59 | 0,4 |  | 0 |
| 130 | ЧП Абрамовский | 252 | 0,12 | 0,03 | 0,12 | 0,03 |
| 131 | ООО"Страховая к-я"Наста" | 252 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
| 132 | МУП"Управляющая ком" | 252 | 3,97 | 1 | 3,97 | 1 |
| 133 | МУП"Жилстройсервис" | 252 | 22,62 | 5,7 | 22,62 | 5,7 |
| 134 | КОГУП "Кировлес" | 252 | 2,38 | 0,6 | 2,38 | 0,6 |
| 135 | СЛ.МПЭСОАО"Коммунэн" | 252 | 5,56 | 1,4 | 5,56 | 1,4 |
| 136 | Сл.узел почтовой связи | 252 | 1,98 | 0,5 | 1,98 | 0,5 |
| 137 | ООО"Атлант" | 252 | 0,79 | 0,2 | 0,79 | 0,2 |
| 138 | ООО"Торговый дом Алекс" | 252 | 7,94 | 2 | 7,94 | 2 |
| 139 | С-е о-во"Меховщик" | 252 | 0,79 | 0,2 |  | 0 |
| 140 | Народная партия | 252 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
| 142 | ЧП Харин Г.Н. | 252 | 0,12 | 0,03 | 0,12 | 0,03 |
| 143 | АГАДН по Кир. Об.ФСНТ | 252 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
| 145 | ЧП Носкова Г.И. | 252 | 0,79 | 0,2 |  | 0 |
| 146 | ООО"Ника-Лес" | 252 | 11,90 | 3 | 11,90 | 3 |
| 147 | ООО"Кварц" | 252 | 4,76 | 1,2 | 4,76 | 1,2 |
| 148 | ИП Шешейка Е. А. | 252 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
| 149 | ЧП Мельник Н.И. | 252 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
| 151 | С-во о-во"Ягодка" | 365 | 0,55 | 0,2 |  | 0 |
| 152 | ИП Моргин А В | 252 | 0,08 | 0,02 |  | 0 |
| 153 | ЧП Петрусевич | 252 | 0,20 | 0,05 |  | 0 |
| 154 | ООО"Скат-Инфо" | 252 | 0,20 | 0,05 | 0,20 | 0,05 |
| 155 | СУ"Радиотехсвязь" | 252 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
| 156 | ООО"Курьер" | 252 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
| 157 | ООО"Портал" | 252 | 0,20 | 0,05 | 0,20 | 0,05 |
| 158 | МУ РЭП | 252 | 66,15 | 16,67 | 66,15 | 16,67 |
| 159 | ЧП Медведев В. Ю. | 252 | 0,12 | 0,03 | 0,12 | 0,03 |
| 160 | ООО "Лилия" | 252 | 0,28 | 0,07 | 0,28 | 0,07 |
| 161 | ООО"АТП УЖХ" | 252 | 0,79 | 0,2 | 0,79 | 0,2 |
| 162 | ООО"Экспертъ" | 252 | 0,20 | 0,05 | 0,20 | 0,05 |
| 163 | ИП Якимов А.Г | 252 | 0,79 | 0,2 | 0,79 | 0,2 |
| 165 | ООО"Бизнес-Экспресс" | 252 | 874,21 | 220,3 | 330,56 | 83,3 |
| 166 | ООО"Азимут-Плюс" | 252 | 8,73 | 2,2 | 8,73 | 2,2 |
| 167 | ООО"Меркурий" | 252 | 0,24 | 0,06 | 0,24 | 0,06 |
| 168 | ООО"Аквариум" | 252 | 1,19 | 0,3 | 1,19 | 0,3 |
| 169 | ООО "Вега -2" | 252 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
| 170 | ЗАО "Продторг" | 252 | 3,97 | 1 | 3,97 | 1 |
| 171 | ИП Морозова А Н | 252 | 0,28 | 0,07 | 0,28 | 0,07 |
| 172 | ИП Шабалина Н Н | 252 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
| 173 | ИП Плюснина Т Н | 252 | 0,40 | 0,1 | 0,40 | 0,1 |
| 174 | ИП Шихов С В | 252 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
| 175 | ИП Ушаков С Б | 252 | 0,40 | 0,1 |  | 0 |
| 176 | МПРО-Приход церкви | 365 | 1,64 | 0,6 | 1,64 | 0,6 |
| 177 | ООО"Кристал" | 252 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 |
| 178 | ООО"Холдинг ОЛДИ" | 252 | 4,76 | 1,2 | 4,76 | 1,2 |
| 179 | ИП Кудрявцев СА | 252 | 1,19 | 0,3 | 1,19 | 0,3 |
| 180 | ООО"Никкан" | 252 | 0,40 | 0,1 | 0,40 | 0,1 |
| 181 | ЗАО"Кристал" | 252 | 1,19 | 0,3 | 1,19 | 0,3 |
| 182 | ИП Логинов | 252 | 0,40 | 0,1 | 0,40 | 0,1 |
| 183 | ИП Копысов А В | 252 | 0,40 | 0,1 | 0,40 | 0,1 |
| 184 | ИП Баталова С Г | 252 | 0,12 | 0,03 | 0,12 | 0,03 |
| 185 | ЧП Ларионов | 252 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
| 186 | ИП Кочуров А Г | 252 | 1,98 | 0,5 | 1,98 | 0,5 |
| 187 | ЧП Овчинников С В | 252 | 0,79 | 0,2 | 0,79 | 0,2 |
| 188 | ИП Зянчурина М Н | 252 | 0,28 | 0,07 | 0,28 | 0,07 |
| 189 | ИП Бондаренко Е А | 252 | 0,12 | 0,03 | 0,12 | 0,03 |
| 190 | ЧП Зязев И Н | 252 | 0,02 | 0,005 |  | 0 |
| 191 | ЧП Лапин Н И | 252 | 0,04 | 0,01 |  | 0 |
| 192 | ИП Колеватов Н А | 252 | 0,40 | 0,1 |  | 0 |
| 193 | ЧП Исупов В В | 252 | 0,12 | 0,03 | 0,12 | 0,03 |
| 194 | ЧП Исупов В В | 252 | 0,67 | 0,17 |  | 0 |
| 195 | ЧП Симонов О В | 252 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
| 196 | ИП Кузнецов Н В | 252 | 0,08 | 0,02 |  | 0 |
| 197 | ИП Кузнецова И Г | 252 | 0,79 | 0,2 | 0,79 | 0,2 |
| 198 | ИП Годун И Г | 252 | 1,19 | 0,3 |  | 0 |
| 199 | Торговый Дом "Китай гор" | 252 | 0,67 | 0,17 | 0,67 | 0,17 |
| 200 | ИП Чудиновских А Е | 252 | 0,20 | 0,05 | 0,20 | 0,05 |
| 201 | ИП Созинов А.Н. | 252 | 0,32 | 0,08 | 0,32 | 0,08 |
| 202 | ИП Лукиных Л Л | 252 | 0,08 | 0,02 |  | 0 |
| 203 | ГидроЭлектроМонтаж | 252 | 3,17 | 0,8 |  | 0 |
| 204 | Кировсельлес | 252 | 1,98 | 0,5 | 1,98 | 0,5 |
| 205 | ИП Окишева Е.Е | 252 | 0,12 | 0,03 | 0,12 | 0,03 |
| 206 | ИП Карпова О. С. | 252 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
| 207 | ООО"Удача" | 252 | 19,84 | 5 | 19,84 | 5 |
| 208 | ЧП Колодкин И И | 252 | 0,12 | 0,03 | 0,12 | 0,03 |
| 210 | ООО "Вятка-Бизнес" | 252 | 0,00 | 0 | 0,79 | 0,2 |
| 211 | Мир Чистоты Сервиса | 252 | 14,68 | 3,7 | 14,68 | 3,7 |
|  | По приборам учёта: |  | 3407,58 | 971,355 | 2615,82 | 760,19 |
| 1 | ООО"Сл.Мебельный к-т" | 252 | 27,78 | 7 | 357,14 | 90 |
| 2 | КОГУП"Сл.типография" | 252 | 5,56 | 1,4 | 5,56 | 1,4 |
| 3 | ОАО "Сл. машиностр.завод" | 252 | 0,00 | 0 | 76,59 | 19,3 |
| 4 | ООО"Домостроитель" | 252 | 0,79 | 0,2 | 0,79 | 0,2 |
| 5 | Торговый дом"Белка" | 252 | 0,79 | 0,2 | 0,79 | 0,2 |
| 6 | КГУП"Ред.г-ы Сл. куранты" | 252 | 2,38 | 0,6 | 2,38 | 0,6 |
| 7 | ЧП Токарев | 252 | 0,79 | 0,2 |  | 0 |
| 8 | ЧП Собачкин | 252 | 0,12 | 0,03 |  | 0 |
| 9 | ЧП Бушмелев | 252 | 0,12 | 0,03 |  | 0 |
| 10 | ИП Балакшина Н. С. | 252 | 0,08 | 0,02 |  | 0 |
| 11 | ИП Желтышева | 252 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
| 12 | ИП Желтышева | 252 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
| 13 | ООО"Сл.деревоперер к" | 252 | 0,79 | 0,2 |  | 0 |
| 14 | ООО МК "Слоком" | 252 | 0,00 | 0 | 0,2 | 0,05 |
| 15 | СПК- сельхозартель"Слободс" | 252 | 0,00 | 0 | 1,59 | 0,4 |
|  | По норме: |  | 39,37 | 9,92 | 445,21 | 112,19 |
|  | Итого: |  | 3446,95 | 981,275 | 3061,03 | 872,38 |
|  | г. Слободской (Первомайский район) |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные организации |  |  |  |  |  |
|  | МОУ д/с № 16 | 242 | 13,64 | 3,3 | 13,64 | 3,3 |
|  | МОУ СОШ № 10 | 220 | 3,64 | 0,8 | 3,64 | 0,8 |
|  | ИТОГО |  | 17,27 | 4,1 | 17,27 | 4,1 |
|  | Промышленные предприятия и частные предприниматели |  |  |  |  |  |
| 1 | Спич.ф-ка"Белка-Фаворит" | 252 | 88,37 | 22,27 | 323,29 | 81,47 |
| 2 | ОАО"Вента" | 252 | 3,81 | 0,96 | 3,81 | 0,96 |
| 3 | ООО"Услуги" | 252 | 1,19 | 0,3 | 1,19 | 0,3 |
| 4 | ООО "Белка-Элита" | 252 | 42,86 | 10,8 |  | 0 |
| 5 | ЧП Южанина Н. П. | 252 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
| 6 | ИП Бондырев А. В. | 252 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 |
| 7 | ООО "Здоровье " | 252 | 5,56 | 1,4 | 5,56 | 1,4 |
| 8 | ИП Пентина Е. А. | 252 | 0,16 | 0,04 | 0,16 | 0,04 |
| 9 | ИП Кузьминых Н. В. | 252 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 |
| 10 | ООО"Коммунальщик" | 252 | 0,95 | 0,24 |  | 0 |
| 11 | ИП Кашина Г Б | 252 | 0,40 | 0,1 | 0,40 | 0,1 |
|  | По приборам учёта: |  | 143,45 | 36,15 | 334,56 | 84,31 |
| 1 | ЧП Головина Г. И. |  |  | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
|  | По норме: |  | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
|  | ИТОГО |  | 143,50 | 36,16 | 334,61 | 84,32 |
| г. Слободской ( поселение УСПЕНСКОЕ) |  |  |  |  |
|  | Бюджетные организации |  |  |  |  |  |
| 1 | Успенская школа | 220 | 13,18 | 2,9 |  |  |
|  | ИТОГО |  | 13,18 | 2,9 |  | 0 |
|  | г. Слободской (поселение ЖКСМ) |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные организации |  |  |  |  |  |
| 1 | Клуб Ст. Халтурина | 252 | 0,12 | 0,03 |  |  |
|  | ИТОГО |  | 0,12 | 0,03 |  | 0 |
|  | Промышленные предприятия и частные предприниматели |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "Лилия" | 252 | 1,59 | 0,4 | 1,59 | 0,4 |
| 2 | Кафе-столовая | 252 | 4,94 | 1,244 | 4,94 | 1,244 |
|  | ИТОГО |  | 6,52 | 1,644 | 6,52 | 1,644 |
|  | ИТОГО по предприятию |  | 5628,94 | 1581,719 | 4867,86 | 1379,184 |

Таблица IV.1.3 – Водопотребление МО «Город Слободской»

| № п/п | Наименование потребителей | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут на 1 чел. | Водопотребление, м3/сут | Годовое водопотребление, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Прирост на перспективу | Всего на перспективу |  | Существующее | Прирост на перспективу | Всего на перспек-тиву |  |
|  |  |  | I оч. | II оч. |  |  |  | I оч. | II оч. |  | Существующее | На перспективу |
| г. Слободской, в т.ч. микрорайон Первомайский |
| 1 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 20905 | 1132 | 4095 | 26132 | 300 | 6271,5 | 339,6 | 1228,5 | 7839,6 | 2289,1 | 2861,5 |
| 2 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 2129 | 258 | 457 | 2844 | 200 | 425,8 | 51,6 | 91,4 | 568,8 | 155,4 | 207,6 |
| 3 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 2792 |  |  | 1486 | 150 | 418,8 |  |  | 222,9 | 152,9 | 81,4 |
| 4 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок | 4293 |  |  | 2289 | 50 | 214,7 |  |  | 114,5 | 78,3 | 41,8 |
| 5 | Жилые дома с водопроводом без канализации | 4781 |  |  | 2549 | 50 | 239,1 |  |  | 127,5 | 87,3 | 46,5 |
|  | Всего по г.Слободскому, в т.ч. мкр. Первомайский | 34900 |  |  | 35300 |  | 7569,8 | 391,2 | 1319,9 | 8873,2 | 2763,0 | 3238,7 |
| Сельские поселения |
| 6 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 494 |  |  | 494 | 200 | 98,8 |  |  | 98,8 | 36,1 | 36,1 |
| 7 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок | 106 |  |  | 106 | 50 | 5,3 |  |  | 5,3 | 1,9 | 1,9 |
|  | Всего по сельским поселениям | 600 |  |  | 600 |  | 104,1 |  |  | 104,1 | 38,0 | 38,0 |
|  | Всего по населению | 35500 |  |  | 35900 |  | 7673,9 | 391,2 | 1319,9 | 8977,3 | 2801,0 | 3276,7 |
|  | Расходы на нужды промышленных предприятий, частных предпринимателей и бюджетных организаций |  |  |  |  |  | 5628,9 |  |  | 5628,9 | 1582,7 | 1582,7 |
|  | Расход воды на полив территории |  |  |  |  | 60 | 2130,0 |  |  | 2154,0 | 255,6 | 258,5 |
|  | Всего по таблице |  |  |  |  |  | 15432,8 |  |  | 16760,2 | 4639,3 | 5117,9 |

По данным «Карты размещения водозаборных скважин Слободского района Кировской области» и пояснительной записки, Киров, 2002 г., выпущенных департаментом охраны окружающей природной среды и природопользования Кировской области и Вятским научно-техническим информационным центром мониторинга и природопользования, качество воды в артскважинах по ряду параметров (содержание химических компонентов, показатели вкуса, запаха, цветности) не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. Кроме того, часть скважин эксплуатируется без лицензии на добычу подземных вод.

Схема водоснабжения г. Слободского следующая: вода из артезианских скважин насосами I подъема подается в водопроводную систему города (как непосредственно в городскую кольцевую водопроводную сеть, так и в резервуары чистой воды). Из резервуаров чистой воды (ул. Подгорная) объемом 500 м3 и 400 м3 насосной станцией II подъема №1 вода подается в городскую сеть. Из резервуара чистой воды объемом 200 м3 в микрорайоне Первомайский вода подается непосредственно в сети.

Насосная станция №1 расположена на ул. Подгорная у скважины №5. В насосной станции №1 установлены 4 насоса производительностью 65 м3/час и 1 насос производительностью 60 м3/час. Насосная станция №2 (на ул. Железнодорожная) и резервуар V=600 м3 в настоящее время законсервированы.

Обеспечение городского населения водопроводом составляет 87,7%, сельского – 82,3%.

Общая протяженность сети 93 км, пропускная способность сети 986 м3/час по состоянию на 1 января 2008г.

В деревнях Оглоблино и Соковни водоснабжение осуществляется от двух артскважин, находящихся в деревне Оглоблино. От скважин в обеих деревнях проложены водопроводные сети.

В селе Успенское имеется артскважина и от нее проложены сети водопровода.

В поселке Межколхозстрой вода поступает по водопроводной сети из системы водоснабжения микрорайона Первомайского.

Хозяйственно-питъевое водоснабжение промпредприятий в основном осуществляется как от городского водопровода, так и от собственных источников.

В настоящее время осуществляется строительство водовода ø500, ø400, ø315, ø225, ø160 общей протяженностью 5,5 км, а также насосной станции II подъема с двумя резервуарами емкостью 1900 м3 каждый по проекту «Водоснабжение города Слободского» (пусковой комплекс 1,2,3), объект № 483-03-НВК, ООО Институт «Гражданпроект».

В 2009-2010 гг. планируется бурение трех артскважин в районе д. Мули; дебит одной артскважины 63 м3/час, двух других по 25 м3/час каждая, общая производительность 2712 м3/сут.

В насосной станции II подъема предусмотрена установка пяти насосов марки 1Д-315-5А производительностью Q=280 м3/час и напором Н=53 м каждый, при этом: 2 насоса – рабочие;

3-й насос – пожарный;

4-й и 5-й – резервные.

Суточная производительность насосной станции составляет 12 000 м3/сут.

Проектное предложение

На перспективу в связи с приростом населения, строительством новых жилых кварталов, реконструкцией существующих и улучшением (повышением) степени благоустройства жилой застройки водопотребление увеличится и составит:

г.Слободской, в т.ч. микрорайон Первомайский:

- население – 8873,2 м3/сут;

- бюджетные организации, промпредприятия и частные предприниматели – 5609 м3/сут;

- полив территории – 2118 м3/сут;

- всего – 16 600,2 м3/сут.

Сельские поселения:

- население –104,1 м3/сут;

-	бюджетные организации, промышленные предприятия и частные предприниматели -  19,9 м3/сут;

- полив территории – 36 м3/сут;

- всего – 160 м3/сут.

Всего на перспективу водопотребление по МО «город Слободской» составит  16 760 м3/сут.

Подсчет расходов водопотребления представлен в таблице IV.1.3.

Обеспечение водой г. Слободского, в т.ч. микрорайона Первомайский будет обеспечиваться существующей системой водоснабжения с учетом введения в эксплуатацию трех скважин в районе д. Мули и насосной станцией II подъема с двумя резервуарами чистой воды.

Производительность существующих артскважин в г. Слободском, в т.ч.  в микрорайоне Первомайский – 14 064 м3/сут.

Производительность трех строящихся артскважин в д. Мули – 2712 м3/сут.

Всего производительность скважин  - 16 776 м3/сут.

Таким образом, существующие артскважины с учетом трех строящихся обеспечат водоснабжение г. Слободского.

Организациям, эксплуатирующим артскважины без лицензий, необходимо оформить их в соответствии с «Положением о порядке лицензирования пользования недрами».

Кроме того, по скважинам, качество воды в которых не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, должны быть разработаны и реализованы меры по достижению показателей качества воды, соответствующих указанному выше документу.

Общая производительность двух станций второго подъема составит 4680  м3/сут +  12000 м3/сут = 16680 м3/сут.

В системе водоснабжения должны быть задействованы следующие резервуары чистой воды:

- емкостью 500 и 400 м3 у насосной станции №1;

- два строящихся резервуара емкостью по 1900 м3;

- резервуар емкостью 200 м3 в микрорайоне Первомайский;

- резервуар емкостью 600 м3 у насосной станции №2 (законсервирован).

По водоводам и водопроводным сетям необходимо:

- завершить строительство водовода общей протяженностью 5,5 км по проекту ООО «Гражданпроект», объект № 483-03-НВК;

- проложить сети водопровода в кварталах перспективной (реконструируемой) жилой застройки общей протяженностью 7,5 км;

- переложить сети водопровода ввиду их недостаточной пропускной способности и значительного износа общей протяженностью 2 км.

В сельских поселениях на перспективу водопотребление сохраняется в объеме 160 м3/сут и будет обеспечиваться действующими артскважинами общей производительностью 468  м3/сут.

В деревнях Оглоблино и Соковни водоснабжение осуществляется от двух артскважин, находящихся в деревне Оглоблино. От скважин в обеих деревнях проложены водопроводные сети.

В с.Успенское имеется артскважина и от нее проложены сети водопровода.

В п.Межколхозстрой вода поступает по водопроводной сети из системы водоснабжения микрорайона Первомайский.

IV.2 Противопожарное водоснабжение

Существующее положение

Для наружного пожаротушения на водопроводной сети города установлены гидранты (179 – гидрантов в г. Слободском и 7 – гидрантов в микрорайоне Первомайский).

В соответствии со СНиП 2.04.02 – 84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения г. Слободского и микрорайона Первомайский (34900 человек):

- расход воды на наружное пожаротушение 25 л/с;

- количество одновременных пожаров – 2;

- продолжительность пожаротушения – 3 часа.

В районах города Слободского Каринский перевоз, Опорное и в населенных пунктах Успенское, Оглоблино, Соковни сооружения, обеспечивающие противопожарное водоснабжение, отсутствуют.

Проектное предложение

В соответствии со СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» расходы воды на наружное пожаротушение на перспективу составляют (см. таблицу IV.2.1 )

Таблица IV.2.1 - Расходы воды на наружное пожаротушение на перспективу

| № п/п | Название населенного пункта | Количество населения, чел | Расход на пожаротушение, на 1 пожар, л/с | Количество одновременных пожаров | Общий расход воды, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | На перспек. | Сущ. | На перспек. | Сущ. | На перспек. | Сущ. | На перспек. |
| 1 | г. Слободской | 34900 | 35300 | 25 | 25 | 2 | 2 | 50 | 50 |
| 2 | Мкр. Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Каринский Перевоз |  |  | 5,0 | 5,0 | 1 | 1 | 5,0 | 5,0 |
| 4 | Опорное |  |  | 5,0 | 5,0 | 1 | 1 | 5,0 | 5,0 |
| 5 | с. Успенское | 132 | 132 | 5,0 | 5,0 | 1 | 1 | 5,0 | 5,0 |
| 6 | д. Оглоблино | 29 | 29 | 5,0 | 5,0 | 1 | 1 | 5,0 | 5,0 |
| 7 | д. Соковни | 1 | 1 | 5,0 | 5,0 | 1 | 1 | 5,0 | 5,0 |

На перспективу:

- в г. Слободском для обеспечения подачи воды на пожаротушение необходимо закольцевать тупиковые участки водопроводных сетей, на которых расположены колодцы с пожарными гидрантами, с городским водопроводом, установить вновь колодцы с гидрантами в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- в микрорайоне Первомайский необходимо выполнить кольцевание уличных водопроводных сетей с установкой гидрантов в колодцах в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Действующий напор в сетях водопровода г. Слободского и микрорайона Первомайского должен быть обеспечен не менее 10 м.

В районах г. Слободского Каринский Перевоз, Опорное и в населенных пунктах Успенское, Оглоблино, Соковни для хранения неприкосновенного запаса воды на пожаротушение следует соорудить в каждом по 2 противопожарных резервуара емкостью 25 – 30 м3 каждый или 2 открытых водоема той же емкостью (см. письмо ОГНП Слободского района №569-2-38-8 от 12.11.2008г.).

IV.3 Канализация

Существующее положение

Сточные воды от городской застройки отводятся системой самотечных и напорных коллекторов и канализационными насосными станциями на очистные сооружения биологической очистки, расположенные в южной части города на правом берегу р. Вятки, выпуск стоков после очистки осуществляется в р. Вятку ниже города по течению реки.

Производительность очистных сооружений 18 000 м3/сут;

В состав очистных сооружений входят:

Механическая очистка

- приемная камера;

- радиальные песколовки – 2 шт.;

- первичные отстойники – 2 шт.;

- стабилизатор;

- аэротенки;

- вторичные отстойники;

- иловые площадки – 4 карты;

- песковые площадки – 2 карты;

- контактный резервуар.

Перекачка стоков осуществляется канализационными насосными станциями:

№1 от северной части города на КНС №2, производительностью Q = 560 м3/час;

№2 от центральной части г. Слободского, д. Стулово и КНС №1 на очистные сооружения, производительностью Q = 800 м3/час;

№3 от южной части города на очистные сооружения, производительностью     Q = 95 м3/час;

№4 от микрорайона Первомайский на очистные сооружения, производительностью Q = 420 м3/час;

№5 от ул. Маршала Конева на КНС №1, производительностью Q = 16 м3/час.

Протяженность сетей канализации 52,5 км, пропускная способность сети 20,6 тыс. м3/сут. Материалы труб: керамические, асбестоцементные, железобетонные, чугунные, стальные, полиэтиленовые.

Обеспеченность населения централизованной канализацией составляет 74%.

Расходы стоков по г. Слободскому, в т.ч. по микрорайону Первомайский:

- городское население – 7 343 м3/сут;

- население сельских поселений – 101,5 м3/сут;

-	бюджетные организации, промышленные предприятия и частные предприниматели – 4867,9 м3/сут;

- всего – 12 312,4 м3/сут.

Подсчет расходов сточных вод бюджетных организаций, промышленных предприятий и частных предпринимателей представлен в таблице 2. Расчет расходов водоотведения представлен в таблице 4.

Кроме того, в систему канализации г. Слободского поступают стоки от деревни Стулово в объеме 505,1 м3/сут. В целом на очистные сооружения г. Слободского отводится 12 817,5 м3/сут.

Таблица IV.3.1 – Водоотведение МО «город Слободской»

| № п/п | Наименование потребителей | Количество потребителей, чел. | Норма водоотве-дения, л/сут на 1 чел. | Водоотведение, м3/сут | Годовое водоотведение, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущест-вующее | Прирост на перспективу | Всего на перспек-тиву |  | Сущест-вующее | Прирост на перспективу | Всего на перспек-тиву |  |
|  |  |  | I очер. | II очер. |  |  |  | I очер. | II очер. |  | Сущест-вующее | На перспек-тиву |
| г. Слободской, в т.ч. микрорайон Первомайский |
| 1 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 20905 | 1132 | 4095 | 26132 | 300 | 6271,5 | 339,6 | 1228,5 | 7839,6 | 2289,1 | 2861,5 |
| 2 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 2129 | 258 | 457 | 2844 | 200 | 425,8 | 51,6 | 91,4 | 568,8 | 155,4 | 207,6 |
| 3 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 2792 |  |  | 1486 | 150 | 418,8 |  |  | 222,9 | 152,9 | 81,4 |
| 4 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок | 4293 |  |  | 2289 | 25 | 107,3 |  |  | 57,2 | 39,2 | 20,9 |
| 5 | Жилые дома с водопрововом без канализации | 4781 |  |  | 2549 | 25 | 119,5 |  |  | 63,7 | 43,6 | 23,3 |
|  | Всего по г.Слободскому, в т.ч. мик-он Первомайский | 34900 |  |  | 35300 |  | 7343,0 | 391,2 | 1319,9 | 8752,3 | 2680,2 | 3194,6 |
| Сельские поселения |
| 6 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 494 |  |  | 494 | 200 | 98,8 |  |  | 98,8 | 36,1 | 36,1 |
| 7 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок | 106 |  |  | 106 | 25 | 2,7 |  |  | 2,7 | 2,7 | 1,0 |
|  | Всего по сельским поселениям | 600 |  |  | 600 |  | 101,5 |  |  | 101,5 | 38,8 | 37,0 |
|  | Всего по населению | 35500 |  |  | 35900 |  | 7444,5 | 391,2 | 1319,9 | 8853,7 | 2718,9 | 3231,6 |
|  | Расходы на нужды промышленных предприятий, частных предпринимателей и бюджетных организаций |  |  |  |  |  | 4867,9 |  |  | 4867,9 | 1379,2 | 1379,2 |
|  | Всего по МО "Город Слободской" |  |  |  |  |  | 12312,4 |  |  | 13721,6 | 4098,1 | 4610,8 |
|  | Расходы населения, бюджетных организаций и промпредприятий д. Стулово* |  |  |  |  |  | 505,1 |  |  |  | 214,6 |  |
|  | Всего по таблице |  |  |  |  |  | 12817,5 |  |  |  | 4312,7 |  |

* - стоки д. Стулово отводятся в систему канализации г. Слободского. Расходы стоков от деревни Стулово на перспективу могут быть откорректированы после разработки проектной документации по "Стуловскому сельскому поселению"

Проектное положение

На перспективу в связи с приростом населения, строительством новых жилых кварталов и реконструкцией существующих,  расходы стоков увеличатся и составят:

г. Слободской, в т.ч. микрорайон Первомайский:

- население – 8752,3 м3/сут;

- население сельских поселений – 101,5 м3/сут;

- 	бюджетные организации, промышленные предприятия и частные предприниматели – 4867,9 м3/сут;

- всего по МО «Город Слободской» - 13 721,6 м3/сут.

Расход стоков от деревни Стулово, сбрасываемых в канализацию г. Слободского, на перспективу составит 505,1 м3/сут.

Всего на очистные сооружения г. Слободского в перспективе будет сбрасываться 14 226,7 м3/сут.

Расчет расходов стоков представлен в таблице IV.3.1.

На перспективу схема канализации г. Слободского и микрорайона Первомайского сохраняется. Предусматривается выполнить следующие объемы работ по данным МУП «ВКХ г. Слободского»:

- прокладка второй нитки напорного коллектора ø 400 мм от КНС №1 по ул. Володарского длинной 2,3 км;

- 	прокладка второй нитки напорного коллектора ø 600 мм от КНС №2 до очистных сооружений длинной 3,5 км;

Имеется инвестиционный проект реконструкции очистных сооружений, требуется проект на углубленную очистку сточных вод мощностью 40 тыс.м3/сут.

Кроме того, в кварталах перспективной и реконструируемой застройки должны быть проложены сети канализации общей протяженностью 1,1км.

В сельских населенных пунктах рекомендуется в домах, оборудованных внутренним водопроводом, сантехническими приборами, для очистки стоков использовать компактные установки полной биологической очистки.

IV.4 Теплоснабжение

Существующее положение

Проект теплоснабжения г.Слободского выполнен согласно нового генерального плана застройки города. Расчеты по теплоснабжению велись по районам города.

В настоящее время централизованное теплоснабжение города осуществляется от 43 котельных, в том числе 19 коммунальных и 24 производственных.

Жилищно-коммунальный сектор снабжается теплом от 19 коммунальных и 3-х производственных котельных. Топливом в коммунальных котельных служат уголь, торф, дрова,  мазут.

Промышленные предприятия обеспечиваются теплом от собственных котельных. В качестве топлива используется уголь, мазут, древесные отходы. Ряд наиболее крупных котельных имеют подъездные ж/д пути.

Проект теплоснабжения выполнен согласно СНиП 2.04.07.86-Тепловые сети, СНиП 2.04.01-85 – Внутренний водопровод и канализация зданий и СНиП 2.01.01-82 – Строительная климатология и геофизика.

Расчетные параметры:

1.Наружная температура tн=-330С

2.Средняя температура воздуха отопительного периода – 5,80С.

Расчет теплоснабжения выполнен на два срока:

1-й – до 2015 года,

Расчетный срок – 2025 год.

Таблица IV.4.1 – Годовой расход  тепла для котельных

| Адрес (улица, № дома) | Источник теплоснабжения (существующая мощность) | Годовой расход тепла по зданию на отопление, Гкал/год | Годовой расход тепла по зданию на вентиляцию, Гкал/год | Годовой расход тепла по зданию на ГВС, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кот.4 (5644Гкал/год) |  |  |  |
| Набережная, 35 |  | 377 | - | 210 |
| Набережная, 33 |  | 317 | - | 50 |
| Набережная, 31 |  | 451 | - | 178 |
| Набережная, 27 |  | 566 | - | - |
| Набережная, 29 |  | 416 | - | - |
| Володарского, 64 |  | 92 | - | 21 |
| Володарского, 62 |  | 66 | - | 14 |
| Общежитие |  | 214 | - | - |
| МПЭС |  | 17 | - | - |
| ЭХГ |  | 15 | - | - |
| Советская, 72 |  | 11 | - | - |
| Советская, 74(д/д) |  | 149 | - | - |
| гар.сп.шк. |  | 6 | - | - |
| сп.шк. |  | 75 | - | - |
| Советская, 85 |  | 132 | - | 30 |
| центральные бани |  | 44 | 54 | 117 |
| Ленина, 70 (пед.колледж) |  | 110 | - | - |
| Советская, 79 |  | 86 | - | - |
| Большевиков, 3 |  | 31 | - | - |
| Итого: |  | 3175 | 54 | 147 |
|  | Кот.5(4201Гкал/год) |  |  |  |
| Механическая прачечная |  | 159 | 117 | - |
| Ленина, 23 |  | 11 | - | - |
| Ленина, 20 (магазин) |  | 104 | - | - |
| Ленина, 24 |  | 14 | - | - |
| Ленина, 22 |  | 324 | - | 82 |
| Ленина, 31 |  | 1035 | - | 260 |
| Урицкого, 22 |  | 1782 | - | 448 |
| Свободы, 21 |  | 1315 | - | 331 |
| Гоголя, 44 |  | 57 | - | - |
| К.Маркса, 28 |  | 61 | - | - |
| Гоголя, 56 |  | 117 | - | - |
| К.Маркса, 35 |  | 152 | - | - |
| К.Маркса, 37 |  | 30 | - | - |
| Итого: |  | 5161 | 117 | 1121 |
|  | Кот.9 |  |  |  |
| Ленина, 69 (колледж) |  | 262 | - | 65 |
| Большевиков, 8 (общежитие) |  | 430 | - | 141 |
| ОГПС-11, ПЧ-47 |  | 89 | - | 27 |
| Итого: |  | 780 | - | 234 |
|  | Кот.10(8834Гкал/год) |  |  |  |
| Энгельса, 51 |  | 44 | - | - |
| Энгельса, 51 |  | 21 | - | 5 |
| Энгельса, 49 |  | 34 | - | - |
| Энгельса, 47 |  | 32 | - | 8 |
| Кооперативный, 9 |  | 26 | - | 7 |
| Кооперативный, 5 |  | 31 | - | 8 |
| Кооперативный, 3 |  | 38 | - | 10 |
| Школьный, 6 |  | 39 | - | 10 |
| Учебный корпус |  | 283 | - | - |
| Стучки, 49 (д/с) |  | 121 | - | 11 |
| Спальный корпус |  | 107 | - | 10 |
| Столовая |  | 59 | 73 | 3 |
| Склады |  | 25 | - | - |
| Прачечная, гаражи |  | 49 | 59 | 4 |
| Дерышева, 47 |  | 28 | - | 7 |
| Дерышева, 39 |  | 339 | - | 75 |
| К.Маркса, 48 |  | 562 | - | 283 |
| Дерышева, 35а |  | 365 | - | 92 |
| Энгельса, 39 |  | 394 | - | 198 |
| Энгельса, 37 |  | 400 | - | 201 |
| Стучки, 39 |  | 905 | - | 455 |
| Дерышева, 64 |  | 888 | - | 447 |
| Красноармейская, 81 |  | 14 | - | 7 |
| Энгельса, 26а |  | 80 | - | - |
| Энгельса, 26 |  | 412 | - | 176 |
| Энгельса, 27 (лесхоз) |  | 55 | - | - |
| Энгельса, 31 (д/с) |  | 196 | - | 11 |
| Красноармейская, 82 |  | 332 | - | 22 |
| Красноармейская, 84 |  | 86 | - | - |
| Итого: |  | 5963 | 132 | 2048 |
|  | Кот.13 (8834Гкал/год) |  |  |  |
| Грина, 18 |  | 508 | - | - |
| Грина, 20 |  | 426 | - | 237 |
| Грина, 15 (магазин) |  | 47 | - | - |
| Грина, 17 |  | 562 | - | - |
| Грина, 23 |  | 323 | - | - |
| Грина, 29 |  | 84 | - | - |
| Грина, 31 |  | 262 | - | - |
| Свердлова, 12 |  | 147 | - | - |
| Свердлова, 14 |  | 119 | - | - |
| Свердлова, 16 |  | 51 | - | - |
| Гоголя, 114 |  | 248 | - | - |
| Гоголя, 115 |  | 23 | - | - |
| Свердлова, 28 |  | 560 | - | - |
| Красноармейская, 136 |  | 424 | - | - |
| Красноармейская, 138 |  | 324 | - | - |
| аптека №4 |  | 64 | - | - |
| адм. аптека №4 |  | 42 | - | - |
| Свердлова, 11 |  | 213 | - | - |
| Поликлиника, корп.№1 |  | 149 | - | - |
| Поликлиника, корп.№2 |  | 33 | - | - |
| Гимназия |  | 223 | 23 | - |
| Казначейство |  | 39 | - | 6 |
| гаражи |  | 11 | - | - |
| Амбул. тубдиспансера |  | 15 | - | - |
| Гоголя, 108 |  | 610 | - | 340 |
| Свердлова, 25 |  | 210 | - | - |
| Гоголя, 17 |  | 148 | - | - |
| Гоголя, 19 |  | 158 | - | 44 |
| Ленина, 82 |  | 226 | - | 63 |
| Итого: |  | 6250 | 23 | 690 |
|  | Кот.14 (7992Гкал/год) |  |  |  |
| К.Маркса, 3 (Станция юный техник) |  | 147 | - | - |
| Набережная, 25 |  | 566 | - | - |
| П.Стучки, 2 |  | 363 | - | - |
| Володарского, 40 |  | 103 | - | - |
| Володарского, 42 |  | 55 | - | - |
| Володарского, 44 |  | 152 | - | - |
| Володарского, 44а |  | 112 | - | - |
| Володарского, 46 |  | 94 | - | - |
| д/с Аленушка |  | 152 |  | 17 |
| П.Стучки, 10 |  | 501 | - | - |
| Володарского, 39 |  | 34 | - | - |
| Володарского, 45 |  | 73 | - | - |
| Советская, 62 |  | 61 | - | - |
| Советская, 64 (библ.к/т) |  | 234 | - | - |
| П.Стучки, 15 |  | 498 | - | - |
| П.Стучки, 16 |  | 465 | - | - |
| Ленина, 46 |  | 88 | - | - |
| Энгельса, 7 |  | 51 | - | 5 |
| гаражи |  | 0 | - | - |
| Энгельса, 6 |  | 106 | - | - |
| Советская, 67 |  | 92 | - | - |
| Ленина, 54 |  | 109 | - | - |
| Ленина, 54а |  | 171 | - | 61 |
| Гаражи, ск.помощи |  | 47 | - | - |
| Скорая помощь, ЗАГС |  | 147 | - | - |
| магазин |  | 155 | - | 2 |
| Вятская, 3 |  | 98 | - | - |
| магазин |  | 19 | - | - |
| Вятская, 6 |  | 42 | - | - |
| Вятская, 8 |  | 122 | - | - |
| гаражи, инкассация |  | 84 | - | - |
| Энгельса, 15 |  | 72 | - | - |
| Тубдиспансер |  | 77 | - | 2 |
| гараж, склад |  | 54 | - | - |
| Типография |  | 156 | - | - |
| Гоголя, 80 |  | 170 | - | 37 |
| гараж |  | 24 | - | - |
| Вятская, 9а |  | 25 | - | 12 |
| Вятская, 11 |  | 107 | - | - |
| Вятская, 11а |  | 50 | - | 2 |
| Вятская, 13 |  | 97 | - | 21 |
| Вятская, 17а |  | 45 | - | - |
| Итого: |  | 5818 | - | 158 |
|  | Кот.15 (1129Гкал/год) |  |  |  |
| Шестаковская, 13ф |  | 28 | - | 7 |
| Шестаковская, 13в |  | 35 | - | 9 |
| Шестаковская, 13з |  | 122 | - | 27 |
| Шестаковская, 13ж |  | 59 | - | 14 |
| контора |  | 115 | - | - |
| Шестаковская, 13б к.1 |  | 40 | - | 10 |
| Шестаковская, 13б к.2 |  | 192 | - | 41 |
| Шестаковская, 13 |  | 39 | - | - |
| ГИБДД |  | 28 | - | 7 |
| Гаражи «Водоканал» |  | 49 | - | - |
| Гаражи «Волгателеком» |  | 99 | - | - |
| Стац. вагон. |  | 99 | - | - |
| Итого: |  | 906 | - | 113 |
|  | Кот.16 (4097Гкал/год) |  |  |  |
| Вятский тракт, 1 |  | 807 | - | 335 |
| Вятская, 36 |  | 498 | - | 209 |
| Вятский тракт, 1а |  | 285 | - | 102 |
| Вятская, 40 (шк.7) |  | 800 | - | 86 |
| Большевиков, 35 (д/с) |  | 183 | - | 84 |
| Большевиков, 39 |  | 46 | - | 10 |
| Итого: |  | 2619 | - | 825 |
|  | Кот.17 (4458Гкал/год) |  |  |  |
| магазин |  | 19 | - | - |
| Советская, 93 (узел связи) |  | 221 | - | - |
| Горького, 17 |  | 136 | - | - |
| гаражи, генераторная |  | 53 | - | - |
| Советская, 91(ДДТ) |  | 110 | - | - |
| Ленина, 80 |  | 572 | - | - |
| ВСЭИ |  | 51 | - | - |
| Советская, 89 (упр.культ.) |  | 20 | - | - |
| Советская, 80 (пед.колл.) |  | 75 | - | - |
| Советская, 78ф |  | 151 | - | - |
| Ст.Халтурина, 10 |  | 341 | - | - |
| Сбербанк |  | 153 | - | - |
| Швейная фабрика |  | 257 | - | - |
| гаражи |  | 488 | - | - |
| Ст. Халтурина, 11 |  | 478 | - | - |
| Итого: |  | 3127 | - | - |
|  | Кот.18 (1812Гкал/год) |  |  |  |
| Красноармейская, 147 |  | 596 | - | - |
| Железнодорожная, 25(общ.) |  | 370 | - | - |
| гаражи |  | 95 | - | - |
| проходная |  | 8 | - | - |
| Железнодорожная, 25(автошкола) |  | 108 | - | - |
| Итого: |  | 1178 | - | - |
|  | Кот.19 (5573Гкал/год) |  |  |  |
| Горького, 37 |  | 95 | - | 40 |
| Дерышева, 104 |  | 177 | - | 63 |
| Дерышева, 100 |  | 273 | - | 97 |
| Дерышева, 102а |  | 179 | - | 64 |
| Большевиков, 24 |  | 880 | - | 314 |
| Дерышева, 92 |  | 747 | - | 326 |
| Вятская, 30 (сл.суд.приставов) |  | 90 | - | 14 |
| Красноармейская, 98 |  | 517 | - | 215 |
| Итого: |  | 2958 | - | 1133 |
|  | Кот.20 |  |  |  |
| Набережная, 46 |  | 27 | - | - |
| Володарского, 76 |  | 66 | - | - |
| Музыкальная школа |  | 176 | - | - |
| гаражи |  | 14 | - | - |
| Советская, 84 (военкомат) |  | 138 | - | - |
| Советская, 86 (администрация) |  | 339 | - | - |
| гаражи |  | 59 | - | - |
| Художественная школа |  | 35 | - | - |
| Морг |  | 22 | - | 11 |
| Инфекционный корпус |  | 82 | - | 13 |
| Дез.камера, склады |  | 15 | - | 2 |
| Хирургия, терапев. отд. |  | 313 | - | 18 |
| Красный крест (патология) |  | 39 | - | 18 |
| Лабораторный корпус (дермат) |  | 52 | - | 5 |
| Адм. корпус гаражи |  | 178 | - | 13 |
| ЦСЭН |  | 60 | - | 13 |
| Роддом |  | 676 | - | 18 |
| Советская, 107 |  | 49 | - | - |
| Советская, 109 |  | 64 | - | - |
| Грина, 9 |  | 274 | - | 98 |
| гаражи |  | 28 | - | - |
| Грина, 11 |  | 43 | - | 9 |
| Итого: |  | 2750 | - | 217 |
|  | Кот.22(127Гкал/год) |  |  |  |
| пер.Спиридоновс-кий, 5 |  | 35 | - | - |
| Красноармейская, 10 |  | 17 | - | - |
| гаражи (Гоголя, 1) |  | 33 | - | - |
| гаражи (Гоголя, 1), столяр.маст. |  | 34 | - | - |
| Управление ПКиТС |  | 8 | - | - |
| Проходная (Гоголя, 1) |  | 7 | - | - |
| Итого: |  | 133 | - | - |
|  | Кот.23 (5292Гкал/год) |  |  |  |
| ПИВБАР |  | 7 | - | - |
| Кафе |  | 28 | - | - |
| Домостроитель-3 |  | 35 | - | - |
| Центр СПСиД |  | 89 | - | - |
| гаражи |  | 15 | - | - |
| Учебны корпус |  | 333 | - | 14 |
| Мастерские |  | 13 | - | - |
| Набережная, 11 (Общежитие) |  | 84 | - | 18 |
| Бытовой корпус |  | 53 | - | 5 |
| Общежитие МЖЭСП |  | 549 | - | - |
| Итого: |  | 1204 | - | 38 |
|  | Кот.1 (11184Гкал/год) |  |  |  |
| Спортпавильон |  | 284 | 165 | - |
| Стадион Труд, трибуны |  | 325 | - | - |
| Кассы |  | 14 | - | - |
| Туалеты |  | 11 | - | - |
| Советская, 111 |  | 398 | - | 142 |
| Советская, 113 |  | 543 | - | 194 |
| Советская, 115 |  | 525 | - | 187 |
| Д/с Звездочка |  | 161 | - | 0 |
| Железнодорожная, 3 |  | 409 | - | 172 |
| Грина, 4 |  | 217 | - | 77 |
| Ленина, 100 |  | 643 | - | 230 |
| Ленина, 102 |  | 540 | - | 193 |
| Ленина, 104 |  | 828 | - | 348 |
| Автовокзал |  | 20 | - | - |
| Ленина, 107 |  | 285 | - | - |
| Ленина, 101 |  | 236 | - | 50 |
| Школа-лицей |  | 446 | - | 166 |
| Грина, 9 |  | 274 | - | 98 |
| Советская, 107 |  | 49 | - | 10 |
| Советская, 109 |  | 64 | - | 14 |
| Администрация г.Слободской |  | 339 | 104 | 27 |
| гаражи |  | 84 | - | - |
| Военкомат |  | 138 | - | 7 |
| гаражи |  | 14 | - | - |
| Музыкальная школа |  | 188 | - | 7 |
| Итого: |  | 7036 | 269 | 1922 |
|  | Кот.2 (16990Гкал/год) |  |  |  |
| Грина, 37 |  | 555 | - | 233 |
| Грина, 41 |  | 780 | - | 328 |
| Грина, 39 |  | 552 | - | 232 |
| Грина, 43 |  | 804 | - | 338 |
| Грина, 45 |  | 467 | - | 197 |
| Грина, 47 |  | 554 | - | 233 |
| Грина, 49 |  | 556 | - | 234 |
| Грина, 32 |  | 823 | - | 346 |
| М. Конева, 127 |  | 320 | - | 67 |
| Свердлова, 34 |  | 147 | - | 31 |
| Свердлова, 36 |  | 212 | - | 76 |
| д/с Солнышко |  | 194 | - | 18 |
| Свердлова, 50 |  | 416 | - | 175 |
| Свердлова, 41а |  | 147 | - | 31 |
| Свердлова, 43а |  | 151 | - | 32 |
| Свердлова, 45а |  | 171 | - | 36 |
| Свердлова, 47а |  | 304 | - | 64 |
| Итого: |  | 7153 | - | 2670 |
|  | Кот.3 (799Гкал/год) |  |  |  |
| Советская, 66 (торговые ряды) |  | 409 | 63 | - |
| магазин |  | 134 | - | - |
| гараж |  | 7 | - | - |
| Итого: |  | 550 | 63 | 0 |
|  | Кот.4 (852Гкал/год) |  |  |  |
| Библиотека |  | 52 | - | - |
| Советская, 100 (Дом культуры) |  | 432 | 250 | - |
| Советская, 102 |  | 297 | - | 106 |
| Итого: |  | 781 | 250 | 106 |
|  | Кот.5 (8579Гкал/год) |  |  |  |
| Горького, 36 |  | 519 | - | - |
| Красноармейская, 133 |  | 260 | - | - |
| гаражи |  | 39 | - | 1 |
| склад |  | 91 | - | 2 |
| Цех (1,2,3) |  | 801 | - | 13 |
| бытовка |  | 18 | - | - |
| Свердлова, 39а |  | 115 | - | - |
| Свердлова, 46 |  | 167 | - | - |
| гараж |  | 7 | - | - |
| Горького, 39 |  | 137 | - | 29 |
| Горького, 45 |  | 109 | - | 39 |
| Горького, 49а |  | 0 | - | 0 |
| Итого: |  | 2261 | - | 83 |
|  | Кот.7 (10565Гкал/год) |  |  |  |
| Административный корпус |  | 128 | - | 13 |
| Скорняжный цех |  | 245 | - | 9 |
| Эл.цех |  | 13 | - | 9 |
| гараж |  | 14 | - | - |
| Сырейный цех |  | 8 | - | 9 |
| Администрация п.Первомайский |  | 20 | - | 9 |
| гараж |  | 4 | - | 2 |
| Городищенская, 34а |  | 26 | - | 5 |
| Береговая, 5 |  | 17 | - | - |
| Городищенская, 34ф |  | 316 | - | 66 |
| Городищенская, 35 |  | 278 | - | 59 |
| Городищенская, 36 |  | 249 | - | 52 |
| Новый, 3 |  | 823 | - | 346 |
| Новый, 5 |  | 804 | - | 338 |
| Городищенская, 38 |  | 159 | - | 33 |
| Городищенская, 40 |  | 595 | - | 250 |
| Городищенская, 42 |  | 803 | - | 338 |
| Городищенская35а |  | 72 | - | 15 |
| Контора |  | 6 | - | 2 |
| д/с |  | 212 | - | 18 |
| Городищенская, 39 |  | 68 | - | 14 |
| Городищенская, 41 |  | 167 | - | 35 |
| Городищенская, 41а |  | 372 | - | 133 |
| Городищенская, 43 |  | 277 | - | 58 |
| Городищенская, 45 |  | 296 | - | 62 |
| Городищенская, 47 |  | 59 | - | 12 |
| 54/2 |  | 59 | - | 12 |
| 48 |  | 65 | - | 14 |
| 50 |  | 115 | - | 24 |
| 52 |  | 109 | - | 23 |
| Итого: |  | 6378 | - | 1962 |
|  | Кот.8(5305Гкал/год) |  |  |  |
| Мазутохранилище |  | 0 | - | 13 |
| Лебедева, 16 |  | 275 | - | 9 |
| Лебедева, 17 |  | 271 | - | 9 |
| Лебедева, 18 |  | 271 | - | - |
| Лебедева, 19 |  | 276 | - | 9 |
| Лебедева, 20 |  | 272 | - | 9 |
| Магазин |  | 41 | - | 2 |
| Лебедева, 21 |  | 272 | - | 5 |
| Лебедева, 1 |  | 145 | - | - |
| Лебедева, 3 |  | 144 | - | 66 |
| Лебедева, 2 |  | 142 | - | 59 |
| Лебедева, 4 |  | 89 | - | 52 |
| Лебедева, 7 |  | 51 | - | 346 |
| Лебедева, 9 |  | 51 | - | 338 |
| Лебедева, 10 |  | 51 | - | 33 |
| Лебедева, 11 |  | 52 | - | 250 |
| Лебедева, 12 |  | 51 | - | 338 |
| Лебедева, 13 |  | 51 | - | 15 |
| Лебедева, 14 |  | 51 | - | 2 |
| Лебедева, 15 |  | 52 | - | 18 |
| Лебедева, 22 |  | 274 | - | 14 |
| Лебедева, 23 |  | 274 | - | 35 |
| Лебедева, 43 |  | 0 | - | 133 |
| Итого: |  | 3154 | - | 58 |
|  | Кот.9(9571Гкал/год) |  |  |  |
| Гимназия (Свердлова, 31) |  | 135 | - | - |
| Горького, 25 |  | 828 | - | 348 |
| Красноармейская, 114 |  | 806 | - | 339 |
| Красноармейская, 127 |  | 178 | - | 64 |
| ветлечебница |  | 22 | - | 42 |
| Гоголя, 100 |  | 844 | - | 355 |
| Гоголя, 101 |  | 79 | - | 17 |
| Ст.Халтурина, 24 |  | 145 | - | 31 |
| Ст.Халтурина, 26 |  | 470 | - | 198 |
| Ст.Халтурина, 25 |  | 159 | - | 33 |
| Школа№5 |  | 768 | - | 125 |
| Ст.Халтурина, 20 |  | 606 | - | 255 |
| Детская больница |  | 249 | - | 18 |
| Детская поликлиника |  | 121 | - | - |
| МУП «Теплосервис» |  | 37 | - | - |
| магазин |  | 37 | - | - |
| ООО Слайд |  | 22 | - | - |
| Пищеблок |  | 11 | - | 7 |
| гаражи |  | 42 | - | - |
| Педколледж (уч. корпус) |  | 236 | - | 18 |
| Общежитие колледжа |  | 388 | - | 163 |
| Большевиков, 9а (ОГПС-11, ПЧ-7) |  | 241 | - | 51 |
| Итого: |  | 6426 | - | 2063 |
|  | Кот.10 (1603Гкал/год) |  |  |  |
| Ветлаборатория |  | 52 | - | 9 |
| Виварий |  | 52 | - | - |
| Первомайская, 54а |  | 108 | - | 23 |
| М.Конева, 57ф |  | 91 | - | 19 |
| Загородная, 4а |  | 35 | - | - |
| гараж |  | 17 | - | - |
| Урицкого, 79 |  | 22 | - | - |
| Урицкого, 98 |  | 98 | - | 21 |
| Урицкого, 81 |  | 308 | - | 65 |
| Урицкого, 83 |  | 309 | - | 65 |
| Луговая, 1ф |  | 54 | - | - |
| Итого: |  | 1147 | - | 201 |
|  | Кот.13 (2816Гкал/год) |  |  |  |
| Мазутохранилище |  | - | - | - |
| Набережная, 13 |  | 588 | - | 247 |
| Набережная, 15 |  | 313 | - | 131 |
| Набережная, 17 |  | 437 | - | 184 |
| Набережная, 19 |  | 478 | - | 201 |
| Итого: |  | 1816 | - | 764 |
|  | Кот.15(943Гкал/год) |  |  |  |
| Д/с «Золотой петушок» |  | 418 | - | 18 |
| Октябрьская, 39 |  | 46 | - | - |
| Октябрьская, 58 |  | 23 | - | - |
| Итого: |  | 486 | - | 18 |
|  | Кот.16 (16620Гкал/год) |  |  |  |
| Детский сад №18 |  | 218 | - | 18 |
| Профилакторий |  | 96 | - | 18 |
| Детский сад |  | 204 | - | 18 |
| Корто, 10 |  | 806 | - | 339 |
| Корто, 5а |  | 822 | - | 346 |
| Корто, 5 |  | 822 | - | 346 |
| Корто, 6 |  | 838 | - | 352 |
| Корто, 7 |  | 833 | - | 350 |
| Корто, 2 |  | 802 | - | 337 |
| Сосновый, 1 |  | 807 | - | 339 |
| Корто, 1 |  | 807 | - | 339 |
| Корто, 8 |  | 820 | - | 345 |
| Корто, 9 |  | 492 | - | 207 |
| Меховщиков, 1 |  | 47 | - | - |
| Меховщиков, 2 |  | 149 | - | 31 |
| Меховщиков, 3 |  | 121 | - | - |
| Меховщиков, 4 |  | 149 | - | 31 |
| Меховщиков, 5 |  | 150 | - | - |
| Меховщиков, 6 |  | 1624 | - | - |
| Меховщиков, 8 |  | 297 | - | 62 |
| Меховщиков, 9 |  | 220 | - | 46 |
| Меховщиков, 10 |  | 123 | - | 26 |
| Меховщиков, 11 |  | 214 | - | 45 |
| Меховщиков, 12 |  | 45 | - | - |
| Магазин |  | 34 | - | - |
| Меховщиков, 9а |  | 376 | - | 79 |
| Меховщиков, 11а |  | 434 | - | 183 |
| Итого: |  | 12350 | - | 3859 |
|  | Кот.17 (2138Гкал/год) |  |  |  |
| М.Конева, 155а |  | 128 | - | - |
| М.Конева, 151 |  | 369 | - | - |
| М.Конева, 122 |  | 199 | - | - |
| М.Конева, 122а |  | 331 | - | - |
| М.Конева, 120 |  | 167 | - | - |
| М.Конева, 120а |  | 213 | - | - |
| М.Конева, 118 |  | 258 | - | - |
| склад |  | 65 | - | - |
| Итого: |  | 1729 | - | - |
|  | Кот.6 |  |  |  |
| баня |  | 11 | 30 | 52 |
| Учебный корпус |  | 79 | - | 0 |
| Итого: |  | 90 | 30 | 52 |
|  | Кот.12 |  |  |  |
| Слободская,1 |  | 634 | - | 173 |
| Слободская,1 |  | 398 | - | 108 |
| Слободская,3 |  | 353 | - | 163 |
| Слободская,15 |  | 617 | - | 286 |
| Итого: |  | 2001 |  | 732 |
|  | Кот.11(3079Гкал/год) |  |  |  |
| Железнодорожная,16 |  | 870 | - | 238 |
| магазин |  | 61 | - | - |
| Железнодорожная,12 |  | 841 | - | 391 |
| Железнодорожная,13 |  | 78 | - | 21 |
| Железнодорожная,15 |  | 78 | - | 21 |
| Железнодорожная,17 |  | 135 | - | 37 |
| Железнодорожная,19 |  | 131 | - | 36 |
| Железнодорожная,19а |  | 661 | - | 181 |
| Железнодорожная,21 |  | 227 | - | 62 |
| Железнодорожная,21а |  | 456 | - | 125 |
| Железнодорожная,21б |  | 893 | - | 244 |
| Школьный,18 |  | 166 | - | 46 |
| Школьный,20 |  | 115 | - | 32 |
| Школьный,4 |  | 152 | - | 42 |
| Школьный,8 |  | 86 | - | 24 |
| Школьный,10 |  | 166 | - | 46 |
| Школьный,12 |  | 89 | - | 24 |
| Школьный,13 |  | 113 | - | 31 |
| Слободская,92 |  | 107 | - | 29 |
| Итого: |  | 5426 | - | 1627 |
|  | Кот.14 |  |  |  |
| Школа№10 |  | 577 | - | 49 |
| Магазин «Горизонт» |  | 42 | - | - |
| магазин |  | 61 | - | - |
| Слободская,84 |  | 58 | - | 16 |
| магазин «Эдельвейс» |  | 68 | - | - |
| Центр соц.помощ. Узел связи |  | 52 | - | - |
| Амбулатория |  | 83 | - | 32 |
| Итого: |  | 941 | - | 97 |

Таблица IV.4.2 – Существующая мощность котельных

| № Котельной, Название предприятия | Мощность, Гкал/год | Организации, занимающиеся обслуживанием | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11184 | МУП «Теплосервис» |  |
| 2 | 16990 | МУП «Теплосервис» |  |
| 3 | 799 | МУП «Теплосервис» |  |
| 4 | 5644 | ОАО «Коммунэнерго» |  |
| 4 | 852 | МУП «Теплосервис» |  |
| 5 | 8579 | МУП «Теплосервис» | ул.Горького, ул.Свердлова |
| 5 | 4201 | ОАО «Коммунэнерго» | ул.Первомайская, ул.Гоголя, ул.Урицкого, ул.Ленна |
| 6 |  |  | с.Успенское |
| 7 | 10565 | МУП «Теплосервис» |  |
| 8 | 5305 | МУП «Теплосервис» |  |
| 9 | 9571 | МУП «Теплосервис» | ул.Большевиков, ул.Гоголя, ул.Ст.Халтурина, ул.Ленина |
| 9 |  | МУП «Теплосервис» | ⁭ул.Горького, ул.Гоголя, ул.Ст.Халтурина, ул.Красноармейская |
| 10 | 8834 | ОАО «Коммунэнерго» | ул.Дерышева, ул.К.Маркса, ул.Маршала Конева, ул. П.Стучки |
| 10 | 1603 | МУП «Теплосервис» | ул.Первомайская, ул.Маршала Конева, ул.Урицкого, ул.Загородная |
| 11 | 3079 | МУП «Теплосервис» | ул.Преображенская, 18 (Первомайский) |
| 12 |  |  | п.МСО |
| 13 | 8834 | ОАО «Коммунэнерго» | ул.Горького, ул.Гоголя, ул.Свердлова, ул.Ленина |
| 13 | 2816 | МУП «Теплосервис» | ул.Набережная |
| 14 | 7992 | ОАО «Коммунэнерго» | ул. П.Стучки, 16 |
| 15 | 1129 | ОАО «Коммунэнерго» | ул.Шестаковская |
| 15 | 943 | МУП «Теплосервис» | ул.Октябрьская |
| 16 | 4097 | ОАО «Коммунэнерго» | ул.Вятская |
| 16 | 16620 | МУП «Теплосервис» |  |
| 17 | 4458 | ОАО «Коммунэнерго» | ул.Ст.Халтурина, ул.Ленина, ул.Горького, ул.Советская |
| 17 | 2138 | МУП «Теплосервис» | ул.Железнодорожная, ул.Конева |
| 18 | 1812 | ОАО «Коммунэнерго» |  |
| 19 | 5573 | ОАО «Коммунэнерго» | ул. Дерышева |
| 19 | 9376 | МУП «Теплосервис» |  |
| 20 |  |  |  |
| 22 | 127 | ОАО «Коммунэнерго» |  |
| 23 | 5292 | ОАО «Коммунэнерго» | ул. Первомайская |
| Котельная ОАО «Слободской мясокомбинат» | 18500 |  |  |
| Котельная ЗАО «Северянка» | 636 |  |  |
| МУП «Благоустройство» | 471 |  |  |
| ОАО «Слободской СВЗ» | 41400 |  |  |
| МУП СПП | 1858 |  |  |
| ОАО «Красный якорь» | 27749 |  |  |
| ООО «Белка» | 84000 |  |  |
| ЗАО «Белка-Фаворит» | 8863 |  | мкр-н Первомайский |

Проектные решения

Теплоснабжение новой и реконструируемой секционной застройки планируется осуществлять от существующих котельных, которые после устройства централизованного газоснабжения города переоборудуются на работу от газового топлива.

Теплоснабжение новой индивидуальной застройки будет осуществляться от АГВ.

Таблица IV.4.3 – Годовой расход тепла для котельных

| № | Место расположения планируемого строительства | Источник теплоснабжения (существующая мощность) | Годовой расход тепла по участку на отопление, Гкал/год | Годовой расход тепла по участку на ГВС, Гкал/год | Итого годовой расход тепла, Гкал/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первомайская, Советская, К.Маркса, Гоголя | Котельная №5. (4201 Гкал/год) | 1671,84 | 708,85 | 2380,69 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 2 | К.Маркса, Гоголя, Стучки, Красноармейская | Котельная №10. (8834 Гкал/год) | 1211,68 | 352,08 | 1563,76 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 3 | К.Маркса, Красноармейская, Стучки, Дерышева | Котельная №10. (8834 Гкал/год) | 581,61 | 169,00 | 750,61 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 4 | Энгельса, Дерышева, Вятская, Конева | Котельная №14. (4097 Гкал/год) | 3227,43 | 1368,42 | 4595,85 | Секционная. I очередь. Реконструкция. |
| 5 | Вятская, Вятский тракт, Загородная, Большевиков | Котельная №16. (4097 Гкал/год) | 442,87 | 187,78 | 630,65 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 6 | Большевиков, Вятский тракт, Горького, Загородная | Котельная №5. (8579 Гкал/год) | 1937,56 | 821,52 | 2759,08 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 7 | Большевиков, Вятский тракт, Горького, Загородная | Котельная №5. (8579 Гкал/год) | 1843,45 | 781,62 | 2625,07 | Секционная. I очередь. Новая. |
| 8 | Большевиков, Красноармейская, С.Халтурина, Дерышева | Котельная №19. (5573 Гкал/год) | 442,87 | 747,35 | 1190,22 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 9. | Вятская, Красноармейская, Большевиков, Дерышева | Котельная №19. (5573 Гкал/год) | 747,35 | 187,78 | 935,13 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 10. | Большевиков, Красноармейская, Горького, Дерышева | Котельная №19. (5573 Гкал/год) | 885,74 | 375,55 | 1261,29 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 11. | С.Халтурина, Красноармейская, Горького, Гоголя | Котельная №17. (4458 Гкал/год) | 646,23 | 187,78 | 834,01 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 12.1 | Горького, Гоголя, Свердлова, Красноармейская | Котельная №13. (8834 Гкал/год) | 996,46 | 422,50 | 1418,96 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 12.2 | Горького, Гоголя, Свердлова, Красноармейская | Котельная №13. (8834 Гкал/год) | 664,31 | 281,66 | 945,97 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 13. | Свердлова, Гоголя, Грина, Красноармейская | Котельная №13. (8834 Гкал/год) | 1107,18 | 469,44 | 1576,62 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 14. | Грина, Полевая, Железнодорожная | Котельная №2. (16990 Гкал/год) | 1195,75 | 507,00 | 1702,75 | Секционная. I очередь. Новая. |
| 15. | Грина, Полевая, Железнодорожная | Котельная №2. (16990 Гкал/год) | 4473,00 | 1896,54 | 6369,54 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 16. | Красноармейская, Грина, Гоголя | Котельная №13. (8834 Гкал/год) | 553,59 | 234,72 | 788,31 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 17. | Гоголя, Грина, Ленина | Котельная №1. (11184 Гкал/год) | 1107,18 | 469,44 | 1576,62 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 18. | Гоголя, Грина, Ленина | Котельная №1. (11184 Гкал/год) | 553,59 | 234,72 | 788,31 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 19. | Кирова, Мира, Профсоюзная | Котельная №16. (16620 Гкал/год) | 5414,10 | 2295,56 | 7709,66 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 20. | Жилой район в д.Щуково | Индивидуальный источник на тв.топливе с последующим переходом на газ | 872,41 | 253,50 | 1125,91 | Индивидуальная жилая застройка. I очередь. |
|  | Первомайский |  |  |  |  |  |
| 1. | Жилые кварталы у п.Межколхозстрой | Индивидуальный источник на тв.топливе с последующим переходом на газ | 161,56 | 46,94 | 208,5 | Индивидуальная застройка. II очередь. Новая. |
| 2. | Жилые кварталы у п.Межколхозстрой | Индивидуальный источник на тв.топливе с последующим переходом на газ | 3530,04 | 1025,73 | 4555,77 | Индивидуальная застройка. II очередь. Новая. |
| 3. | Жилые кварталы пер.Солнечный | Индивидуальный источник на тв.топливе с последующим переходом на газ | 1211,68 | 352,08 | 1563,76 | Индивидуальная застройка. I очередь. Новая. |

IV.5 Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение г.Слободской осуществляется от резервуарных установок СУГ, расположенных снаружи зданий. Используются установки объемом 5; 4,5; 4,2; 2,5; 2,4; 2,1 м3.

Газ поступает с Нефтеперерабатывающих заводов РФ. Поставляется ж/д транспортом на базу хранения в городе Кирове, далее автотранспортом в резервуарные установки города.

Промежуточный склад с баллонами располагается по адресу: Слободской ул.Красноармейская, 148ф.

Обслуживание и доставка СУГ осуществляется Слободским филиалом ОАО «Кировоблгаз»; ОАО «Слободской макаронно-кондитерский комбинат» - обслуживание ведомственного газового хозяйства и доставка СУГ.

Газ используется на хозяйственно-бытовые нужды.

Общий расход сжиженного газа по г.Слободской 40046 тыс. м3 в год, в том числе на бытовые нужды 24233 тыс. м3 в год.

Проектные предложения

Состояние газовых сетей не удовлетворяет всем потребностям города, в связи с чем, предусмотрен проект перехода на централизованное газоснабжение.

Расчет потребления газа произведен по «Региональным нормативам градостроительного проектирования Кировской области», Санкт-Петербург, 2008г., по которым расход газа (м3/год)  на 1 чел. составляет:

- при наличии централизованного горячего водоснабжения – 100;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –250;

Таблица IV.5.1 - Ориентировочный баланс газопотребления

| № | Место расположения участка | Потребление газа, м3/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Первомайская, Советская, К.Маркса, Гоголя | 30200 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 2. | К.Маркса, Гоголя, Стучки, Красноармейская | 15000 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 3. | К.Маркса, Красноармейская, Стучки, Дерышева | 7200 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 4. | Энгельса, Дерышева, Вятская, Маршала Конева | 58300 | Секционная. I очередь. Реконструкция. |
| 5. | Вятская, Вятский тракт, Загородная, Большевиков | 8000 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 6. | Большевиков, Вятский тракт, Горького, Загородная | 35000 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 7. | Большевиков, Вятский тракт, Горького, Загородная | 8000 | Секционная. I очередь. Новая. |
| 8. | Большевиков, Красноармейская, С.Халтурина, Дерышева | 35000 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 9. | Вятская, Красноармейская, Большевиков, Дерышева | 33300 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 10. | Большевиков, Красноармейская, Горького, Дерышева | 13500 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 11. | С.Халтурина, Красноармейская, Горького, Гоголя | 8000 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 12.1 | Горького, Гоголя, Свердлова, Красноармейская | 16000 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 12.2 | Горького, Гоголя, Свердлова, Красноармейская | 8000 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 13. | Свердлова, Гоголя, Грина, Красноармейская | 18000 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 14. | Грина, Маршала Конева, Железнодорожная | 12000 | Секционная. I очередь. Новая. |
| 15. | Грина, Маршала Конева, Железнодорожная | 20000 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 16. | Красноармейская, Грина, Гоголя | 21600 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 17. | Гоголя, Грина, Ленина | 80800 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 18. | Гоголя, Грина, Ленина | 10000 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 19. | Кирова, Мира, Профсоюзная | 20000 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 20. | Жилой район в д.Щуково | 10000 | Индивидуальная жилая застройка. I очередь. |
|  | Первомайский |  |  |
| 1. | Жилые кварталы у п.Межколхозстрой | 10000 | Индивидуальная застройка. II очередь. Новая. |
| 2. | Жилые кварталы у п.Межколхозстрой | 97900 | Индивидуальная застройка. II очередь. Новая. |
| 3. | Жилые кварталы пер.Солнечный | 27000 | Индивидуальная застройка. I очередь. Новая. |

Проект централизованного газоснабжения разрабатывается «Кировоблгаз».

IV.6 Электроснабжение

Существующее положение.

В настоящее время электроснабжение города централизованное и осуществляется от объединенной энергосистемы Урала. Электроснабжение ведется от генерирующего источника – ТЭЦ-3 общей мощностью 195 МВт  через понизительные подстанции:

- ПС «Слободская» 110/35/6 кВ построена в 1971 году и оснащена трансформаторами 2х16+2,5 МВт. Фидеры 2, 11, 15, 31, 35, 37.

- ПС «Вахруши» 110/10 кВ построена в 1977 году и оснащена трансформаторами 2х10 МВт. Фидер 12.

- 3. ПС «Красный якорь» 110/6 кВ построена в 1978 году и оснащена трансформаторами 2х10 МВт. Фидер 12.

- ПС «Садовая» 110/10 кВ построена в 1977 году и оснащена трансформаторами 2х10 МВт. Фидеры 42, 44, 46, 51, 53, 55.

Схема внутреннего электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 6 и 10 кВ и трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ и 10/0,4 кВ. Схема внешнего электроснабжения – с применением воздушных ЛЭП   напряжением 6 и 10 кВ. Также по территории поселения проходят воздушные высоковольтные ЛЭП напряжением 110 кВ:

- ЛЭП «ТЭЦ-3 – ПС Слободская» 1971 года постройки. Провод – АС-120.

- Отпайка «ПС Слободская – ПС Красный Якорь» 1978 года постройки. Провод – АС -120.

- Отпайка «ПС Слободская – ПС Садовая» 1977 года постройки. Провод – АС-120.

В сети сельского поселения просматриваются три типа конфигурации схем подключения отдельных групп подстанций:

1) двойная радиальная сеть от одного источника;

2) двойная радиальная сеть от одного источника с резервной связью с энергосистемой;

3) замкнутая двойная сеть, опирающаяся на два центра питания.

При наличии ряда достоинств, схема электроснабжения имеет некоторые недостатки:

- радиальное подключение понизительных подстанций по двухцепным                                  ВЛ-110 кВ. Повреждение любого общего элемента двухцепных ВЛ может привести к нарушению электроснабжения значительной части сельского поселения;

-   большая загрузка понизительных подстанций принадлежащих ОАО «Кировэнерго», отсутствие необходимых резервов на большинстве из них согласно выданных технических условий, что приводит к отказу ОАО «Кировэнерго» во многих случаях в подключении дополнительной мощности к своим центрам питания;

-     отсутствие в схеме локальных колец по сетям 35 и 110 кВ;

-   невозможность расширения (увеличения мощности) открытых подстанции, расположенных в жилой застройке в связи с близостью жилых домов и увеличением зон по шуму от подстанций;

-   	необходимость срочной прокладки (замены) многих питающих и распределительных ЛЭП 6-10 кВ со сроком службы более 25 лет.

Проектные предложения

Проектные предложения выполнены в соответствие с «Инструкцией по проектированию электрических сетей» (РД 34.20.185.-94).

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов соцкультбыта, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

На перспективу высоковольтная сеть внутреннего электроснабжения будет продолжать базироваться на напряжении 110-35 кВ по существующим типам схем присоединения подстанций к источникам.

Сети напряжением 110 кВ на перспективу не получает развития на территории города.

Сети среднего напряжения 6(10) кВ получают дальнейшее развитие с максимальным внедрением более экономичного, повышенного напряжения 10 кВ. Линии размещаются во вновь организованных коридорах или в существующих расширяемых. Ширина коридоров применяется минимальной, как для городских условий. Строгое соблюдение коридоров позволит делать быстрое устранение разного рода аварий и перемонтаж цепей. Существующие коридоры ВЛ необходимо освобождать от незаконно построенных в их границах объектов всякого рода сооружений, не предусмотренных нормативными документами (гаражей, складов, садов и т.д.). Для большей надежности в городских условиях, рекомендуется применение опор только стального типа.

Усовершенствование и развитие электроснабжающих сетей связано с тенденцией максимального снижения эксплуатационных затрат и численности обслуживающего персонала и внедрения автоматических и телемеханических устройств, вычислительной техники, блочного резервирования. Необходимо оснащать оперативно – диспетчерские службы сетей всех напряжений современной аппаратурой телеизмерения – телесигнализации, ПЭВМ. Это позволит повысить эффективность работы аварийной службы, снизить время устранения аварийных ситуаций, а также выполнять многочисленные расчеты, снизить потери электроэнергии за счет оптимизации сетей, повысить экономическую эффективность сетей.

Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению электросберегающих показателей.

Основные мероприятия по ограничению потерь разделяются на мероприятия, требующие больших капвложений и не требующие значительных капвложений.

Первые состоят в следующем:

  - Строительство новых центров питания (подстанции высшего напряжения),                                       строительство глубоких вводов.

  - Замена перегруженных трансформаторов на более мощные или установка дополнительных трансформаторов в подстанциях.

  - Замена существующих линий на линии большей пропускной способности, а также включение в сеть компенсирующих устройств.

  - Постепенный перевод городских распределительных сетей на повышенное напряжение (с 6 кВ до 10 кВ).

Второго рода мероприятия имеют организационный характер:

- Оптимизация мест размыкания неоднородных сетей.

- Оптимизация  уровней напряжения в сети.

- Перевод генераторов в режим синхронного компенсатора.

Значительные резервы экономии заложены в соблюдении нормативных требований к низковольтным сетям жилых зданий, объектов СКБ и общественных зданий. В жилых зданиях рекомендуется предусматривать оснащение автоматизированными системами учета электропотребления (АСУЭ) с целью постоянного контроля за электропотреблением, дифференцированного по зонам суток тарифа и выявления хищения электроэнергии. Школы, детсады, поликлиники и др. учреждения здравоохранения, следует включать в АСУЭ и оснащать многотарифными счетчиками. Счетчики необходимо устанавливать на всех вводах в общественные здания, а также у всех субабонентов, питающихся от вводного распределительного устройства (ВРУ). Общественные здания, имеющие в своем составе пищеблоки, следует оснащать двухтарифными счетчиками.

Основное направление экономии электроэнергии в промышленности сводится к следующим моментам:

- Совершенствование технологических процессов.

- Улучшение качественных характеристик технологических процессов.

- Совершенствование конструкций зданий и сооружений.

- Рационализация структуры, режимов и эксплуатации осветительных установок.

Вопрос  экономии электроэнергии в сетях и оборудовании более подробно должен быть рассмотрен на последующих стадиях проектирования (Схема развития сетей 6 – 10 кВ города на перспективу до 2020 года, Схема электроснабжения промзон города на перспективу и др.).

После утверждения генплана необходимо разработать специализированной организацией проект развития сетей напряжением 35, 110 кВ города с уточнением мощностей ТЭЦ и понизительных.

Согласно укрупненным показателям потребления электрической энергии в Кировской области на одного человека приходится 1360 кВт*ч/год. Для обеспечения электроэнергией реконструируемых и вновь сооружаемых участков необходимо подать следующие мощности (на данных участках сооружаются ТП, если потребную мощность нельзя получить с существующих сооружений или в результате модернизации):

Расчет энергопотребления - Таблица IV.6.1.

| № | Место расположения участка | Потребляемая мощность на расчетный срок, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Первомайская, Советская, К.Маркса, Гоголя | 30,2 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 2. | К.Маркса, Гоголя, Стучки, Красноармейская | 15,0 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 3. | К.Маркса, Красноармейская, Стучки, Дерышева | 7,2 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 4. | Энгельса, Дерышева, Вятская, Маршала Конева | 58,3 | Секционная. I очередь. Реконструкция. |
| 5. | Вятская, Вятский тракт, Загородная, Большевиков | 8,0 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 6. | Большевиков, Вятский тракт, Горького, Загородная | 35,0 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 7. | Большевиков, Вятский тракт, Горького, Загородная | 8,0 | Секционная. I очередь. Новая. |
| 8. | Большевиков, Красноармейская, С.Халтурина, Дерышева | 35,0 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 9. | Вятская, Красноармейская, Большевиков, Дерышева | 33,3 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 10. | Большевиков, Красноармейская, Горького, Дерышева | 13,5 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 11. | С.Халтурина, Красноармейская, Горького, Гоголя | 8,0 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 12.1 | Горького, Гоголя, Свердлова, Красноармейская | 16,0 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 12.2 | Горького, Гоголя, Свердлова, Красноармейская | 8,0 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 13. | Свердлова, Гоголя, Грина, Красноармейская | 18,0 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 14. | Грина, Маршала Конева, Железнодорожная | 12,0 | Секционная. I очередь. Новая. |
| 15. | Грина, Маршала Конева, Железнодорожная | 20,0 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 16. | Красноармейская, Грина, Гоголя | 21,6 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 17. | Гоголя, Грина, Ленина | 80,8 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 18. | Гоголя, Грина, Ленина | 10,0 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 19. | Кирова, Мира, Профсоюзная | 20,0 | Секционная. II очередь. Реконструкция. |
| 20. | Жилой район в д.Щуково | 10,0 | Индивидуальная жилая застройка. I очередь. |
|  | Первомайский |  |  |
| 1. | Жилые кварталы у п.Межколхозстрой | 10,0 | Индивидуальная застройка. II очередь. Новая. |
| 2. | Жилые кварталы у п.Межколхозстрой | 97,9 | Индивидуальная застройка. II очередь. Новая. |
| 3. | Жилые кварталы пер.Солнечный | 27,0 | Индивидуальная застройка. I очередь. Новая. |

IV.7 Телефонизация (связь)

Комплекс связи и информационных технологий на территории области включает в себя непрерывно развивающиеся и модернизирующиеся комплексы предоставления населению, предприятиям и организациям услуг. В развитие системы связи в области, привлекаемые ее размерами и выгодным территориальным положением, вкладывают средства такие богатые финансовыми и техническими возможностями операторы связи, как ОАО "Мобильные Телесистемы", ООО "Восток-Запад Телеком", "Мегафон", ОАО "ВолгаТелеком", ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть", ФГУП "Почта России".

Перспективным направлением развития фиксированной телефонной связи в Кировской области в 2005-2010 годах является перевод существующих сетей с аналоговых на цифровые технологии путем поэтапного строительства сети на базе цифровых коммутационных станций, узлов и цифровых линий передачи на внутризоновой и местных сетях связи.

Основным оператором, предоставляющим услуги этого вида связи в области является Кировский филиал ОАО "ВолгаТелеком", которое входит в состав холдинга АО "Связьинвест" и является одним из крупнейших в Российской Федерации межрегиональных операторов связи. Основным приоритетом технического развития компаний "Связьинвеста" в настоящее время является развитие мультисервисных сетей связи. В ближайшее время планируется перейти на использование современных технологических решений цифровых сетей связи нового поколения (NGN).

Кировским филиалом ОАО "ВолгаТелеком" до 2010 года предусматривается установка во всех райцентрах Кировской области цифровых АТС, что обеспечит увеличение емкости городских телефонных станций (ГТС) до 379 тыс. номеров, сельских телефонных станций (СТС) до 56 тыс. номеров. Возрастет процент цифровизации по ГТС с 57,6% до 94,1%, по СТС - с 11,5 % до 57,7%.

По внутризоновой сети связи организация цифровых трактов к каждому райцентру Кировской области с достаточной пропускной способностью путем строительства 950 км ВОЛП и 556 км ЦРРЛ, при этом процент цифровизации первичной сети достигнет 100%.

Предусматривается развитие следующих новых услуг:

- завершение строительства узлов сети передачи данных в Опаринском, Тужинском, Caнчурском, Немском, Кильмезском районах области, что обеспечит полное покрытие территории области районными узлами сети передачи данных;

- 	расширение и модернизация действующих узлов сети передачи данных на территории Кировской области, создание возможности развертывания защищенных корпоративных сетей передачи данных, в том числе для реализации программы "Электронная Россия" для Правительства Кировской области и органов государственной власти;

- 	развитие широкополосного доступа по технологии хDSL, к 2010 г. планируется предоставлять услуги хDSL - доступа во всех городах и крупных пгт. Кировской области;

- 	создание системы передачи видеоконтента по технологии IP- TV (для передачи по сетям широкополосного доступа не менее 30 каналов телевидения, а также для построения системы передачи телевизионного вещания в районы области по областной сети передачи данных), мультисервисной сети кабельного телевидения г. Кирова с охватом до 75 тысяч квартир, в дальнейшем предусматривается построение сети кабельного телевидения в районных центрах области;

- 	создание цифровых сетей связи нового поколения с использованием стандарта NGN, позволяющего предоставлять услуги IР-телефонизации, IP-centrex, видеотелефонии, видеоконференцсвязи;

-	выполнение технических мероприятий для участия в конкурсе предоставления универсальной услуги в Кировской области.

Сотовая связь

В настоящее время самый массовый сегмент рынка мобильной связи в РФ представляют сотовые сети стандарта GSM в диапазонах частот 900/1800 мегагерц. Мобильными сетями этого стандарта охвачена практически вся территория РФ. В Кировской области владельцами мобильных телефонов являются около 60%. По планам перспективного развития к 2010 году эта цифра должна возрасти до 80%. Освоение операторами мобильной связи диапазона 2-3 Ггц и переход на новый стандарт (CDMA) на частоте 450 Мгц позволит расширить объем предоставляемых услуг связи и повысить их привлекательность для абонентов.

Мобильный оператор "Билайн" (ОАО "Вымпелком") осуществляет ввод в опытную эксплуатацию зону высокоскоростной передачи данных через мобильный телефон на базе технологии EDGE. За счет высокоскоростной передачи данных EDGE становится возможным более эффективное использование услуг доступа в Интернет, к WAP-ресурсам, возможность передачи мультимедийных сообщений (MMS), а также воспроизведение аудио- и видеоклипов в реальном времени (Audio and Video Streaming).

В настоящее время около 80% базовых станций сети "Билайн" способны обеспечить беспроводную передачу данных с использованием технологии EDGE.

Информатизация

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Электронная Россия» в почтовых отделениях поселений, где проживают более 500 человек, действует услуга «Кибер почта». Она предоставляет  жителям всех районов области возможность получения навыков работы на персональном компьютере и доступа во всемирную сеть Интернет с использованием пунктов коллективного доступа. Такие пункты оборудованы персональными компьютерами, подключенными к сети Интернет, и имеют стандартное программное обеспечение. На сегодняшний день в целом по области функционирует 431 пункт коллективного доступа в Интернет.

Теле- и радиовещание

На территории города осуществляют телевизионное вещание следующие региональные компании:

ГТРК «Вятка», филиал ФГУП «Всероссийская телевизионная и радиовещательная сеть»

ЗАО «Телекомпания «Гранд ТВ»

ЗАО «Телекомпания «9 канал»

ООО «Город – ТВ» («33 канал»)

ООО «ТВ 43-й регион»

В области теле- и радиовещания Правительством Кировской области планируется осуществить совместно с Кировским ОРТПЦ ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" в 2005-2008 годах областную целевую программу "Развитие сети телевизионного вещания Кировской области на 2005-2008 годы", утвержденную постановлением Правительства Кировской области от 14.03.2005 г. № 30/42, которая позволит охватить региональным телевизионным вещанием в 2005 году население городов и рядом расположенных населенных пунктов. Помимо задач, решаемых областной целевой программой, на реализацию которой выделяются средства из областного бюджета, в соответствии с Указом Президента РФ от 11.10.1995 года "О совершенствовании телевидения в Российской Федерации" в 2005-2010 годах за счет средств федерального бюджета планируется разработка и осуществление мероприятий, направленных на дальнейшее развитие в Кировской области передающих сетей телевидения и радиовещания, обеспечивающих растущие потребности региона в общероссийских и региональных электронных СМИ:

- 	создание Кировской областной Государственной передающей сети телевидения и радиовещания для обеспечения всего населения области региональной телевизионной и радиовещательной программами;

-	расширение РТПС в Унинском районе, для обеспечения населения Унинского, Фаленского, Зуевского и Богородского районов общероссийской телепрограммой "Первый канал"" и радиовещательными программами "радио России" и "Маяк";

-	расширение передающей сети телевещания общероссийской ТВ программы "Культура";

-	реконструкция действующих и ввод в эксплуатацию новых объектов теле- и радиовещания для максимального охвата населения области вещанием общероссийских и региональных телерадиокомпаний;

-	перевод на стереовещание действующих сетей распространения общероссийских радиопрограмм "Маяк" и "радио России".

В настоящее время с космодрома в Байконуре запущено пять космических аппаратов нового поколения типа "Экспресс-АМ", на ближайшую перспективу планируется запуск еще пяти космических аппаратов. Выполнение данной парограммы позволит заменить устаревшие и выработавшие свой ресурс аппараты и предоставить операторам связи на территории РФ транслировать в регионы более 600 телевизионных каналов.

Реализация стратегии развития системы связи и информации на территории области позволит:

- предоставить населению Кировской области обширный комплекс услуг связи и информационного обеспечения;

- принимать на бытовые телевизионные и радиоприемники программы регионального и федерального вещания во всех регионах области;

- иметь по месту жительства телефонную связь высокого качества и с возможность сопутствующих услуг, таких как Интернет, кабельное телевидение, видеотелефон, возможность подключения охранных систем.

Главной проблемой, решение которой находится на постоянном контроле в Правительстве области является обеспечение всеми видами связи и информации отдаленных от райцентров населенных пунктов.

За счет снижения налоговых ставок и прямого участия своим финансированием в отдельных программах, Правительство области старается привлечь работающих на территории области операторов связи к решению этой проблемы.

IV.8 Инженерная подготовка территории

Существующее положение

Город Слободской расположен на правом высоком берегу р. Вятки. Рельеф территории города холмистый с лощинами, имеет падения в сторону лощин р. Вятки, Пятерихи и Спировки.

Отметки рельефа изменяются в пределах 112,0-175,0 м в основной части, 115-197 м  - в Первомайском. Высокий правый берег р. Вятки находится на отметках 135,0-146,0 м. Уклон поверхности рельефа в пределах пойменной террасы по берегу реки достигает 800%, в пределах городской территории уклон колеблется от 10 до 100%, в лощинах он увеличивается до 200%.

Река  Вятка

Река Вятка является правобережным притоком р. Кама.

Река Вятка берет свое начало в Удмуртии на лесном болоте Вятско-Камской возвышенности, на расстоянии километра к западу от бывшей ст. Перелом.

Длина реки Вятки – 1370 км. Площадь бассейна 129 тыс. км².

Для Вятки характерны резкие изменения направления течения (с севера на юго-запад, а затем на юго-восток) и большая извилистость на всём протяжении. Вятка — типично равнинная река, текущая большей частью в широкой долине с пологими склонами. В низовьях расширенные и суженные участки долины чередуются через 1—5 км. Много перекатов. Объясняют это тем, что Вятка течет по равнине, сложенной из легко размываемых песков, которые вода переносит с места на место.

Левый склон высотой 40(50 м, крутой, слаборассеченный.

Правый берег – пологий, сложен суглинком, покрыт луговой растительностью.

Питание главным образом снеговое. Средний годовой расход воды 890 м³/сек. Замерзает в первой половине ноября, вскрывается во второй половине апреля. Наиболее крупные притоки: справа — Кобра, Летка, Великая, Молома, Пижма; слева — Чепца, Быстрица, Воя, Кильмезь.

Долины реки Вятки

Абсолютные отметки поверхности земли бровки плато от 120,0(130,0 МБС до 150,0(168,0 МБС. Меженная отметка р. Вятки у г. Кирова 103,0 МБС. Высота Вятского склона в границах проекта достигает 45(50 м.

Вятский склон характеризуется резким падением рельефа, достигающим 30(50 градусов. Наибольшей крутизной обладает верхняя часть склона (50 и более градусов). Нижняя часть склона за счёт накопившихся в основании оползневых пород или в силу других особых эрозионных причин имеет более пологое падение (10(20 градусов).

В нижней части склона подножье оползневых масс отделяется от реки узкой полосой бичевника.

В геологическом строении Вятского склона принимают участие татарский и казанский ярус верхней Перми. Четвертичные отложения представлены, в основном, аллювиальными отложениями и слагают пойменную и три надпойменные террасы. Делювиальные и покровные образования в пределах берегового склона почти отсутствуют или не превышают 0,2(0,3 м и практического значения на оползнеобразование не имеют.

Весь склон долины р. Вятки в пределах городской черты, поражен разновозрастными оползнями. На ряде участков в рельефе склона хорошо выражены крупные оползневые цирки блокового смещения, образовавшиеся при ином базисе эрозии р. Вятки. Наиболее характерным участком в этом отношении является склон от Корчемкинского водозабора до п. Мал. Чижи. Такие оползни, как правило, захватывают весь склон от бровки до уреза воды, имеют сложное ступенчатое строение и в их пределах развиваются вторичные оползневые деформации, имеющие глубину захвата пород смешением не более 1,5(3,0 м и развивающиеся в выветренном слое коренных пород и в ранее образовавшихся оползневых накоплениях. По механизму смещения они относятся к оползням течения и разжижения.

Проектируемые мероприятия

На территории города Слободской выявлены неблагоприятные природные условия.

Данным проектом предусматриваются мероприятия инженерной подготовки для создания благоприятных условий на период строительства и эксплуатации зданий и сооружений:

- организация поверхностного стока;

- рекультивация земель бывшего полигона ТБО на севере города.

Организация поверхностного стока

Для удаления поверхностных вод запроектирована водоотводная система закрытого типа – ливневая канализация с выпуском вод на очистные сооружения, расположенные в районе очистных сооружений фекальной канализации.

Основной водоотводящий коллектор предлагается продолжить по существующему рельефу в пойменной части реки Вятки с последующей присыпкой и благоустройством набережной (с креплением откоса бетонными плитами), с устройством двух насосных станций перекачки.

Сеть водостоков в пределах отдельных бассейнов разделяется на главные коллекторы и водотоки отдельных улиц.

Главные коллекторы располагаются по направлению основных тальвегов бассейна. Средняя длина свободного пробега воды принята ориентировочно 200 м.

Рекультивация земель

Рекультивацию земель следует проводить в соответствии с «Инструкцией Министерства Строительства РФ по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов» от 2 ноября 1996 года.

Рекультивация   закрытых   полигонов   -   комплекс   работ, направленных  на  восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности восстанавливаемых территорий, а также на улучшение окружающей среды.

Направления   рекультивации  определяют  дальнейшее  целевое использование рекультивируемой территории в народном хозяйстве.

Наиболее приемлемы  для  закрытых полигонов сельскохозяйственное, лесохозяйственное,   рекреационное    и    строительное    направления рекультивации.

Строительное  направление рекультивации закрытых полигонов - приведение территории закрытого полигона в  состояние,  пригодное  для промышленного и гражданского строительства.

Строительное направление    осуществляется    двумя    способами: строительство  объектов  на  территории  закрытого полигона без вывоза свалочного грунта и с вывозом свалочного грунта.

Вопрос о  капитальном  строительстве  на  закрытых  полигонах без вывоза свалочного грунта  решается  после  проведения  соответствующих исследований.

Гражданское строительство  с   подвальными   помещениями   (жилые здания,  детские  и лечебно-профилактические учреждения) на территории закрытого полигона без вывоза свалочного грунта  не  допускается.  При вывозе  свалочного  грунта жилищное строительство может быть разрешено только после проведения  соответствующих  санитарно-бактериологических исследований.

Рекультивация полигона выполняется в два этапа:  технический и биологический.  Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного тела и его воздействия  на  окружающую  природную среду, подготовку территории полигона (свалки) к последующему целевому использованию.  К нему относятся:  получение  исчерпывающих  данных  о геологических,            гидрогеологических,  геофизических, ландшафтно-геохимических,  газохимических  и  других  условий  участка размещения     полигона    (свалки),    создание    рекультивационного многофункционального  покрытия,  планировка,   формирование   откосов, разработка,   транспортировка  и  нанесение  технологических  слоев  и потенциально плодородных почв, строительство дорог, гидротехнических и других сооружений.

Для выработки  решений  по  исключению  влияния   газохимического загрязнения  атмосферы  определяют  состав  и  свойства  образующегося биогаза,  содержание  органики,  влажность  и  др.  данные.  С  учетом полученных  данных  и  анализа  климатических  и геологических условий расположения  полигона  составляется  прогноз  образования  биогаза  и  выбирается  метод  дегазации, а также конструкция рекультивационного покрытия полигона. Биологический этап    рекультивации   включает   мероприятия   по восстановлению  территории  закрытых  полигонов  для  их   дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических  и  фитомелиоративных  мероприятий,  направленных   на восстановление  нарушенных  земель.  Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.

Работы   по   рекультивации  закрытых  полигонов  составляют систему мероприятий, осуществляемых как в период эксплуатации, так и в процессе  самого  производства  работ.  Для определения объемов работ, выбора технологии и оборудования  в  период  подготовки  к  проведению рекультивации  производится  паспортизация полигона по отчетным данным спецавтохозяйства, комбинатов благоустройства и т.д. по подчиненности, за весь период эксплуатации закрытого полигона.

Рекультивацию   территории   закрытого   полигона   проводит организация, эксплуатирующая полигон, после получения предварительного разрешения на проведение работ в органах санитарно-эпидемиологического надзора и  Минприроды  (района,  города,  области,  края)  с  участием предприятия, выполняющего дальнейшее целевое использование земель.

В обязанность   спецавтохозяйства   и   других   предприятий   по санитарной    очистке    города    входит   своевременное   проведение рекультивации  и  передача  участка  для  его   дальнейшего   целевого использования.   Технический   этап   рекультивации  проводится  самим предприятием.    Биологический    этап     целесообразно     проводить специализированными предприятиями коммунального, сельскохозяйственного или  лесохозяйственного   профиля   за   счет   средств   предприятия проводящего рекультивацию.

Глава V

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ С МАТЕРИАЛАМИ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И

ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Введение

Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен в составе проекта «Генерального плана МО г. Слободской Кировской области» на основании заданий на проектирование, выданных администрацией города.

В основу разработки раздела заложены основные принципы Федерального Закона «Об охране окружающей среды»:

- соблюдение права человека на благоприятную среду обитания;

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- научно-обоснованное сочетание экологических, экономических интересов человека, общества и государства и т.д.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов:

| - | - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; |
| --- | --- |
| - | - СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»; |
| - | - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; |
| - | - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; |
| - | - СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»; |
| - | - СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; |
| - | - СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»; |
| - | - СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»; |
| - | - СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; |
| - | - СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»; |
| - | - СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях, общественных зданий и на территории жилой застройки»; |
| - | - СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»; |
| - | - Положение о водоохранных зонах водных объектов и их защитных прибрежных полосах (№ 1404 от 23.11.1996г.); |
| - | - Постановление Правительства Кировской области об утверждении «Перечня минимальных размеров водоохранных зон рек на территории Кировской области» (№ 59/346 от 06.01.2004г.); |
| - | - СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; |
| - | - СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»; |
| - | - СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»; |
| - | - СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». |

V.1 Анализ экологических проблем и природных особенностей территории

Проблемы охраны природы органически связаны с проблемами изменения среды обитания и состояния населения города.

Основными причинами неблагоприятной экологической обстановки в городе являются:

- исторически сложившаяся чересполосица размещения промышленных, коммунально-складских и селитебных районов, природоохранных и рекреационных   территорий, что создает множество негативных сторон планировочного, экологического и экономического характера;

-  отсутствие объездной дороги;

-  не соблюдение СЗЗ от предприятий, транспортных, коммунальных и складских объектов;

- отсутствие проектов нормативов предельно-допустимых выбросов от производственных зон и ряда предприятий;

- отсутствие проектов единой санитарно-защитной зоны от производственных зон и ряда предприятий;

-  наличие выпуска неочищенных сточных вод в водоемы;

-  отсутствие системы дождевой канализации;

-  отсутствие полного канализования города;

-	 отсутствие проектов организации водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов, наличие в водоохранных зонах объектов, нарушающих режим хозяйственной деятельности;

- неудовлетворительная организация сбора и утилизации бытовых и токсичных промышленных отходов.

Это приводит к нарастанию экологических проблем, связанных с загрязнением воздуха, почвогрунтов, водных объектов особо токсичными веществами, (включая свинец, цинк, ртуть, фенол и др.). Использование загрязненных вод для полива приусадебных садов и огородов,  наряду с загрязнением почвы, обуславливает риск выращивания экологически недоброкачественной сельскохозяйственной продукции (с содержанием тяжелых металлов и пестицидов в плодах и овощах).

Начиная с 1996г. практически ежегодно в районе Кировского водозабора в половодье качество воды р.Вятки по содержанию азота аммонийного превышает фоновые показатели в десятки раз, на отдельных участках его содержание возрастает до нескольких десятков рыбохозяйственных ПДК. Выявлены превышения и по другим показателям.

Серьезную экологическую проблему представляет застройка промышленными предприятиями лесопромышленного комплекса речной долины р. Вятки, что препятствует  поступлению влажного речного воздуха в глубь территории города, создавая эффект экологической блокады.

Индикатором качества окружающей природной среды является состояние малых водоемов города, в которые сбрасываются недостаточно очищенные  сточные воды и отводится загрязненный поверхностный сток с городской территории. Другая угроза малым рекам связана с их засыпками и нивелированием рельефа. Следствие таких мер – не только истощение водных ресурсов, но и нежелательные изменения гидрогеологических условий, подтопление городской территории. Другим фактором, влияющим на повышение уровня грунтовых вод, являются утечки из водопроводных сетей.

Остро стоят экологические проблемы утилизации бытовых и промышленных отходов, в том числе высокотоксичных.

Природный комплекс города со своей стороны оказывает непосредственное воздействие на снижение уровня загрязнения воздушного бассейна и почв примесями техногенного или естественного происхождения, повышая прозрачность атмосферы, приход солнечной радиации, регулирует основные климатические факторы – аэрационный и температурно-влажностный режимы.

Качество среды обитания оказывает большое влияние на здоровье населения.

V.2 Санитарная очистка территории

V.2.1 Бытовые отходы

Проблема безопасного обращения с отходами производства и потребления, образовавшимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций и населения является одной из основных экологических проблем.

На данный момент годовое количество твердых бытовых отходов составляет 8010 тонн в год или 21945 кг в день.

На «I очередь» - 7808 тонн в год или 21390 кг в день.

На «расчетный срок» - 8078 тонн в год или 22130 кг в день.

Территория, необходимая для размещения ТБО от населения г. Слободской, составит на      «I очередь» – 0,39 га, на «расчетный срок» - 0,41 га. Расчет площади выполнен согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Общие сведения по образованию, размещению и использованию отходов производства и потребления приводятся в соответствии с таблицей V.2.1.1.

Таблица V.2.1.1 - Образование, хранение, удаление и использование бытовых и промышленных отходов

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образование отходов 1.1. Накоплено отходов, всего 1.2. Образовалось отходов, всего из них: - отходов производства, всего в т.ч. токсичных отходов - бытовых отходов, всего | тыс. т тыс. т в год тыс. т в год тыс. т в год тыс. т в год | 112,4 17,1 15,4 0 5,654 |
| 2. | Показатели, характеризующие размещение отходов: 2.1. Территории, занятые отходами, всего в том числе: - под специализированными свалками и полигонами; - под несанкционированными свалками; - под складирование отходов на предприятиях, из них на специально оборудованных площадках 2.2. Количество несанкционированных свалок | га га га га га ед. | 23,3 7,3 1,2 14,8 12,5 10 |
| 3. | Удаление, уничтожение и утилизация отходов 3.1. Вывезено отходов, всего из них спецавтотранспортом на санкционированные свалки и полигоны 3.2. Вторичная переработка отходов, применение и внедрение безотходных (малоотходных) и ресурсосберегающих технологий | тыс. т тыс. т | 6,231 5,654 12,7 |
| 4. | Общий объем запрещенных и пришедших в негодность средств защиты растений | т т | - - |

Для вывоза мусора предусматривается парк машин специального назначения в соответствии с выполненным расчетом:

- на «I очередь»:

- мусоровозы –5ед.;

- ассенизационные машины – 2ед.;

- на «расчетный срок»:

- мусоровозы –5ед; - ассенизационные машины – 2ед.

Количество мусоровозов необходимое для вывоза отходов определяется из нормы 4500 кг/маш*день. Количество ассенизационных машин определяется из нормы 20 машин на 100 тыс. жителей.

В городе ранее использовалась для захоронения отходов свалка твёрдо-бытовых отходов, которая находилась в ведении ООО «Предприятие по утилизации бытовых и промышленных отходов». Это же предприятие в основном занимается  и вывозом твердых бытовых отходов.  Численность населения, охваченного услугой по сбору и вывозу ТБО, составляет порядка 29 тыс.чел.  Свалка твёрдых бытовых отходов  находилась на окраине города  в непосредственной близости от жилых микрорайонов города. Таким образом,   перед городом остро стояла проблема утилизации твёрдых бытовых отходов и перенос объекта их складирования на расстояние, значительно удалённое от города. Очень долго выбиралось место для дислокации полигона ТБО. Но потом все-таки определили его на урочище Худышино, что находится вдоль Совьинского тракта в десяти километрах от города. При проектировании учитывалась близость населенных пунктов, ландшафт местности. Так, до ближайшей деревни Скоковы от нового полигона ТБО - четыре километра.

На данный момент (к 2008 году) сдана первая очередь полигона ТБО в 8 км от городской черты.  Строительство II и III очереди будут продолжены в 2008 году.

В городе имеется централизованная канализация, но ей охвачены в основном промышленные предприятия и новые многоэтажные жилые дома и общественные здания. Остальная часть города централизованной канализацией не обеспечена, имеются местные выгреба.

В городе Слободской действуют очистные сооружения меховой фабрики «Белка» - проектная мощность 6,5 тыс. м3/сут и очистные сооружения фанерного комбината «Красный Якорь» - проектная мощность 900 м3/сут. На очистные сооружения поступает количество стоков, превышающее проектную мощность в 2 раза.

В состав очистных сооружений фанерного комбината «Красный якорь» входят:

- канализационная насосная станция;

- канализационный напорный коллектор;

- песколовка;

- первичный отстойник – 2 шт.;

- вторичный отстойник – 2 шт.;

- биофильтр на две секции;

- контактный резервуар;

- иловые площадки;

- здание хлоратерной.

В состав очистных сооружений меховой фабрики «Белка» входит:

- насосные станции – 3 шт.;

- станция механической очистки;

- флотатор;

- усреднитель;

- напорный канализационный коллектор;

- здание решеток;

- песколовки;

- первичные отстойники – 4 шт.;

- вторичные отстойники – 6 шт.;

-аэротенк;

- здание биофильтра;

- контактные отстойники – 4 шт.;

- здание хлоратерной;

- иловые площадки;

- здание лаборатории.

Сточные воды города после очистки сбрасываются в р. Вятку – 700м ниже города.

Хранение и обслуживание спецмашин предлагается на территории предприятия, занимающегося санитарной очисткой города с соблюдением СЗЗ.

Размещение площадок для мойки машин с локальными очистными сооружениями и обеззараживанием спецавтотранспорта предлагается в районе  бывшего полигона ТБО.

На расчетный срок Генплана предполагается полное подключение частной застройки к горканализации.

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и эффективного использования парка мусоровозного транспорта, сбор и удаление ТБО следует предусматривать по централизованной планово-регулярной схеме.

По окончании срока эксплуатации полигонов необходимо провести мероприятия по их закрытию с последующей рекультивацией нарушенных территорий в соответствии с «Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО».

Проектные предложения

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды проектом предлагается:

- ликвидация всех стихийных свалок, являющихся источниками загрязнения почв, водоемов, подземных вод;

- разработка генеральной схемы очистки территории г.Слободской в соответствии с «Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации» (МДК 7-01.2003);

- строительство предприятий по утилизации и переработке бытовых отходов в товары народного потребления, стройматериалы и т.д. с использованием современных технологий;

- закрытие существующей свалки МУП «Благоустройство» с проведением рекультивации этой территории;

- строительство специально оборудованных площадок под снегохранилища с гидроизолирующим основанием, системой локальной очистки и ливневой канализацией с соблюдением 100-метровой СЗЗ;

- организация при полигонах ТБО площадок для обработки и обеззараживания спецавтотранспорта с полным комплексом необходимого оборудования по очистке и обеззараживанию стоков (мойки с системой водооборота с локальными очистными сооружениями);

- внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.);

- ликвидация существующих снежных свалок с их последующей рекультивацией.

V.2.2 Промышленные отходы

На территории г. Слободской расположены предприятия машиностроительной, деревообрабатывающей, химической, строительной, легкой, пищевой отраслей промышленности.

Данные об образовании отходов производства и потребления по классам опасности для окружающей среды взяты из отчета по итогам инвентаризации движения отходов производства и потребления на территории г. Слободского Кировской области по 01.01.2007г. (в тоннах) и представлены в таблице V.2.2.1.

Таблица V.2.2.1 – Данные об образовании отходов производства и потребления

| Наименование отхода | Всего захоронено и засклади- ровано на 01.01.2006г | Образовалось | Использовано и обезврежено | Захоронено на специализи- рованных площадках | Передано сторонним организациям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 класс опасности всего: из них | 0 | 0,045 |  |  | 0,045 |
| Отработанные ртутьсодержащие лампы | 0 | 0,045 |  |  | 0,045 |
| 2 класс опасности всего: из них | 0 | 2,93 | 2,77 |  | 0,16 |
| Отработанные аккумуляторы | 0 | 0,16 |  |  | 0,016 |
| Отработанные масла | 0 | 2,77 | 2,77 |  |  |
| 3 класс опасности всего: из них | 0 | 0,06 |  |  | 0,06 |
| Промасленная ветошь | 0 | 0,06 |  |  | 0,06 |
| 4 класс опасности всего: из них | 1 | 1,16 | 2,16 |  |  |
| Изношенные шины | 1 | 1,16 | 2,16 |  |  |
| 5 класс опасности всего: из них | 135,5 | 1258,84 | 547,19 |  | 827,4 |
| ТБО от населения | 0 | 14 |  | 14 |  |
| Опилки натуральной чистой древесины | 0 | 172,18 | 172,18 |  |  |
| Отходы горбыля, рейки натуральной чистой древесины | 0 | 52,78 | 52,78 |  |  |
| Отходы сучьев (лесосечные отходы) | 0 | 322,23 | 322,23 |  |  |
| Лом черных металлов | 1,383 | 31 |  |  | 32,383 |
| Зола, шлак угольный | 134,11 | 631,25 |  |  | 765 |
| Макулатура | 0 | 35 |  |  | 35 |

Полигона по обезвреживанию неутилизируемых токсичных отходов в области нет.

Актуальным вопросом в среде обращения с отходами остается сокращение объема накопления и вновь образованных отходов за счет вовлечения их в хозяйственный оборот, внедрение и совершенствование технологий по их переработке.

Наиболее высок показатель использования по древесным отходам (100%), изношенным шинам (80%), отработанным нефтепродуктам (100%).

Основными проблемами в сфере образования и использования вторичного сырья являются недостаточные объемы инвестиций в создание производств по переработке отходов, отсутствие производственных мощностей по переработке вторичного сырья и производству из него продукции.

Практически не перерабатывается полиэтилен, остается нерешенным вопрос по использованию золошлаков, переработке и захоронению медицинских отходов.

В настоящее время медицинские отходы обезвреживаются и вывозятся на свалку, биологические медицинские отходы – сжигаются в котельных. Специализированных объектов для переработки и захоронения медицинских отходов в городе нет.

Решение проблемы уменьшения образования отходов, увеличения использования, обезвреживания и экологически безопасного уничтожения отходов производства и потребления, а также минимизации их вредного воздействия на окружающую природную среду, является приоритетной экологической задачей.

Проектные предложения

Проектом Генерального плана предлагаются следующие мероприятия по снижению влияния отходов на окружающую природную среду:

| - | разработка проектов нормативов образования и лимитов на размещение отходов и получение разрешений на обращение с отходами для всех природопользователей; |
| --- | --- |
| - | внедрение малоотходных и безотходных технологических процессов; |
| - | создание производств по переработке вторичного сырья и изготовлению из него продукции; |
| - | внедрение установок обезвреживания и переработки опасных отходов; |
| - | строительство специализированных объектов для переработки и захоронения медицинских отходов; |
| - | строительство биотермической ямы в районе полигона ТБО для обезвреживания трупов павших животных; |
| - | строительство полигона по обезвреживанию неутилизируемых промотходов; |
| - | осуществление экологического мониторинга объектов размещения отходов. |

V.3 Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению воздушного бассейна

V.3.1 Анализ состояния атмосферного воздуха

Техногенное воздействие на атмосферный воздух многопланово. Главными загрязнителями его являются две группы источников – стационарные и передвижные. Если по стационарным источникам ведется статистика, то по передвижным источникам нет. Хотя ежегодно автотракторная техника выбрасывает в атмосферу тонны вредных веществ в виде пыли, сернистого ангидрида, окислов углерода, двуокиси азота, бензапирена и тетраэтилсвинца, что составляет более 80% от общего объема выбросов.

Стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе нет.

В таблице V.3.1.1 представлена информация по выбросам загрязняющих веществ от стационарных источников за 2005 год, по сведениям программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Слободской».

Таблица V.3.1.1 -  Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников

| Вещества | Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, тонн в год | Фактически уловлено к отходящим газам, % | Разрешенный выброс | Предельно допустимый выброс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе временно согласованный выброс |  |
| Всего | 6199,3 | 12,3 | 7010,9 |  | 7010,9 |
| Твердые | 762,1 | 100 | 774,9 |  | 774,9 |
| Газообразные и жидкие | 5437,2 |  | 6236 |  | 6236 |
| Сернистый ангидрид | 958,6 |  | 1504,9 |  | 1504,9 |
| Углерода оксид | 4156,4 |  | 4252,8 |  | 4252,8 |
| Окислы азота (в пересчете на NO2) | 249,8 |  | 391,2 |  | 391,2 |
| Прочие газообразные и жидкие вещества | 72,4 |  | 87,1 |  | 87,1 |

Сведения по выбросам предприятий из формы 2-ТП (воздух) представлены в таблице V.3.1.2.

Таблица V.3.1.2 – Перечень выбросов предприятий по форме 2-ТП (воздух)

| Наименование | Установленные предельно допустимые выбросы | Фактические выбросы за 2006г. |
| --- | --- | --- |
| ОАО «Слободской спиртоводочный завод» |  |  |
| Всего: | 417,690 | 230,576 |
| - диоксид серы | 244,86 | 142,431 |
| - оксид углерода | 67,154 | 33,947 |
| - оксиды азота (в пересчете на NO2) | 51,861 | 27,859 |
| - ванадия пятиокись | 3,243 | 1,665 |
| - марганец и его соединения | 0,003 | 0,003 |
| - сажа | 15,925 | 7,968 |
| - сероводород | 0,002 | 0,002 |
| - бензин нефтяной | 0,02 | 0,02 |
| - толуол | 0,002 | 0,002 |
| - бензол | 0,003 | 0,003 |
| - пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния > 70 % | 0,006 | 0,006 |
| - другие вещества | 34,611 | 16,67 |
| ОАО «Слободской мясокомбинат» |  |  |
| Всего: | 172,199 | 153,073 |
| - диоксид серы | 133,703 | 123,512 |
| - оксид углерода | 17,856 | 16,101 |
| - оксиды азота (в пересчете на NO2) | 6,485 | 6,054 |
| - аммиак | 6,038 | 3,00 |
| - сероводород | 0,003 | 0,002 |
| - фенол | 0,176 | 0,110 |
| - ацетон | 0,005 | 0,003 |
| - марганец и его соединения | 0,003 | 0,003 |
| - ванадия пятиокись | 0,12 | 0,111 |
| - сажа | 3,815 | 3,333 |
| - пыль костной муки | 0,372 | 0,300 |
| - другие вещества | 3,623 | 0,544 |
| ОАО «Сободской машиностроительный завод» |  |  |
| Всего: | 196,864 | 95,626 |
| - диоксид серы | 37,093 | 21,426 |
| - оксид углерода | 133,079 | 53,897 |
| - оксиды азота (в пересчете на NО2) | 10,671 | 5,427 |
| - марганец и его соединения | 0,044 | 0,014 |
| - хром шестивалентный | 0,003 | - |
| - аммиак | 0,140 | 0,109 |
| - водород хлористый | 0,009 | 0,057 |
| - сажа | 1,903 | 1,903 |
| - ксилол | 4,980 | 3,105 |
| - бензин нефтяной | 0,027 | 0,023 |
| - бензол | 0,004 | - |
| - толуол | 0,003 | - |
| - ванадия пятиокись | 0,635 | - |
| - фенол | 0,002 | - |
| - другие вещества | 8,271 | 9,665 |
| МУ ПАТП |  |  |
| Всего: | 48,739 | 9,353 |
| - диоксид серы | 3,466 | 0,763 |
| - оксид углерода | 31,883 | 7,014 |
| - оксиды азота (в пересчете на NО2) | 0,005 | 0,001 |
| - сажа | 5,655 | 1,244 |
| - ксилол | 0,084 | 0,02 |
| - толуол | 0,604 | 0,133 |
| - другие вещества | 7,042 | 0,178 |
| ЗАО «Северянка» |  |  |
| Всего: | 17,875 | 17,875 |
| - диоксид серы | 14,210 | 14,210 |
| - оксид углерода | 1,558 | 1,558 |
| - оксиды азота (в пересчете на N02) | 1,504 | 1,504 |
| - мазутная зола | 0,031 | 0,031 |
| - пыль хлопковая | 0,027 | 0,027 |
| - сажа | 0,354 | 0,354 |
| - другие вещества | 0,191 | 0,191 |
| Жуковский комбинат строительных материалов |  |  |
| Всего: | 125,6 | 129,75 |
| - диоксид серы | 7,67 | 7,55 |
| - оксид углерода | 61,6 | 60,6 |
| - оксиды азота (в пересчете на NO2) | 0,2 | 0,2 |
| - марганец и его соединения | 0,001 | 0,001 |
| - другие вещества | 55,859 | 61,399 |
| ЗАО «Слободской-Агролес» |  |  |
| Всего: | 21,377 | 13,664 |
| - оксид углерода | 16,92 | 10,836 |
| - оксиды азота (в пересчете на N02) | 0,098 | 0,063 |
| - другие вещества | 4,319 | 2,765 |
| Слободское МУП «Водоканал» |  |  |
| Всего: | 83,33 | 83,32 |
| - диоксид серы | 5,32 | 5,32 |
| - оксид углерода | 35,36 | 35,35 |
| - оксиды азота (в пересчете на N02) | 2,84 | 2,84 |
| - метан | 21,4 | 21,4 |
| - марганец и его соединения | 0,002 | 0,002 |
| - аммиак | 1,293 | 1,293 |
| - сажа | 10,474 | 10,474 |
| - сероводород | 0,103 | 0,103 |
| - хлор | 0,057 | 0,057 |
| - бензин нефтяной | 0,032 | 0,032 |
| - другие вещества | 6,449 | 6,449 |
| ЗАО «Белка-Фаворит» |  |  |
| Всего: | 436,429 | 436,312 |
| - диоксид серы | 0,026 | 0,022 |
| - оксид углерода | 399,957 | 399,957 |
| - оксиды азота (в пересчете на N02) | 17,901 | 17,901 |
| - аммиак | 0,123 | 0,123 |
| - другие вещества | 18,422 | 18,309 |
| МУП «Теплосервис» |  |  |
| Всего: | 848,331 | 591,655 |
| - диоксид серы | 540,075 | 334,589 |
| - оксид углерода | 155,137 | 156,372 |
| - оксиды азота (в пересчете на NO2) | 69,939 | 45,029 |
| - сероводород | 0,002 | 0,001 |
| - бензин нефтяной | 0,015 | 0,01 |
| - сажа | 51,219 | 34,490 |
| - марганец и его соединения | 0,001 | 0,001 |
| - мазутная зола | 1,165 | 0,006 |
| - другие вещества | 30,778 | 21,157 |
| Слободское меховое ООО «Белка» |  |  |
| Всего: | 699,768 | 262,070 |
| - диоксид серы | 493,924 | 181,310 |
| - оксид углерода | 101,133 | 37,998 |
| - оксиды азота (в пересчете на N02) | 64,927 | 23,755 |
| - серная кислота | 0,001 | 0,001 |
| - марганец и его соединения | 0,003 | 0,001 |
| - сажа | 14,578 | 5,361 |
| - формальдегид | 3,205 | 1,820 |
| - кислота уксусная | 0,128 | 0,093 |
| - скипидар | 0,128 | 0,099 |
| - мазутная зола | 2,533 | 0,930 |
| - другие вещества | 19,208 | 10,702 |
| ООО «Коммунальщик» |  |  |
| Всего: | - | 9,333 |
| - оксид углерода | - | 1,578 |
| - оксиды азота (в пересчете на NО2) | - | 0,103 |
| - метан | - | 7,144 |
| - аммиак | - | 0,466 |
| - сероводород | - | 0,040 |
| - другие вещества | - | 0,002 |
| ОАО «Красный якорь» |  |  |
| Всего: | 2455,899 | 2456,103 |
| - диоксид серы | 0,004 | 0,004 |
| - оксид углерода | 2335,298 | 2350,988 |
| - оксиды азота (в пересчете на N02) | 38,291 | 38,944 |
| - серная кислота | 0,010 | 0,010 |
| - марганец и его соединения | 0,013 | 0,020 |
| - сажа | 0,003 | 0,003 |
| - ксилол | 0,410 | 0,410 |
| - фенол | 0,472 | 0,260 |
| - формальдегид | 2,288 | 1,212 |
| - бензин нефтяной | 0,045 | 0,027 |
| -другие вещества | 56,846 | 64,225 |
| КОГУП Слободское ДЭП-4 |  |  |
| Всего: | 69,111 | 32,256 |
| - диоксид серы | 11,116 | 0,488 |
| - оксид углерода | 24,138 | 18,696 |
| - оксиды азота (в пересчете на N02) | 1,701 | 1,284 |
| - марганец и его соединения | 0,004 | 0,001 |
| - сажа | 2,530 | 2,004 |
| - бензол | 0,003 | 0,003 |
| - толуол | 0,038 | 0,021 |
| - бутилацетат | 0,037 | 0,019 |
| -этилацетат | 0,037 | 0,019 |
| - бензин нефтяной | 0,149 | 0,069 |
| - другие вещества | 29,358 | 9,652 |
| МУП «Благоустройство» |  |  |
| Всего: | 12,066 | 4,796 |
| - диоксид серы | 0,182 | 0,002 |
| - оксид углерода | 6,818 | 2,908 |
| - оксиды азота (в пересчете на N02) | 0,367 | 0,221 |
| - марганец и его соединения | 0,001 | 0,001 |
| - сажа | 0,001 | 0,001 |
| - бензол | 0,002 | 0,001 |
| - толуол | 0,001 | - |
| - бензин нефтяной | 0,040 | 0,040 |
| - другие вещества | 4,654 | 1,622 |
| ООО «Слободской мебельный комбинат» |  |  |
| Всего: | 357,045 | 317,678 |
| - диоксид серы | 23,225 | 23,225 |
| - оксид углерода | 224,164 | 211,610 |
| - оксиды азота (в пересчете на NО2) | 20,674 | 16,492 |
| - марганец и его соединения | 0,002 | 0,002 |
| - сажа | 25,547 | 21,636 |
| - ксилол | 3,292 | 1,458 |
| - стирол | 0,300 | 0,076 |
| - толуол | 6,127 | 2,753 |
| - бутилацетат | 2,877 | 1,304 |
| -этилацетат | 2,150 | 1,122 |
| - формальдегид | 0,035 | 0,032 |
| - ацетон | 6,185 | 1,454 |
| - бензин нефтяной | 0,058 | 0,058 |
| - угольная зола | 17,028 | 17,028 |
| - бензол | 0,008 | 0,008 |
| - другие вещества | 25,283 | 19,420 |
| МУП «Слободские пассажирские перевозки» |  |  |
| Всего: | 1,479 | 1,153 |
| - диоксид серы | 0,041 | 0,032 |
| - оксид углерода | 0,18 | 0,144 |
| - оксиды азота (в пересчете на N02) | 0,079 | 0,061 |
| - сажа | 0,002 | 0,002 |
| - ксилол | 0,006 | 0,004 |
| - бензин нефтяной | 0,018 | 0,014 |
| - другие вещества | 1,153 | 0,896 |
| ООО «Ника» |  |  |
| Всего: | - | 75,612 |
| - диоксид серы | - | 9,69 |
| - оксид углерода | - | 46,95 |
| - оксиды азота (в пересчете на N02) | - | 7,61 |
| - другие вещества | - | 11,362 |
| ООО «Многоотраслевое предприятие» |  |  |
| Всего: | 118,905 | 119,796 |
| - диоксид серы | 20,129 | 20,406 |
| - оксид углерода | 41,155 | 41,582 |
| - оксиды азота (в пересчете на N02) | 5,999 | 5,91 |
| - метан | 0,029 | 0,029 |
| - аммиак | 0,002 | 0,002 |
| - другие вещества | 51,591 | 51,867 |

По сведениям, предоставленным формой статотчетности 2-ТП (воздух), определили, что превышений предельно допустимых выбросов не наблюдается.

В среднем по городу удельный выброс от стационарных источников составил 1,48 т/кв. км, валовой выброс - 5624 т/ год. Наибольшее количество превышений нормативов выявлено по содержанию:

- формальдегида – в 35,5% от взятых проб воздуха;

- оксида углерода - в 25 % от взятых проб воздуха;

- взвешенных веществ - в 37,5 % от взятых проб.

Превышение концентрации формальдегида до 6 ПДК наблюдается вблизи автомагистрали.

Большой вклад в загрязнение атмосферы вносят стационарные источники загрязнения и, прежде всего, объекты теплоэнергетики, работающие на жидком топливе. За зимний период в котельных и печах домов сжигаются десятки тонн мазута, нефти, сотни кубометров дров и ветры разносят повсюду мелкие  частицы образующихся отходов сгорания.

Результаты химических анализов снега с улиц города Слободского за январь 2008 года по данным КОГУ «Областной природоохранный центр» приведены в таблице V.3.1.3.

Наблюдается превышение ПДК железа от 2,3 до 64 раз; превышение ПДК нефтепродуктов от 45 до 68 раз; превышение ПДК Химического Потребления Кислорода от 4,9 до 22,7 раз; превышение ПДК Биологического Потребления Кислорода от 4,8 до 5,0 раз; превышение содержания хлоридов от 2,3 раза до 2,7 раз.

Для того чтобы достоверно оценить уровень загрязнения атмосферы, проектом предлагается провести экологическую паспортизацию всех предприятий, выполнить конкретные замеры выбросов загрязняющих веществ непосредственно у источников с помощью стандартной аппаратуры.

Таблица V.3.1.3 - Результаты химических анализов снега с улиц города Слободского

| № | Предприятие | pH | Взвешенные вещества | ХПК | БПК полное | Fe общее | Pb | Cd | Хлориды | Сульфаты | Нитраты | Нефтепродукты | Эфироизвлекаемые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПДК к/б, мг/л* |  |  | 30,0 | 6,0 | 0,3 | 0,01 | 0,001 | 350 | 500 | 45 | 0,3 | - |
| 1 | Детский парк им. Пушкина | 7,00 | 60,4 | 34,9 | 5,05 | 0,67 | <0,001 | <0,0005 | 3,0 | 4,0 | 3,25 | 0,22 | 1,1 |
| 2 | Перекресток улиц Ленина - Железнодорожная | 7,74 | 296,4 | 682,3 | 29,9 | 13,81 | <0,001 | <0,0005 | 805,0 | 48,0 | 2,98 | 14,7 | 31,2 |
| 3 | Перекресток улиц Советская - Грина | 7,74 | 917,2 | 494,7 | 28,6 | 19,20 | <0,001 | <0,0005 | 951,0 | 51,0 | 2,6 | 20,57 | 44,3 |
| 4 | Перекресток улиц Советская - Вятская | 7,67 | 552,5 | 145,9 | 28,6 | 6,60 | <0,001 | <0,0005 | 222,0 | 28,0 | 3,0 | 13,7 | 33,5 |

* - Выписка из ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.1316-03 ПДК и ОДУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

V.3.2 Источники загрязнения

Основными источниками загрязнения атмосферы в г. Слободском считаются котельные, промышленные предприятия, предприятий топливно-энергетического комплекса, предприятия ЖКХ, транспорт.

Котельные

В настоящее время теплоснабжение жилого фонда города Слободской осуществляют 43 котельные, работающих в основном на твердом и жидком топливе.

Одним из основных мероприятий по нормализации состояния воздушного бассейна является – перевод наиболее крупных из них на природный газ. Снабжение города природным газом существенно оздоровит атмосферу над городом.

Промышленные и коммунальные предприятия

Промышленные предприятия сконцентрированы в северной, центральной и южной производственных зонах города.

В северной зоне расположены ОАО «Слободской машиностроительный завод», ОАО «Авангард», ОАО «Автоколонна «1215»», ООО «РСУ Окимо», АООТ «Слободской мясокомбинат» и др.

В центральной промзоне расположены ЗАО «Красный якорь», меховая фабрика ОАО «Белка», ОАО «Спиртоводочный комбинат» и коммунально-складские территории.

В южной промзоне в мкр. Первомайском расположены ОАО «Слободская спичечная фабрика «Белка», меховая фабрика ОАО «Белка – элита», МУП «Жуковский комбинат стройматериалов» и др.

Некоторые предприятия хаотично разбросаны по городу.

На территории города представлены предприятия деревообрабатывающей, пищевой, легкой, текстильной, строительной, транспортной и сельскохозяйственной промышленности.

К наиболее крупным загрязнителям атмосферного воздуха от стационарных источников относятся: ЗАО "Красный якорь", меховая фабрика ОАО "Белка", ОАО "Авангард", Слободское ПК и ТС ОАО "Коммунэнерго", ОАО "Белка-элита", ОАО "Слободской спиртоводочный завод", МУП "Теплосервис". К наиболее крупным загрязнителям воздуха передвижными источниками относится МУП "Слободские пассажирские перевозки".

За последний год просматривается тенденция к уменьшению выбросов в атмосферу. Основные предпосылки для этого: снижение объемов производства в сравнении с 2007 годом, частичная замена минерального топлива на древесное, природоохранные мероприятия, в том числе модернизация устаревшего оборудования, внедрение новых технологий.

Перечень предприятий – источников загрязнения атмосферного воздуха приводится в таблице V.3.2.1.

Таблица V.3.2.1 – Перечень предприятий – источников загрязнения атмосферного воздуха

| №№ п/п | Наименование предприятия | Адрес | Годовой валовый выброс (т/год) | Организация-разработчик, год разработки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство» | Ул. Большевиков, 34 | 12,06557 |  |
| 2 | ООО «Слободской спиртоводочный завод» | Ул. Советская, 127 | 604,85863 |  |
| 3 | МУП «Слободские пассажирские перевозки» | Ул. Ак. Бакулева, 6а | 1,47946 |  |
| 4 | ЗАО «Спичечная фабрика «Белка-Фаворит» | п. Первомайский, ул. Слободская, 53 | 436,42906 |  |
| 5 | ОАО «Волгателеком», Кировский филиал Кирово-Чепецкий МУЭС (ЛТЦ №7 г. Слободской) | Ул. Советская, 93 | 0,07471 |  |
| 6 | Войсковая часть 58087 военного городка №14 | - | 45,41037 |  |
| 7 | ОАО «Весна» (цех №4) | - | 20,18301 |  |
| 8 | ОАО «Ростелеком» Приволжский филиал ТУ-6 (Слободской участок) | - | 0,27196 |  |
| 9 | ОАО «Слободской хлебокомбинат» | Ул. Свердлова, 18 | 3,597 |  |
| 10 | ЗАО «Северянка» | Ул. Большевиков, 15а | 17,87481 |  |
| 11 | Слободское МУП «Водоканал» | Ул. Подгорная, 30 | 83,32986 |  |
| 12 | ОАО «Слободской мясокомбинат» | Ул. Первомайская, 47 | 172,19981 |  |
| 13 | ОАО «Белохолуницкий машстройзавод» (для Слободской перевалочной базы) | - | 12,66868 |  |
| 14 | ОАО «Коммунэнерго» (для Слободского ПК и ТС) | Ул. Володарского, 51ф | 941,92715 |  |
| 15 | ОАО «Слободской машиностроительный завод» | Ул. Яна Райниса, 1 | 95,62645 |  |
| 16 | ОАО «Красный якорь» | Ул. Советская, 132 | 2301,1112 |  |
| 17 | Слободское меховое ООО «Белка» | Ул. Ак. Бакулева, 4 | 214,29136 |  |
| 18 | ООО «Слободской комбинат хлебопродуктов» | Ул. Советская, 119 | 8,19957 |  |
| 19 | КОГУП «Слободское ДЭП - 4» (АБЗ) | Ул. Вятский тракт | 37,20635 |  |
| 20 | ОАО «Автотранспортное хозяйство» Дочернее хозяйство ОАО «Кировэнерго» Северная автоколонна (Слободской участок) | Ул. Трактовая, 103 г. Слободской | 0,31497 |  |
| 21 | ЗАО «Омутнинский металлургический завод» (Слободской участок заготовки лома) | - | 0,76825 |  |
| 22 | Слободское МПЭС ОАО «Коммунэнерго» | Ул. Володарского, 51ф | 0,12795 |  |
| 23 | ОАО «РЖД», филиал «ГЖД» Дирекция по управлению терминально-складским комплексом – Кировская механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных работ (угольная площадка станция Белка) | - | 11,21749 |  |
| 24 | ООО ПТФ «Мягкое золото» | Ул. Шестаковская, 13 | 1,0504 |  |
| 25 | ООО «Эрдерт-Вятка» | Пер. Бакулевский, 2 | 3,34242 |  |
| 26 | ОАО «Авангард» | Ул. Яна Райниса, 11 | 357,82889 |  |
| 27 | ООО «ПК «Русич» | - | 529,36745 |  |

Транспорт

Внешние транспортные связи г. Слободского осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

К городу подходит тупиковая железнодорожная линия от ст. Гирсово на магистральном направлении Киров- Котлас, связывающая его с различными районами страны. СЗЗ, равная 50 метрам, соблюдается. От тупиковой железнодорожной линии отходят подъездные пути к промпредприятиям ОАО «Фанерный комбинат «Красный якорь» и ОАО «Белка» с СЗЗ 50м. СЗЗ  соблюдается.

Развитие железнодорожного транспорта на ближайшее время не предполагается.

Через Слободской проходит автомобильная дорога регионального значения III технической категории Киров – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево- граница Пермской области, которая пересекает город с запада на восток и выходит на существующий мост через реку Вятку. В границах города дорога проходит через жилую застройку по улице Грина. Данная дорога соединяет ряд восточных районов области с областным центром и железнодорожными станциями в г. Слободском и г. Кирове. Имеет капитальное асфальтобетонное покрытие.

Автодорога областного значения IV технической категории Слободской – Нагорск проходит от города в северном направлении. Обслуживает местные перевозки. Имеет капитальное асфальтобетонное покрытие.

Дорога на Зуевку  - областного значения, имеет юго-восточное направление. Соединяет Слободской, Зуевский и Фаленский районы Кировской области. Покрытие гравийное. В неблагоприятные периоды года дорога становится непроезжей.

В центральном районе города сложилась прямоугольная сетка улиц с мелкими кварталами площадью 2-3 га. Такая планировка этой части городской территории создает незащищенность любого квартала жилой застройки от автотранспорта. Этот планировочный недостаток усугубляется пропуском грузового транспорта транзитного и городского назначения по параллельным магистральным улицам, как в меридиональном, так и в широтном направлениях.

Основной транспортной связью в продольном направлении, соединяющей центральную и южную застройку, северную и южную промзоны является ул. Советская. В северной части города ул. Советская выходит на дорогу областного  значения Слободской – Нагорск, а в южной на дорогу к пос. Первомайскому.

В результате выхлопов двигателей внутреннего сгорания в атмосферный воздух выбрасывается диоксид углерода, оксид углерода, оксиды азота, альдегиды, сажа, бензапирен.

Характеристика и размеры  санитарно-защитных  зон

Промышленные предприятия города представлены различными отраслями:

- машиностроения;

- строительной промышленности;

- деревообрабатывающей промышленности;

- легкой промышленности;

- по обработке пищевых продуктов;

- текстильной промышленности;

- теплоэнергетики;

- сельского хозяйства.

Санитарная классификация предприятий выполнена по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и представлена в электронном виде на схеме «Санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В основном предприятия относятся к IV-V классу. Более экологически вредные предприятия представлены:

- II класс вредности:

-  АООТ «Слободской мясокомбинат»;

-  МУП «Жуковский комбинат стройматериалов».

-  III класс вредности:

-  ЗАО  «Красный якорь». Основная промплощадка на ул. Советской;

-  ОАО «Белка»;

-  ОАО «Белка - элита».

Учитывая сложность выноса предприятий, в проекте даются предложения по максимальному их сохранению на существующих площадках, что возможно при выполнении природоохранных мероприятий и организации санитарно-защитной зоны. Согласно п.2.19 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 существующие размеры санитарно-защитной зоны могут быть уменьшены при:

-  объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами в рамках и ниже нормативных требований по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием воздушной среды;

-  подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

-  уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия и связанного с этим изменением класса опасности.

Если же предприятия не добиваются выполнения нормативных требований, они должны расселить жилой фонд из СЗЗ и использовать объекты для нежилого назначения.

Для автомагистралей и линий железнодорожного транспорта устанавливаются санитарные разрывы до границы жилой застройки согласно норм СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

-  	50м от оси крайнего железнодорожного пути;

-  	50м от бровки земляного полотна автодороги регионального значения Киров – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево- граница Пермской области.

На расчетный срок от подъездных железнодорожных путей промпредприятий, учитывая небольшую интенсивность грузового движения, размер санитарного разрыва принят 50м.

Перечень санитарно-защитных зон основных предприятий – источников загрязнения атмосферного воздуха приводится в таблице V.3.2.2.

Существующие и проектируемые санитарно-защитные зоны показаны на чертеже «Карта экологических ограничений антропогенного характера».

Таблица V.3.2.2 – Перечень санитарно-защитных зон и санитарных разрывов  источников загрязнения атмосферного воздуха. Существующее положение.

| Наименование предприятия | СЗЗ, м /класс по СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 | Фактическое расстояние до жилой застройки | Соблюдение СЗЗ, СР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия V класса вредности |
| ЗАО «Северянка» | 50 | 0 | Не соблюдается | - |
| ООО «Меха» | 50 | 0 | Не соблюдается | - |
| ООО «ПК швейно-меховых изделий «Северное сияние» | 50 | 0 | Не соблюдается | - |
| ЗАО «Меховая радуга» | 50 | 270 | Соблюдается | - |
| ООО «Слобожанка» | 50 | 270 | Соблюдается | - |
| Слободское райпо. Швейное производство | 50 | 80 | Соблюдается | - |
| Слободское райпо. Цех хлебопечения | 50 | 80 | Соблюдается | - |
| ООО «Эдельвейс -2». Цех хлебопечения | 50 | 430 | Соблюдается | - |
| ОАО «Белохолуницкий завод». Площадка отгрузки готовой продукции | 50 | 0 | Не соблюдается | - |
| Производственная база Слободского предприятия котельных и тепловых сетей ОАО «Кировэнерго» | 50 | 0 | Не соблюдается | - |
| Производственная база Слободского межрайонного предприятия электрических сетей ОАО «Кировкоммунэнерго» | 50 | 0 | Не соблюдается | - |
| Производственная база МУП «Теплосервис» | 50 | 600 | Соблюдается | - |
| Производственная база МУП коммунального хозяйства | 50 | 0 | Не соблюдается | - |
| ОАО «Вега» | 50 | 300 | Соблюдается | - |
| АЗС №67 | 50 | 300 | Соблюдается | - |
| АЗС №5 | 50 | 70 | Соблюдается | - |
| ООО «Автосервис» | 50 | 0 | Не соблюдается | - |
| Склады Минздрава РФ | 50 | 290 | Соблюдается | - |
| Открытый склад щепы и леса ЗАО «Красный якорь» | 50 | 400 | Соблюдается | - |
| Автомойка | 50 | 60 | Соблюдается | - |
| Предприятия IV класса вредности |
| ЗАО «Красный якорь». Промплощадка транспортного цеха | 100 | 30 | Не соблюдается | - |
| ОАО «Авангард» | 100 | 0 | Не соблюдается | - |
| Слободской филиал ОАО «ЛХК «Кировлеспром» | 100 | 0 | Не соблюдается | - |
| ГУП «Слободской лесхоз» | 100 | 30 | Не соблюдается | - |
| ООО «Леском» | 100 | 30 | Не соблюдается | - |
| ООО «РСУ Окимо» | 100 | 90 | Не соблюдается | - |
| ООО «Альтаир» | 100 | 240 | Соблюдается | - |
| ООО «Бор-5» | 100 | 120 | Соблюдается | - |
| ООО «Шанс плюс» | 100 | 120 | Соблюдается | - |
| ООО «Слободской мебельный комбинат» | 100 |  |  |  |
| Производственная база Слободского филиала ОАО «Кировоблгаз» | 100 | 0 | Не соблюдается | - |
| ОАО «Слободской хлебокомбинат» | 100 | 70 | Не соблюдается | Ведутся работы по разработке проекта сокращения СЗЗ |
| ОАО «Слободской макаронно-кондитерский комбинат» | 100 | 30 | Не соблюдается | - |
| ЗАО «Эрдерт – Вятка» | 100 | 120 | Соблюдается | - |
| ЗАО «Спичечная фабрика «Белка-Фаворит» | 100 | 0 | Не соблюдается | - |
| ЧП «Лапихин В.В.» | 100 | 160 | Соблюдается | - |
| Слободской участок ООО «ПКБ» | 100 | 0 | Не соблюдается | - |
| ООО «Слободской комбинат хлебопродуктов» | 100 | 100 | Соблюдается | - |
| ОАО «Слободской машиностроительный завод». 1-ая промплощадка на ул. Яна Райниса | 100 | 0 | Не соблюдается | - |
| Производственная база Северных электросетей ОАО «Кировэнерго» | 100 | 0 | Не соблюдается | - |
| МУП «Жуковский комбинат стройматериалов». Котельная на ул. Железнодорожной | 100 | - | Соблюдается | - |
| ДУ – 4 МУП «Кировавтодор». 1-я промплощадка на ул. Трактовой | 100 | 0 | Не соблюдается | - |
| ДУ – 4 МУП «Кировавтодор». 2-я промплощадка на ул. Шестаковской | 100 | 0 | Не соблюдается | - |
| ОАО «Автоколонна «1215» | 100 | 0 | Не соблюдается | - |
| МУП «Слободские пассажирские перевозки» | 100 | 40 | Не соблюдается | Ведутся работы по разработке проекта сокращения СЗЗ |
| Северный узел связи ТУ-6 Приволжского филиала ОАО «Ростелеком». 1-я промплощадка на ул. Конева | 100 | 80 | Не соблюдается | - |
| Северный узел связи ТУ-6 Приволжского филиала ОАО «Ростелеком». 2-я промплощадка на ул. Шестаковской | 100 | 0 | Не соблюдается | - |
| Производственная база МУП «Водоканал» | 100 | 0 | Не соблюдается | - |
| Производственная база МУП «Жилкоммунстройсервис» | 100 | 0 | Не соблюдается | - |
| Слободское райпо. Производственная база на ул. Красноармейской | 100 | 150 | Соблюдается | - |
| Слободское райпо. Производственная база на улице Шестаковой | 100 | 1200 | Соблюдается | - |
| ООО «Лесной городок» | 100 | 0 | Не соблюдается | - |
| ООО «ТБМ-Старт» | 100 | 0 | Не соблюдается | - |
| Вторчермет | 100 | 0 | Не соблюдается | - |
| Лесопереработка | 100 | 0 | Не соблюдается | - |
| ООО ПКП «Алмис» | 100 | 410 | Соблюдается | - |
| ООО ПКП «Русич» | 100 | 200 | Соблюдается | - |
| ОАО «Спиртоводочный завод» | 100 | 0 | Не соблюдается | - |
| ЗАО «Красный якорь». Основная промплощадка на ул. Советской | 100 | 0 | Не соблюдается | Ведутся работы по разработке проекта сокращения СЗЗ |
| Предприятия III класса вредности |
| Слободское меховое ООО «Белка» | 300 | 0 | Не соблюдается | - |
| ОАО «Белка-элита» | 300 | 0 | Не соблюдается | - |
| Предприятия II класса вредности |
| ООО «ПТФ Русич» | 500 | - | Не соблюдается |  |
| МУП «Жуковский комбинат стройматериалов». Промплощадка предприятия | 500 | 0 | Не соблюдается | - |
| Асфальтобетонный завод ДУ-4 | 500 | 310 | Не соблюдается | - |
| Предприятия I класса вредности |
| АООТ «Слободской мясокомбинат» | 1000 | 0 | Не соблюдается | Ведутся работы по разработке проекта сокращения СЗЗ до 300 м |
| Транспорт |
| Автостанция | 300 | 0 | Не соблюдается | - |
| автомобильная дорога регионального значения III технической категории Киров – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево- граница Пермской области | В черте населенных пунктов 15м, вне населенных пунктов 50м. | 10 - | Не соблюдается Соблюдается | - |
| Автомобильная дорога Слободской - Нагорск | В черте населенных пунктов 15м, вне населенных пунктов 50м. | 10 - | Не соблюдается Соблюдается | - |
| Автомобильная дорога Слободской - Зуевка | В черте населенных пунктов 15м, вне населенных пунктов 22м. | 10 - | Не соблюдается Соблюдается | - |
| Тупиковая ж/д от станции Гирсово | 50 | 5 | Не соблюдается | - |
| Подъездные ж/д пути к промпредприятиям ОАО «Фанерный комбинат «Красный якорь» | 50 | 5 | Не соблюдается | - |
| Подъездные ж/д пути к промпредприятиям Асфальтобетонного завода ДУ-4 | 50 | 50 | Соблюдается | - |
| Коммунальные предприятия |
| Очистные сооружения МУП «Водоканал» | 400 | 550 | Соблюдается |  |
| Очистные сооружения ООО «Коммунальщик» | 200 | 250 | Соблюдается |  |
| Очистные сооружения ЗАО «Красный якорь» | 200 | 150 | Не соблюдается |  |
| Котельная №4 | 100 | 0 | Не соблюдается |  |
| Котельная №5 | 100 | 0 | Не соблюдается |  |
| Котельная №8 | 100 | 0 | Не соблюдается |  |
| Котельная №9 | 100 | 0 | Не соблюдается |  |
| Котельная №10 | 100 | 0 | Не соблюдается |  |
| Котельная №11 | 100 | 0 | Не соблюдается |  |
| Котельная №13 | 100 | 0 | Не соблюдается |  |
| Котельная №14 | 100 | 0 | Не соблюдается |  |
| Котельная №15 | 100 | 0 | Не соблюдается |  |
| Котельная №16 | 100 | 0 | Не соблюдается |  |
| Котельная №17 | 100 | 0 | Не соблюдается |  |
| Котельная №18 | 100 | 0 | Не соблюдается |  |
| Котельная №19 | 100 | 0 | Не соблюдается |  |
| Котельная №20 | 100 | 0 | Не соблюдается |  |
| Котельная №22 | 100 | 0 | Не соблюдается | - |
| Котельная №23 | 100 | 0 | Не соблюдается | - |
| Котельная №1Т | 100 | 0 | Не соблюдается | - |
| Котельная №2Т | 100 | 0 | Не соблюдается | - |
| Котельная №3Т | 100 | 0 | Не соблюдается | - |
| Котельная №4Т | 100 | 0 | Не соблюдается | - |
| Котельная №7Т | 100 | 0 | Не соблюдается | - |
| Котельная №8Т | 100 | - | Соблюдается | - |
| Котельная №9Т | 100 | 0 | Не соблюдается | - |
| Котельная №10Т | 100 | 0 | Не соблюдается | - |
| Котельная №11Т | 100 | 0 | Не соблюдается | - |
| Котельная №13Т | 100 | 0 | Не соблюдается | - |
| Котельная №16Т | 100 | - | Соблюдается | - |
| Котельная №17Т | 100 | 0 | Не соблюдается | - |
| Закрытое кладбище на ул. Советской | 50 | 20 | Не соблюдается | - |
| Кладбище на ул. Энгельса | 500 | 270 | Не соблюдается | - |
| Кладбище в пос. Первомайском | 50 | 60 | Соблюдается | - |
| Городская свалка ТБО | 500 | - | Не соблюдается | Закрыта предполагается рекультивация земель |
| Войсковая часть 58087 на ул. Гоголя | 50 | 0 | Не соблюдается | В связи с изменениями в законодательстве СЗЗ для войсковых частей отменены |
| Войсковая часть 58087 на ул. Трактовой | 50 | 0 | Не соблюдается | -//- |
| Войсковая часть 32055 | 50 | 0 | Не соблюдается | -//- |
| Войсковая часть 93229 | 50 | 0 | Не соблюдается | -//- |
| Центральная баня на ул. Большевиков | 50 | 0 | Не соблюдается | В связи с изменениями в законодательстве СЗЗ для бань отменены |
| Баня на ул. Слободской в пос. Первомайском | 50 | 0 | Соблюдается | -//- |
| Стадион «Труд» на улице Советской | 100 | 0 | Не соблюдается | - |
| Стадион в пос. Первомайском | 50 | 0 | Не соблюдается | - |
| Ветлечебница на ул. Урицкого | 50 | 0 | Не соблюдается | - |
| ПЧ – 48 ОГПС-11 | 50 | 0 | Не соблюдается | В связи с изменениями в законодательстве СЗЗ для пожарных частей отменены |
| ПЧ – 47 ОГПС-11 | 50 | 20 | Не соблюдается | -//- |

Таблица V.3.2.3 – Перечень санитарно-защитных зон и санитарных разрывов  источников загрязнения атмосферного воздуха. Планируемые к размещению объекты.

| Наименование предприятия | СЗЗ, м /класс по СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 | Фактическое расстояние до жилой застройки,м | Соблюдение СЗЗ, СР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завод по производству топливных гранул | 300 | 900 | Соблюдается | - |
| Объездная дорога | 50 | - | Соблюдается | - |
| Пожарная часть на ул. Вятский тракт, напротив АЗС №5 | 50 | 60 | Соблюдается | В связи с изменениями в законодательстве СЗЗ для пожарных частей отменены |
| Промышленные предприятия на территории закрытого полигона ТБО | 100-300 | 180 | Соблюдается | - |
| Промышленные предприятия в районе п. Межколхозстрой | 0-300 | 40 | Соблюдается | - |

Проектные предложения по улучшению состояния атмосферного воздуха

Для улучшения состояния воздушного бассейна города необходимо выполнить следующие мероприятия:

- закрытие кладбища на ул. Энгельса, что приведет к уменьшению СЗЗ с 500м до 50м;

- расформировать войсковую часть на улице Гоголя, следовательно, СЗЗ исчезнет;

- перенос ПЧ–47 ОГПС-11 с территории жилой застройки в промзону на ул. Вятский тракт, напротив АЗС №5;

- закрытие убойного цеха на АООТ «Слободской мясокомбинат», что приведет к уменьшению СЗЗ с 500м до 300м;

- строительство объездной дороги для грузового транспорта;

- рекультивировать территорию бывшего полигона ТБО на севере города;

- вынос малой промышленности из центра города на территорию бывшего полигона ТБО;

- для получения полной характеристики выбросов загрязняющих веществ предприятиями города разработать и откорректировать тома ПДВ в соответствии с действующим законодательством и на основании уточненной инвентаризации организованных и неорганизованных источников;

- разработать сводные тома ПДВ для промышленных и промышленно-коммунальных зон города (северной, центральной и южной) с организацией единых СЗЗ;

- осуществить переход на нормирование выбросов (ПДВ) непосредственно на предприятиях; - обязать предприятия, чьи СЗЗ находятся в пределах жилой застройки проводить технические и организационные мероприятия по уменьшению вредного воздействия; - перенос предприятий, по которым не представляется возможным проведение мероприятий по уменьшению СЗЗ, на новые площадки в районе п. Межколхозстрой;

- организация систем контроля за выбросами в мониторинговом режиме;

- разработка проектов организации санитарно-защитных зон предприятий с выполнением озеленения этих зон согласно нормам СанПиН;

- проведение технического перевооружения, совершенствование технологических процессов на предприятиях, внедрение малоотходных технологий производства, сокращение вредных производств с целью снижения выбросов загрязняющих веществ и, как следствие снижение размеров СЗЗ до жилой застройки, а в центре города до территории промплощадки;

- запретить строительство новых жилых домов в СЗЗ промпредприятий;

- оснащение источников вредных выбросов современными газоочистными и пылеулавливающими установками;

- улучшение использования газоочистных и пылеулавливающих установок;

- использование менее загрязненных видов топлива, создание резерва высококачественного сырья и топлива, дающих наименьшее выделение вредных веществ;

- оснащение котельных пылегазоочистными устройствами до перевода их на газовое топливо;

- реконструкция существующих котельных с переводом на газ;

- ограничение грузового движения по жилым улицам и строительство двух объездных автомагистралей с организацией грузового движения;

- формирование плотной застройки, выполняющей роль барьера в распространении вредных примесей, вдоль основных магистралей города;

- организация вдоль магистралей защитных полос из зеленых насаждений, устойчивых к влиянию техногенных нагрузок (посадка деревьев и кустарников пылеулавливающих пород вдоль улиц);

- ликвидация садоводческих товариществ в СЗЗ предприятий.

V.4 Оценка состояния подземных и поверхностных вод

V.4.1 Оценка состояния водных объектов

Город Слободской расположен на реке Вятке – одном из крупнейших притоков р. Камы. В северной части города протекает речка Спировка с притоками (наиболее значительный – р. Котлянка). В южной части протекает р. Пятериха с притоками (р. Подрезовка).

Течение реки быстрое, река быстро разрушает свои берега, чем объясняется множество кос, мелей, перекатов, делающих при современном оснащении речного флота судоходство от г. Слободского до пристани Медведок невозможным.

Ширина реки в районе города 170 м. Наивысший уровень воды был зафиксирован в 1979 году и составил 116,65.

Вятка – река преимущественно снегового питания. Значительный сток дают и дождевые воды. Начало половодья в конце апреля, спад в конце мая. Осенний подъем наблюдается ежегодно, но не более 1,0-1,5м над летним меженным.

Расход воды у города 40,3 м2 /сек, средняя скорость течения 12,0 м/мин.

Речка Спировка протяженностью 7 км берет свое начало в болотах. Питание речки за счет грунтовых вод и отвода их в р. Вятку. Вода в речке сильно загрязнена сбрасываемыми в нее сточными водами промпредприятий.

То же самое можно сказать и о другой речке – Пятерихе, протяженность ее также 7 км, она тоже пока играет роль сточной канавы.

По гидрологическому районированию территория города расположена в области Волжско-Северо-Двинских водоразделов.

Рельеф поверхности довольно спокойный с равномерными уклонами. Абсолютные отметки земли колеблются в пределах  120-180 м над уровнем моря. Отличительной особенностью рельефа является его расчлененность, обусловленная развитием малых рек и оврагов, образующих множество холмов, увалов и небольших плоских возвышенностей.

В южной части города абсолютные отметки поверхности земли понижаются до отметок       р. Пятерихи, а в северной – до отметок р. Спировки. Центральная часть города между улицами Гоголя и Советской образуют невысокий плоский водораздел между западной и восточной частью города. Территория от Полевой улицы до ул. Гоголя представляет собой пониженную ложбину, по которой протекает ручей, питающийся грунтовыми водами. По долинам ручьев и речек встречаются заболоченные участки.

Коренной крутой берег реки Вятки возвышается над уровнем воды на 20-40 метров. Берег изрезан оврагами, по которым текут ручьи, питающиеся грунтовыми водами, атмосферными осадками. Берег реки Вятки в районе города Слободского подвержен оползневым явлениям. Активизация оползневых процессов наблюдается в период снеготаяния. Одним из факторов, способствующих оползнеобразованию, является деятельность человека. В частности, оползень образовался в результате подрезки коренного склона при строительстве моста через реку Вятку.

Река Вятка – водоем рыбохозяйственного значения I категории водопользования.

Река Вятка является самым крупным водотоком Кировской области и основным источником водоснабжения г. Кирова. Проект водоохраной зоны реки разработан и утвержден Постановлением Администрации № 314 от 15.07.98г.

Проекты водоохранных зон малых рек, разработанные ранее, устарели. В настоящее время институтом «Кировводпроект» ведется корректировка этих проектов.

Гидрогеологические условия района определяются его геологическим строением, и характеризуются наличием артезианских пластово–трещинных вод в коренных породах верхней Перми и грунтовых вод четвертичных образований.

Водоносными породами в районе являются породы свит татарского яруса и казанские породы – трещиноватые песчаники, известняки, мергеля, песчаные прослои.

Для трещиноватых пород верхней Перми характерно отсутствие ясно  выраженных горизонтов – невыдержанность и выклинивание водосодержащих пород, как по мощности, так и по простиранию. Такой характер запластований пород ограничивает возможность значительного  накопления запасов подземных вод и ограничивает распространение водоносных горизонтов. Нередко воды верхних водоносных горизонтов дренируются низлежащими водоносными горизонтами, которые и являются более водообильными.

По данным химических анализов, произведенных Кировской СЭС, вода верхнепермских отложений в районе г.Слободской значительно минерализована.

В черте города Слободской 66 артезианских скважин, из них находятся в эксплуатации 46. В целом вода соответствует требованиям СанПиН (после перемешивания). По отдельным позициям на отдельных скважинах имеется превышение ПДК (бор, железо, сульфаты).

В городе разведано и учтено балансом 2 месторождения подземных вод, которые используются для водоснабжения районного центра.

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются предприятия ЖКХ и промышленные предприятия.

По данным Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вода в р.Вятка ниже г.Слободского относится к категории   грязной, выше г.Слободского очень загрязненной. Превышение   составляет по концентрации меди 3 ПДК, по формальдегидам 5 ПДК.

Так же среди веществ, превышающих ПДК, доминирующую роль играют растворимые формы железа и меди, органических соединений, нефтепродуктов, фенола. Слободской водоносный комплекс (скв. №8) характеризуется повышенным содержанием железа - 37 ПДК, фенола - 3 ПДК.

Выпуск городских сточных вод осуществляется через очистные сооружения МУП «Водоканал», ООО «Коммунальщик» и ОАО «Красный якорь».

Сброс воды осуществляют 6 предприятий, из них с наибольшими объемами водоотведения: ООО «Коммунальщик» - 24,3% общего водоотведения, ОАО «Слободской спиртоводочный завод» - 7,8%, ОАО «Красный якорь» - 24,5%, Слободской МУП «Водоканал» - 42,2%. Большая часть канализационных сточных вод сбрасывается в реку Вятка через биологические очистные сооружения МУП «Водоканал», введенные в эксплуатацию в 1998 году. Строительство биохимических очистных сооружений, работающих в проектном режиме, позволило снизить антропогенную нагрузку на реку Вятка в зоне санитарной охраны водозабора города Кирова.

Кроме того, в р. Вятку и другие водные объекты осуществляется сброс неочищенного поверхностного стока и дренажных вод с городской территории, что отрицательно влияет на их санитарное состояние. Закрытая сеть дождевой канализации отсутствует. Сооружений по очистке поверхностного стока с городской территории нет.

Проектные предложения

Проектом предлагаются следующие мероприятия по охране водных объектов от загрязнения и их рациональному использованию:

- обеспечение эффективной очистки сточных вод;

- организация локальной очистки на промышленных предприятиях города Слободской;

- проведение мероприятий по очистке и санации водоемов, расположенных в черте города;

- разработка проектов водоохранных зон водоемов в черте города Слободской с их реализацией и обеспечением мероприятий по требованиям СанПиН 2.1.5-980-00 и СанПиН 2.1.4.1110-02;

- реконструкция городских биологических очистных сооружений с доведением качества сточных вод на выпуске в р.Вятку до требований СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- обеспечение локальной очистки загрязненных промстоков до норм приема их в сеть городской бытовой канализации;

- сокращение сброса сточных вод с промпредприятий за счет оборотного и повторного их использования в производстве;

- развитие сети городской ливневой канализации с очисткой поверхностного стока на очистных сооружениях перед выпуском в водные объекты;

- сокращение забора воды из водных объектов (внедрение систем оборотного водоснабжения повторного использования воды на предприятиях);

- внедрение прогрессивных маловодных технологий;

- ликвидация всех выпусков сточных вод в водные объекты на расчетный срок Генплана за счет отвода их в городскую сеть дождевой канализации или использования после ЛОС в оборотном производственном водоснабжении.

V.4.2 Водоохранные зоны водных объектов

Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов приняты в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.06 № 74-ФЗ с изм. от 14.07.08;

Водоохранная зона реки Вятки на участке г. Слободской принята 200м. Прибрежная полоса принимается шириной 50 м от бровки русла.

Режим водоохраной зоны р. Вятка и р. Спировка в черте города Слободского не соблюдается. Часть застройки (~2,5 км2) города находится в водоохраной зоне.

Источниками воздействия на объект являются промышленные и коммунальные предприятия, населенные пункты, сельхозугодья, дороги и другие территории с различными видами хозяйственной деятельности на них. Источниками загрязнения воды в реке являются все выпуски сточных вод, а также промпредприятия, расположенные в водоохраной зоне. В границах г. Слободской в водоохранной зоне реки Вятки расположено 12 промпредприятий, 7 котельных ОАО «Кировэнерго», 5 котельных МУП «Теплосервис», закрытое кладбище на ул. Советская, жилая застройка, сады, гаражи:

-  Слободской машиностроительный завод;

-  Производственная база МУП «Жилкоммунстройсервис»;

-  Производственная база МУП «Водоканал»;

-  ОАО «Кировкоммунэнерго»;

-  ООО «ПК швейно-меховых изделий «Северное сияние»;

-  ОАО «Слободской хлебокомбинат»;

-  ОАО «Спиртоводочный завод»;

-  ООО «Меха»;

-  Слободские пассажирские перевозки;

-  ОАО «Белка»;

-  ЗАО «Красный якорь», основная промплощадка.

Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов приняты в соответствии с Водным Кодексом РФ от 12.04.2006г. ст. 65 ФЗ №74 от 3.06.2006г.

Размер водоохранных зон для рек Спировка, Пятериха, Подрезовка, Белая Холуница равен 50, 50, 50 и 100 м соответственно. Ширина прибрежной полосы составляет 50м.

Берега рек не благоустроены, нет набережных, парков, спусков к воде, отсутствуют урны и мусорные контейнеры у мостов и пешеходных переходов.

Для уточнения границ водоохранных зон необходимо разработать проекты водоохранных зон и прибрежных полос, исходя из физико-географических, почвенных, гидрологических и других условий.

Земли в пределах выделенных водоохранных зон и прибрежных защитных полос представляют собой территории строгого ограничения хозяйственной деятельности. В соответствии с действующим Постановлением РФ  «Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах» в пределах водоохранных зон запрещается:

-  применение химических средств по борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками;

-  использование навозных стоков для удобрения почв;

- 	 размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, ферм и животноводческих комплексов, мест складирования и захоронения, промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

-  складирование навоза и мусора;

-  заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон менее 100м и крутизне склонов более 3°;

-  размещение стоянок транспортных средств;

-  проведение рубок главного пользования;

- проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраной водного фонда строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также землеройных и других работ.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается:

-  распашка земель;

-  применение удобрений;

-  выпас и организация летних лагерей скота;

-  складирование отвалов размываемых грунтов;

-  установка и устройство сезонных стационарных палаточных городков;

- размещение огородно-садовых участков и выделение участков под индивидуальное строительство;

-  прокладка проездов и дорог;

-  движение автомобилей, кроме техники специального назначения.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон водных объектов и их прибрежных полос возлагается на землепользователей.

Таблица V.4.2.1 – Данные по рекам города Слободской

| Вид водного объекта | Длина (км) | Размер (м) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водоохранной зоны | Прибрежной защитной полосы |
| Река Вятка | 1314 | 200 | 50 |
| Река Спировка | 7 | 50 | 50 |
| Река Пятериха | 7 | 50 | 50 |
| Река Подрезовка | 9 | 50 | 50 |
| Река Белая Холуница | 23 | 100 | 50 |

Проектные предложения

Проектом Генерального плана предлагается комплекс водоохранных мероприятий:

- разработка (корректировка) и реализация проектов водоохранных зон водных объектов с учетом требований санитарного и природоохранного законодательств;

- дальнейшее развитие системы централизованной канализации с полной биологической очисткой стоков;

- устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации;

- организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

- благоустройство территорий жилой застройки и промпредприятий, организация отвода поверхностных вод;

- соблюдение правил использования расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участков, исключающих загрязнение и истощение водных объектов;

- благоустройство и озеленение прибрежных полос;

- ведение мониторинга за загрязнением водных объектов;

- строительство ливневой канализации со своими очистными сооружениями, которые предотвратят загрязнение реки поверхностными стоками;

- сокращение сброса сточных вод промпредприятий за счет внедрения систем оборотного водоснабжения;

- строительство станций технического обслуживания автомашин, централизованных моек со своей очисткой;

- укрепление и благоустройство склона реки Вятка;

- очистка дна реки от затонувшей древесины;

- запрещение обработки пестицидами зеленых территорий города.

Прибрежная полоса должна представлять собой территорию строго ограниченной хозяйственной деятельности. Здесь запрещается распашка земель, выпас скота, применение ядохимикатов.

Окончательные мероприятия по всем водным объектам должны быть разработаны в проектах их водоохранных зон.

V.4.3 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зона санитарной охраны источника водоснабжения состоит из трех поясов: первого – строгого режима; второго и третьего – режима ограничения.

Для подземных источников водоснабжения граница первого пояса охраны принимается равной 30 м от скважин. Граница первого пояса охраны водопроводных сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматриваться на расстоянии от стен контактных резервуаров, осветлителей, фильтров не менее 30 м, от стен остальных сооружений не менее 15 м.

Для поверхностных источников водоснабжения граница первого пояса устанавливается на расстоянии от водозабора:

- вверх по течению реки не менее 200 м,

- вниз по течению реки не менее 100 м,

- 	по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от уреза воды при летне-осенней межени,

-	в направлении противоположного берега, при ширине водотока менее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от уреза воды в летне-осенней межени.

Границы 2-го пояса реки вверх по течению назначаются исходя из пробега воды до водозабора.

В черте города Слободской 66 артезианских скважин, из них находятся в эксплуатации 46. В целом вода соответствует требованиям СанПиН (после перемешивания). По отдельным позициям на отдельных скважинах имеется превышение ПДК (бор, железо, сульфаты).

Для  водоснабжения    г. Слободского  используются  2 месторождения.  Достаточно высок потенциал участка с высокой водообильностью пород  в долине р. Мулино (в 2 км северо-западнее города). Балансовые  запасы этого  месторождения составляют 14 тыс. м3  воды в сутки, потенциал данного месторождения достаточно высок, более 10 тыс. м3  воды  в сутки остаются пока не востребованными.

Список водозаборных скважин, принадлежащих муниципальному унитарному предприятию «Водопроводное канализационное хозяйство г. Слободского» по состоянию на 1.03.2008 года, приведен в таблице V.4.3.1.

Таблица V.4.3.1 – Список водозаборных скважин, принадлежащих муниципальному унитарному предприятию «Водопроводное канализационное хозяйство города Слободской» по состоянию на 1 марта 2008 года

| Номер скважины | Режим работы скважины | Сведения об уровне воды, метод определения | Техническое состояние скважины | Тип водозаборного сооружения (одиночная скважина или кольцевая система скважин) | ЗСО 1 пояса; огорожена или не огорожена | Дебет, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | круглосуточно | Статический уровень – 30 м.; замером | действующая | Кольцевая система | 30 м; огорожена |  |
| 5 | круглосуточно | Статический уровень – 21 м.; замером | действующая | Кольцевая система | 30 м; огорожена |  |
| 66725 | круглосуточно | Статический уровень – 56 м.; замером | действующая | Кольцевая система | 20 м; огорожена |  |
| 47668 | круглосуточно | Статический уровень – 45 м.; замером | действующая | Кольцевая система | 20 м; огорожена |  |
| 28772 | круглосуточно | Статический уровень – 68 м.; замером | действующая | Кольцевая система | 20 м; огорожена |  |
| 37938 | круглосуточно | Статический уровень – 36 м.; замером | действующая | Кольцевая система | 28 м; огорожена |  |
| 37948 | круглосуточно | Статический уровень – 26 м.; замером | действующая | Кольцевая система | 20 м; огорожена |  |
| 54810 | В автоматическом режиме | Статический уровень – 40 м.; замером | действующая | Кольцевая система | 24 м; огорожена |  |
| 50922 | круглосуточно | Статический уровень – 5 м.; замером | действующая | Кольцевая система | 30 м; огорожена |  |
| 50933 | круглосуточно | Статический уровень – 5 м.; замером | действующая | Кольцевая система | 30 м; огорожена |  |
| 50928 | круглосуточно | Статический уровень – 6 м.; замером | действующая | Кольцевая система | 30 м; огорожена |  |
| 50930 | круглосуточно | Статический уровень – 2 м.; замером | действующая | Кольцевая система | 26 м; огорожена |  |
| 50926 | круглосуточно | Статический уровень – 2 м.; замером | действующая | Кольцевая система | 24 м; огорожена |  |
| 76641 |  | Статический уровень – 2 м.; замером | в резерве | кольцевая система | 30 м; огорожена |  |
| 43549 |  | Статический уровень – 21 м.; замером | в резерве | кольцевая система | 25 м; огорожена |  |
| 32537 |  | Статический уровень – 30 м.; замером | в резерве | кольцевая система | 30 м; не огорожена |  |
| 58963 |  | Статический уровень – 17 м.; замером | в резерве | кольцевая система | 27 м; огорожена |  |
| 47661 | в автоматическом режиме | Статический уровень – 31 м.; замером | действующая | Кольцевая система | 30 м; огорожена |  |
| 20994 | в автоматическом режиме | Статический уровень – 6 м.; замером | действующая | Кольцевая система | 22 м; огорожена |  |
| 111 | круглосуточно | Статический уровень – 5 м.; замером | действующая | Кольцевая система | 30 м; огорожена |  |
| 1761 | в автоматическом режиме | Статический уровень – 55 м.; замером | действующая | Кольцевая система | 30 м; огорожена |  |
| 33563 |  | Статический уровень – 22 м.; замером | резервная | Кольцевая система | 22 м; огорожена |  |
| 42А | в автоматическом режиме | Статический уровень – 45 м.; замером | действующая | Кольцевая система | 30 м; огорожена |  |
| 76847 | в автоматическом режиме | Статический уровень – 38 м.; замером | действующая | Кольцевая система | 25 м; огорожена |  |
| 66603 |  | Статический уровень – 40 м.; замером | резервная | Кольцевая система | 30 м; не огорожена |  |
| 18836 | в автоматическом режиме | Статический уровень – 23 м.; замером | действующая | Кольцевая система | 18 м; огорожена |  |
| 3215 | в автоматическом режиме | Статический уровень – 45 м.; замером | действующая | Кольцевая система | 25 м; огорожена |  |
| 66750 | круглосуточно | Статический уровень – 22 м.; замером | действующая | Кольцевая система | 30 м; огорожена |  |
| 54762 | круглосуточно | Статический уровень – 5 м.; замером | действующая | Кольцевая система | 20 м; огорожена |  |
| 3232 | круглосуточно | Статический уровень – 63 м.; замером | действующая | Кольцевая система | 25 м; огорожена |  |
| 1263 | в автоматическом режиме | Статический уровень – 54 м.; замером | действующая | Кольцевая система | 30 м; огорожена |  |
| 28778 | в автоматическом режиме | Статический уровень – 58 м.; замером | действующая | Кольцевая система | 28 м; огорожена |  |
| 5585 | в автоматическом режиме | Статический уровень – 63 м.; замером | действующая | Кольцевая система | 13 м; огорожена |  |
| 20590 | в автоматическом режиме | Статический уровень – 52 м.; замером | действующая | Кольцевая система | 9 м; огорожена |  |
| 11833 | в автоматическом режиме | Статический уровень – 6 м.; замером | действующая | Кольцевая система | не огорожена |  |
| 50616 |  | Статический уровень – 6 м.; замером | резервная | Кольцевая система | не огорожена |  |
| 1015 | в автоматическом режиме | Статический уровень – 30 м.; замером | действующая | одиночная скважина | не огорожена |  |

Проектные предложения

Проектом генерального плана рекомендуется:

- благоустройство промпредприятий и жилой застройки на территории II и III поясов ЗСО водозаборов: строительство ливневой канализации, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностных вод;

- замена ветхих участков водопроводных сетей;

- ведение мониторинга подземной гидросферы на водозаборных и техногенных участках;

- использование скважин расположенных на территории СЗЗ только для технического водоснабжения;

- выполнение проектов I-III поясов ЗСО для всех артскважин специализированной организацией, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84;

- благоустройство на территории II-III поясов ЗСО промышленных, коммунальных объектов, жилых зданий;

- запрещение применения минеральных удобрений и ядохимикатов на территории садоводческих участков и огородах;

- не допускать во II поясе ЗСО загрязнение нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

- организация санитарной очистки территорий, расположенной во II-III поясах ЗСО артскважин, согласно СанПиН 42-128-4690-88.

Для обеспечения населения города Слободской качественной питьевой водой проектом предлагаются следующие мероприятия:

| - | - оборудование скважин в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; |
| --- | --- |
| - | - оборудование родников и общественных колодцев в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»; |
|  | - ликвидация недействующих скважин. |

V.5 Оценка состояния природного комплекса и предложения по улучшению ландшафта

V.5.1 Характеристика зеленого фонда

Формирование системы зеленых насаждений

Зеленые      насаждения      занимают      важное      место      в формировании      и функционировании городской среды. Каждый элемент системы озеленения участвует: в организации территории и формировании архитектурно-художественного облика города;  обеспечивает рекреационные потребности населения; защищает от транспортного   и   другого   шума,   от   выхлопных   газов,   пыли   и   вредных   выбросов предприятий;    регулирует   температурно-влажностный,    радиационный    и    ветровой режимы; а также создают условия, способствующие нормальной жизнедеятельности  экосистемы городского пространства.

В зависимости от сохранности всех природных экосистем и их компонентов, характера и свойств растительности, животного мира и степени урбанизации природный комплекс округа подразделяется на природные и озелененные территории.

Природные территории города представлены:

- лесопарковыми массивами;

- рекой Вяткой и малыми реками города;

- озерами и прудами;

- незастроенными пойменными территориями и оврагами.

Озелененные территории включают:

- зеленые насаждения общего пользования (городские парки, скверы, бульвары);

- особо охраняемые природные территории – памятники природы;

- зеленые насаждения ограниченного пользования (садоводческие товарищества, участки учреждений культурно-бытового обслуживания, озелененные территории жилых зон;

- зеленые насаждения спецназначения (территории кладбищ, зеленые насаждения водоохранных зон рек, защитные полосы вдоль дорог, озеленение улиц).

Земельный фонд города составляет 4960 га, в основном это:

- земли лесного фонда - 1900 га

- земли водного фонда - 424 га;

- земли сельхозназначения - 490 га;

- земли рекреации - 8 га;

- земли под жилой застройкой - 488 га.

Зональным  типом  являются  ельники-зеленомощники. Лесной фонд представлен преимущественно хвойными породами (51%), преобладают ель с примесью пихты, сосны, берёзы, осины. Биологические запасы ягод и грибов незначительны и не имеют промышленного значения. Рыбные запасы рек Вятка и Белая Холуница используются только для любительской ловли. В  целом  лесопарковая  зона  и  р. Вятка  используются  преимущественно  для  отдыха  и  оздоровления  населения.

В настоящее время общей системы озеленения города и его центральной части нет, ввиду отсутствия соответствующего благоустройства, хотя природная ситуация дает большие потенциальные возможности для создания активных зон отдыха городского значения.

Сейчас в городе один благоустроенный парк в районе старого кладбища, и благоустроена территория старого торга с выходом на набережную реки Вятка. Имеется несколько скверов перед общественными зданиями, питомник по Вятскому тракту.

Зеленых зон отдыха в пос. Первомайском практически нет (имеющиеся попадают в санитарно-защитную зону). Благоустроенные зеленые насаждения расположены в центральной части города и занимают 12 га, что составляет 3 м2 на человека, при норме  7 м2 на человека.

Проектом предлагается, насколько это возможно, создание единой системы озеленения, где главную роль играет озеленение набережной реки Вятка, частично ее поймы, к которой выходят зоны речек, оврагов, ложбин, заходящих вглубь города. Это, прежде всего, благоустройство реки Котлянка в центре города, реки Подрезовки в южной части, прибрежной зоны в пос. Первомайском.

Общую систему озеленения поддерживают озелененные участки детских учреждений, спортивные площадки, расположенные по возможности смежно с общегородскими зелеными зонами.

Неухоженный в настоящее время Заречный парк, должен превратиться в полноценное место отдыха с выходом в лесопарковую пригородную зону. Хороший зеленый выход город имеет в северо-западном направлении по реке Спировке.

Общая площадь зеленых насаждений должна составлять 30 га на первую очередь строительства и 35 га на расчетный срок. Это непосредственно в городской черте, исключая прилегающие лесные массивы. Насаждения подразделяются на:

- парки, скверы, сады;

- санитарно-защитные зоны;

- озеленение улиц;

- озеленение склонов оврагов, рек;

- лесопарковые насаждения.

Для зон отдыха предлагаются следующие местные древесно-кустарниковые породы: ель обыкновенная, лиственница сибирская, сосна, береза, клен, липа, рябина, яблони; из кустарников – можжевельник, боярышник, жимолость обыкновенная, черемуха, сирень и т.д. Дымо- и газоустойчивыми  насаждениями являются ива серебристая, клен ясенелистный, ясень, тополь. Препятствует росту оврагов ива остролистная, лох серебристый, осина, тополь, облепиха ветвистая.

Природные территории

Эффективность экологического воздействия во многом зависит от устойчивости сохранившихся природных экосистем, при этом наибольший природоохранный эффект дают лесные угодья. Лесные массивы благоприятно влияют на очистку атмосферного воздуха, загрязняемого выбросами промышленных предприятий, автомобильным и железнодорожным транспортом. Лесная растительность – эффективный фильтр, улавливающий пыль и загрязняющие атмосферный воздух вещества, а лесные почвы поглощают многие загрязнители атмосферы – окиси углерода, двуокиси серы, аммиака, некоторых углеродов, паров ртути и др.

Река Вятка с притоками – основа природного комплекса территории города Слободского. Они играют очень важную роль в оздоровлении среды.

Важную роль в улавливании и трансформации загрязняющих веществ играют водоемы, представленные озерами и прудами. Прибрежные растения вокруг таких водоемов, также как и сами водные растения выполняют функцию очистки водоемов. Наличие таких водоемов в городе позволяет очищать и увлажнять атмосферный воздух селитебных территорий и вблизи них.

Планируется благоустроить для мест отдыха и рекреации населения, следующие территории:

- Заречный парк;

- овраг-ложбину в центре города, начинающегося от сквера у дома Яна Райниса;

- пруд в пойме реки Козульки, с всевозможными аттракционами;

- пруд на речке у деревни Нижние Кропачи;

- пруд на реке Котлянке;

- озеро Перемчаловское (Перемчаловский парк);

- набережную реки Вятки с ее верхним и нижним уровнями, соединенными спусками, которые в комплексе с другими мероприятиями играют и берегоукрепительную роль.

Озелененные территории

В систему озелененных территорий, выполняющих планировочно-регулятивные функции, входят как естественные массивы, так и искусственно созданные. Озелененные территории не являются устойчивыми, самостоятельно развивающимися сообществами, они нуждаются в постоянном уходе и искусственном восстановлении утраченных элементов.

Зеленые насаждения общего пользования представлены парками, скверами и бульварами.

Зеленые насаждения ограниченного пользования представлены насаждениями жилых и производственных зон, детских, учебных, лечебных, спортивных и культурно-просветительских учреждений. Сюда же относятся коллективные садоводческие товарищества.

Зеленые насаждения спецназначения представлены территориями кладбищ, защитными насаждениями вдоль дорог и улиц, внутри промзон и вокруг промпредприятий.

Территории кладбищ должны эксплуатироваться согласно требований  СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» и «Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации», МДС 13-2.2000. Эксплуатация территорий новых кладбищ, расположенных в лесных массивах, должна вестись с максимальным сохранением зеленых насаждений.

Защитные полосы вдоль дорог осуществляют  очистку атмосферного воздуха от загрязнения выхлопными газами, они также имеют шумозащитный эффект. Дороги от застройки  согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» отделяются санитарно-защитной зоной шириной:

-  от железной дороги - 50м, считая от оси крайнего железнодорожного пути;

-  от автомобильной дороги – 65м, считая от бровки земляного полотна.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей вдоль автодорог предусматриваются полосы зеленых насаждений не менее 10м.

Чтобы добиться шумозащитного эффекта от посадки деревьев, полосы должны быть густыми, плотными от земли до вершины, расположенными перпендикулярно направлению звука, а используемые растения иметь крупные листья. В зависимости от эффективности в снижении шума деревья классифицируются следующим образом:

-  снижение шума на 5-6дБА – можжевельник, лещина, клен американский, береза, ольха, тополь канадский;

-   снижение шума на 6-8 дБА – смородина, сирень обыкновенная, жасмин пушистый;

-  снижение шума на 8-10 дБА – калина, горловина, тополь берлинский, липа платанолистная.

Озеленение санитарно-защитных зон промпредприятий направлено на снижение негативного влияния выбросов и улучшение состояния атмосферного воздуха на прилегающих к промпредприятиям территориях.

В зависимости от санитарной классификации предприятий согласно требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна быть озеленена:

-  не менее 60% площади для предприятий V и  IV классов;

-  не менее 50% для предприятий II и III классов;

-  не менее 40% для предприятий I класса.

При этом со стороны жилой застройки предприятие должно быть ограждено полосой древесно-кустарниковых насаждений.

Охрана рыбных запасов

Одной из самых крупных водных артерий, протекающей на территории города Слободской, является р. Вятка – водоем высшей рыбохозяйственной категории. Хозяйственное использование водоема: водопотребление, спортивно-любительское и промысловое рыболовство, добыча песчано-гравийной смеси и песка, при высоких уровнях воды – судоходство.

Промысловая ихтиофауна реки и прилегающих к ней водоемов представлена 17-18 основными видами рыб, в числе которых наиболее ценными являются: стерлядь, судак, сом, лещ, сазан, щука.

Следует отметить, что промысел на р. Вятке становиться моновидовым, т.к. доля леща составляет около 70-75%. Из основных видов наиболее значимыми в промысле являются: жерех, щука, язь, сом, судак, плотва, чехонь, карась.

В 2004г. любителями-рыболовами было выловлено около 50 сомов, массой от 5 до 60кг.

Промысловым ловом рыбы занимаются рыбопромысловые бригады, но, как правило, вылов рыбы рыболовами-любителями превышает вылов рыбопромысловых бригад.

Промысел на р. Вятке начинается в начале июня (после окончания нерестового запрета) и продолжается до конца октября – начала ноября (начало ледостава). Зимой промысловый лов рыбы не ведется, ведется только любительское рыболовство.

Нерест основных промысловых рыб зависит от погодных условий и состояния естественных нерестилищ. В настоящее время по информации Инспекции по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства большая часть естественных нерестилищ заросла кустарником, трава не выкашивается, заходы замываются песком, что негативно сказывается на воспроизводстве рыбных запасов.

Не малую роль в повсеместном снижении продуктивности водоемов играет браконьерство, которое обусловлено дешевизной и свободной продажей сетей.

Проектные предложения

Проектом предлагается:

-   в целях сохранения и воспроизводства рыб проведение рыбохозяйственной мелиорации в пойменных водоемах р. Вятки и ее притоках;

-   проведение работ по изучению эффективности рыбозащитных установок на оголовках водозаборных сооружений;

-  совершенствование законодательной базы области в вопросах рыболовства, в том числе введение ограничений на продажу сетевых орудий лова.

V.6 Оценка состояния и мероприятия по охране почв

V.6.1 Загрязнение почв

Состояние почв и грунтов – один из наиболее информационных показателей техногенного загрязнения городских земель.

Загрязнение почвенного покрова – это изменение состава почв в результате накопления примесей промышленного происхождения и жизнедеятельности человека. Загрязнение почв происходит за счет непосредственного поступления загрязняющих веществ при разливах и россыпях различного рода, путем выпадения аэрозолей загрязняющих веществ из атмосферы и при снеготаянии, а также за счет поступления с поверхностным стоком при смыве с загрязненных территорий.

Уровень загрязнения почв химическими элементами на различных участках города существенно меняется, это связано с интенсивностью промышленной и хозяйственной деятельности, а также естественными процессами миграции химических веществ в природных средах.

Источники антропогенного воздействия представлены:

-  источниками локального влияния (промышленными предприятиями города);

-  мелкими источниками ограниченного, т.е. временного воздействия;

-  передвижными источниками, т.е. автотранспортом.

К источникам локального влияния относятся предприятия города, среди которых преобладают предприятия машиностроения, лесопереработки и строительной индустрии, которые в силу специфики производства, являются источниками поступления в объекты окружающей среды соединений различных металлов.

Источники ограниченного воздействия представлены, главным образом, автостоянками, временными установками для приготовления асфальта и другими. Эти участки, как правило, подвергаются интенсивному загрязнению нефтепродуктами.

Токсичное действие тяжелых металлов (особенно их малое действие) проявляется медленно, но длительное их влияние приводит к отдаленным последствиям для настоящего и, особенно, для будущего поколений. В тоже время накапливаемые в почвах органические соединения являются более сильными токсикантами, чем тяжелые металлы. В результате антропогенного влияния естественный механический состав почв подвергается существенному изменению.

Наиболее токсичный элемент – свинец, уровень которого высок в местах автостоянок, гаражей, т.е. в местах интенсивного выброса продуктов сжигания жидкого топлива. Свинец оказывает разностороннее негативное влияние на организм человека: блокирует белки, ингибирует ферменты, вызывает отравления и поражение нервной системы. Под воздействием свинца человек может заболеть малокровием, развивается гипертония. Особенно опасен свинец для детей, имеющих большой контакт с почвой.

На территории города несколько садоводческих кооперативов расположено в СЗЗ промышленных и транспортных предприятий. Загрязнение почв представляет особую опасность с точки  зрения условий произрастания растительности, накопления вредных веществ в плодах и овощах, а также загрязнения поверхностного стока водных объектов.

Анализ состояния почвенного покрова выполнен в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03г. «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв предъявляются к жилым территориям, рекреационным зонам, водоохранным зонам водных объектов, в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска):

-  зон санитарной охраны водоемов;

-  прибрежных зон;

-  санитарно-защитных зон.

По степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении почвы подразделяются на категории по уровню загрязнения: чистые, допустимые, умеренно – опасные, опасные и чрезвычайно-опасные.

Чистые почвы используются без ограничений.

Допустимые почвы используются без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

Умеренно-опасные почвы используются в ходе строительных работ под отсыпки котлованов, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2м.

Опасные почвы используются ограниченно под отсыпки котлованов с перекрытием слоя чистого грунта не менее 0,5м. При наличии эпидемиологической опасности используются только после проведения дезинфекции по предписанию органов санпотребнадзора с последующим лабораторным контролем.

Почвы чрезвычайно-опасной категории загрязнения вывозятся и утилизируются на специализированных полигонах. При наличии эпидемиологической опасности используются только после проведения дезинфекции по предписанию органов санпотребнадзора с последующим лабораторным контролем.

В настоящее время значительное количество территории города занято сельскохозяйственными угодьями, в том числе пахотными землями. Загрязнение почв пашни происходит вследствие использования пестицидов и минеральных удобрений сельскохозяйственными производителями.

Проектные предложения

Проектом генерального плана предлагается:

1.  Организация и ведение мониторинга по изучению состояния загрязнения почв города в санитарно-гигиеническом и эпидемиологическом отношении, а также иловых придонных отложений водоемов. Иметь периодические результаты статистической обработки заболевания населения.

2.  Принять радикальные меры по обезвреживанию локальных участков опасного загрязнения почв: определить объемы работ по санации, детоксикации и рекультивации загрязненных почв, выявить источники их загрязнения.

3.  Обеспечение соблюдения санитарных норм ведения коммунального хозяйства округа, чтобы избежать наложения поллютантов промышленного и бытового происхождения. С этой целью:

-  запретить  сжигание травы, листьев, мусора и авторезины;

-  запретить мойку автотранспорта в неустановленных местах;

-  запретить складирование бытового и промышленного мусора на  несанкционированных свалках;

-  обеспечить организацию отвода дождевых вод;

- 	обеспечить экстренное устранение выхода на поверхность канализационных стоков при авариях.

4. 	Увеличение количества зеленых насаждений, отдавая предпочтение хвойным породам, кора которых поглощает наибольшее  количество тяжелых металлов.

5.  Практиковать полив поверхности крон деревьев и асфальтовых покрытий обычной или подкисленной водой, при которой возрастает активность поглощения корой свинца.

6.  Ликвидация садоводческих товариществ в СЗЗ предприятий и транспортных коммуникаций.

7.  Регламентированное применение пестицидов и переход к интегрированным методам защиты растений, внедрение в широких масштабах обогащения сельскохозяйственных угодий питательными веществами за счет использования очищенных сточных вод, а также биологических методов борьбы с вредителями.

V.6.2 Охрана недр

Сведения о запасах полезных ископаемых приведены согласно «Перечня месторождений и проявлений полезных ископаемых, выявленных на территории Муниципального образования г.Слободской» (ФГУП «Территориальный Фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Кировской области», 2004г.).

На территории города Слободского расположены в основном общераспространённые полезные ископаемые (V.6.2.1):

Таблица V.6.2.1 - Информация о наличии месторождений полезных ископаемых

| Название месторождения | Местоположение | Мощность полезной толщины, м | Площадь полсчёта запасов, тыс.м2 | Балансовые запасы промышленных категорий | Характеристика продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пески стекольные (в тыс. т) |
| Стеклозавод | В 6 км ССВ г. Слободского | 3,1 | 41 |  | Пригодны для производства стеклоплитки |
| Пески формовочные (тыс. т) |
| Слободское | В 1 км к СВ от г. Слободского | 5,3 | 2925,7 | 14992 | Гравий пригоден для производства бетона марок «300-450». Пески пригодны для производства силикатного кирпича, а также как заполнители для тяжёлого бетона |
| Глины кирпичные |
| Ерусалим | В 3 км к СЗ от г. Слободской | 2 | 61 |  | Глины пригодны для производства кирпича и керамзита |
| Карповский | На северной окраине г. Слободской | 1,7 | 49 |  | Для производства кирпича |
| Слободское | В 1 км СВ от г. Слободского | 1,4 | 602 | 822 | Для производства обыкновенного кирпича марки «75» |
| Слободское «Белка» | В 7 км к ЮЮЗ от г. Слободского, в 1,5 км к ЮВ от ст. Белка | 2,20 | 733 |  | Сырьё пригодно для для производства кирпича М «100» |
| Глины керамзитовые (тыс. м3) |
| Александровская дача | В 1,5 км СВ г. Слободского на правой пойменной террасе р. Вятка | 1,5 | 122 |  | Полузаводскими испытаниями получен керамзит марки «600», «700» |
| Верхние Кропачи | В 0,8 км к ССВ от г. Слободского | 1,7 | 561 |  | -«»- |
| Карбонатные породы на строительный камень и известняковую муку (тыс. м.куб.) |
| Жуковское, Северный и Южный участки | Правый берег Р.Вятки в 7 км к Ю от г. Слободской | 4,3 | 884 | 3931 | Известняки пригодны для получения известняковой муки I и II сорта |
| Салтыки | В 7 км В г. Слободского | 0,6-2,1 | 25 |  | -«»- |
| Скоковы | В 5 км СЗ г. Слободского | 2 | 5 |  | -«»- |
| Грунты для строительства дорог (тыс. м. куб.) |
| Кропачевс-кое | 2,3 км СВ г. Слободское | 1 | 10,4 | 10 | Для борьбы с обледенением автодорог в зимнее время |
| Подземные воды (тыс. м куб. / сутки) |
| Городской участок (Водозаборы г. Слободской) | ЮВ часть г Слободского |  |  | 4 | Хозяйственно- питьевое водоснабжение |
| Мулинское | 2 км к З от г. Слободского |  |  | 14 | -«»- |

Наибольший интерес для  промышленных разработок представляют:

- месторождение Жуковское

С целью добычи известняка для производства известняковой муки соответствующих ГОСТов разрабатывается Жуковское месторождение карбонатных пород. Утвержденные запасы пород составляют 140,4 тыс. тонн. Полезная толща месторождения (породы  сухонской свиты представлены тремя пачками: нижняя - подстилающая; средняя  - полезная толща; верхняя – вскрышная) отрабатывается одним уступом с предварительным рыхлением буровзрывным способом. Основные требования промышленности к качеству известняковой муки регламентируются в карбонатных породах по прочности – до 60 МПа, суммарному содержанию  суммы карбонатов Са и Мg – не менее    88 %, массовой доли влаги – не более 1,5 %.

МУП «Жуковский комбинат строительных материалов» (Лицензия КИР 00481 ТЭ с 15.08.2000  по 31.12.2020) выпускает следующие виды продукции:

-  известняковая мука марки А, 1 класса ГОСТ 14050-93;

-  известняковая мука марки С, 2 класса ГОСТ 14050-93;

- неактивированный минеральный порошок для асфальтобетонных смесей ГОСТ Р 52129-2003;

- мука известняковая для производства комбикормов и подкормки сельскохозяйственных животных и птиц ГОСТ 14050-93.

Предприятием проводятся ежегодные лабораторные испытания сырья (имеются паспорта и удостоверения качества, протоколы и сертификаты).

Кроме того, на предприятии в эксплуатации находятся 3 артезианские скважины. В 2004 году затомпонированы  2 недействующие скважины. Количество извлекаемой воды - 21,5 тыс. м3/год. Вода соответствует СанПин 21.4 1074-01 «Вода питьевая»;

- месторождение Мулинское

МУП «Водоканал» имеет 38 артезианских скважин, из них имеют оформленные лицензии 35 скважин. Количество извлекаемой воды -6,9 тыс. м3 в сутки, 2513 тыс. м3 /год.

Уровень  добычи  минерального  сырья:

-  карбонатные  породы   9,1-33,4  тыс.куб.м/год;

-  песчано-гравийная  смесь 1,6-8  тыс.куб.м/год, перспективные запасы 10 –15 лет;

-  песок  строительный  до  70  тыс.куб.м/год;

Данные полезные ископаемые являются потенциалом для развития местной промышленности строительных материалов, дорожного строительства, жилищно-коммунальной сферы и сельского хозяйства. Какими- либо уникальными полезными ископаемыми муниципальное образование не обладает.

Местоположение месторождений полезных ископаемых представлено на чертеже «Карта экологических ограничений природного характера».

Проектом учитываются требования «Закона о недрах», основными из которых являются:

| - | - запрет на проектирование застройки на территории месторождения; |
| --- | --- |
| - | - охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих ценность или осложняющих разработку месторождений. |

V.7 Оценка влияния физических факторов на окружающую среду

К физическим факторам воздействия на окружающую среду относятся шум, электромагнитные излучения, радиация, вибрация и др.

V.7.1 Шум

Основными источниками внешнего шума на территории города Слободской являются автомобильный транспорт, электроподстанции, промпредприятия и коммунальные объекты.

Исследование шумовой нагрузки на население бывшего округа не проводилось. Шумовая карта не разработана.

Автомобильный транспорт

На территории города Слободской проектируется объездная трасса местного значения «Северная объездная города Слободской». Санитарный разрыв, равный 50 метрам, соблюдается (СН 467-74). Присутствует полоса растительности шириной не менее 10 метров.

Также на территории города проходит дорога регионального значения. автомобильная дорога регионального значения III технической категории Киров – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево - граница Пермской области  имеет санитарный разрыв в селитебной территории равный  15 метрам, а за ее пределами - 65 м. Санитарный разрыв соблюдается за территорией жилой застройки. Полоса растительности отсутствует.

Автодорога регионального значения Слободской – Нагорск, имеет санитарный разрыв на селитебной территории равный 15 м, а за ее пределами – 50 м.

Автодорога регионального значения Слободской – Зуевка, имеет санитарный разрыв на селитебной территории равный 15 м, а за ее пределами – 22 м.

Проектные предложения

С целью снижения шумового воздействия от автотранспорта и оптимизации его движения проектом предлагается:

| - | - разработка шумовой карты округа с учетом сложившейся ситуации с комплексом шумозащитных мероприятий; |
| --- | --- |
| - | - содержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии и его своевременный ремонт, улучшение качества дорожного покрытия; |
| - | - проведение конструктивных шумозащитных мероприятий в жилых домах, находящихся в зоне акустического дискомфорта; |
| - | - устройство шумозащитных полос озеленения вдоль дорог, шириной не менее 10м; |
| - | - строительство объездной дороги; |
| - | - вынос основных потоков грузового автотранспорта за пределы селитебной территории; |
| - | - вынос за пределы городской застройки транзитного автотранспорта, строительство грузовой автомагистрали вдоль западной промзоны; |
| - | - совершенствование организации уличного движения; |
| - | - строительство шумозащитных зданий на линии застройки магистральных улиц; |
| - | - применение экранирующей застройки нежилого назначения. |

Железнодорожный  транспорт

Источником шума также является железнодорожный транспорт. На территории  города проходит тупиковая железная дорога от ст. Гирсово и подъездные железнодорожные пути к промпредприятиям ОАО «Фанерный комбинат «Красный якорь» и ОАО «Белка». Санитарно-защитная зона от железнодорожных  линий, равная 50 м, соблюдается.

Шум  от  стационарных  источников

На территории жилой застройки защита от шума обеспечивается соблюдением санитарно-защитных зон (по фактору шума) от промышленных и энергетических предприятий, а также применением полос зеленых насаждений.

Электроподстанции

Источниками шума также являются электроподстанции.

Для уменьшения шумового воздействия от электроподстанций, расположенных близко к жилой застройке, проектом предлагается проведение шумозащитных конструктивных и планировочных мероприятий, основанных на акустических расчетах. После проведения мероприятий уровень шума в жилье не должен превышать нормативных значений.

Промпредприятия

Источником внешнего шума являются также предприятия промышленности:

- ОАО «Фанерный комбинат «Красный якорь»;

- ОАО «Белка»;

- ОАО «Слободской спиртоводочный завод»;

- ОАО «Слободской мясокомбинат»;

- ОАО «Слободской машиностроительный завод»;

- Жуковский завод строительных материалов;

- ЗАО «Слободская спичечная фабрика»;

- ООО «Коммунальщик»;

- ОАО «Авангард» и т.д.

Основной причиной неудовлетворительной санитарно-гигиенической обстановки на предприятиях является морально устаревшее и физически изношенное технологическое оборудование.

Измерение и вычисление вклада промпредприятий в шумовой режим округа требуют специальных исследований. Размеры санитарно-защитных зон от предприятий и предлагаемые мероприятия по их соблюдению приведены в главе V.3 «Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению воздушного бассейна».

Проектные предложения

С целью снижения шумового воздействия проектом предлагается:

-    соблюдение санитарно-защитных зон (по фактору шума) промышленных предприятий;

-    устройство зеленых насаждений.

Спортивные сооружения

Источником шума в городе являются  открытые спортивные площадки и отдельно стоящие физкультурно-оздоровительные комплексы. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны от  сооружений открытого типа со стационарными трибунами вместимостью до 500 мест и вместимостью до 100 мест должен составлять 100 и 50 метров соответственно. От стадиона «Труд» на улице Советской и стадиона в пос. Первомайском СЗЗ не соблюдается.

Для уменьшения шумового воздействия от этих объектов необходимо проведение шумозащитных конструктивных и планировочных мероприятий, основанных на акустических расчетах. После проведения мероприятий уровень шума в жилых домах не должен превышать нормативных значений.

Проектные предложения

С целью снижения шумового воздействия проектом предлагается:

-   	соблюдение санитарно-защитных зон (по фактору шума) промышленных предприятий, учреждений культурно-бытового обслуживания, предприятий по обслуживанию транспорта;

- 	размещение новой жилой застройки на достаточном удалении от источников шума;

- 	применение рациональных приемов планировки и застройки жилых кварталов - предусматривать размещение объектов обслуживания в зданиях-экранах, расположенных у остановок общественного транспорта и вдоль городских и районных магистралей;

-  применение шумозащитных окон на фасадах зданий, обращенных в сторону магистральных улиц;

- 	использование в качестве зданий-экранов зданий нежилого назначения;

- 	использование в новой застройке шумозащитных многоэтажных жилых домов и административных зданий в качестве экранов, защищающих от транспортного шума внутриквартальные территории;

-  	применение шумозащитных полос зеленых насаждений;

-  	освобождение селитебных территорий от транзитного транспорта;

- 	проектирование новой автомагистрали  грузового значения с использованием шумозащитных экранов в виде естественных и искусственных элементов рельефа.

V.7.2 Источники электромагнитных излучений

Источниками электромагнитных излучений (ЭМИ), оказывающими влияние на окружающую среду, являются линии электропередач, радио- и телевизионная станции, системы сотовой и спутниковой связи.

В городе Слободской имеются высоковольтные линии (ВЛ) электропередач напряжением   10 кВ, 110 кВ. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона устанавливается для ВЛ 330 кВ и выше. Несмотря на это, по данным инструментальных исследований ЭМП ВЛ напряжением 110 кВ его напряженность на расстоянии 15 м от крайнего провода может превышать допустимые уровни для селитебной территории. В Генплане принят санитарный разрыв по обе стороны от ВЛ напряжением 110 кВ размером 20 м, напряжением 10 кВ – 10м.

Ведется постоянный контроль за уровнем электромагнитного излучения от базовых станций сотовой связи.

При изучении интенсивности ЭМИ от базовых станций сотовой связи на территории жилой застройки превышения допустимых уровней не зарегистрировано. Санитарно-защитной зоны для данных объектов, как правило, не требуется.

Перечень адресов зданий и сооружений, на которых размещены объекты связи, и данные по зонам ограничения застройки приведены в таблице V.7.2.1:

Таблица V.7.2.1 – Источники ЭМИ

| №№ пп | Местонахождение | Источник излучения | Зона ограничения застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | На крыше здания администрации (ул. Советская, 86) | Вышка сотовой связи | Отсутствует |
| 2 | На крыше здания роддома (ул. Свердлова, 14) | Вышка сотовой связи | Отсутствует |
| 3 | На территории МУП «Благоустройство» (ул. Большевиков,34) | Вышка сотовой связи | Отсутствует |
| 4 | На крыше здания городской больницы (ул. Советская, 90) | Вышка сотовой связи | Отсутствует |

Местоположение ЭМИ показано на чертеже «Схема электроснабжения и связи» (вышки сотовой связи).

V.7.3 Радиация

Наблюдения за радиационной обстановкой на территории г. Слободской осуществляется Государственным учреждением Кировский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Территориальным Управлением Роспотребнадзора.

Радиационных загрязнений на территории района не выявлено. Пробы воздуха на радиоактивность показывают, что уровень радиоактивности незначительно колеблется относительно многолетнего уровня,  составляющего 6,5 мкр / час.

V.8 Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов

V.8.1 Кладбища

В настоящее время на территории г. Слободской  расположены 3 кладбища, общей площадью 31,4 га, из них 2 кладбища действующие.

Ниже приводится характеристика существующих объектов.

Кладбище площадью 4,3 га на улице Советской в настоящее время закрыто, размер  санитарно-защитной зоны по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 50 м, жилая застройка в СЗЗ отсутствует. Кладбище расположено в водоохранной зоне реки Вятка.

Кладбище на улице Энгельса занимает площадь 23,5 га - действующее. Кладбище расположено на северо-западной окраине города, рядом с проектируемой объездной дорогой. Размер  санитарно-защитной зоны по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 500 м, в СЗЗ расположена жилая застройка города Слободской и коллективные сады. Проектом предлагается на «первую очередь» закрытие кладбища, при этом санитарно-защитная зона сократится до 50 м.

Кладбище в пос. Первомайском расположено в юго-восточной части поселка на улице Слободская. Кладбище занимает площадь 5,2 га. Размер  санитарно-защитной зоны по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 50 м, жилая застройка в СЗЗ отсутствует. В СЗЗ попадают садовые участки. Проектом предлагается на «расчетный срок» вынос садово-огородных участков из СЗЗ кладбища.

На расчетный срок потребность в местах захоронения составит 8,4 га по СНиП 2.07.01-89*, что обеспечивается вводимым в эксплуатацию Даниловским кладбищем площадью около 40 га, расположенным около д. Зяблицы.

При устройстве новых участков кладбищ необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» и «Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации», МДС 13-2.2000.

Местоположение кладбищ с санитарно-защитными зонами приведено на чертеже «Схема экологических ограничений антропогенного характера».

V.9 Санитарно-эпидемиологическая обстановка

В структуре заболеваний преобладают сердечнососудистые, онкологические заболевания, заболевания органов дыхания. На основании материалов научных конференций можно полагать, что основной причиной слабого здоровья  населения р-на является неправильный образ жизни, недостаточное и некачественное питание, неблагоприятная экологическая ситуация.

Проектные предложения

Для улучшения эпидемиологической обстановки проектом предлагается следующий комплекс мероприятий:

| - | - продолжение работ по уменьшению выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями, перенос источников загрязнения вглубь территорий промпредприятий; |
| --- | --- |
| - | - организация центрами санпотребнадзора мониторинга за атмосферным воздухом в селитебной зоне вблизи автомагистралей; |
| - | - проведение дальнейшего организованного производства и продажи населению природной бутилированной воды с оптимальным содержанием биогенных элементов; |
| - | - реконструкция очистных водопроводных сооружений города с целью повышения качества воды; |
| - | - реконструкция и новое строительство водопроводных сетей; |
| - | - ликвидация стихийных свалок; |
| - | - строительство бань в соответствии с социальными нормами; |
| - | - строительство общегородской системы ливневой канализации с комплексом очистных сооружений; |
| - | - ведение мониторинга за загрязнением почв и воды. |

V.10 Экологическое зонирование территории

Экологическое зонирование территории города Слободской выполнено с целью сохранения природного комплекса и обеспечения благоприятной среды обитания населения.

Предложения по экологическому зонированию территории направлены на ограничение и регулирование хозяйственной деятельности на отдельных ее участках, а также на определение режимов природопользования зон.

На основании пофакторного анализа экологической обстановки всю территорию населенного пункта можно разделить на следующие зоны:

I зона - строго ограниченного природопользования и хозяйственной деятельности.

Зона включает:

- Особо охраняемые природные территории в границах муниципального образования «город Слободской». К ним относятся: зеленая зона городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского (особо охраняемая территория регионального значения), в границы которой входят, в том числе, и городские леса, и памятник природы регионального значения «Посадки кедра на Подчюршинской горе» в мкр. Первомайский.

На территории зеленой зоны постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания ООПТ или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

Освоение лесов на территории зеленой зоны осуществляется в целях сохранения средообразующих, водоохранных, санитарно-гигиенических, оздоровительных, защитных и рекреационных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, что виды использования совместимы с их целевым назначением и полезными функциями.

В лесах зеленой зоны запрещается:

-использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

-заготовка живицы;

-ведение сельского хозяйства;

-разработка месторождений полезных ископаемых;

-проведение гидромелиоративных работ;

-размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп и гидротехнических сооружений;

-загрязнение территории любыми видами отходов, а также виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного использования территории, препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.

-	 I пояс зон санитарной охраны артезианских скважин;

-	Прибрежные полосы рек Вятка, Спировка, Пятериха, Подрезовка, Белая Холуница;

-	Охранные зоны ЛЭП напряжением 110 кВ размером 20 м, напряжением 10 кВ размером 10м.

Режим хозяйственной деятельности и природопользования в этих зонах регламентируется требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, «Положения о водоохранных зонах водных объектов РФ»; правилами устройства электроустановок, СНиП 2.07,01-89*.

II зона - ограниченного природопользования и хозяйственной деятельности. Зона включает:

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения II -III поясов;

- водоохранные зоны рек Вятка, Спировка, Пятериха, Подрезовка, Белая Холуница;

-	санитарно-защитные зоны от производственных зон, отдельно расположенных предприятий и коммунально-складских объектов;

- шумовые зоны от электроподстанций, автодорог.

Режим хозяйственной деятельности на этих территориях регламентируется требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, «Положения о водоохранных зонах водных объектов Кировской области»; «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», СНиП 2.07,01-89*; СНиП П-12-77.

III зона - градостроительного регулирования.

Зона включает территориальные зоны округа, площадки, предлагаемые под перспективное жилищное строительство. Режим использования зоны регламентируется «Градостроительным Кодексом РФ» от 30.12.2004г., СНиП 2.07.01-89*.

V.11 Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды

Для снижения степени загрязнения окружающей среды в городе Слободской необходимо выполнить следующие мероприятия:

- 	организация единых СЗЗ от производств и коммунально-складских предприятий с проведением мероприятий по озеленению и благоустройству;

- совершенствование технологических процессов на предприятиях;

- выполнение сводных томов ПДВ для промышленных предприятий;

- полное канализование города;

- организация локальной очистки на промышленных предприятиях;

- предусмотреть разработку шумовой карты;

- 	для уменьшения шумового воздействия от автотранспорта: применение усовершенствованных покрытий дорог, посадка зеленых насаждений, осуществление конструктивных и планировочных мероприятий при строительстве новых жилых образований;

- для уменьшения шумового воздействия от электроподстанций – посадка зеленых насаждений;

- разработка проектов водоохранных зон и прибрежных полос для водоемов округа, организация водоохранных зон рек, озер;

- 	корректировка и реализация программ в рамках социально-гигиенического мониторинга по почве, атмосферному воздуху, водоемам, хозяйственно-питьевому водоснабжению, другим профилактическим мероприятиям по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и благоприятной градоэкологической среды;

- разработка перспективного плана формирования и развития системы озеленения округа.

## Глава VI

## ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

Настоящий раздел разработан в соответствии с нормами СНиП 2.01.51-90. Проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению жизнедеятельности села в особых случаях. Мероприятия разработаны в объеме, обосновывающем планировочные решения, и требуют детализации на последующих стадиях проектирования. Описания мероприятий выделены в отдельный том  и снабжены графическими пояснительными материалами.

## Глава VII

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| N п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2008 год | «Первая очередь» | «Расчетный срок» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория МО город Слободской | га | 4960 | 4960 | 4960 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | - жилых зон | га | 513,62 | 519,43 | 547,75 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - секционная застройка | га | 90,16 | 89,18 | 125,87 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 423,46 | 430,25 | 421,88 |
|  | - общественно-деловых зон | га | 65,89 | 70,63 | 79,81 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -участки детских садов-яслей, учебных заведений, школ | га | 34,68 | 34,68 | 34,88 |
|  | -участки учреждений здравоохранения и соцзащиты | га | 5,07 | 5,07 | 5,07 |
|  | -участки делового, коммерческого, общественно назначения | га | 13,92 | 18,06 | 23,96 |
|  | -участки учреждения культуры и досуга | га | 4,12 | 4,12 | 6 |
|  | -социально-бытового обслуживания | га | 1,8 | 1,8 | 3 |
|  | -участки спортивных комплексов и сооружений | га | 6,3 | 6,9 | 6,9 |
|  | - производственных зон | га | 408 | 408 | 443,43 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -промышленных предприятий | га | 297,29 | 297,29 | 332,72 |
|  | -коммунально-складских | га | 9,92 | 9,92 | 9,92 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 100,79 | 100,79 | 100,79 |
|  | - рекреационных зон | га | 11,5 | 116,94 | 124,99 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования | га | 490 | 490 | 490 |
|  | - зон специального назначения | га | 27,87 | 19,87 | 19,87 |
|  | -военных объектов | га | 21,07 | 19,87 | 19,87 |
|  | - складирование отходов | га | 6,8 | 0 | 0 |
| 1.2 | Из общей площади земель поселения территории общего пользования |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 797,53 | 790,5 | 730 |
|  | - территории занятые древесной растительностью | га | 2222,82 | 2222,82 | 2222,82 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения города | чел. | 35,2 | 34,7 | 35,9 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. кв. м общей площади квартир | 787,5 | 798,1 | 876,88 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: | - " - |  |  |  |
|  | - в индивидуальных домах | - " - | 426,6 | +5,93 | +10,511 |
|  | - в многоквартирных домах | - " - | 359,3 | +25,806 | +93,725 |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 66% | - " - | 42 | 22,47 | 0 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади квартир |  | 773,4 | 743,9 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство | тыс. кв. м общей площади квартир |  | 31,74 | 104,24 |
| 3.6 | Структура нового жилищного строительства: |  |  |  |  |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | тыс. кв. м общей площади квартир |  | 5,93 | 10,511 |
|  | - многоквартирные жилые дома | тыс. кв. м общей площади квартир |  | 25,806 | 93,725 |
| 3.7 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | - водопроводом | % от общего жилищного фонда | 87,6 | 100 | 100 |
|  | - канализацией |  | 74,1 | 100 | 100 |
|  | - электричеством |  | 100 | 100 | 100 |
|  | - теплом |  | 75,8 | 80 | 100 |
|  | - горячей водой |  | 59,2 | 70 | 100 |
| 3.8 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м / чел. | 22,26 | 23,5 | 24,4 |
| 4 | Социальная сфера |  |  |  |  |
| 4.1 | Учебно-воспитательные учреждения |
| 4.1.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 1902 | 1902 | 2118 |
| 4.1.2 | Школьные учреждения | мест | 3367 | 4761 | 4926 |
|  | Учреждения профессионального образования | Объект/мест | 3/1082 | 3/1082 | 3/1082 |
| 4.2 | Учреждения социального обеспечения и дополнительного оборазования: |
| 4.2.1 | Школы- интернаты | мест | 202 | 57 | 58 |
|  | Внешкольные учреждения | -/- | 2582 | 3653 | 3779 |
|  | ДЮСШ | -/- | 647 | 731 | 756 |
|  | Школы искусств | -/- | 570 | 329 | 341 |
| 4.3 | Учреждения здравоохранения |
| 4.3.1 | Поликлиника | посещений в смену | 756 | 799 | 826 |
| 4.3.2 | Стационары всех типов | объект | 549 | 549 | 549 |
| 4.3.3 | Аптека | объект | 6 | 6 | 6 |
| 4.3.4 | Ветеринарные услуги | объект | 3 | 3 | 3 |
| 4.4 | Спортивно и физкультурно-оздоровительные учреждения |
| 4.4.1 | Спортзалы | кв.м. | 3 шт. | 5205 | 5205 |
|  | Бассейны | м2 площади зеркала воды | 0 | 2255,5 | 2255,5 |
| 4.5 | Учреждения культуры и искусства |
| 4.5.1 | Клуб | мест | 3570 | 5205 | 5385 |
| 4.5.2 | Библиотека | объект | 2 | 2 | 2 |
| 4.5.3 | Музей | объект | 3 | 3 | 7 |
| 4.6 | Предприятия торговли |
| 4.6.1 | Магазин | кв.м. |  | 10410 | 10770 |
| 4.6.2 | Рыночные комплексы | кв.м. |  | 832,8 | 861,6 |
| 4.7 | Предприятия общественного питания |
| 4.7.1 | Предприятия общественного питания | мест |  | 1388 | 1400 |
| 4.8 | Предприятия бытового обслуживания |
| 4.8.1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 811 | 243 | 252 |
| 4.8.2 | Прачечная | кг белья в смену |  | 2082 | 2154 |
| 4.8.3 | Химчистка | кг вещей в смену |  | 121,5 | 125,7 |
| 4.8.4 | Баня | мест | 200 | 243 | 252 |
| 4.9 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 4.9.1 | Организации и учреждения управления | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.9.2 | Отделения связи | объект | 4 | 4 | 4 |
| 4.9.3 | Районные суды | рабочее место | 2 | 3 | 3 |
| 4.10.1 | Гостиница | мест | 0 | 50 | 250 |
| 4.10.2 | Пожарное депо | объект /автомобилей | 2/12 | 2/12 | 3/12 |
| 4.10.3 | Ритуальная служба | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.10.4 | Кладбище традиционного захоронения | га | 31,4 | 31,4 | 31,4 |
| 4.11.1 | Объекты транспорта | объект | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 375 | 378,1 | 378,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - автобус междугородний | км | 337 | 337 | 337 |
|  | - автобус городской | км | 68 | 73,6 | 73,6 |
| 5.2 | Протяженность улиц и дорог | км | 129,3 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - местного значения | км | 122 | 122 | 128,4 |
|  | - областного | км | 7,3 | 7,3 | 14,3 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс. куб.м/сут. | 15,4328 |  | 16,760 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб.м/сут. | 7,6739 |  | 8,9773 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб.м/сут. | 7,7589 |  | 7,7829 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/сут. | 14,532 |  | 16,776 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел. | 435 |  | 467 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. на чел. | 216,2 |  | 250 |
| 6.1.1 | Протяженность сетей | км | 93 |  | 106 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод | тыс. куб.м/сут. | 12,3124 |  | 13,7216 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб.м/сут. | 7,4445 |  | 8,8537 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб.м/сут. | 4,8679 |  | 4,8679 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб.м/сут. | 18 |  | 18 |
| 6.2.1 | Протяженность сетей | км | 52,5 |  | 59,4 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год | Проект следует разработать отдельно | -//- | -//- |
|  |  | Гкал/год | -//- | -//- | -//- |
| 6.4.2 | Производительность котельных: | Гкал/год |  |  |  |
|  | Жилищно-коммунального сектора |  | 158413 | +8923 | +33479 |
|  | Производственный сектор |  | 183477 |  |  |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | тыс. куб. м/год | 40046 | 115300 | 487500 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа |  | СУГ | СУГ | ГРС «Стулово» |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 16,46 | Проект следует разработать отдельно | Проект следует разработать отдельно |
| 6.6 | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 10948 |  |  |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 31,4 | 31,4 | 31,4 |
|  | Из них: |  |  |  |  |
|  | - действующих |  | 21,9 | 0 | 0 |
|  | - закрытых |  | 9,5 | 31,4 | 31,4 |